# 二相编码信号论文-王嵩乔,许蕴山,郝志梅

导读:本文包含了二相编码信号论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:正交波形,混沌粒子群,正交频分复用,抗干扰

### 二相编码信号论文文献综述

王嵩乔,许蕴山,郝志梅[1]（2019）在《正交混沌二相编码OFDM雷达信号》一文中研究指出针对距离欺骗干扰对雷达探测性能的影响,在波形设计中应尽量满足雷达发射信号的正交特性,即雷达发射波形具有更低的互相关和自相关旁瓣。采用具有良好自相关特性的混沌二相编码正交频分复用(OFDM)雷达信号,提出一种基于混沌粒子群算法的正交混沌二相编码OFDM雷达信号。以自相关和互相关联合最优作为适应值函数,利用混沌粒子群算法优化设计正交编码脉冲串信号。仿真实验结果证明,基于混沌粒子群优化的正交混沌二相编码OFDM雷达信号自相关旁瓣和互相关的最大值为–22.33 dB,具有良好的相关特性,对抗距离欺骗干扰有一定效果。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2019年01期）

钱国栋,李颖,朱庆彬[2]（2018）在《一种正交二相编码信号抗干扰设计方法》一文中研究指出研究了一种正交二相编码信号的抗干扰设计方法。该方法采用遗传算法,基于改进的适应度准则,并引入隔离度的概念,给出抗干扰发射信号跳变顺序示意图。本方法使雷达可以通过在不同工作周期交替发射不同的正交波形来实现波形捷变,提高雷达的抗干扰能力。(本文来源于《雷达与对抗》期刊2018年03期）

霍凯,赵晶晶[3]（2016）在《一种基于Bernoulli混沌的四相编码OFDM雷达信号设计方法》一文中研究指出相位编码正交频分复用(OFDM)雷达具有许多优良的性能,近年来受到雷达界的广泛关注。但在实际应用中,相位编码OFDM雷达信号存在优良编码数量不多、长度受限、峰均比过高等问题。该文针对这些问题,提出了一种基于Bernoulli混沌的四相编码OFDM雷达信号设计方法,可以构建任意数量和长度的编码,具有更大的设计自由度,并且通过初相加权,得到包络峰均比小于2的混沌四相编码OFDM信号,该信号在高分辨、多普勒等方面具有较多优良特性。(本文来源于《雷达学报》期刊2016年04期）

熊智威,高宪军,杨承志,吴宏超[4]（2016）在《基于PFRFT周期积累的多相编码信号检测与参数估计》一文中研究指出由于多相编码信号存在明显的周期时频分布规律性,在研究该类信号在低信噪比下的检测及参数估计问题时,对分数阶傅里叶变换进行周期延拓,首先结合该类信号的PWVD时频特性,通过分析多相编码信号的PWVD脊线分布特点与多分量LFM信号的关联特性,利用PFRFT对信号平行脊线能量进行积累,再根据积累后的峰值搜索对信号进行参数估计,最后采用与同样参数LFM信号进行RWT后的峰值固定比例结论对检测概率与参数估计精度进行分析。实验证明,该方法不仅成功提高了低信噪比下的多相码信号检测概率,而且五大参数的估计精度也得到了提高。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2016年19期）

江莉,李林,赵国庆[5]（2016）在《一种用于多相编码信号参数估计的MST改进算法》一文中研究指出多相编码信号是一类典型的低截获概率雷达信号,具有类线性调频的特点,其参数估计问题是当前电子侦察信号分析的研究热点.该文基于匹配信号变换理论,推导了截获信号与匹配信号变换时间函数不匹配时的调频斜率估计性能.针对多相编码信号的特点,以及实际电子侦察环境中截获信号存在载频估计误差、信号不完整、噪声干扰等问题,提出了一种基于二维搜索的改进匹配信号变换算法.仿真实验以P4码为例,分析了提出算法的参数估计性能.实验结果表明,提出算法能够较好地解决信号失配问题,估计精度高、速度快,具有较大的工程应用价值.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2016年04期）

邹梦然,陈永游,曾德国,李志鹏[6]（2015）在《基于相位差分算法的多相编码信号实时脉内识别技术》一文中研究指出为解决多相编码信号识别的难题,提出一种基于相位差分算法的脉内识别方法。首先研究相位差分的原理,提出一种改进的相位解模糊方法。然后基于多相编码信号相位跳变峰的成组和递增/递减特征,提出了一种工程可实现的多相编码信号的实时识别方法。仿真结果表明,算法在3d B信噪比下对常规、线调、BPSK、QPSK信号的识别概率大于90%;而在10d B信噪比下对多相编码信号能达到90%以上的识别概率。(本文来源于《航天电子对抗》期刊2015年02期）

谢毕文[7]（2015）在《多相编码信号的脉冲压缩技术研究》一文中研究指出传统的雷达系统在探测距离与目标分辨率两者上存在着不能解决的冲突,为了解决这个问题,促使了脉冲压缩技术快速发展,它主要的工作原理是将发射的宽脉冲信号压缩成窄脉冲信号进行处理。脉冲压缩信号主要包括线性调频信号、二相编码信号以及多相编码信号。其中多相编码信号在它们之中具有更低的旁瓣特性与较强的多普勒容忍性。而P4码又是多相码中的性能良好者,故在本文中,涉及到的多相码仿真均是采用P4码。本文主要研究了脉冲压缩技术、多相码的信号特性、多相码的旁瓣抑制方法以及脉冲压缩系统的硬件实现。首先介绍了脉冲压缩技术原理并对比了实现脉冲压缩系统的两种不同方法。深入分析了弗兰克码以及P相码(主要是P4码)等典型多相码的基本特性及其模糊函数。由于采用脉冲压缩后会产生距离旁瓣从而影响了雷达对目标的判断,故针对多相码深入分析了叁种经典的旁瓣抑制方法,它们分别为：窗函数加权、滑窗二采样处理以及基于二阶锥规划设计失配滤波器,仿真结果表明了这叁种方法在多相码旁瓣抑制上的有效性。结合P4码的逐点倒相性,提出另两种改进的滑窗方法：二阶叁点滑窗法与五点对称滑窗法,仿真结果证明了这两种方法能获得良好的旁瓣抑制性能与较好的多普勒容忍性。接着针对多相码提出采用FTF算法设计失配滤波器,通过仿真分析,得出通过该方法能获得较强的旁瓣抑制性能,并且具有计算量小、收敛速度快等优点。最后,选择使用FPGA做为平台实现频域脉压模块,并使用Modelsim对所设计模块进行仿真,证明了该模块的正确性。(本文来源于《南京理工大学》期刊2015-01-15）

彭雅莉,杨进,于芳,段筠[8]（2015）在《MIMO雷达正交多相编码信号优化》一文中研究指出为获得较好的波形分集增益与避免波形间串扰,MIMO(Multi-Input Multi-Output)雷达一般要求发射正交信号。已有的正交相位编码信号对多普勒偏移敏感,制约了其在MIMO雷达中的应用。提出一种具有较好多普勒容限的正交多相编码信号优化设计方法,联合考虑目标静止、匀速运动和匀加速运动场景下MIMO雷达脉压输出,并将其转化为一个多目标优化问题,基于自适应克隆选择算法进行求解。最后,进行仿真实验。结果表明,相比典型的Deng编码和Khan编码,设计的多相编码信号具有更好的正交性能、更大的速度、加速度容限,更适合MIMO雷达系统应用。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2015年08期）

张刚强[9]（2014）在《一种二相编码信号的载频和码片速率估计方法》一文中研究指出由于侦察端接收到的鱼雷自导信号具有相对较高的信噪比,对采用二相编码的鱼雷自导信号进行参数估计时,采用了高信噪比下精度较高、计算速度较快的基于平方律的载频估计方法,在载频估计的基础上,提出了一种基于过零点检测的二相编码信号码片速率估计方法,水池实验结果表明在特定的脉冲宽度下,当信噪比不低于5dB时,本文采用的载频估计方法和码片速率估计方法具有较高的估计精度。(本文来源于《2014年水声对抗技术学术交流会论文集》期刊2014-06-25）

张恒达,冯西安[10]（2014）在《二相编码信号性能分析》一文中研究指出二相编码信号应用于低截获自导声纳波形设计,具有较好的性能。本文着重研究了二相编码信号的模糊函数及频谱,仿真实验表明二相编码信号距离分辨力及速度分辨力与信号带宽和信号时宽分别对应相关。信号带宽越大则距离分辨力越高,信号时宽越长则速度分辨力越高。同时信号带宽亦与信号频谱幅度成反比关系。信号带宽越大,信号频谱幅度越低,功率谱密度亦越低。因此,选择适当的时宽、带宽,二相编码信号具有较好的低截获性能。(本文来源于《电子设计工程》期刊2014年12期）

### 二相编码信号论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了一种正交二相编码信号的抗干扰设计方法。该方法采用遗传算法,基于改进的适应度准则,并引入隔离度的概念,给出抗干扰发射信号跳变顺序示意图。本方法使雷达可以通过在不同工作周期交替发射不同的正交波形来实现波形捷变,提高雷达的抗干扰能力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二相编码信号论文参考文献

[1].王嵩乔,许蕴山,郝志梅.正交混沌二相编码OFDM雷达信号[J].太赫兹科学与电子信息学报.2019

[2].钱国栋,李颖,朱庆彬.一种正交二相编码信号抗干扰设计方法[J].雷达与对抗.2018

[3].霍凯,赵晶晶.一种基于Bernoulli混沌的四相编码OFDM雷达信号设计方法[J].雷达学报.2016

[4].熊智威,高宪军,杨承志,吴宏超.基于PFRFT周期积累的多相编码信号检测与参数估计[J].科学技术与工程.2016

[5].江莉,李林,赵国庆.一种用于多相编码信号参数估计的MST改进算法[J].西安电子科技大学学报.2016

[6].邹梦然,陈永游,曾德国,李志鹏.基于相位差分算法的多相编码信号实时脉内识别技术[J].航天电子对抗.2015

[7].谢毕文.多相编码信号的脉冲压缩技术研究[D].南京理工大学.2015

[8].彭雅莉,杨进,于芳,段筠.MIMO雷达正交多相编码信号优化[J].计算机工程与应用.2015

[9].张刚强.一种二相编码信号的载频和码片速率估计方法[C].2014年水声对抗技术学术交流会论文集.2014

[10].张恒达,冯西安.二相编码信号性能分析[J].电子设计工程.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2dfe3070ef2e5285ec3f3a41.html