# 超深矿井降温论文-郑海坤

导读:本文包含了超深矿井降温论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:矿井热害,降温服,微气候,降温机理

### 超深矿井降温论文文献综述

郑海坤[1]（2014）在《深矿井热环境下人体降温机理及空调方法研究》一文中研究指出随着矿产资源的不断开发,矿井的深度开采成为必然趋势。热害已经成为危害矿井安全生产的重大灾害之一。传统的矿井热害治理方法存在初投资大、运行费用高、在运行过程中有噪声污染和制冷效果不良,且随着工作面的改变,制冷设备移动、安装非常困难及安全隐患等问题。同时,作为高温下个体防护设备的降温服正逐渐兴起。在开阔空间、大环境及一些特殊场合,降温服具有不可比拟的优势。基于以上分析,本课题对降温服在矿井热环境下应用性进行了相关探索,希望能对矿井热害的治理提供有益参考。本文主要研究内容和结论有以下四点:1.针对当前矿井热害治理存在问题,提出应用于矿井热害治理的气冷服个体防护方法。本文在总结当前降温服的应用现状的基础上,对其在矿井热环境中的应用可行性进行分析。2.基于生物热力学、生物传热学原理,分析热环境下人体微气候降温机理。结合微气候人体降温机理分析,进行针对高温热环境下的气冷服结构设计,确定气冷服的使用形式。并研究了气冷服在矿井热环境下的应用方案,对该方案进行了分析。3.对所设计的气冷服进行传热分析。结合人体降温机理,建立了气冷服传热数学模型。分析了影响气冷服降温性能的影响因素,并进行了数值模拟分析,分析结果表明:(1)制冷量随着进气流量的增大而增大,但气流不宜过大。在保证散热量满足需求同时,须保证防护服的正压力控制在一定范围之内。(2)进气温度、湿度越低,冷却服的制冷量越大,但不宜过低;通风气流的湿度对降温服降温效果影响比温度影响更显着。(3)外层衣服热阻越小,人体散热速率越快。(4)环境温度越高,衣服的内外层温度越大,且内层温度增长速率要高于外层服装温度的增长速率。4.搭建了气冷降温的性能测试实验台,实验研究了所设计的气冷降温服的制冷性能,分析了进气压力、冷阀开度、进气温度等对降温性能的影响。实验结果表明:(1)涡流管的冷端出口温度随着压力的增大越来越低,其制冷效应越来越好;而气冷服的降温性能随着进气压力的增大,人体微气候区的温度也越来越低,但进气压力不宜过大,必须控制在一定范围之内。(2)涡流管的旋钮开度在所有涡流管气冷服的降温性能影响因素中起着关键作用,其开度大小直接影响着其降温性能。旋钮开度存在着最佳位置,开度过小或过大都会损坏其降温性能,因此在使用时应注意必须使旋钮开度在最佳位置附近。(3)温度对气冷服的降温性能有一定的影响。但由于在实际工况下气源来自周围环境空气,特别是在矿井热环境下气体温度较高,本实验主要是为了验证降温服在高温环境下的适应性。实验结果表明在35℃的高温空气下,气冷服仍能维持微气候区温度在舒适的范围之内。(本文来源于《河南理工大学》期刊2014-04-01）

张晓云[2]（2009）在《超深矿井集中降温冷源关键技术研究》一文中研究指出深井降温是深部矿产资源开采过程中必然出现的技术难题之一,随着矿井开采深度加深,经济和技术条件决定了必须采用水以外的冷媒。本文就此提出一种新型冷媒—冰浆。由本文首先对冰浆流体进行了研究,主要特点如下:1.对国内外现有的冰浆制取方法进行经济技术分析,得出技术可行经济优越的冰浆制取方法;2.依据国内外学者对冰浆物性的研究,应用两相流流体理论以及热力学理论分析冰浆流动和传热特性。从而确定最佳含冰率、得出冰浆流动过程中的冷损计算以及冷损所引起含冰率变化的计算方法、流动中压降的计算方法等。为输送冰浆矿井降温系统的设计打下理论基础。另外本文就1000m深矿井,对以冷水、乙二醇溶液、冰浆溶液作为冷源的集中降温系统分别进行了设计。就1000m及超过1000m深矿井,对叁种冷媒集中制冷系统的进行技术经济性分析。从技术上和经济上的研究结果来看,本文的主要结论如下:1.从技术上来说,1000m深时,叁种冷源方式都是可行的;矿井深度超过1172m时采用冷水作为冷源影响井下制冷效果,不可行。2.从经济上来说,1000m深时,采用冷水输冷最经济:矿井深度超过1172m采用冰浆作为冷源较节能。3.以冰浆作为冷源在超深矿井集中降温系统中表现出其经济和技术的优越性,而且矿井越深优越性越明显,所以冰浆输冷矿井降温是以后矿井降温的一个发展方向。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2009-11-01）

### 超深矿井降温论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

深井降温是深部矿产资源开采过程中必然出现的技术难题之一,随着矿井开采深度加深,经济和技术条件决定了必须采用水以外的冷媒。本文就此提出一种新型冷媒—冰浆。由本文首先对冰浆流体进行了研究,主要特点如下:1.对国内外现有的冰浆制取方法进行经济技术分析,得出技术可行经济优越的冰浆制取方法;2.依据国内外学者对冰浆物性的研究,应用两相流流体理论以及热力学理论分析冰浆流动和传热特性。从而确定最佳含冰率、得出冰浆流动过程中的冷损计算以及冷损所引起含冰率变化的计算方法、流动中压降的计算方法等。为输送冰浆矿井降温系统的设计打下理论基础。另外本文就1000m深矿井,对以冷水、乙二醇溶液、冰浆溶液作为冷源的集中降温系统分别进行了设计。就1000m及超过1000m深矿井,对叁种冷媒集中制冷系统的进行技术经济性分析。从技术上和经济上的研究结果来看,本文的主要结论如下:1.从技术上来说,1000m深时,叁种冷源方式都是可行的;矿井深度超过1172m时采用冷水作为冷源影响井下制冷效果,不可行。2.从经济上来说,1000m深时,采用冷水输冷最经济:矿井深度超过1172m采用冰浆作为冷源较节能。3.以冰浆作为冷源在超深矿井集中降温系统中表现出其经济和技术的优越性,而且矿井越深优越性越明显,所以冰浆输冷矿井降温是以后矿井降温的一个发展方向。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超深矿井降温论文参考文献

[1].郑海坤.深矿井热环境下人体降温机理及空调方法研究[D].河南理工大学.2014

[2].张晓云.超深矿井集中降温冷源关键技术研究[D].武汉理工大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2e377be1f5952c018c761090.html