# 双空间矢量论文-曹叶鸣

导读:本文包含了双空间矢量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双空间矢量调制策略,矩阵变换器,输入滤波器,硬件电路

### 双空间矢量论文文献综述

曹叶鸣[1]（2017）在《矩阵变换器的双空间矢量调制控制策略的研究》一文中研究指出矩阵变换器是一种新型的电力电子变换装置,其能够直接实现交流到交流的直接变换,而没有传统的交-直-交电力电子变换装置中的直流储能环节。这种新型的拓扑结构可以提高能量的利用率,在多种场合都有着广阔的应用前景。国内外学者非常看重矩阵变换器结构简单,功率因数调节范围广,有效减少输入电流谐波对电网的污染等优点,对其进行了大量的研究工作。本文首先对矩阵变换器的拓扑结构、控制方法等问题进行了探讨。在众多的矩阵变换器控制策略中,双空间矢量调制控制策略(SVPWM)是目前使用最为成熟,应用效果最好的方法,本文对SVPWM的具体应用进行了研究。同时对矩阵变换器与其等效交-直-交结构的开关管对应关系进行数学推导和理论分析。详细介绍了双空间矢量调制控制策略中一些重要参数的计算过程,例如扇区号判断和扇区角计算,基准矢量作用时间和占空比等,为矩阵变换器的软件仿真和硬件实现打下了基础。同时,针对矩阵变换器现阶段的一些技术难题进行了研究。针对矩阵变换器的双向开关的组成,不仅分析了传统的IGBT组成方式,也基于后续的硬件平台的搭建研究了如何使用MOSFET构成双向开关,为接下来硬件实验平台的搭建做铺垫。针对安全换流策略中运用最为成熟的半软化四步安全换流策略,详细论述了其开关管工作过程,并对其不足的地方提出了电压四步换流策略作为补充。考虑到电流谐波会对电网造成很大的污染,因此为了降低矩阵变换器的输入电流谐波设计了一种LC滤波器,并针对滤波器引起的网侧电压电流相位差进行分析,设计一种滞环调节方法,调整功率因数使其基本为1。最后,使用MATLAB软件平台搭建了矩阵变换器的软件仿真模型,对双空间矢量控制策略进行验证和结果分析。并且搭建了以STM32和CPLD为控制芯片的硬件实验平台,按模块对矩阵变换器系统的各个组成电路进行设计,并说明工作原理,和器件的选型的依据。在此实验平台上进行了大量的实验研究,证明了双空间矢量调制策略可以正确应用在矩阵变换器。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-12-01）

李德路,邓先明[2]（2017）在《非正常工况下双空间矢量调制矩阵变换器策略研究》一文中研究指出使用双空间矢量控制的矩阵变换器的等效数学模型,建立带有输出滤波器的矩阵变换器的等效电路。设计了dq坐标系下矩阵变换器的PI闭环控制系统,给出了系统在电网电压波动和负载突变时的控制方法,减小了系统在非正常工况下的输出、输入干扰。对非正常工况下运行控制策略进行了仿真和实验验证。(本文来源于《电子技术应用》期刊2017年11期）

杨小鲁,郭前岗,周西峰[3]（2016）在《双空间矢量调制下双级矩阵变换器的谐波分析》一文中研究指出与常规矩阵变换器相比,双级矩阵变换器(TSMC)由于其调制策略简易、嵌位电路简单、换流方式可靠等优点,成为目前研究的热关。与传统交-直-交变换器相比,TSMC的中间直流环节无储能元件,在采用双空间矢量调制方法时,其整流侧输出PWM电压,经逆变侧变换为叁相交流电。为获得高质量的输出电压波形,从理论上对TSMC的输入电流和输出电压进行谐波分析,并通过仿真验证理论分析的正确性,为选取合适的元件以及滤波器参数提供了一定的依据。(本文来源于《微型机与应用》期刊2016年09期）

孙佃升,李殿祥[4]（2015）在《基于双空间矢量调制的矩阵式变换器优化控制》一文中研究指出分析了矩阵式变换器可等效为间接式交-直-交变换和采用输入双空间矢量调制的原理和具体实现方法。针对双空间矢量调制中传统算法在计算各矢量作用时间上存在误差的问题,提出了一种补偿算法。在一定程度上能够弥补因误差造成矢量作用时间缩短带来的实际空间矢量对参考空间矢量跟随性能下降的问题。算法简单可靠,对系统控制算法的复杂性不会增加很多,实用性强。在MATLAB的Simulink环境下对系统进行了建模仿真,仿真结果证明了补偿算法的有效性。(本文来源于《电气自动化》期刊2015年04期）

张斌,刘继凯,董海鹰[5]（2015）在《矩阵变换器双空间矢量调制的改进研究》一文中研究指出阐述了矩阵变换器的双空间矢量调制方法,并对该方法进行了具体的数学推导。提出了双空间矢量调制的改进策略,优化了调制过程。最后使用Matlab/Simulink软件验证了改进策略的正确性与可行性,对矩阵变换器的实际调制具有指导意义。(本文来源于《电源技术》期刊2015年02期）

霍现旭,胡书举,许洪华[6]（2015）在《六相同步风力发电机双空间矢量脉宽调制电流脉动分析》一文中研究指出双空间矢量脉宽调制(SVPWM)是六相同步风力发电机数字控制系统中最容易实现的一种调制策略,电流脉动是衡量调制策略电流波形质量与电机发热特性的重要指标。文中对双SVPWM调制电压矢量在矢量空间解耦坐标系中的映射特性进行分析,并指出电流脉动的原理。利用数值分析方法对单个基波周期内的谐波畸变因子(HDF)与电流脉动进行数学推导。利用最大脉动电流逆向推导的方法,得到电抗器选型参数,此选型方案简单快捷,无需繁琐的分步仿真分析。最后,通过仿真和实验结果与数值推导结果进行对比,验证了电流脉动数学推导与电抗器选型的有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2015年02期）

陈林,杨俊华,王秋晶,冯小峰,吴捷[7]（2014）在《无刷双馈风力发电系统双空间矢量调制矩阵变换器励磁控制》一文中研究指出矩阵变换器具有低频性能好、功率因数可调节、四象限运行等特点,以矩阵变换器为无刷双馈风力发电机的励磁控制器,可建立交流励磁变速恒频风力发电系统。采用双空间间接矢量控制策略控制矩阵变换器输出电流的幅值、频率、相位,从而调节发电机控制绕组电流的幅值、频率、相位,实现无刷双馈风力发电系统的变速恒频运行及功率因数控制。采用C语言编写数字信号处理器控制系统程序,实现双空间间接矢量调制策略,复杂可编程逻辑器件实现四步换流和产生双向开关矩阵控制信号。通过实际风力发电机组平台进行了相关试验,结果验证了控制方案的有效性。(本文来源于《可再生能源》期刊2014年12期）

齐庭庭,邓文浪,段斌,李辉,龙美志[8]（2014）在《双级矩阵变换器的双空间矢量预测控制》一文中研究指出针对电网输入电压不对称和输出负载变化等扰动,使得双级矩阵变换器(TSMC)的输入输出电能质量变差的问题,提出了双级矩阵变换器的双空间矢量参考值的预测控制算法。首先基于瞬时功率理论分析整流级输入有功功率和无功功率控制原理,分别建立两级电路的预测模型;然后提出了整流级参考输入电流矢量和逆变级参考输出电压矢量的预测算法。与开关表法的预测算法相比,本预测算法具有计算量小、开关频率固定等优点。仿真结果表明,采用所提出的控制策略,系统能有效抑制输入电压的不对称对输出性能的影响;同时,在输出负载扰动时,能保证整流级的高输入功率因数和输入电流质量,控制系统具有良好的动静态性能。该预测算法适用于工程领域中数字化控制方案的实现。(本文来源于《控制工程》期刊2014年02期）

董亚峰[9]（2014）在《双级矩阵变换器双空间矢量调制策略研究》一文中研究指出介绍了双级矩阵变换器(TSMC)的主电路拓扑结构,分析了TSMC的基本原理,推导了TSMC双空间矢量调制(SVM)策略,搭建了Matlab/Simulink模型对所述调制策略进行了仿真验证,仿真结果表明所述调制策略的正确性。(本文来源于《科技与企业》期刊2014年03期）

闫雪奎,郭燚,王永康[10]（2012）在《矩阵变换器双空间矢量控制法的仿真研究》一文中研究指出矩阵变换器与普通交-直-交变换器相比有一些优异的性能。目前,在矩阵变换器的调制算法中,双空间矢量算法最为成熟,基于该调制法的矩阵变换器是交-交变换器研究中最具潜力应用于生产的理想变换器。文中论述了空间矢量法的原理,分析了双空间矢量调制策略,在Matlab/Simulink仿真平台上搭建了矩阵变换器模型并进行了仿真,以简单的阻感负载作为供电对象。仿真结果验证了双空间矢量调制策略的正确性和可行性,较明显地看出矩阵变换器与一般电力变换器相比的优点,也显示了矩阵变换器应用于工程实际的可行性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2012年03期）

### 双空间矢量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

使用双空间矢量控制的矩阵变换器的等效数学模型,建立带有输出滤波器的矩阵变换器的等效电路。设计了dq坐标系下矩阵变换器的PI闭环控制系统,给出了系统在电网电压波动和负载突变时的控制方法,减小了系统在非正常工况下的输出、输入干扰。对非正常工况下运行控制策略进行了仿真和实验验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双空间矢量论文参考文献

[1].曹叶鸣.矩阵变换器的双空间矢量调制控制策略的研究[D].哈尔滨工程大学.2017

[2].李德路,邓先明.非正常工况下双空间矢量调制矩阵变换器策略研究[J].电子技术应用.2017

[3].杨小鲁,郭前岗,周西峰.双空间矢量调制下双级矩阵变换器的谐波分析[J].微型机与应用.2016

[4].孙佃升,李殿祥.基于双空间矢量调制的矩阵式变换器优化控制[J].电气自动化.2015

[5].张斌,刘继凯,董海鹰.矩阵变换器双空间矢量调制的改进研究[J].电源技术.2015

[6].霍现旭,胡书举,许洪华.六相同步风力发电机双空间矢量脉宽调制电流脉动分析[J].电力系统自动化.2015

[7].陈林,杨俊华,王秋晶,冯小峰,吴捷.无刷双馈风力发电系统双空间矢量调制矩阵变换器励磁控制[J].可再生能源.2014

[8].齐庭庭,邓文浪,段斌,李辉,龙美志.双级矩阵变换器的双空间矢量预测控制[J].控制工程.2014

[9].董亚峰.双级矩阵变换器双空间矢量调制策略研究[J].科技与企业.2014

[10].闫雪奎,郭燚,王永康.矩阵变换器双空间矢量控制法的仿真研究[J].通信电源技术.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2ea28719bf897efac807e8a2.html