# 摊铺机熨平板论文-刘再伟,翟军

导读:本文包含了摊铺机熨平板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:熨平板,工艺,变形,控制

### 摊铺机熨平板论文文献综述

刘再伟,翟军[1]（2019）在《浅谈SY900型摊铺机熨平板制作工艺》一文中研究指出摊铺机熨平框架是熨平装置关键零部件,其焊接变形、机加工外观质量、板材折弯直接影响装配质量和效率。在焊接过程中使用翻转台和拼焊工装,可以严格地控制其焊接变形量。熨平框架焊接完后,采用振动时效来消除焊接内应力,能使金属构件机械性能明显提高。采用合理的机加工顺序和专用工装,可以保证熨平框架端面加工粗糙度。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年04期）

韩彪,张淼,郭锐,周兴,殷春明[2]（2019）在《浅谈摊铺机熨平板电加热方式的控制》一文中研究指出摊铺机熨平板的加热方式包括柴油燃烧器加热、燃气燃烧器加热、电加热等。电加热棒熨平板的加热控制方式有简易自动控制及全自动控制2种。安全问题是整套电加热熨平板控制系统的重中之重,对于使用的400V交流电气设备,必须设计相应的保护接地。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年04期）

吴法涛[3]（2018）在《摊铺机熨平板电加热控制系统故障排查方法》一文中研究指出摊铺机熨平板的加热方式分为燃气加热式和电加热式,福格勒摊铺机均配备电加热式熨平板,如果熨平板的加热功能失效,就会严重影响摊铺机的工作性能。本文针对福格勒1880-3L型摊铺机电加热式熨平板电加热控制系统的故障进行排查。1电加热控制系统福格勒1880-3L型摊铺机电加热式熨平板的电加热系统主要由交流发电机、绝缘监测模块、自动调压模块、控制器、断路器、交流继电器和熨平板加热装置组成,如图1所示。其(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年06期）

吴法涛[4]（2018）在《S1800-3L型摊铺机熨平板电加热系统故障分析及排除方法》一文中研究指出福格勒集团为中国市场设计生产了S1800-3L型沥青混凝土摊铺机,该型摊铺机电加热熨平板的加热状态采用控制器自动监控,具有操作简便、灵敏可靠的优点。本文主要针对该型摊铺机熨平板电加热系统常见故障进行分析,且提出快速排除方法。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年05期）

贾洁,刘洪海,辛强,万一品[5]（2018）在《摊铺机熨平板冲击与振动耦合压实特性研究》一文中研究指出为了提高沥青摊铺机对铺层混合料的初始密实度,针对摊铺机熨平板上的振捣和振动压实装置与材料组成的动力学压实系统,考虑振捣器压实物料时对熨平板产生的反作用力,将振捣器的冲击作用简化为周期性矩形波,采用傅里叶级数对振捣激励进行表达,建立了振捣激励和振动激励共同作用下的压实系统动力学模型,分析不同的振捣频率与振动频率对熨平板动态力学性能的影响,并对振捣与振动的耦合压实作用进行计算分析。探讨铺层材料的摊铺密实度与频率变化特性曲线,并进行仿真计算和试验研究,结果表明:熨平板的最大响应峰值出现在共振频率处,在高于共振频率区段,响应幅值相比于最大峰值降低了23%,此时铺层压实效果好,熨平板工作平稳;振捣器对铺层的密实作用大于振动器,在振捣和振动的耦合压实作用下,作用于熨平板的激励存在3个主频成分,以激起被压材料中不同固有频率的复杂成分,为铺层压实过程产生多方位共振提供基础;在研究高密实振动熨平板对铺层混合料的振动密实特性时,除了要分析振动频率接近于铺层的固有频率的主共振以外,还应注意振捣器的冲击作用并考虑振动与振捣的耦合对铺层混合料的压实效果。研究结论可为摊铺机熨平装置振动参数的选择提供依据。(本文来源于《振动与冲击》期刊2018年16期）

陈怀贤,朱雷,刘瑞[6]（2018）在《徐工RP903E型摊铺机熨平板电加热系统故障排查方法》一文中研究指出1电加热系统结构沥青混凝土摊铺机熨平板的加热方式分为电加热和燃气加热。熨平板燃气加热系统加热操作繁琐、危险性较高,但结构简单、故障率较低、便于维修;熨平板电加热系统加热操作简易,但结构复杂、故障率较高,不便于维修。徐工RP903E型电加热熨平板摊铺机的熨平板电加热系统主要由高压发电机、高压配电柜以及电加热棒组成,如附图所示。本文主要从高压发电机、高压配电柜以及电加热棒这3个方面来分析电加(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年04期）

殷超[7]（2018）在《摊铺机熨平板振捣机构动力学研究与参数优化》一文中研究指出我国对高等级公路的需求不断加大,沥青路面摊铺过程是完成路面建设施工极其重要的一部分。熨平板作为大型宽幅沥青混凝土摊铺机的核心装置,其振动动力学特性的品质将直接影响路面摊铺的质量。针对摊铺机产品原有机型为研究对象,重点分析全长12m熨平板结构与振动稳定性问题,提出综合评价方案与研究方法,对熨平板振捣机构动力学特性进行深入研究,并提出结构改进和参数优化解决方案,在新机型中得到改进。论文的主要研究内容如下:(1)基于平面解析模型建立了两个自由度熨平板—沥青路面阻尼系统的横截面动力学模型以及振捣机构动力学模型,分析得到振捣频率应大于10Hz能避免振捣机构对整机的共振影响,振动器工作频率取30～40Hz使箱体具有较大的振动能量。基于ADAMS多体动力学模型,解决了主振捣锤与箱体、副振捣锤与主振捣锤、副振捣锤与前挡板之间的碰撞问题。建立含有阻尼的弹簧—质量单自由度系统受到冲量作用下的自由振动的沥青振捣压实机理等效模型,研究得出同一路面位置进行3次以上振捣冲击,有更好的捣实效果;(2)设计并进行了熨平板振动加速度、对地压力横向分布实验方法与评价方案。实验表明,原有机型熨平板的振动与压力横向分布不均匀,系统动态性能较差,会影响路面摊铺质量。并对整机工作振动形态分析,进一步发现整机振动形态在高频激振下左右不对称、局部弯扭状等问题,需要从结构和装配角度提升固有频率,增强箱体扭转刚度。找出原有摊铺机产品的振动不均匀根源所在,作为结构改进与参数优化设计的根据;(3)基于结构改进完成的基础上,建立以振捣机构总成力峰值最低为目标,多重相位差为约束条件的正交分析优化模型,结果表明基础段相位差取120°,加长段相位差取180°,主副振捣相位差取90°,振捣系统对熨平板的能量输入最低,减小了其对整机的振动影响。以密实度最大化且平整度最低为目标,建立基于主应力畸变能屈服准则的振捣锤截面形状几何参数优化模型,结果表明斜角取50°,接触宽度取24mm时,路面捣实后的密实度和平整度均有所提升。建立以振动传递函数比值数据的变异系数最低为目标,振捣和振动频率为约束条件的响应曲面优化设计模型,计算得到振捣频率取15Hz、振动频率取40Hz的组合时,熨平板将会达到更平整的振动形态,具有相对一致的动力学特性。熨平板通过参数调整达到动力学综合改进的应用;(4)通过新旧机型熨平板实验结果对比,参数和结构改进后的熨平板振动与压力横向分布更加均匀,通过工作振动形态的改良,熨平板整体刚度与抗弯曲、抗扭转性能有所提升。从机械振动动力学角度达到新机型提高摊铺机作业质量的评估要求,保证机械系统满足设计要求和性能指标。本文提出的熨平板压力横向分布测试方法、以及振动形态测试方法,具有一定的创新性。并作为熨平板振动特性的综合评价方案,开展动力学分析以及参数改进和优化,在道路工程机械动力学特性领域的研究中,有一定的指导意义和应用价值。(本文来源于《东南大学》期刊2018-01-22）

李平平[8]（2017）在《摊铺机E340液压伸缩熨平板的设计与变形分析》一文中研究指出液压伸缩熨平板作为摊铺机重要的工作装置之一,主要作用是对摊铺的稳定土材料或沥青材料进行摊铺、振捣夯实、振动压实和整平,使摊铺路段具有一定的密实度和平整度,给下一步的压路机碾压做好铺垫工作。研究液压伸缩熨平板的结构和设计方法对减少新产品的研发周期和提高熨平板的性能具有重要意义。论文对液压伸缩熨平板的工作原理和结构组成做了介绍,结合熨平板的设计规范,借助产品设计软件,对摊铺机液压伸缩熨平板进行参数化设计,完成了E340液压伸缩熨平板的结构设计。熨平板在摊铺作业中处于动态平衡状态,整个熨平板通过悬挂与摊铺机连接,液压伸缩熨平板产生的变形会通过熨平板传递到摊铺路面上,影响路面的平整度。在液压伸缩熨平板悬挂支撑缸外径和壁厚不同组合情况下对熨平板整体(含基础段框架、伸缩段框架和悬挂)结构进行了静力学有限元分析,得到了液压伸缩熨平板整体的变形应力云图及应力应变数据,从熨平板纵向变形和垂向变形两个方面分析了支撑缸尺寸变化对熨平板刚性的影响。利用ANSYS软件分析E340熨平板的各阶固有频率和振型,并对振捣和振动产生共振的工作频率范围进行了分析。E340熨平板1~4阶固有频率值与熨平板的振捣工作范围有重合,振捣工作时容易产生共振,振捣工作频率尽量设置在30Hz左右,这样可以避免振捣机构产生共振。E340熨平板振动工作的频率尽量设置在30~35 Hz,这样可以避免振动机构的产生共振。分析了E340熨平板在30Hz的振捣工作频率下的谐响应,从E340熨平板的横向和纵向对振幅进行了分析。由于加长段与伸缩段相邻两段振捣装置相位差180°,使得相邻两连接点的垂向惯性力的方向相反,抵消了一部分惯性力,伸缩段和加长段上的作用力比基础段上的要小。从熨平板对称中心到加长段两端,熨平板的横向振幅逐渐减少,熨平板各段(左右基础框架、左右伸缩框架、左右加长段框架)的纵向振幅前端均要比后端大。从横向看,E340熨平板各段(左右基础段、左右伸缩段、左右加长段)横向振幅较均匀,振幅比为1.154,左右基础段振幅在左右加长段端略大。从纵向看,E340熨平板各段(左右基础段、左右伸缩段、左右加长段)前方的振幅较后方略大,振幅比最大为1.078,纵向振幅均匀性较好。(本文来源于《长安大学》期刊2017-10-15）

石统蒙[9]（2017）在《大型宽幅摊铺机熨平板系统结构分析与优化》一文中研究指出随着我国公路建设事业的快速发展,工程建设对道路施工机械的数量和质量提出了更高的要求。在此背景下,作为筑路机械关键设备之一的沥青混凝土摊铺机,得到了迅速发展。熨平板作为摊铺机的核心工作装置,其主要功能是对摊铺介质进行预压、整形和熨平,故其结构动静态特性的优劣会直接影响到摊铺路面的质量。但目前我国在大型宽幅摊铺机熨平板研究领域技术相对落后,进口大型宽幅摊铺机占领着国内市场。基于以上背景,本论文以国内某公司的12m机械拼装式熨平板为研究对象,对熨平板箱体结构的动静态特性进行深入研究,并采用多种不同的优化设计方法对其进行结构优化。论文的主要研究内容如下:(1)建立包含螺栓结合面的熨平板箱体结构有限元模型,并通过熨平板两箱体的模态试验验证有限元模型的准确性。(2)对熨平板箱体结构进行动静态特性分析,综合分析结果认为:熨平板两段1.5m加长段箱体为整体结构的薄弱环节,为后续的优化设计提供方向。(3)对熨平板两段1.5m加长段箱体进行多目标拓扑优化设计,通过折衷规划法结合功效函数法将单工况静刚度最大化和前叁阶固有频率最大化的多目标优化问题转化为单目标优化问题,建立熨平板两箱体多目标拓扑优化模型,并根据优化后的结果对箱体结构进行改进,改进后的熨平板两箱体纵向弯曲变形减小6.58%,一阶固有频率提高4.39%,动静态特性得到明显改善。(4)运用基于代理模型的方法对两段1.5m加长段箱体进行轻量化设计,建立箱体各响应与箱体尺寸参数之间的代理模型。以箱体质量为目标函数,以其他各响应为约束条件,采用粒子群优化算法对其进行轻量化设计,优化后得到的熨平板两箱体质量比原设计方案减小37.94kg(6.59%)。(5)对优化后的熨平板箱体整体结构进行动静态特性分析,并与原模型进行对比,优化后的模型动静态特性明显提升,为了进一步抑制整体结构的热变形,运用正交试验法对撑拉杆的组合方式进行优化,得到撑拉杆安装的最佳组合方式。(本文来源于《东南大学》期刊2017-03-05）

刘洪海,贾洁,马朝鲜,张勇[10]（2016）在《摊铺机熨平板对混合料振实特性的影响研究》一文中研究指出为了提高沥青摊铺机的压实效率,获得高密实摊铺效果,针对摊铺机振动熨平板与摊铺材料组成的阻尼受迫振动系统,通过两者之间相互作用机理分析和动力学研究,得出共振区与频率比、阻尼比之间的关系。基于共振理论对"机械-材料"系统建立了铺层材料密实度与振动参数、系统参数之间关系的仿真模型,得到材料的摊铺密实度与熨平板频率变化特性曲线,通过对不同混合料的模型分析确定了最佳振动频率及有效频率范围,同时对2类典型的混合料SMA-13和AC-20摊铺密实度的频率特性进行了仿真计算和足尺试验验证。结果表明:4.75mm筛孔通过率为24.3%、沥青用量(质量分数,下文同)为6.37%的间断级配混合料SMA-13最佳振动频率为30 Hz;4.75mm筛孔通过率为40.3%、沥青用量为4.31%的连续级配混合料AC-20最佳振动频率为35 Hz;随着混合料中沥青含量的增加,粗集料比例增大,最佳激振频率减小;仿真计算结果与试验结果变化规律基本一致;当激振频率大于75%最佳振动频率时对混合料有高效压实效果,该研究结果可为沥青混合料的高效压实提供依据。(本文来源于《中国公路学报》期刊2016年07期）

### 摊铺机熨平板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

摊铺机熨平板的加热方式包括柴油燃烧器加热、燃气燃烧器加热、电加热等。电加热棒熨平板的加热控制方式有简易自动控制及全自动控制2种。安全问题是整套电加热熨平板控制系统的重中之重,对于使用的400V交流电气设备,必须设计相应的保护接地。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 摊铺机熨平板论文参考文献

[1].刘再伟,翟军.浅谈SY900型摊铺机熨平板制作工艺[J].工程机械与维修.2019

[2].韩彪,张淼,郭锐,周兴,殷春明.浅谈摊铺机熨平板电加热方式的控制[J].工程机械与维修.2019

[3].吴法涛.摊铺机熨平板电加热控制系统故障排查方法[J].工程机械与维修.2018

[4].吴法涛.S1800-3L型摊铺机熨平板电加热系统故障分析及排除方法[J].工程机械与维修.2018

[5].贾洁,刘洪海,辛强,万一品.摊铺机熨平板冲击与振动耦合压实特性研究[J].振动与冲击.2018

[6].陈怀贤,朱雷,刘瑞.徐工RP903E型摊铺机熨平板电加热系统故障排查方法[J].工程机械与维修.2018

[7].殷超.摊铺机熨平板振捣机构动力学研究与参数优化[D].东南大学.2018

[8].李平平.摊铺机E340液压伸缩熨平板的设计与变形分析[D].长安大学.2017

[9].石统蒙.大型宽幅摊铺机熨平板系统结构分析与优化[D].东南大学.2017

[10].刘洪海,贾洁,马朝鲜,张勇.摊铺机熨平板对混合料振实特性的影响研究[J].中国公路学报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2eb091f5b0f5931ef135875a.html