# 计量标准器论文-本刊通讯员

导读:本文包含了计量标准器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:上海市计量测试技术研究院,《纳米几何特征参量计量标准器在生物医药产业应用示范》,应用示范,特征参量

### 计量标准器论文文献综述

本刊通讯员[1]（2019）在《《纳米几何特征参量计量标准器在生物医药产业应用示范》工作会议在上海市计量测试技术研究院召开》一文中研究指出2019年7月12日,NQI课题《纳米几何特征参量计量标准器在生物医药产业应用示范》工作会议在上海市计量测试技术研究院召开。中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、苏州市计量测试研究院派员参加了本次会议。《纳米几何特征参量计量标准器在生物医药产业应用示范》是NQI项目《纳米几何特征参量计量标准器研究及应用示范》(本文来源于《上海计量测试》期刊2019年04期）

钟青,袁文泽,史艳平,王雪深,周哲海[2]（2019）在《毫米波功率计量标准器芯片的研制》一文中研究指出针对毫米波WR-6波段功率标准器核心芯片需求,设计了芯片整体结构,研究了结构中各层的微加工工艺,制备了温度传感用Pt薄膜,在250℃退火后,100 nm Pt薄膜的电阻温度系数(TCR)达到2. 4×10-3/K,相对稳定度为2. 4×10-6。安装在毫米波功率标准器上的芯片对110～170 GHz的反射率低于-23 d B。直流功率灵敏度为0. 83 mΩ/m W。(本文来源于《计量学报》期刊2019年02期）

朱林,李志峰,刘浩[3]（2019）在《基于VB.NET计量标准器分配管理系统的设计与实现》一文中研究指出为更好地解决计量标准器使用混乱问题,以建立智能化标准器分配管理系统为目标,本文以VB. NET作为开发平台,以Access2010作为后台数据库,给出了智能化标准器分配管理系统的详细设计方案。系统采用了安全高效的策略,并以面向对象的界面形式来实现对数据库的操作。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年02期）

冯金扬,冯国进,范富有,杭晨哲,洪扁[4]（2018）在《“多参量高稳定度计量标准器的研制”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持》一文中研究指出2018年7月,由中国计量科学研究院牵头,联合其他多个高校、科研院所、省市计量研究院申报的"多参量高稳定度计量标准器的研制"项目(编号:2018YFF0212400)获得"国家质量基础的共性技术研究与应用"重点专项的支持。高新技术产业的快速发展对计量提出了新的迫切需求,先进制造、航空航天、医疗、能源、电力等行业亟待解决极大、极小等超常规量值以及动态、现场、多参数的测量问题。现有技术对上述(本文来源于《中国计量》期刊2018年12期）

施玉书,张树,曹丛[5]（2018）在《“纳米几何特征参量计量标准器研究及应用示范”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持》一文中研究指出以纳米科技、新材料技术等为基础的纳米产业是全球新一轮科技革命和产业革命的核心,是各国抢占的战略制高点。纳米计量是纳米产业发展的基础,纳米几何特征参量计量标准器是纳米计量的基石,是量值传递的关键载体。目前,纳米几何特征参量计量标准器基本被国外垄断,虽然中国计量科学研究院已建立了纳米几何量国家计量标准装置,实现了直接溯源,并成功研制了400nm一维栅格和系列纳(本文来源于《中国计量》期刊2018年12期）

范鹏飞,张苗,曹峥[6]（2018）在《用EXCEL VBA打造计量标准器管理系统》一文中研究指出通过EXCEL各种功能、公式、VBA编程,实现计量标准器智能管理及计量标准文件集相关内容自动填写和提取功能,有效提高企业对计量器具管理及文件集档案管理的效率。(本文来源于《工业计量》期刊2018年02期）

闫小克,邱萍,刘薇[7]（2018）在《“新一代高精度温度计量标准器研发”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持》一文中研究指出2017年7月,由中国计量科学研究院作为项目牵头单位、联合8家高校、省市计量研究院所、行业高水平计量研究机构和高新技术企业申报的"新一代高精度温度计量标准器研发"项目(编号:2017YFF0205900)获得"国家质量基础的共性技术研究与应用"重点专项的支持。准确温度测量是发展尖端科学技术、提高工业产品质量、保证过程控制及节能降耗的关键。高精(本文来源于《中国计量》期刊2018年03期）

卢冰,张军,王昊,梁星,甘德刚[8]（2016）在《输电线路微风振动在线监测装置计量标准器的研制》一文中研究指出为了提高输电线路微风振动在线监测装置测量数据的准确性和可靠性,文中设计了一种输电线路微风振动在线监测装置的计量标准器。首先研制了振动源,可以输出一个标准的振动激励(频率输出范围为0~200 Hz,振幅输出范围为0~1.5 mm);然后设计了一个标准接口,使输电线路微风振动在线监测装置可以有效测量到振动源输出的激励。经过振动标准装置的测试,计量标准器达到设计要求,可以实现对输电线路微风振动在线监测装置的整体校准。(本文来源于《高压电器》期刊2016年09期）

董宁,柳泉伟[9]（2016）在《浅析检测铝合金水平尺计量标准器的校准方法》一文中研究指出水平尺是利用液面水平的原理,以水准泡直接显示角位移,测量被测表面相对水平位置、铅直位置、倾斜位置偏离程度的一种计量器具。水平尺主要用于土木建筑和普通机器的安装,所以对水平尺校准装置的计量性能要求显得尤为重要。本文拟通过对铝合金水平尺计量标准器的校准方法进行研究,以工作中遇到的具体情境为研究案例,从而更好地应对时代的发展对质量技术检测人员提出的新挑战、新要求。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2016年12期）

王中,房芳琦[10]（2014）在《浅析砝码作为计量标准器对测量不确定度的贡献》一文中研究指出本文主要介绍了砝码检定引入的标准不确定度的计算。(本文来源于《衡器》期刊2014年06期）

### 计量标准器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对毫米波WR-6波段功率标准器核心芯片需求,设计了芯片整体结构,研究了结构中各层的微加工工艺,制备了温度传感用Pt薄膜,在250℃退火后,100 nm Pt薄膜的电阻温度系数(TCR)达到2. 4×10-3/K,相对稳定度为2. 4×10-6。安装在毫米波功率标准器上的芯片对110～170 GHz的反射率低于-23 d B。直流功率灵敏度为0. 83 mΩ/m W。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 计量标准器论文参考文献

[1].本刊通讯员.《纳米几何特征参量计量标准器在生物医药产业应用示范》工作会议在上海市计量测试技术研究院召开[J].上海计量测试.2019

[2].钟青,袁文泽,史艳平,王雪深,周哲海.毫米波功率计量标准器芯片的研制[J].计量学报.2019

[3].朱林,李志峰,刘浩.基于VB.NET计量标准器分配管理系统的设计与实现[J].计量与测试技术.2019

[4].冯金扬,冯国进,范富有,杭晨哲,洪扁.“多参量高稳定度计量标准器的研制”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持[J].中国计量.2018

[5].施玉书,张树,曹丛.“纳米几何特征参量计量标准器研究及应用示范”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持[J].中国计量.2018

[6].范鹏飞,张苗,曹峥.用EXCELVBA打造计量标准器管理系统[J].工业计量.2018

[7].闫小克,邱萍,刘薇.“新一代高精度温度计量标准器研发”项目获“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项支持[J].中国计量.2018

[8].卢冰,张军,王昊,梁星,甘德刚.输电线路微风振动在线监测装置计量标准器的研制[J].高压电器.2016

[9].董宁,柳泉伟.浅析检测铝合金水平尺计量标准器的校准方法[J].科技经济导刊.2016

[10].王中,房芳琦.浅析砝码作为计量标准器对测量不确定度的贡献[J].衡器.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2ed0a91f8944d044c97873a3.html