# 延期管论文-马永忠

导读:本文包含了延期管论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:延期管,抛离,内弹道,建模仿真

### 延期管论文文献综述

马永忠[1]（2017）在《金属延期管抛离过程研究》一文中研究指出为了减少非致命弹药爆炸产生的金属破片数量,设计了金属延期管抛离结构,根据点火药燃烧特点和结构作用原理,分析了抛离过程,建立了抛离弹道模型,得到了延期管内点火药气体压强变化和延期管速度变化规律,并利用高速摄影对试验过程的影像分析,结果表明仿真所得最大速度与实际测试值的误差仅为0.5m/s,说明数学模型合理,为延期管抛离结构的设计与优化提供了理论指导。(本文来源于《弹箭与制导学报》期刊2017年01期）

王晓鹏,王雨时,闻泉,袁玉红,王强[2]（2014）在《某柔性组合延期管延期时间分布规律》一文中研究指出针对某单兵火箭弹在生产验收高温试验时距预定落点10m处空炸,未能保证引信完成预定触发功能的故障,应用数理统计方法,对用于实现自毁功能的柔性组合延期管在不同环境温度下的延期时间实测数据进行了分布假设和假设检验。研究发现:该柔性组合延期管在不同环境温度下的延期时间都服从正态分布,但高温延期时间短,标准差也略小于常温的,而低温延期时间长,但标准差却较大;该柔性组合延期管在3种环境温度下的延期时间都能满足设计指标。为确保高温试验条件下不再出现空炸故障,有必要修改设计指标,适当延长1~2 s。(本文来源于《火工品》期刊2014年05期）

胡淑娟[3]（2008）在《提高撞击延期管发火感度、可靠性、延期精度的研究及应用》一文中研究指出本文介绍了撞击延期管的设计结构,分析了撞击延期管发火感度、可靠性、延期精度的影响因素。从撞击火帽击发药的选用、火帽结构的改进、装配工艺的优化、装配参数的确定、试验状态的确定几方面出发进行提高撞击延期管发火感度、可靠性的研究工作;从延期体的设计、延期药的选择、金属管的选择、影响延期药延期精度的因素、延期索生产工艺的优化几方面进行提高撞击延期管延期精度的研究工作。提出撞击延期管的设计方案,并通过试验验证,研制出的撞击延期管具有发火感度、可靠性、延期精度高的优点,能满足引信的使用要求。目前,这些研究已用于多个火工品设计中。(本文来源于《南京理工大学》期刊2008-05-01）

杨文,罗根深[4]（1999）在《枪榴弹发火件装药延期管的工艺探讨》一文中研究指出介绍了枪榴弹发火件装药延期管瞎火的各种影响因素，找出了解决方法，并进行试验结果分析。结果表明，新药剂的性能能够满足发火件技术指标要求。(本文来源于《火工品》期刊1999年02期）

蔡瑞娇,陈继业,华光[5]（1994）在《冲击波引燃全密封延期管的研究》一文中研究指出通过对冲击波在隔板中的衰减规律及点火药点火临界条件的研究，找出了在雷管输出冲击波引燃点火药的条件下，延期药精确燃烧的技术．从而提出了引信用全密封延期管的设计方案，并研制了延期时间和精度为（１００±２０）ｍｓ的全密封延期管．文章还提出了不同延期时间系列全密封延期管的设计思路．解决了引信界提出用雷管输出引燃延期管的问题．(本文来源于《北京理工大学学报》期刊1994年S1期）

张泽田,张艳荣[6]（1987）在《塑料压制延期管体的探讨》一文中研究指出随着我国四化建设的飞速发展,对爆破工程提出更多的要求,瞬发电雷管己不能满足大爆破的需要。为了提高爆破效率和减少地震波对建筑物的影响,一定延期时间的延期电雷管就更显得需要。延期电雷管和瞬发电雷管的主要区别在于增加一段延期时间,产生延期时间的零件叫延期管,延期管是由延期药和延期管体组成。世界各国作延期管体的材料有铜、锡、铅、铝等有色金属。随着技术的发展,近年来,国内生(本文来源于《爆破器材》期刊1987年01期）

王树魁[7]（1984）在《Anodet延期管》一文中研究指出Anodet延期管是组成非电Anodet延期爆破系统的主要部分。这种爆破系统由加拿大工业有限公司研究部研制,它能与风动装填铵油爆破剂配合,用于孔底起爆。在延期范围很广的毫秒延期爆破和长延期爆破的布孔中起爆配方适当的铵油爆破剂。该法具有电延期雷管的精度,又克服了电起爆所伴生的缺点。(本文来源于《爆破器材》期刊1984年05期）

### 延期管论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对某单兵火箭弹在生产验收高温试验时距预定落点10m处空炸,未能保证引信完成预定触发功能的故障,应用数理统计方法,对用于实现自毁功能的柔性组合延期管在不同环境温度下的延期时间实测数据进行了分布假设和假设检验。研究发现:该柔性组合延期管在不同环境温度下的延期时间都服从正态分布,但高温延期时间短,标准差也略小于常温的,而低温延期时间长,但标准差却较大;该柔性组合延期管在3种环境温度下的延期时间都能满足设计指标。为确保高温试验条件下不再出现空炸故障,有必要修改设计指标,适当延长1~2 s。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 延期管论文参考文献

[1].马永忠.金属延期管抛离过程研究[J].弹箭与制导学报.2017

[2].王晓鹏,王雨时,闻泉,袁玉红,王强.某柔性组合延期管延期时间分布规律[J].火工品.2014

[3].胡淑娟.提高撞击延期管发火感度、可靠性、延期精度的研究及应用[D].南京理工大学.2008

[4].杨文,罗根深.枪榴弹发火件装药延期管的工艺探讨[J].火工品.1999

[5].蔡瑞娇,陈继业,华光.冲击波引燃全密封延期管的研究[J].北京理工大学学报.1994

[6].张泽田,张艳荣.塑料压制延期管体的探讨[J].爆破器材.1987

[7].王树魁.Anodet延期管[J].爆破器材.1984

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2eda7650a9c658a05f6d7cae.html