# 间歇性电弧接地论文-郑云丹,李新涛,刘兴万

导读:本文包含了间歇性电弧接地论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:不接地配电系统,间歇性的接地电弧,建模仿真

### 间歇性电弧接地论文文献综述

郑云丹,李新涛,刘兴万[1]（2019）在《间歇性电弧接地故障建模仿真》一文中研究指出在不接地的配电系统中,间歇性的接地电弧多次的熄灭与重燃,产生较高的过电压,且持续时间长,对整个电力系统及电气设备危害极大,为了快速准确的检测出电弧接地故障,进而有效地接地消弧、选线,保障配电网安全可靠性,有必要对电弧接地故障进行建模仿真。本文首先对比Mayr、Schwarz、控制论电弧模型的优缺点,在基于工频熄弧理论的基础上模拟仿真了10kV配电网间歇性电弧接地故障,验证了电弧模型的准确性。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年01期）

皇甫武军,李晨露,李翔,王月萍[2]（2018）在《配电网间歇性电弧接地故障选线方法》一文中研究指出近些年来,随着我国社会的迅速发展,以及城市化建设的不断推进。国家电网的建设也得到了长足发展。配电网络在进行正常运行时发生故障也是无法避免的。其中配电网络单线接地故障是最为普遍便的故障现象,故障率占到了故障总数的80%以上。而在单相接地故障中处理起来最为棘手的就是不稳定电弧和间歇性电弧接地等非永久性接地故障。而当前的研究成果主要是针对永久性的单相接地故障很少有间歇性电弧接地障碍的研究。如果利用永久性单相接地故障的故障选线方式去处理间歇性电弧接地故障无疑是不实用的。本文根据间歇性电弧接地故障发生时会产生大量高频分量的特点,针对性的提出了自适应陷波滤波器算法进行间歇性电弧接地故障的选线。根据仿真实验的测试结果来看自适应陷波滤波器算法对于间歇性电弧接地故障选线的可靠性较高。(本文来源于《建材与装饰》期刊2018年49期）

邢文涛,王临宁,马文恒,孙荷智,杨晓明[3]（2018）在《一起间歇性电弧接地引起的变电站设备事故分析》一文中研究指出通过一起110 kV变电站相关设备烧毁事故,分析继电保护动作跳闸过程以及事故原因,结合电网设备运行实际情况,提出应对防范建议,为电网稳定运行提供安全保障。(本文来源于《青海电力》期刊2018年01期）

张志霞,张欣雨[4]（2013）在《配电网间歇性电弧接地故障选线方法》一文中研究指出配电网单相接地故障选线问题由来已久,现有的研究成果大多是针对单相永久性接地故障的。而在实际配电网中,不稳定电弧和间歇性电弧接地等非永久性接地故障也极易发生,且难于选线。发生非稳定电弧接地故障时会带来大量的高频分量,本文提出一种自适应陷波滤波器算法,用来提取线路谐波电流的5次谐波。该方法通过调节自身参数来自动跟踪信号的变化,从而实现了对5次谐波信号实时、准确的提取。仿真结果表明,该选线方法在发生非永久性接地故障时能正确地选出故障线路,其原理简单、可靠。(本文来源于《中国电力》期刊2013年08期）

张志霞,刘晓,谢瑛,王九龙[5]（2012）在《农村配电网间歇性电弧接地故障选线研究》一文中研究指出在我国农村配电网中,由短时性的电弧和不稳定的间歇性电弧等引起的非永久性单相接地故障时有发生,故障后的选线问题是学者们研究的焦点。利用发生电弧故障时带来的大量高频电弧所引起的奇异特征,用小波奇异性检测原理对发生间歇性电弧接地故障后的零序电流进行大量的仿真研究,在此基础上提出新的选线方法。使用Matlab/Simulink进行仿真后的结果表明:该选线方法在发生间歇性电弧故障时能正确地选出故障线路,其原理可靠、准确。(本文来源于《沈阳农业大学学报》期刊2012年05期）

窦连忠[6]（2012）在《一起间歇性电弧接地引发铁磁谐振烧毁PT事故分析及处理》一文中研究指出从机理上对电网运行中遇到的一起因过压引起的设备烧毁事故进行了分析,指出了事故原因,为低压电网的安全可靠运行提供理论指导,对类似事故的分析和处理提供参考。(本文来源于《电子世界》期刊2012年14期）

贾飞[7]（2012）在《乌海电网单相间歇性电弧接地过电压分析与防范》一文中研究指出最近几年,乌海小电流接地系统电网中曾因输电线发生单相间歇性电弧接地故障,出现了间歇性电弧光接地过电压,进而导致损坏设备以及破坏电力系统的安全稳定运行,有时导致电缆头爆炸和消弧线圈电抗器部分设备烧毁的事故,去年又因为发生单相间歇性电弧接地过电压而导致开关柜和变压器烧坏事故。这些事故不仅造成了相当大的经济损失,而且严重威胁到乌海电网的安全稳定运行。本文从原理上分析了小电流接地系统发生单相间歇性接地故障后弧光接地过电压的形成原因,给出了小电流接地系统输电线和间歇性电弧Matlab模型,采用Matlab/Simulink搭建了乌海电网35kV系统单相间歇性电弧光接地过电压的仿真模型,并对曾出现过电压的顺达变电站和黄河变电站进行了试验分析,通过仿真试验分析了顺达变电站和黄河变电站35kV系统间歇性电弧接地过电压的特点及影响因素以及对采用消弧线圈抑制单相间歇性电弧接地过电压的方案进行了分析和论证。最后,对如何防范系统发生单相间歇性电弧接地过电压提出方案。(本文来源于《华北电力大学》期刊2012-06-01）

周亮[8]（2011）在《小电阻接地系统间歇性电弧接地的仿真与研究》一文中研究指出随着城市中电缆线路的增多,线路分布电容随之增加。一方面消弧线圈的容量需要增大,另一方面零序电流减小增加了选线难度。因此中性点经小电阻的接地方式得到了广泛应用。对于中性点经小电阻接地系统,当发生间歇性电弧接地故障时,造成接地电阻发热,严重时会烧毁小电阻。本文第二章、第叁章对现有中性点接地方式进行对比分析,进而探讨间歇性电弧在接地系统中的影响。第四章、第五章通过建立10kV配电网间歇性电弧接地仿真分析平台,使用接地电弧模型,采用PSCAD/EMTDC软件仿真电压、电流、功率等参数变化,从理论上分析间歇性电弧故障的特点。通过仿真来研究中性点经小电阻接地、小电阻间歇性接地、小电阻异常间歇性电弧接地故障。在第六章中根据对电气系统各部分的具体要求,参照国家有关规程规定,对各线路和设备的继电保护装设提出一些可行的改进方案。最后对全文的内容予以总结,并对研究成果进行了分析。(本文来源于《上海交通大学》期刊2011-01-01）

林峻,魏凌峰,鲁铁成[9]（2010）在《消弧线圈对配电网间歇性电弧接地过电压抑制的仿真研究》一文中研究指出针对中性点不接地系统间歇性电弧接地危及电网安全,采用仿真计算方法研究了消弧线圈对弧光接地过电压的影响及随调式消弧线圈响应时间与过电压的关系。结果表明,消弧线圈可抑制弧光接地过电压,投入时间越早其抑制效果越显着。(本文来源于《水电能源科学》期刊2010年12期）

周亮[10]（2010）在《小电阻接地配电网中间歇性电弧接地的仿真与研究》一文中研究指出从理论出发,阐述了发生在小电阻接地系统中间歇性电弧接地的状态,仿真模拟间歇性电弧接地经小电阻接地配电网中的影响,同时提出一些改进建议。(本文来源于《机电信息》期刊2010年30期）

### 间歇性电弧接地论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近些年来,随着我国社会的迅速发展,以及城市化建设的不断推进。国家电网的建设也得到了长足发展。配电网络在进行正常运行时发生故障也是无法避免的。其中配电网络单线接地故障是最为普遍便的故障现象,故障率占到了故障总数的80%以上。而在单相接地故障中处理起来最为棘手的就是不稳定电弧和间歇性电弧接地等非永久性接地故障。而当前的研究成果主要是针对永久性的单相接地故障很少有间歇性电弧接地障碍的研究。如果利用永久性单相接地故障的故障选线方式去处理间歇性电弧接地故障无疑是不实用的。本文根据间歇性电弧接地故障发生时会产生大量高频分量的特点,针对性的提出了自适应陷波滤波器算法进行间歇性电弧接地故障的选线。根据仿真实验的测试结果来看自适应陷波滤波器算法对于间歇性电弧接地故障选线的可靠性较高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 间歇性电弧接地论文参考文献

[1].郑云丹,李新涛,刘兴万.间歇性电弧接地故障建模仿真[J].山东工业技术.2019

[2].皇甫武军,李晨露,李翔,王月萍.配电网间歇性电弧接地故障选线方法[J].建材与装饰.2018

[3].邢文涛,王临宁,马文恒,孙荷智,杨晓明.一起间歇性电弧接地引起的变电站设备事故分析[J].青海电力.2018

[4].张志霞,张欣雨.配电网间歇性电弧接地故障选线方法[J].中国电力.2013

[5].张志霞,刘晓,谢瑛,王九龙.农村配电网间歇性电弧接地故障选线研究[J].沈阳农业大学学报.2012

[6].窦连忠.一起间歇性电弧接地引发铁磁谐振烧毁PT事故分析及处理[J].电子世界.2012

[7].贾飞.乌海电网单相间歇性电弧接地过电压分析与防范[D].华北电力大学.2012

[8].周亮.小电阻接地系统间歇性电弧接地的仿真与研究[D].上海交通大学.2011

[9].林峻,魏凌峰,鲁铁成.消弧线圈对配电网间歇性电弧接地过电压抑制的仿真研究[J].水电能源科学.2010

[10].周亮.小电阻接地配电网中间歇性电弧接地的仿真与研究[J].机电信息.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2efcd8526d43dddf2ae7fb10.html