# 干馏工艺论文-尹晓含,曹祖宾,曹传洋,吕娜

导读:本文包含了干馏工艺论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:页岩油,Aspen,plus,模拟,压力

### 干馏工艺论文文献综述

尹晓含,曹祖宾,曹传洋,吕娜[1]（2019）在《油母页岩干馏油气冷凝回收工艺系统模拟与优化》一文中研究指出通过对油母页岩干馏油气冷凝回收工艺的深入研究,并运用Aspen plus模拟软件对油页岩冷凝回收系统进行模拟与优化。结果表明,经过Aspen软件模拟,本工艺页岩油收率80.6%。采用两组方案优化,优化方案一,在不需要饱和瓦斯热载体的前提下,回收系统去掉吸收塔,节约设备费。优化方案二,通过改变风机位置,对比全负压和半负压状态下的油收率,半负压状态下页岩油收率增加1%,收益增加近300万元。(本文来源于《石油化工高等学校学报》期刊2019年03期）

韩伟,班健[2]（2018）在《抚顺矿业集团千金油厂F/G部分级干馏装置原矿工艺评价》一文中研究指出抚顺矿业集团千金油厂新建F/G部干馏装置对原矿系统进行了改造,采用分级干馏工艺,30~60 mm和10~30 mm分别进入2个炉型的干馏炉。分别介绍了F/G部原矿工艺,对破碎效果、筛分效果、干燥效果以及对干馏炉产油率的影响进行了评价。(本文来源于《露天采矿技术》期刊2018年03期）

刘志高,田硕,都健[3]（2018）在《多种基于Aspen Plus煤干馏工艺模型的建立及对比分析》一文中研究指出煤干馏工艺作为煤化工技术的重要环节,是煤炭工业生产中的关键组成部分,是煤化工工业的基础。本文选用了Suuberg模型、脱挥发模型及半焦分解模型共叁种建模方法,基于化工流程模拟软件Aspen Plus建立煤干馏工艺模型,针对每一种模型的优缺点及适用情况进行了讨论,以期为实际工业流程模拟提供借鉴。通过研究得出结论:该叁种模型在煤干馏工艺模拟中均适用,并在一定程度上避免了模型的复杂性,计算简便,大大减小了工作量。Suuberg模型基于实验数据可推算煤干馏过程的产物组成,但不同煤种间通用性差,有一定局限性;脱挥发模型是以大量实验数据为基础、通过反复比对调整模型常数得出,普适性更强;而半焦裂解模型为虚拟模块,适用于无需关注煤干馏具体反应过程,较前两种模型更加简洁。(本文来源于《计算机与应用化学》期刊2018年03期）

王丹[4]（2018）在《油页岩自加热干馏工艺中干酪根反应过程的研究》一文中研究指出近年来,随着常规化石燃料资源的日益枯竭,新能源与可替代能源的开发已成为能源研究的重要课题。油页岩作为未来最有前景的石油替代能源之一,因全球储量巨大而备受关注。传统的无氧干馏过程是在全程通入氮气的条件下,将反应温度加热到所需温度,使干酪根裂解从而生成油气溢出,该干馏过程需要较大的能量输入,这已成为妨碍了干馏技术发展的主要技术问题。本课题研发了一种新的低能耗输入的干馏技术,是在反应过程中通入一定量的含氧载气,此时反应温度会自发升高,本课题称之为自加热干馏,自加热干馏过程的油收率与传统无氧干馏并没有明显的区别。本文通过比表面积(BET)分析、XRD、傅里叶红外光谱(FT-IR)等表征方法来探究油页岩干馏过程中干酪根的化学结构变化,结果表明:油页岩在350℃之前主要为水分的蒸发过程,在350~600℃为干酪根的分解过程,随着温度的增加脂肪族碳明显减小,而芳香族碳呈上升趋势。为进一步确定干酪根碳结构的变化,将干酪根进行固态~(13)C NMR技术及分峰拟合得到干酪根碳骨架的概貌,从而得到干馏过程中各碳结构的变化趋势。自加热干馏工艺和无氧干馏工艺在出油率几乎相同的情况下,自加热干馏工艺不仅比无氧干馏工艺耗能少得多,且对环境来说更为环保,此干馏技术对地下干馏过程的发展有重要意义。(本文来源于《沈阳化工大学》期刊2018-03-12）

梁辉[5]（2017）在《油母页岩分级干馏工艺技术研究与生产实践》一文中研究指出通过对世界几大先进干馏技术的比较,结果表明,抚顺干馏技术具有运行稳定、工业化程度高、热效率高、操作容易等优点,是应用比较广泛的干馏技术之一,但也存在油收率低、原矿粒度范围小等关键技术问题,特别是抚顺矿业集团多年运行的经验表明,其处理页岩的粒度为12mm-75mm区间、含油率为5.5%以上效果较好,粒度小于12mm、含油率小于5.5%的页岩没有被充分利用。为此,为充分利用这此被舍弃的油母页岩,扩大处理粒度和低品位页岩范围,提高资源利用率和油收率,借鉴业内先进经验,在抚顺干馏技术的基础上,引入先进技术和装备,研发了分级干馏技术及成套装备。在分级干馏技术中,对原抚顺干馏技术的供排料、干馏炉、回收、环保、节能等重要系统进行了系统性、开创性地改进和提高,特别是在干馏炉系统中,创造性地引入了分级干馏思维,改变了传统的大小块混合干馏而导致干馏不均匀的问题,即将页岩分为10mm~30mm和30~60mm两个级别,分别进入不同干馏炉,并配套设置干燥装置,利用自身余热对30mm以下粒度的页岩进行干燥,实现对含油率为4.5%~5.5%贫矿页岩的充分利用,提高了油页岩的资源利用率。生产实践表明,分级干馏技术比传统的抚顺式干馏技术,油收率提高了12%,资源利用率提高了20%,将舍弃的一部分油母页岩回收利用,密闭、自动化程度大幅度提高,有效地减少了排放,提高了经济效益。同时,回收利用了尾气、余热等废弃能源,具有非常好的环保效益、社会效益。(本文来源于《吉林大学》期刊2017-11-01）

杨凯[6]（2017）在《ATP页岩干馏工艺柴油馏分加氢精制研究》一文中研究指出针对大颗粒(12～75mm)油母页岩干馏是现行主流干馏装置主要干馏的物质,我国拥有其专利权,而对于小块(0～12mm)油页岩干馏来制取页岩油,我国现有技术还无法做到能投入生产的方法。由于我国山东省龙口市油页岩矿物资源蕴藏量极大,龙口矿业集团引进了世界先进技术-ATP干馏工艺,用于处理我国现有干馏装置对小颗粒页岩无法利用现状。本研究以龙口矿业集团现有设备下,通过大量查阅国内外相关资料,对确定论文题目及研究方向,实验中用ATP干馏装置对页岩油性质剖析,以龙口矿业页岩油性质为基础,对ATP页岩油进行深入剖析,实验选择现存加氢设备,选择自制W-Mo-Ni-Cr-A1203作实验用催化剂,选择各因素工艺条件,对实验用页岩柴油馏分进行加氢精制,通过大量数据,得出实验结论,同时建立加氢脱硫动力学模型,将模拟结果与实验研究进行对比。数据得出:ATP页岩油馏程分窄,其页岩重油中柴油馏分可达82.90%。在 325～385℃、4.5～8.5MPa、LHSV0.5～2h-1、V(H2)/V(Oil)250～1300的范围内,将干馏装置压力增加、温度升高、体积空速降低,可加快烯烃饱和、脱氮、脱硫反应,可以显着增强脱硫、脱氮和烯烃饱和的效果,氢油比达到950,氢油比对加氢脱硫和脱氮的促进作用趋于平缓,促进效果不再那么明显;龙口矿业在特定工艺反应条件提炼得到的油品产物密度小、杂原子和不饱和烃(尤其是芳烃)含量低,可在市面投入使用。该馏分油硫化物的实际脱除情况与动力学模型比较精确可对其进行预测。(本文来源于《北京化工大学》期刊2017-05-31）

何建国,石微微,曹祖宾,韩冬云,张广仨[7]（2016）在《ATP页岩干馏工艺柴油馏分加氢精制研究》一文中研究指出利用固定床加氢反应装置,以Mo-Ni/Al_2O_3为催化剂,首次对ATP页岩干馏装置油回收系统得到的页岩重油,经脱水脱渣预处理后切割分离所得的页岩柴油馏分进行加氢精制研究,考查了反应温度、反应压力、体积空速以及氢油体积比对加氢精制效果的影响。结果表明,在320~380℃、4.0~8.0 MPa、LHSV 0.5~2.0 h~(-1)、V(H_2)/V(Oil)200~1 200的范围内,提高反应温度,增大反应压力,降低体积空速,有利于ATP页岩柴油馏分的脱硫、脱氮和烯烃饱和,可明显提高加氢脱氮效果,氢油比高于1 000之后,增加氢油比对加氢脱硫和脱氮影响较小;抚矿ATP页岩柴油馏分在反应温度380℃、反应压力8.0 MPa、体积空速0.5 h~(-1)、氢油体积比1 000的条件下,加氢精制后所得产物油的杂原子和不饱和烃含量低、密度小、芳香烃含量少,可作为优质清洁柴油直接使用。(本文来源于《现代化工》期刊2016年10期）

孙石,牛鹏,杨静[8]（2016）在《某公司煤低温干馏工艺能效分析》一文中研究指出对某公司煤低温干馏生产工艺过程中的能效进行了分析,提出了烟气余热回收方案,以及利用螺杆膨胀机回收半焦煤物理潜热发电的方案,最后给出了能效分析及提高能效的建议。(本文来源于《长春工程学院学报(自然科学版)》期刊2016年03期）

陈家伟,陈家全[9]（2016）在《油页岩干馏工艺技术进展》一文中研究指出介绍了世界油页岩的储量及分布情况,油页岩工业化利用现状及多种油页岩干馏工艺技术,并对油页岩干馏技术应用前景做了展望。国内油页岩干馏工艺存在油收率低、处理量小、资源利用率低、自动化控制程度低、环境污染等问题。目前油页岩干馏工艺技术发展的趋势是工艺简单、适应性强、零污染,因此要加强对现有各种油页岩干馏工艺的融合,取长补短,实现低成本、零污染、较高投资收益,并能够实现规模效应。(本文来源于《广州化工》期刊2016年10期）

单明志[10]（2016）在《尾气净化处理对抚顺式页岩干馏工艺的影响》一文中研究指出分析了尾气净化处理对抚顺式干馏工艺油收率的影响,以及对加热炉系统和脱硫系统的运行的影响。通过数据对比,总结了技术改造前后尾气净化处理的效果。(本文来源于《露天采矿技术》期刊2016年05期）

### 干馏工艺论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

抚顺矿业集团千金油厂新建F/G部干馏装置对原矿系统进行了改造,采用分级干馏工艺,30~60 mm和10~30 mm分别进入2个炉型的干馏炉。分别介绍了F/G部原矿工艺,对破碎效果、筛分效果、干燥效果以及对干馏炉产油率的影响进行了评价。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 干馏工艺论文参考文献

[1].尹晓含,曹祖宾,曹传洋,吕娜.油母页岩干馏油气冷凝回收工艺系统模拟与优化[J].石油化工高等学校学报.2019

[2].韩伟,班健.抚顺矿业集团千金油厂F/G部分级干馏装置原矿工艺评价[J].露天采矿技术.2018

[3].刘志高,田硕,都健.多种基于AspenPlus煤干馏工艺模型的建立及对比分析[J].计算机与应用化学.2018

[4].王丹.油页岩自加热干馏工艺中干酪根反应过程的研究[D].沈阳化工大学.2018

[5].梁辉.油母页岩分级干馏工艺技术研究与生产实践[D].吉林大学.2017

[6].杨凯.ATP页岩干馏工艺柴油馏分加氢精制研究[D].北京化工大学.2017

[7].何建国,石微微,曹祖宾,韩冬云,张广仨.ATP页岩干馏工艺柴油馏分加氢精制研究[J].现代化工.2016

[8].孙石,牛鹏,杨静.某公司煤低温干馏工艺能效分析[J].长春工程学院学报(自然科学版).2016

[9].陈家伟,陈家全.油页岩干馏工艺技术进展[J].广州化工.2016

[10].单明志.尾气净化处理对抚顺式页岩干馏工艺的影响[J].露天采矿技术.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2f0183e3b89bdddc08b4e706.html