# 输电线路运行维护与检修技术探析李滨

（国网新疆电力有限公司喀什供电公司新疆喀什844000）

摘要：近年来，社会经济的发展对电力供应提出了更高的要求，在这样的形势之下，相关电力企业需要确保电力系统的正常运转。与此同时，一旦出现故障，需要高效迅速地解决问题，为了减少输电线路故障的发生，电力企业要结合我国的实际情况，结合各个地区的情况故障进行排查。工作人员要对线路做好预防工作，及时进行维护检修，在实践中不断总结经验，并分析相关措施用于生产实践。因此，需要对输电线路运行维护与检修技术进行深入的分析研究，从而确保输电线路能够正常工作，为相关用电单位与个人提供电力供应的保障。

关键词：输电线路；运行维护；检修技术

1输电线路运行维护措施

1.1完善输电线路的运行维护方案

电力企业要充分了解对输电线路运行维护的重要性，以不同地方的实际情况为依据掌握输电线路的布局概况，进而设计相应输电线路的运行维护方案。尤其注意在电力输电线路的建设过程中，为保证输电线路设计的合理性与施工的有效性，设计人员应该实际参与到现场施工环境中，进行现场数据信息的收集与统计，以及时根据现场的突发状况做出设计变更。除此之外，输电线路的试运行阶段，电力企业应安排专业技能高、经验丰富的专家对线路试运行中的数据做具体分析，并对线路运行进行全程、全面的检查，以保证线路在实际应用不会出先安全问题。对于试运行中所需的施工人员也应相关的准备工作，其中包括：对于试运行中出现问题的记录、解决问题所需的材料、数据信息的封挡保存等。

1.2优化输电线路的养护、检修方案

科学合理的监督制度与管理机制是输电线路运行维护的有效保障，对于输电线路巡视检查质量的提高、线路出现故障排除的及时性等都有不可忽视的作用。例如，地方放责任制度的建立，在明确相关人员工作范围及管理职责的前提下，尽最大的努力将360度监控工作落实到位。监督人员需要定期的对输电线路进行巡检，针对故障易发生的区域要重点、全面巡检与管理，结合当地实际情况适当安排巡检任务，但在巡检任务完成后需要做好每次巡检任务结构记录与维修记录，以保证在以后输电线路的设计中可以随时借鉴到相关资料。

1.3定期对输电线路的检查

设计人员实际参与到施工现场，对输电线路施工当地的环境进行实地考察，经过综合分析在设计阶段避免出现与施工技术有关的问题，在保证施工方案具有可操作性的同时，也提高了输电线路的运行质量。相关人员在对输电线路在试运行中的出现异常及故障做全面分析后，需要制定解决问题及故障或防止此故障再次发生的优化方案与应急措施，优化故障防范框架。在输电线路的施工阶段，对线路故障的排除应该从材料与技术两个角度出发，在施工材料进场时必须严格把控质量是否合格，对于材料的选用必须以性能较好为原则。在材料管理工作方面，要避免出现以次充好、材料浪费等现象的发生。在施工技术方面，才做标准必须达到相关规定的要求，对施工人员做到全程监管，将施工误差最小化进而提高输电线路的运行质量，防止应线路问题而发生任何故障。

2输电线路检修技术

2.1绝缘子检测技术

输电线路绝缘子检测主要采用离线检修和在线检修这两种方式。绝缘子检测的内容主要包括分布电压检测和绝缘电阻检测。因此，输电线路检修人员要定期开展绝缘子检测，根据电力系统的运行状况来选择合适的绝缘子检测方式，根据绝缘子的劣化概率来判断绝缘子的使用性能。并且，输电线路检修人员应重点检测分布电压和绝缘子电阻，确保电压和电阻在合理的范围内，并对出现错误的分布电压和绝缘电阻的问题和原因进行分析，找出问题所在，并采取相应的维修措施。

2.2输电线路无人机巡视技术

在进行输电线路运行维护与检修过程中，无人机巡视开始得到了广泛的应用，如北京电力公司、山西大同超高压供电公司、山东电力公司等均采用了无人机对输电线路进行巡视，其不仅可以节约大量的人力成本，而且还能够更好地解放社会劳动力，提升了供电公司的经济效益。无人机巡视不仅需要对杆塔基础、绝缘子瓶、线路外部环境、接地装置等可视设备给予清洗的反映外，还能够对散股、异常放电、断股等不可视的运行状态给予直观的反映，此时就需要在无人机上挂载符合具体要求的设备，从而更好地提高无人机巡视效果，提高输电线路运行维护与检修效果。

2.3载人机巡视技术

采用载人直升机巡视输电线路，可以不受地形环境影响，在200米的飞行高度沿着线路设备直接飞行巡视，从高空近距离巡视输电线路设备，使设备情况、环境通道一目了然，并且结合先进的吊舱仪器实现全过程数据采集，对发现线路设备的缺陷情况具有重要作用，弥补地面巡视的天然不足，从而使巡视效率、巡视质量大大提高。虽然地面人工巡视能够对一些细小的隐患和缺陷进行快速、直接的现场处理或反馈，在发现铁塔基础缺陷方面较有优势，但总的来送巡视主要依靠人工完成，技术含量较低。而直升机巡视的技术优势是显而易见的，特别是对于发现铁塔瓶口以上的缺陷，如导地线、金具和绝缘子类缺陷，这些缺陷靠地面人工巡视往往难以发现。

2.4输电线路在线监测技术

其主要是对在输电线路设备的运行状态特征量进行实时的测量、传输，其不仅可以完成对输电线路运行状态的有效检测，而且还可以确保输电线路的安全、可靠运行。通过对输电线路实施在线监测，能够更好地了解和掌握输电线路的运行状态，并对可能出现的安全隐患给予及时的发展，然后采取有效的措施给予解决，以确保输电线路的正确运行。目前，输电线路在线监测技术在绝缘子污秽、氧化锌避雷器、导线温度及动态增容、远程可视监控、覆冰雪、防盗报警监测等方面得到了广泛的应用，其可以有效降低输电线路安全事故的发生率。

2.5图像处理技术

图像处理在电力巡检中的应用首先表现在图像预处理，针对这些干扰因素，首先会对无人机采集的图像进行一系列相关的处理，调整图像的亮度。转换到颜色空间调整、线性调整、曲线调整，扩大或减少图像中阴暗区域的差异。在雾霾、阴雨能见度低的天气下，能够去除天气因素的影响，恢复真实背景。无人机在飞行过程中承重有限，机载摄像机的分辨率很有限，所以导致拍摄场景越大，图片分辨率越低。现在的技术手段没办法在大场景的图像中提升图像的分辨率，所以要对图像进行拼接。拍摄环境的复杂多变，为了满足巡检工作的需要，只能通过轮廓特征、模型匹配和频域图像匹配这三种图像匹配方法解决图像问题。不直接使用图像像素值，从图像的特种中导出像素，取出有效特征作为参考，匹配图像叠加区域特征区域。

结语

城市的发展与扩张使得用电需求大大增加，在这样的现实状况之下，相关电力企业为了满足城市发展用电需求，不断扩展电力供应系统，输电线路由此增多。输电线路是电力系统中重要的组成部分，为保障输电线路安全可靠运行，就必须开展输电线路的维护与检修工作，不断提高线路的设备水平，提高线路传输的功率，加强线路传输的效率和质量，满足人们对电力的需求，促进社会发展。

参考文献

[1]郭懂懂.输电线路运行维护与检修技术分析[J].南方农机，2017，48（08）:87+108.

[2]董珅.输电线路运行维护中的问题和应对策略研究[J].南方农机，2017，48（08）:144+161.

[3]姜龙.浅谈电力输电线路的运行维护及故障排除[J].电子制作，2017（08）:33+25.

[4]薛涛，纪波.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].黑龙江科学，2017，8（12）:36-37.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2f19dc9f8c4697e6267d846c.html