# 电力工程变电运行技术探讨刘衍

（广东电网有限责任公司韶关供电局广东省韶关市512100）

摘要：变电运行技术是电力技术中重要的组成，随着电力设施的增多、电力设备功能的提高，变电运行技术有了更为广阔地应用，要把握电力技术发展的这一主题和态势，以变电运行技术为核心，整体上推进电力工程的建设，达到促进电力事业发展的目标。社会脚步行走匆匆，变化飞快，为了与发展相适应，我们应该注重电力工程变电运行技术的不断优化和创新，通过提升电力运输工作的发展提高用电效率和电力安全。

关键词：电力工程；变电运行技术；测温技术；变电智能化

0引言

经济和社会的不断发展需要电力工程作为基础性的保障和支撑，随着科技的快速进步，电力工程技术也获得了迅速的提升，电力工程技术在更为广阔的空间正在发挥着越来越重要的价值和作用。只有不断提升变电运行技术，加强变电运行的保护工作，才能加快变电系统运行的速度，提高变电运行在电力工程的工作效率。同时，加大对电力工程变电运行技术和安全的文化宣传，对促进电力事业的可持续发展也具有很大的作用。

1我国电力工程变电运行技术现状

1.1电力工程变电运行危险因素的积累

电力工程变电运行系统中有型号、种类、功能不同的多种设备，由于电力工程变电运行系统的复杂性造成了电力工程变电运行维护人员认知上、工作上和技术上的困难，这会形成电力工程变电运行危险因素的积累，再加上变电运行操作人员没有落实好防范工作，最终导致电力工程的变电设备处于瘫痪的状态，不能进行正常的工作，影响着电力工程变电运行的效率。

1.2电力工程变电设备异常

电力工程变电设备异常主要分为三个方面，第一，电力工程变压器工作异常，变压器是变电运行中重要的组成部分，变电器异常往往表现在内容零件的摔坏，零件的破损，变压器磁芯就不能正常的运转，产生强烈的振动，发出嗡嗡的声音，我们就可以知道变压器没有正常的运行。特别是阴雨天气，变压器损坏会导致局部放电情况，火灾事故时有发生。变电器在室外长期的运作，加上环境的影响，防爆管会发生破裂，喷出更多的油，也极容易燃烧，火灾也是在所难免的，最后迫使变压器运行中止。第二，电力工程互感器工作异常，互感器是变电系统中重要的功能性设备，产生互感器故障的原因主要有瞬时负载过大、电源中断、温度过高，进而产生互感器异常响震、温度过高、冒烟，最后导致电力工程变电运行终止，形成停电、火灾等恶性电力事故。电流互感器故障时常常伴有声音或其他现象发生，例如：若铁心穿心螺丝夹得不紧，硅钢片就会松动，铁心里交变磁通就会变化；电流表指示降为零，有功、无功表的指示降低或有摆动；电度表转慢或停转；差动断线光字牌示警；电流互感器发出异常响声或发热、冒烟等这些问题都应当引起重视。第三，变压器油位异常，变压器油位上升会产生放电现象，同时会导致摩擦剧烈，极容易发生变压器火灾；变电器油位过低，可能造成瓦斯保护误动，严重缺油时，变电器内部线圈暴露，可能造成绝缘损坏击穿事故。另外，处于备用的变电器严重缺油使线圈暴露则容易吸潮，并使线圈绝缘下降，它制约着电力工程中变电运行的工作效率。

1.3电力工程变电运行的温度异常

在变电运行中，温度应在规定的范围内进行调整，才能保证变电的安全性。温度异常会不利于电力工程变电设备的性能发挥，不利于变压设备内部热量和油品的循环，不但会造成设备的老化，而且大大降低了电力工程变电运行的安全性，给电力工程事业带来资金、技术、工程上的沉重负担。变压器的温度过高时，不利于机器的散热，不利于风扇有效的运转，不利于冷却器性能的发挥，不利于油循环流动。变压器的温度过低，降低了机器运行功能的效率。忽高忽低的温度变化，会造成机器的老化，经受不了几年的使用就会被淘汰，影响着电力工程事业的资金流动。我们不难发现，温度的变化是制约变电器运行的重要的因素。

2电力工程变电运行技术措施

2.1变电运行过程中红外测温技术的应用

事实上，变电站工作人员在巡视变电站的工作过程中，对电气设备的巡查方法只是普通的观察、触摸以及听取设备运行的声音这三种。在这三种检测方法的过程中，工作人员对电气设备的检验都是片面的、表面的检验方法，并且发现的问题都是比较容易发现的问题，对于电气设备运行过程中存在的隐蔽性的、伸展性的问题都是用这三种方法发现不了的问题。在变电运行过程中应用红外测温技术可以有效提升变电站日常维护、管理工作的质量，即有效的对电气设备运行过程中的温度变化情况进行实时监控，对人为观察下的局限性进行有效的弥补，及时发现电气设备运行过程中出现的温度异常变化情况并发出告警信号；有效防止隔离开关刀口发热的事故，即在隔离开关的使用过程中监测和记录开关刀口局部温度上升的现象，有效管理隔离开关刀口发热的过程，预测隔离开关使用的寿命，帮助工作人员在隔离开关设施出现事故以前就可以对隔离开关进行维修和更换；有效监测线夹发热的现象，即在不接触线夹的情况下就测出线夹的温度变化情况并且做出记录，不用将线夹暴露在空气中，导致产生氧化作用最终导致线夹发热的情况出现，有效的避免了线路运行故障的发生。

2.2加强电力工程变电运行的保护措施

变电运行中应加强瓦斯和差动行动两个方面的保护工作。瓦斯保护侧重点在变压器，就变压器是否存在着异常，是否存在着喷油、是否存在着线路中断，是否存在着线路混乱等，这些类似的问题都应该采取相应的检查。差动保护行动主要是对油位、油色以及套管等很多相关的零件部位进行检查。例如：可以根据气体的颜色来判断电压存在的故障，积极的采取保护措施，确保变电运行中技术的安全使用。

2.3在变电运行中应用智能化技术

对于整个电网而言，变电设备所发挥的作用至关重要，如果产生故障，其后果是非常严重的，不仅会造成人员伤亡，随之而言的就是巨大的经济损失，而且造成不良社会影响。变电设备采用智能化技术，就是要更好地解决设备在运行中所存在对故障问题，通过降低故障发生率，提高设备的运行质量和运行效率。应用智能化技术还可以对变电设备的运行状态进行监督，诊断设备故障并采取相应的技术控制措施。

2.4加大对电力工程变电运行技术和安全的文化宣传

要加强电力企业员工对变电安全文化的了解和学习，才能更好地为电力工程服务。变电安全问题是电力工程首要解决的至关重要的任务，企业应该加大其宣传的力度，对员工进行定期的变电安全知识培训，促进员工在变电运行操作中树立起安全意识，减少电力工程变电运行中不安全的隐患，促进电力事业的可持续发展。

3结束语

电力工程变电运行技术在国家电力领域占有重要的位置，电力是支撑起国家经济发展的主要因素之一。充分地分析了电力工程变电运行的现状：危险因素、变压器异常、互感器异常、温度变化，并为此提出了解决的问题的办法，主要有加强红外测温技术的应用、加强变电运行的保护、应用智能化技术，加大变电安全文化宣传等措施，切实加强电力工程变电安全运行，以及变电运行技术的重视，探讨电力工程变电运行技术，可以维护好变电设备运行管理工作，加强变电运行操作的系统监管，有着深远的影响和重要的现实意义。

参考文献

[1]张立辉.变电运行技术在电力工程中的应用[J].中国高新技术企业，2015，01：76~77.

[2]吕国强.电力工程变电运行的安全技术及管理探析[J].中国高新技术企业，2016，08：135~136.

[3]赖江波.关于电力工程变电运行的安全技术与管理研究[J].广东科技，2012，13：64~65.

[4]杨鑫.保证银川东750kV变电站变压器安全运行的措施[J].科技信息,2010(03).

[5]姚金福,王开成,刘颖.变电运行故障处理中的巡视检查[J].黑龙江电力,2005(03).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2fda2a5dca1535a51ad155bf.html