# 介质谐振器法论文-郭瑾昭,赵建平,赵敏,吴思雨,徐娟

导读:本文包含了介质谐振器法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:圆极化,介质谐振器天线,天线阵列,非均匀馈电

### 介质谐振器法论文文献综述

郭瑾昭,赵建平,赵敏,吴思雨,徐娟[1]（2019）在《一种圆极化毫米波介质谐振器天线阵列》一文中研究指出随着当代移动通信的发展,毫米波因其波束窄、方向性好等特点得到了广泛应用,学者们也加深了对毫米波天线的研究。在此背景下设计了一款工作在150 GHz的圆极化介质谐振器天线阵列,天线阵列采用非均匀馈电的微带馈电网络,以达到减小天线辐射的旁瓣的目的。在不影响天线辐射效率的条件下,通过在介质谐振器的中心挖2个相互正交的矩形槽,实现天线的圆极化性能。最终得到天线的相对带宽为4.45%,轴比带宽为2.9%,最小轴比达到0.47 dB,并且实现了11.379 dB的天线增益。(本文来源于《通信技术》期刊2019年09期）

黄瀚熙,李谟超,周正轩[2]（2019）在《基于介质谐振器的小型化高增益抗金属标签天线》一文中研究指出本文基于介质谐振器,提出一款基于介质谐振器的小型化抗金属标签天线,工作于RFID中国频段(920MHz-925MHz)。本设计中,芯片采用型号为NXPUCODE G2iM+芯片,采用一个金属圆环作为馈电与芯片匹配,尺寸仅为直径22mm高度9mm的圆柱体。仿真结果表明:在工作频段内,增益可以保持0dB以上,最高增益可达到4dB,实现了抗金属标签天线的小型化与高增益。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年11期）

韩剑桥[3]（2019）在《基于介质谐振器宽角扫描相控阵天线设计》一文中研究指出相控阵天线是现代移动通信、卫星通信、雷达和电子对抗技术中极为重要的电子设备,在军用、民用都具有极为广泛的应用前景。平面宽角扫描相控阵天线如果实现更大范围的覆盖,可以降低相控阵天线体积和减小生产成本阵列单元波束宽度和阵元间耦合是限制相控阵天线宽角扫描的主要因素。介质谐振器天线(Dielectric resonator antenna,DRA)具有体积小,辐射效率高,其一些模式具有宽边辐射特性(不需要复杂的天线结构和馈电结构)等优点。因此,本文将介质谐振天线应用到宽角扫描相控阵天线中。首先,本文分析了DRA阵列的互耦效应对阵列的辐射特性的影响。在在分析的过程中发现介质谐振谐振器虽然不支持表面波的传输(介质谐振器放置在金属地板上)但阵元间仍存在较大的耦合,并影响阵列扫描性能。基于此,本文提出了两种抑制介质谐振器天线间互耦效应的方法:1.使用高介电常数的陶瓷材料制作天线单元;2.在阵元间加载正交极化旋转器。这两种方法均具有良好的互耦抑制的能力。然后,本文通过利用相对介电常_r=45的DRA单元设计了一款单元数为13的天线阵列来验证介质谐振器天线的宽角扫描能力。仿真结果表明当应用高介电常数介质谐振器天线时,阵列可以实现宽角扫描,其主波束的扫描范围为±70°。并且将正交极化旋转器也应用到介质谐振器宽角扫描相控阵天线的设计中,该阵列单元数为8,其主波束实现了±75°的扫描。最后,本文提出利用人工磁导体结构提高介质谐振器天线的工作带宽。传统人工磁导体结构将影响介质谐振器天线宽边辐射特性,为了降低其对介质谐振器天线辐射特性的影响,设计一款一维人工磁导体结构。利用该人工磁导体结构可以将相对介电常数_r=22的介质谐振器天线带宽提高4.3倍。然后,利用一维人工磁导体作为天线地板设计了一款单元数为11的等间距一维介质谐振器天线阵列,该阵列中心工作频点为5.5 GHz,在该频点处可以实现±70°的扫描,宽角扫描工作带宽为400 MHz。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

苏介甫,石岩,屈晓松,张力敏,王慧峰[4]（2019）在《新型3D打印宽带介质谐振器导航天线设计》一文中研究指出随着现代科技的发展和进步,我国正在大力建设发展北斗卫星导航系统(BDS),至2020,随着中国的北斗(BDS)、欧盟的伽利略(Galileo)等系统都的部署完成,全球导航卫星系统将呈现美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、Galileo与BDS四大系统并存的局面。不同的导航系统的兼容相互操作将会是一个关键问题,所以本文结合3D打印技术提出了一款宽带介质谐振天线(DRA),天线的带宽可以覆盖多个导航系统。随着3D打印技术的提出与迅速发展,一些国家已经将这项技术作为第叁次工业革命的重要标志。本文采用的3D打印技术是光固化立体成型(Stereo Lithography Apparatus,SLA)技术,天线的6dB轴比带宽覆盖1.13GHz—1.64GHz,增益达到4.5d Bic以上,证明该天线可以应用到多个导航系统。(本文来源于《第十届中国卫星导航年会论文集——S09 用户终端技术》期刊2019-05-22）

余洋,孙闻剑,杨汶汶,陈建新[5]（2019）在《面向WLAN/WiMAX的宽带全向介质谐振器天线设计》一文中研究指出本文设计了一款面向WLAN/WiMAX应用的宽带全向介质谐振器天线。本设计针对介质谐振器引入了层迭技术,即在一块低介电常数的圆柱形介质块上方层迭一个高介电常数的薄介质片,该技术使得天线的尺寸更为紧凑,介质谐振器的尺寸仅为0.18λ_0×0.39λ_0。同时,本设计采用同轴馈电技术,同轴的模式与介质谐振器的模式互相耦合,使该天线具备了宽带工作能力。本天线设计结构简单,设计方便,仿真结果表明,其可有效覆盖WiMAX(5.25-5.85GHz)和WLAN (5.15-5.35GHz, 5.725-5.825GHz)频段,相对带宽达到了56.6%。(本文来源于《2019年全国微波毫米波会议论文集（下册）》期刊2019-05-19）

冀晓阳[6]（2019）在《圆极化介质谐振器天线》一文中研究指出在无线通信系统不断发展和完善的过程中,人们对天线的高效率、低剖面和小型化有了越来越高的要求,在这种背景下,介质谐振器天线(Dielectric Resonator Antenna,DRA)逐渐受到人们的关注,并因为其低损耗、高Q值、易加工、宽频带等优势而逐渐成为研究焦点。圆极化(Circularly Polarized,CP)天线具有较强的抗干扰能力,且能有效避免极化失配带来的问题,它在无线系统中的重要性使得其研究热度一直居高不下。因此本文主要对几种不同馈电方式的圆极化介质谐振器天线进行了研究,成果如下:1、提出一种新型的工作在V波段的圆极化基片集成介质谐振器天线(SIDRA),其馈电结构采用半模集成波导(Half-mode Integrated Waveguide,HMSIW)结构,辐射单元则采用集成化的圆柱形介质谐振器,并通过下层HMSIW结构中的交叉槽缝实现能量的耦合并得到圆极化辐射。经过HFSS软件的场分析可知,本结构在介质谐振器中激励起了HEM_(11δ)模式,并且通过仿真结果我们能够看出:该天线表现出良好的谐振特性,阻抗带宽(|S_(11)|<-10dB)为4.1%(从56.4 GHz到59.8 GHz),在58.3 GHz处回波损耗达到-25 dB以下,天线的轴比带宽(AR<3 dB)为3.8%(从56.8 GHz到59.0 GHz),几乎与阻抗带宽重迭,可见该天线在工作频段内实现了有效的圆极化辐射。2、对顺序旋转馈电技术进行了分析,并在这一技术的基础上分别设计了2×2、2×8和4×4的圆极化DRA阵列,其单元结构都是微带线槽缝耦合的线极化DRA。本文的馈电结构采用了并联型的顺序旋转馈电网络,根据其等效的传输线模型,实现了馈电网络一分四的等功率分配和0°、90°、180°、270°的相位分布。这叁个阵列天线都工作在Ka波段,根据仿真结果我们看出:2×2阵列的阻抗带宽为11.2%,轴比带宽为3.2%,2×8阵列和4×4阵列的轴比带宽分别为3.9%和6.3%,这叁种阵列在主平面上的交叉极化电平都低于-15 dBi,表现出良好的圆极化辐射特性,这表明旋转馈电技术能够有效地实现圆极化,且具有较低的交叉极化电平。3、提出一种工作在Ka波段的新型的圆极化DRA:圆极化差分DRA。在本设计中,馈电结构采用微带线槽缝耦合馈电,辐射单元采用矩形DRA,差分信号从微带线的两端输入,并通过接地板上的交叉槽缝进行能量耦合,通过CST的场分析可知,在介质谐振器内部激励起了TE_(111)模,仿真结果表明:该天线的阻抗带宽和3 dB轴比带宽分别是12%和2.4%。为了拓宽天线的轴比带宽,本文又接着利用顺序旋转技术设计了2×2的差分圆极化DRA阵列,并进行了加工与测试,测试得到的阻抗带宽和3 dB轴比带宽分别是12.6%和11.1%,与仿真结果吻合良好,相比于单元来说,轴比带宽有了显着的提升。不管是单元结构还是阵列天线都表现出了较好的圆极化辐射特性。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-01）

常伟[7]（2019）在《基于多模态轨道角动量的介质谐振器阵列天线的设计与研究》一文中研究指出频谱资源短缺和频谱利用率低等问题一直限制着通信技术实现更大突破。为了缓解未来无线通信所要面对的种种困难,寻找可以快速提高频谱利用率的新型微波通信技术已成为一个迫切的问题。轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)这种技术不同于时间、码型等传统频谱复用技术,这种新的调制方式主要是利用OAM不同模态的正交性来实现同一频段内多束OAM涡旋波的同时传输,有望成为解决频谱利用率低的有效方法。本文主要将OAM相关理论与阵列天线设计的原理相结合,提出了多种OAM天线的具体设计方案,然后对所设计的不同OAM天线进行分析与研究。该论文的主要研究内容以及创新点可分为如下叁个部分:(1)阵列天线是微波段产生OAM涡旋波束的常用方法。本文首先从理论上解释和推导了阵列天线产生OAM波束的原因,为下文的OAM天线设计奠定了理论基础。然后利用环形相控阵列天线模型和它的辐射原理,设计了工作在5GHz无线频段的环形OAM阵列天线和相应的馈电网络。最后,对环形OAM阵列天线进行了相关性能参数的分析,同时也探究了其产生的OAM涡旋电磁波的特性。(2)本文提出了利用介质谐振器天线(Dielectric Resonator Antenna,DRA)生成OAM波束,这种天线优点较多,有助于OAM阵列天线的良好设计。然后对所设计的DRA阵列天线的相关性能参数仿真优化并进行了相关分析与探究,发现具有合理馈电位置的DRA阵列天线对减小OAM波束的中央空域问题有一定帮助。最后,研究了不同天线馈电方法对阵列天线产生的OAM涡旋波的影响。研究发现,合理的天线馈电方式在一定程度上可以减少中央空域扩张问题,有助于产生稳定的OAM电磁波束。(3)本文将OAM频谱复用技术与超宽带DRA工作原理相结合,设计出了新的高频微波段超宽带OAM天线,实现了在Ku、K和Ka叁个频段上的工作。不仅展现了 OA]M天线超宽带的性能,而且也体现了 OAM这种新技术提升频谱利用率的能力。同时在OAM天线的仿真探究过程中,发现所设计的超宽带OAM天线,在不同频率点产生相同OAM模态的电场增益图的幅度基本上不变,这也从侧面反映了其能量集中性基本保持一致,证明了所设计的超宽带OAM天线具有一定的适用性。(本文来源于《宁夏大学》期刊2019-04-01）

薛敬宏,何露茜,宋立众,姚国国,霍纪兵[8]（2018）在《一种宽带棱台形介质谐振器天线的设计与研究》一文中研究指出本文研究了一种棱台形介质谐振器天线。该天线使用棱台形的介质谐振器作为辐射体。天线的馈电方式采用同轴探针馈电,探针连接在介质谐振器附有的梯形金属枝节上,梯形金属枝节用来实现阻抗匹配。通过设计介质谐振器与梯形枝节的结构参数,实现了预期的性能要求。采用全波电磁仿真技术对该双极化天线结构进行电磁仿真和优化设计,仿真结果表明,在3.5～5. 5 GHz工作频率范围内,设计的介质谐振器天线的电压驻波比小于2;在中心频点上交叉极化电平低于-70 dB,在E面和H面上的波束宽度均大于90°。对设计的天线进行加工测试,测试结果表明,该天线实现了预期的辐射性能,验证了该介质谐振器天线设计的有效性。(本文来源于《航空兵器》期刊2018年06期）

范迪,沈文辉[9]（2018）在《基于环形缝隙介质谐振器的OAM天线》一文中研究指出利用轨道角动量(OAM)进行复用传输是目前的研究热点。复用需要多个模式同时工作,而当前OAM天线模式单一,无法复用。一种新型利用环形波的天线被证明可以携带2个模式的轨道角动量波束,2个端口同时馈电,并通过电桥网络移相,在20 GHz实现双模式轨道角动量复用,且仿真结果良好,通过增加双反射面结构,较好地提高天线的辐射效率。对该结构进行加工并测试,其S参数与远场方向图同仿真结果相似,实现了OAM双模式复用,具有一定的理论意义和使用价值。(本文来源于《电子测量技术》期刊2018年18期）

袁成卫,陈明,罗伟峰,张强[10]（2018）在《双模介质谐振器测量介电性能的微扰理论分析方法》一文中研究指出为降低双模介质谐振器用于测量介质介电性能时数据处理方法的复杂度,提出了一种基于谐振腔微扰理论的分析方法。将双模介质谐振器中的定位台阶看作微扰结构,综合应用谐振腔结构微扰理论和材料微扰理论,提出了双模介质谐振器中介质材料介电常数和损耗角正切的近似计算方法,对一组介质样品的测试结果进行了分析,并将分析结果与基于模式匹配理论的分析结果进行了比较。比较结果表明:利用该方法所获得的结果与较为精确的模式匹配法计算结果相比,介电常数偏差小于0.5%,介电损耗最大偏差约5%.(本文来源于《兵工学报》期刊2018年08期）

### 介质谐振器法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文基于介质谐振器,提出一款基于介质谐振器的小型化抗金属标签天线,工作于RFID中国频段(920MHz-925MHz)。本设计中,芯片采用型号为NXPUCODE G2iM+芯片,采用一个金属圆环作为馈电与芯片匹配,尺寸仅为直径22mm高度9mm的圆柱体。仿真结果表明:在工作频段内,增益可以保持0dB以上,最高增益可达到4dB,实现了抗金属标签天线的小型化与高增益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 介质谐振器法论文参考文献

[1].郭瑾昭,赵建平,赵敏,吴思雨,徐娟.一种圆极化毫米波介质谐振器天线阵列[J].通信技术.2019

[2].黄瀚熙,李谟超,周正轩.基于介质谐振器的小型化高增益抗金属标签天线[J].电子技术与软件工程.2019

[3].韩剑桥.基于介质谐振器宽角扫描相控阵天线设计[D].哈尔滨工业大学.2019

[4].苏介甫,石岩,屈晓松,张力敏,王慧峰.新型3D打印宽带介质谐振器导航天线设计[C].第十届中国卫星导航年会论文集——S09用户终端技术.2019

[5].余洋,孙闻剑,杨汶汶,陈建新.面向WLAN/WiMAX的宽带全向介质谐振器天线设计[C].2019年全国微波毫米波会议论文集（下册）.2019

[6].冀晓阳.圆极化介质谐振器天线[D].华东师范大学.2019

[7].常伟.基于多模态轨道角动量的介质谐振器阵列天线的设计与研究[D].宁夏大学.2019

[8].薛敬宏,何露茜,宋立众,姚国国,霍纪兵.一种宽带棱台形介质谐振器天线的设计与研究[J].航空兵器.2018

[9].范迪,沈文辉.基于环形缝隙介质谐振器的OAM天线[J].电子测量技术.2018

[10].袁成卫,陈明,罗伟峰,张强.双模介质谐振器测量介电性能的微扰理论分析方法[J].兵工学报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2fe5e82f0a54716e957cc926.html