# 浅谈长螺旋钻孔压灌桩技术在建筑工程中的应用

【摘要】本文首先论述了长螺旋钻孔压灌桩的施工原理和优点，然后在此计基础上进行长螺旋钻孔压灌桩技术的施工工艺的探究，对提高建筑结构稳定性的提高具有较大的促进作用，仅供交流借鉴。

【关键词】建筑工程；长螺旋钻孔压；灌桩技术；应用

建筑工程在施工过程中，使用的灌注桩的种类有很多，长螺旋钻孔压灌桩就是其中一种，因为其具有较多的优点，因此被广泛的应用在建筑工程桩基施工过程中。噪声低、成桩速度快、设备灵活和对图层的适应性较强是长螺旋钻孔压灌桩所具有的优点，能够保证建筑工程桩基的施工质量，从而保证建筑结构的稳定性和安全性，有利于促进我国建筑行业的蓬勃发展。

一、长螺旋钻孔压灌桩施工概述

在建筑工程的桩基施工过程中，长螺旋钻孔压灌桩施工技术是广泛使用的一项技术，其本身具有很多的优势，有利于促进建筑工程桩基施工质量的提高。长螺旋桩机、输送管道和钢筋振动器的配套设施是做好长螺旋钻孔压灌桩施工主要借助的工具。长螺旋钻机的主要功能是钻孔，通过对其的利用，土层会被切削，然后反向挤推排土，钻孔的深度要满足设计的要求，长螺旋钻具中的主管的使用能够将混凝土高压泵放入桩基的最底部，然后进行的工作是混凝土的注入和压实，同时在压实混凝土的过程中，需要将长螺旋钻具形成的混凝土桩基提升，然后通过送笼器的工具的使用将是钢筋振动器送到桩基设计的深度，成孔作业要连续，并且成桩也要一次性完成。

长螺旋钻孔压灌桩施工具有以下几点优势。首先，通过长螺旋钻孔器具的使用，节省了大量的时间，并且发挥了较好的效果，其在钻孔的过程中，能够保证符合施工的要求，并且还可以一边钻孔一边进行混凝土的灌注，有利于提高施工工作的效率，当混凝土的高度满足标高之后，就要立即采用钢筋笼进行混凝土的振捣，知道振捣紧实为止，这样一来，桩孔就能够形成，成桩是一次性完成的。其次，较强的适应性。该桩型使用不同的土质，包括黏土、粉土和填土等，在具有地下水和有缩径的软土土质条件下也能够成桩。再次，桩身的质量较好。与其它施工工艺相比，其施工所形成的桩基的质量是有保证的，其主要是利用长螺旋钻具深入桩孔内内部中心，混凝土的在振捣也比较紧实，断桩的问题是不会发生的，其也不具有无缩颈的特点，同时，对于桩孔周围存在的散土具有是挤密和渗透的作用。还有就是单桩的承载力较高。由于是不间断的施工作业，桩身的混凝土护壁对其周围的土具有渗透河挤实的作用，同时还有固结的作用，从而使桩周土的侧摩阻力得到了有效的提高，促进桩基的承载能力的提高，不仅如此桩基也不易变形和移位，增加了其的稳定性。最后，施工过程中，机械设备投入的比较少，吊车台班得到了节省，大型机械的投入量也减少了，从而使工程施工的人力、物力的成本支出降低。

二、长螺旋钻孔压灌桩施工工艺

1、长螺旋钻孔压灌桩施工工艺流程

工艺流程为：桩位放线→钻机就位→钻孔→成孔至设计标高→边拔管边泵送混凝土至设计标高→桩机移位→插入钢筋笼。

2、施工场地的准备

具体的施工场地的准备工作是以下几个方面。首先，应该对施工现场的地表进行清理和压实作业，尤其是比较容易出现塌陷问题的带地表，这样做的主要目的是因为长螺旋钻孔施工器具的重量较大，对地表的承重能力要较高的要求，也可以铺设大量的砖渣，使地表夯实，使平整后场地的稳定性有保证，同时其的重能力也得到增强。其次，如果施工现场是城市的市区，在施工作业之前，要对施工现场的地下进行检查，看是否存在影响施工的埋设物、例如各种管道和地下构筑物，如果存在这样的影响结构因素，首先要将其拆除。最后，在施工之前，与施工有关的各方代表应该就施工图纸进行会审，同时还要进行施工技术的交底工作，工程施工过程中的重点内容也需要各方代表核实，对于图纸上存在异议的地方也要采取有效的措施进行解决。施工方对于影响施工的因素以及在施工过程中采用的施工技术和工艺要向塌方进行明确和胶带，施工方还可以向设计方是索要详细的施工方案，明确施工步骤和操作重点，从而保证施工质量。

3、定桩位

根据设计图纸、施工组织设计，本着有利于保护已施工程桩，定出拟施桩位后由当班技术人员测量复核确定，并随即插上标志桩。

4、钻机定位

将长螺旋钻机开到拟施桩位，钻头的钻尖对准标志桩后，用吊线法或经纬仪在互为900的两个方向，将螺旋钻杆或挺杆调至设计角度，垂直度控制在桩长的1%以内。

5、钻进

将钻头的出浆孔用棉纱团堵塞严实，钻头轻放入土、合上电闸、钻头及螺旋钻杆缓慢钻入上中。铲土工将螺旋钻杆钻出的孔土随即清出孔1：3并及时运出场外。

6、制浆

放浆员跟搅浆岗工人准备好按技术人员技术交底中水灰比所决定的需水量与水泥比。搅浆岗在得到钻机指挥指令后方可开始搅浆。

7、注浆

（1）钻至设计标高后，钻机空转等待注浆、钻杆不再下放，钻机指挥在钻头已到达，或将要到达设计标高前10—20s向注浆车司机发出注浆信号。（2）注浆车司机接到信号开始注浆的同时以浆车喇叭声发出应答信号，钻机指挥接到信号30s左右，并观察高压胶管伴随注浆到达位置产生剧烈摆动的特征，确认浆液到达孔底后，向钻机司机发出提钻指令。（3）钻机指挥根据技术交底的提钻速度和注浆车司机定时发出注浆量信号，指挥钻机司机提升钻杆，保证注浆量略大于提钻形成的钻孔空间、确保钻头始终浸没在浆面下1.0m左右。一般注浆压力4-8MPa。钻杆提至没有埋钻危险的标高位置时停止转动井延续原提钻和注浆速度，铲土工将螺旋钻杆上附着的孔土及时清出。

8、提出钻杆

钻杆提升至不塌孔标高位置时，停止注浆，在孔口清理干净后、将钻杆时应将孔口护筒中心固定在原桩位中心。

9、下钢筋笼

（1）单吊点起吊：长度为12m以内的钢筋笼可直接起吊。（2）起动钻机副卷扬后，钻机指挥全面协调副卷扬与人工方向控制绳的工作状态，使钢筋笼不刮、不碰任何地面和空中物件将钢筋笼按预定方向平稳的吊起。（3）钢筋笼吊至与地面垂直时，转动或移动钻机将钢筋笼中心对准孔口。（4）孔口操作人员扶好钢筋笼、松开副卷扬将钢筋笼缓慢平稳地下入桩孔，吊点下移至接近孔口时松开方向控制绳。（5）用水准仪测量并将钢筋笼固定在设计标高处。（6）将专用吊绳一端的封闭环从索具中取出，开动钻机副卷扬抽出专用吊绳。

三、结语

在进行长螺旋孔的灌桩施工中，不光要注意施工阶段的工作，还要做好施工前的准备工作，要去施工现场进行实地考察，依据实际的施工情况制定施工方案。还要注意施工工序的安排，不能有任何差错，否则会对施工质量有较大影响，也只有各方面的工作都做好，才能保证建筑工程治理。

参考文献：

[1]谢立才.长螺旋钻孔压灌桩施工技术控制[J].技术与市场.2012（10）

[2]乔成锐，张延彬，廖华林.长螺旋钻孔后插钢筋笼压灌桩施工技术研究[J].漯河职业技术学院学报.2012（05）

[3]张小强，杜晓飞.长螺旋钻孔泵压砼技术应用及常见问题探析[J].西部探矿工程.2010（06）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2fe66ef1d33c4ce4e0ecadb9.html