# 张力传感论文-朱英昊

导读:本文包含了张力传感论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:FP腔,表面张力系数,空芯光纤

### 张力传感论文文献综述

朱英昊[1]（2015）在《光纤Fabry-Perot腔结构的表面张力传感与测量研究》一文中研究指出光纤传感器近年来发展迅速,具有重量轻、体积小、抗电磁干扰、绝缘性高、耐腐蚀等特点,从而具有了相对广泛的应用前景。基于现已报道的光纤F-P腔干涉传感器的制作及运用基础上,本课题创新设计了一种基于空芯光纤F-P腔干涉传感器的表面张力测量传感器。从理论和实验分析了基于空芯光纤F-P腔干涉传感器的表面张力测量方法的原理,总结了测量规律,并阐述其应用潜力。本文所研究的主要内容如下：1、查阅光纤传感器的相关学术论文及国内外文献,介绍了光纤F-P腔干涉传感器的发展背景、传播原理、解调方法及应用前景,并对光纤F-P腔的不同结构进行阐述并介绍了其制作方法,对每种类型的优缺点进行相应的点评。2、查阅表面张力系数测量方面的相关文献,对表面张力系数的背景和重要性进行介绍；系统的介绍了表面张力系数传统的测量方法及光学的测量方法,并对每种方法的优缺点进行了分析。3、介绍了实验使用的空芯光纤F-P腔结构的制作工艺,并用实验分析了不同长度的空芯光纤F-P腔的效果,进行最优长度的选择。4、提出了一种基于空芯光纤F-P腔干涉传感器的表面张力测量方法。即利用空芯光纤一端与单模光纤相连,另一端与待测液面接触形成FP腔来实现液体表面张力系数的测量。实验中,分别测定了相同温度下5种不同液体的表面张力系数和不同温度下蒸馏水的表面张力系数,对测量的结果进行最小二乘法线性拟合。该方法结构简单,容易操作,有较高的灵敏度,可为实际液体表面张力系数测量提供参考。(本文来源于《中国计量学院》期刊2015-06-01）

孙珺如,刘惠康[2]（2014）在《基于张力观测器的无传感卷绕系统的研究》一文中研究指出传送系统中,对带材卷取张力和线速度进行独立控制的优化一直倍受关注。针对卷绕张力控制系统的特点,提出一种运用观测器得到的张力值作为调节器反馈构建张力闭环系统的方案,从而完成无传感器的反馈控制,节省机械设备成本,提高生产线的整体速度,减少传感器信号受干扰对产品质量的影响。仿真结果表明,该系统动态性能良好,而且具有较高的稳态精度。(本文来源于《机床与液压》期刊2014年17期）

任泉[3]（2010）在《基于光纤传感的细纱小张力检测技术研究》一文中研究指出在纺织品加工过程中,纱线张力是一个十分重要的工艺参数,它的大小和稳定直接关系到产品质量、生产效率。目前,细纱小张力在线检测技术还是一个没有完全解决的问题,而问题的关键是传感器技术。本文在研究光纤Bragg光栅传感特性的基础上,第一次将光纤传感技术引入到纱线张力检测领域,设计了一款适应于工程化测量细纱小张力的新型光纤Bragg光栅应变传感器,同时设计了用于细纱小张力测量的检测系统,并进行了系统的理论分析和实验研究。首先,分析了传统张力传感器的局限性和光纤传感技术的优势,提出了使用光纤光栅作为传感元件的设计方案。根据光纤光栅的耦合模理论,推导了光纤Bragg光栅传感的轴向应变作用下的传感模型、温度传感模型和应变温度交叉敏感模型。传感器的核心部件是悬臂梁,传统悬臂梁设计灵敏度很低,不适应于细纱小张力的测量。本课题设计了一款基于新型悬臂梁的光纤Bragg光栅应变传感器用于细纱小张力的测量,并使用Ansys仿真软件进行了静态分析和动态分析,实验结果证明新型的悬臂梁具有良好的线性和高固有频率。之后,通过对常见解调方案的分析,波长解调方案选择了简单且精度极高的光谱仪法。同时采用了目前非常先进的软阈值小波去噪技术对信号进行滤波的方案,并进行了详尽的理论分析和实验研究。设计了基于新型传感器的细纱小张力测量系统,从静态实验到温度补偿实验进行了全面的实验研究。研究结果表明传感器具有良好的线性和重复性,且精度极高,适合细纱小张力的测量。最后,分析了当前光纤传感技术用于细纱小张力测量存在的问题,结合问题提出了解决方案,并给出了光纤传感技术在细纱小张力领域发展前景的看法。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2010-03-12）

姚竞红,严国祥[4]（2004）在《基于纸张生产的ABB张力传感控制技术》一文中研究指出介绍在高速卷烟纸生产的纸机中,应用 ABB 张力传感器实现对纸张的张力控制,保证了产品的质量。(本文来源于《电工技术》期刊2004年02期）

俞世钢[5]（2003）在《用光纤传感技术实现液体表面张力系数非接触测量》一文中研究指出液体表面张力系数的测定对研究物体的性质有重要的意义。但传统的测量方法一般都具有操作复杂、速度慢、精度低等特点。为此,根据光干涉的基本原理,现提出一种利用光纤传感技术实现液体表面张力系数非接触测量的方法,并采用本测量系统对不同温度蒸馏水及20℃相同浓度的乙醇进行测量,实验结果比较理想。表明该方法不仅克服了传统方法的缺陷,而且具有实时、快速、高精度等特点。(本文来源于《光学仪器》期刊2003年05期）

杨爱平,徐歆[6]（2000）在《PVW系列编辑机张力传感检测器的更换与调整》一文中研究指出SONY的PVW系统编辑录放像机在广播电视领域得到广泛的运用。对PVW系列编辑设备在使用一定时间后,需要进行定期维护保养。笔者在此将对维修保养中遇到较为复杂的张力传感检测器的更换与调整进行一下技术交流。 部分PVW系列编辑设备在使用一段时间后会出现扎带、绞带等现象,还有在重放中出现Error—06、在搜索转换过程中发生Error—02、03出错保护(本文来源于《有线电视技术》期刊2000年04期）

周钟瑜[7]（1985）在《一种测定土壤吸力的新设备ZSST-20型水传感张力计》一文中研究指出土壤水分张力计(又名负压计)是一种测定土壤吸力的仪器,用于监测土壤水分势能和湿度变化,研究土壤水的保持、消耗和运动规律。 1934年由山东淄博市张店压力表厂参考国外1932年产品,设计成功了一种新型仪器-ZSST-20型水传感张力计。该仪器采用较先进的标准O型密封技术和手揿式加水排气构件,具有(本文来源于《农田水利与小水电》期刊1985年07期）

周仲瑜[8]（1984）在《一种新型土壤水分测定器——气传感土壤水分张力计研制成功》一文中研究指出由山东省水利科学研究所、中国科学院南京土壤研究所、山东省工业陶瓷研究所和山东省淄博市张店压力表厂等单位共同研制的气传感土壤水分张力计,通过叁年的中间试验,已于1983年12月21日至25日在山东省溜博市正式通过了鉴定。气传感土壤水分张力计主要由微孔陶瓷测头、负压表和气体压力传感器叁个部件组成。(本文来源于《水利水电技术》期刊1984年03期）

### 张力传感论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传送系统中,对带材卷取张力和线速度进行独立控制的优化一直倍受关注。针对卷绕张力控制系统的特点,提出一种运用观测器得到的张力值作为调节器反馈构建张力闭环系统的方案,从而完成无传感器的反馈控制,节省机械设备成本,提高生产线的整体速度,减少传感器信号受干扰对产品质量的影响。仿真结果表明,该系统动态性能良好,而且具有较高的稳态精度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 张力传感论文参考文献

[1].朱英昊.光纤Fabry-Perot腔结构的表面张力传感与测量研究[D].中国计量学院.2015

[2].孙珺如,刘惠康.基于张力观测器的无传感卷绕系统的研究[J].机床与液压.2014

[3].任泉.基于光纤传感的细纱小张力检测技术研究[D].浙江理工大学.2010

[4].姚竞红,严国祥.基于纸张生产的ABB张力传感控制技术[J].电工技术.2004

[5].俞世钢.用光纤传感技术实现液体表面张力系数非接触测量[J].光学仪器.2003

[6].杨爱平,徐歆.PVW系列编辑机张力传感检测器的更换与调整[J].有线电视技术.2000

[7].周钟瑜.一种测定土壤吸力的新设备ZSST-20型水传感张力计[J].农田水利与小水电.1985

[8].周仲瑜.一种新型土壤水分测定器——气传感土壤水分张力计研制成功[J].水利水电技术.1984

本文来源: https://www.lw00.cn/article/300be2847c2c70ca91ab6183.html