# 崔运秋：不同参数特性的电源驱动等离子体放电去除水中四环素的研究论文

## 本文主要研究内容

作者崔运秋（2019）在《不同参数特性的电源驱动等离子体放电去除水中四环素的研究》一文中研究指出：等离子体水处理技术,被视为新型的高级氧化技术。其作用过程通常包括高能电子在内的粒子轰击、自由基(以羟基为首)、臭氧和双氧水氧化,以及紫外光的降解等效应。等离子体水处理技术的优点是无选择性、高效率、无二次污染(或少)、常温常压下即可使有机物分子发生高效的分解反应,整个过程一般无需添加外部试剂。因此应用前景十分广阔。本文运用介质阻挡放电等离子体,采用三种电源驱动等离子体对模拟四环素废水溶液进行了降解处理,主要研究内容为:(1)自行设计制作了一套等离子体废水处理系统。该系统由电源和反应器两个部分构成。电源部分比较了高压脉冲源和中频连续电源。其中高压脉冲电源可以提供较窄的脉冲上升/下降沿和较短的脉宽,更易形成和获得高能电子。反应器采用了同轴圆筒介质阻挡放电形式,有利于等离子体直接作用于液体。而采用水的循环,使活性氧化剂与污染物之间的传质更好,可以实现大面积、规模化处理。采用介质阻挡放电避免弧状放电和放电产生的电解和焦耳热效应。另外还配备了一些相应的等离子体诊断设备,构成实时等离子体参数的监测。(2)大气压介质阻挡放电等离子体降解废水中的四环素的研究。实验研究了不同工艺参数对四环素去除效果的影响,包括不同电源波形、电源电压峰值、频率、脉冲宽度及通入气体种类等。结果表明,在一定条件下,放电10min,四环素去除率高达到90%,化学需氧量去除率达到45~58%,能量效率最高可达5.3g/kWh,反应过程遵循一级反应动力学。(3)等离子体降解有机物的反应机理推断。通过对在线发射光谱对气态等离子体中的自由基进行了检测,特别是强氧化剂羟基自由基的检测,再结合水中羟基自由基抑制剂的使用,初步确定OH在降解反应过程起主导作用。使用紫外可见分光光度计,pH计,COD分析仪,电导率仪和液相色谱-质谱联用仪等检测手段对降解的水样进行分析,认为等离子体放电处理前2 min或5min内等离子体放电产生的大量活性物质,与四环素分子作用,使其分子结构在短时间内裂解,出现新的物质(N-去(二甲基)-4-表-四环素,脱水差向四环素等)。随着放电时间的增加,物质种类和产量逐渐增加,直至四环素接近完全降解,由此推断了四环素的降解途径。

## Abstract

deng li zi ti shui chu li ji shu ,bei shi wei xin xing de gao ji yang hua ji shu 。ji zuo yong guo cheng tong chang bao gua gao neng dian zi zai nei de li zi hong ji 、zi you ji (yi qiang ji wei shou )、chou yang he shuang yang shui yang hua ,yi ji zi wai guang de jiang jie deng xiao ying 。deng li zi ti shui chu li ji shu de you dian shi mo shua ze xing 、gao xiao lv 、mo er ci wu ran (huo shao )、chang wen chang ya xia ji ke shi you ji wu fen zi fa sheng gao xiao de fen jie fan ying ,zheng ge guo cheng yi ban mo xu tian jia wai bu shi ji 。yin ci ying yong qian jing shi fen an kuo 。ben wen yun yong jie zhi zu dang fang dian deng li zi ti ,cai yong san chong dian yuan qu dong deng li zi ti dui mo ni si huan su fei shui rong ye jin hang le jiang jie chu li ,zhu yao yan jiu nei rong wei :(1)zi hang she ji zhi zuo le yi tao deng li zi ti fei shui chu li ji tong 。gai ji tong you dian yuan he fan ying qi liang ge bu fen gou cheng 。dian yuan bu fen bi jiao le gao ya mai chong yuan he zhong pin lian xu dian yuan 。ji zhong gao ya mai chong dian yuan ke yi di gong jiao zhai de mai chong shang sheng /xia jiang yan he jiao duan de mai kuan ,geng yi xing cheng he huo de gao neng dian zi 。fan ying qi cai yong le tong zhou yuan tong jie zhi zu dang fang dian xing shi ,you li yu deng li zi ti zhi jie zuo yong yu ye ti 。er cai yong shui de xun huan ,shi huo xing yang hua ji yu wu ran wu zhi jian de chuan zhi geng hao ,ke yi shi xian da mian ji 、gui mo hua chu li 。cai yong jie zhi zu dang fang dian bi mian hu zhuang fang dian he fang dian chan sheng de dian jie he jiao er re xiao ying 。ling wai hai pei bei le yi xie xiang ying de deng li zi ti zhen duan she bei ,gou cheng shi shi deng li zi ti can shu de jian ce 。(2)da qi ya jie zhi zu dang fang dian deng li zi ti jiang jie fei shui zhong de si huan su de yan jiu 。shi yan yan jiu le bu tong gong yi can shu dui si huan su qu chu xiao guo de ying xiang ,bao gua bu tong dian yuan bo xing 、dian yuan dian ya feng zhi 、pin lv 、mai chong kuan du ji tong ru qi ti chong lei deng 。jie guo biao ming ,zai yi ding tiao jian xia ,fang dian 10min,si huan su qu chu lv gao da dao 90%,hua xue xu yang liang qu chu lv da dao 45~58%,neng liang xiao lv zui gao ke da 5.3g/kWh,fan ying guo cheng zun xun yi ji fan ying dong li xue 。(3)deng li zi ti jiang jie you ji wu de fan ying ji li tui duan 。tong guo dui zai xian fa she guang pu dui qi tai deng li zi ti zhong de zi you ji jin hang le jian ce ,te bie shi jiang yang hua ji qiang ji zi you ji de jian ce ,zai jie ge shui zhong qiang ji zi you ji yi zhi ji de shi yong ,chu bu que ding OHzai jiang jie fan ying guo cheng qi zhu dao zuo yong 。shi yong zi wai ke jian fen guang guang du ji ,pHji ,CODfen xi yi ,dian dao lv yi he ye xiang se pu -zhi pu lian yong yi deng jian ce shou duan dui jiang jie de shui yang jin hang fen xi ,ren wei deng li zi ti fang dian chu li qian 2 minhuo 5minnei deng li zi ti fang dian chan sheng de da liang huo xing wu zhi ,yu si huan su fen zi zuo yong ,shi ji fen zi jie gou zai duan shi jian nei lie jie ,chu xian xin de wu zhi (N-qu (er jia ji )-4-biao -si huan su ,tuo shui cha xiang si huan su deng )。sui zhao fang dian shi jian de zeng jia ,wu zhi chong lei he chan liang zhu jian zeng jia ,zhi zhi si huan su jie jin wan quan jiang jie ,you ci tui duan le si huan su de jiang jie tu jing 。

## 论文参考文献

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自北京印刷学院的崔运秋，发表于刊物北京印刷学院2019-01-21论文，是一篇关于介质阻挡放电等离子体论文,活性物种论文,四环素去除论文,反应机理论文,北京印刷学院2019-01-21论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自北京印刷学院2019-01-21论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/30267838bba61505cb3fe9db.html