# 绿色环保水处理剂的应用及展望

玖龙环球（中国）投资集团有限公司

摘要：现阶段，中国正在致力于水资源的健康、可持续发展，力求建立一个和谐、文明的生态系统，在快速发展的同时，将赖以生存的自然环境保护好。而通过使用绿色环保水处理技术，能够提高水资源的利用率、控制水质以及实现水资源的可持续发展，进而保护自然环境、实现生态文明。为此，本文介绍了常见的几种新型绿色环保水处理剂及其应用情况，同时展望了水处理剂的发展趋势。

关键词：绿色环保；水处理剂；应用；展望

人类不可能缺少水而存活下来，任何人的生存都离不开水。由于人们意识到了水的关键性，其环保意识随之也在越来越强，所以，现阶段人类反复提及了水资源的有效利用及科学处理。基于此，中国开发和引进了一些绿色环保处理剂，下文研究了绿色环保水处理剂和其应用情况，并分析了其发展趋势。

1改性硅藻精土

1.1特征与作用

改性硅藻精土为圆形，其内部存在大量的筛状网，使用，它有另外一个名称圆筛藻土。其pH值约为7，呈粉末状，比表面积、外观密度、数量及孔径分别约为50～60平方米/克、0.3克/立方厘米～0.4克/立方厘米、2.4亿孔/克及7～125纳米。被活化和改性后，硅藻精土的表面积变得巨大，微孔数量也变得极多，可以很好地吸附无机与有机胶体颗粒，比处理前，提升了约4倍。硅藻精土具有很好的过滤、吸附及混凝能力，所以，在废水处理器中，添加一些硅藻精土，就能很好地将废水中的COD、细菌以及SS去除掉，从而实现对废水的高级净化。

1.2应用举例

在处理印染废水时，首先进行生化处理，再投入一点改性硅藻精土，利用外部机械进行搅动，使其迅速分散在污水中，精土表面的不平衡电位接触到污水中的带电离子后，形成了“范德华”引力和键桥，使胶体快速脱稳，从而污染物迅速沉积而凝固。由于改性硅藻精土的表面积较大，孔隙多，因此其吸附能力超强，可以将污水中的微小颗粒吸附在表面上，从而产生链式网状结构。利用特制的净化设备，对污水进行过滤、吸附及混凝后，再通过固液分离后，可以将废水中的SS、COD和色素彻底去除掉，使净化后的水能与高质量标准相符。

2氢氧化镁

2.1特征与作用

氢氧化镁具有环境友好型特点，它是一种弱碱，可用于脱色处理印染废水、处理酸性废水、脱除废水中的重金属、磷与铵及烟气中的硫等。它具有以下优点：①氢氧化镁是弱碱，且具有缓冲性，中和后的pH值不会比9大；②用作中和剂时，不会产生结垢物，而且方便操作；③氢氧化镁的吸附能力极强、活性高，既能中和酸性液体，又能吸附金属离子；④浆状氢氧化镁方便贮存和泵送，其流动性好，且具有非凝聚性及非沉淀性；⑤没有腐蚀性，不必使用专门的防腐设备，可节省费用；⑥无害、无毒、安全，属于“安全绿色中和剂”；⑦与CaSO4相比，MgSO4的溶解度要大得多，易于分离沉淀；⑧可多次回收利用氧化镁。

2.2应用举例

相关专家分析了氢氧化镁用于处理含铬酸性废水的过程，发现：在添加氢氧化镁乳液的过程中，铬的去除率出现了一个突跃；处理中的温度影响不显著；搅拌时间设置为10分钟；原水和出水pH值的理论值与实验值均吻合的很好；通过模拟废水，产生了Mg（OH）2吸附铬的等温线，测得其饱和吸附量为0.5402克/克；进行轻烧处理后，将氧化镁回收，多次重复实验后，对铬的去除率仍为97%，与国家排放标准一致。相关研究显示：针对含铬（Cr3+）废水，可使用絮凝剂和氧化镁进行联合处理，将铬及悬浮固体物有效地脱除掉。最佳条件为：每脱除1克铬，使用1克氧化镁、0.23克絮凝剂，温度设置为80摄氏度，混和悬浮物1～2小时，pH值设置为6.5～6.7，再使用过滤法进行分离。一些研究人员利用菱镁矿作净化剂，进行高浓度含铬废水的处理时，使用较低用量（2千克/立方米），即可处理铬含量为100～190毫克/升的废水，处理后的铬含量比0.4毫克/升还小，脱铬率大于99.6%，而且污泥体积小、沉降速度快。

3无磷水处理剂

3.1发展现状与性能

现阶段，中国在处理冷却水的时候，所用的处理剂多为有机膦配方，仅有少数的一些企业仍在采用无机磷配方。磷虽然没有毒性，却是一种营养源，它能够导致水体的富营养化，使微生物特别是其中的藻类生物进行过度的繁殖，而形成湖水水华以及湖海赤潮等，给生态平衡带来严重的负面影响。西方发达国家早就已经开始限制甚至是禁止磷的使用。从长期发展的角度来分析，含磷水处理剂的生产和应用必定会被限制或者禁止，无磷水处理剂将会取而代之。因此，磷系配方将会朝着低磷或无磷的方向推进。

单独使用无磷产品时具有的性能：当使用浓度达到40毫克/升时，无磷水处理剂对高硬度水、长江水、松花江水以及黄河水的缓蚀效果均很好，单独进行无磷水处理剂的使用时，最佳浓度为40～60毫克/升，若和其他药剂进行复配，可以适当降低使用浓度。

无磷产品具有的复配性能：40毫克/升的无磷水处理剂和100毫克/升的异噻唑啉酮、100毫克/升的季铵盐类、5毫克/升的有机氯的配伍性均很好，混和时均无异常现象出现。目前，无磷水处理剂和常用的锌盐、丙烯酸聚合物、有机膦酸盐以及BTA等均具有良好的复配性。

3.2应用举例

北方某省的一化工企业有一套循环使用冷却水的系统，用于满足甲醇合成、焦化装置、空分、脱硫、精馏和回收等使用冷却水的需要。在开车的过程中，泄漏一直困扰着系统，此系统不仅一直存在微量泄漏，而且有时还会泄漏大量的有机物。因为以前的单位磷系剂具有较高的含磷量，而且系统在持续泄漏营养物，导致无法控制系统内的菌藻粘泥，而使系统持续进行恶性循环，运作随时都可能会停止。基于此，该公司开发出了低磷水处理剂产品，用于减轻系统压力。使用以无磷水处理剂为主要组成部分的低磷水处理剂配方后，显著改善了系统水质。系统运行也得到了好转，在短时期内各项考核指标均有好转，因而，无磷水处理剂获得了人们的一致认可。

4展望

目前，随着科学技术的快速进步，人们对污水处理的质量与效率也提出了更高的要求。所以，在未来水处理产业的发展中，将以集成人工合成处理与绿色环保水处理剂为主。在具体实践中，绿色环保水处理剂的成本低、来源广，而人工合成型水处理可以用于相对复杂的环境中，两者应扬长避短、互相弥补，但在具体实践中，与人工处理方式相比，应用绿色环保水处理剂时，更加简便，而且它的功能比其他类的水处理剂要好，而且在具体使用中，不会污染水体，所以，随着生物技术的不断进步，绿色环保水处理剂将会逐渐被推广和应用。

5结语

综上所述，虽然目前的水资源很丰富，但污水量却较大，直接排放污、废水既会浪费中国水资源，又会严重污染中国的自然环境。现阶段，我国必须将水资源的充分利用以及污、废水的循环利用问题解决好。而通过使用绿色环保水处理剂，能够循环利用污、废水，实现资源节约、环境保护的目的，值得推广、应用，因此，必须提高对其的研究、开发力度。

参考文献：

[1]张奥.一种聚醚羧酸类荧光示踪阻垢剂的合成及应用[D].东南大学，2017.

[2]赵文婷.阻垢型水处理剂在煤泥浮选中的应用研究[D].太原理工大学，2016.

[3]杨玉华.聚天冬氨酸功能材料的研制及其缓蚀阻垢性能研究[D].兰州交通大学，2016.

[4]张娅.腐植酸的改性及其在水处理中的应用研究[D].西安石油大学，2015.

[5]王虎传.基于乙二酸封端聚醚无磷水处理剂的合成及性能研究[D].东南大学，2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3056dbe154c8ef015e33592d.html