# 10kV配电线路故障原因分析及对策

深圳供电局有限公司;518054

摘要：本文主要对10kV配电线路的故障原因进行了阐释与分析，并结合故障原因，探究了解决10kV配电线路故障的对策。旨在提高10kV配电线路的故障分析和排除能力，提高供电的稳定性。

关键词：10kV；配电线路；故障原因；对策

我国电力行业蓬勃发展，10kv配电线路也必将走上全面发展的道路，然而，由于该线路独特的工作方式与所处环境，使其在运行的过程中极易出现各种故障，无论哪一种故障，都会影响到线路的正常运行，对供电造成严重的影响。为了能够更好的预防线路故障，还需从故障原因分析的角度入手，找到发生故障的具体原因，进而制定行之有效的对策，除此之外，还需定期对线路进行检查和维护，使其能够稳定、可靠的持续运行下去，完善，10kv配电线路故障产生原因分析，对于推动我国电力行业发展而言，具有不可替代的重要作用。

1分析10kV配电线路故障的原因

通过多年的积累和总结，10kv配电线路中较为常见的故障主要可以分成两种，分别为短路故障与接地故障。其中，第一种短路故障按照时长可以分成瞬时性与永久性；而接地故障的类型较多，常见的有单相接地故障、单相断电故障、两相断电故障、两相接地故障和三相接地故障。无论哪一种类型的故障，都有可能造成断电或电压异常，不仅间接造成经济损失，还具有一定安全隐患，所以故障率必须得到有效的控制。

1.1自然原因

①对10kV配电线路影响最大的自然因素就是雷击。这主要是由于10kV配电线路多数采用的是架空方式，暴露于露天之中，很容易受到雷击的影响。如果10kV配电线路的附近没有高大的建筑物对其进行遮挡，则很容易遭受雷电的袭击而造成故障[1]。

②城市树木是导致10kV配电线路故障的另一个原因，随着城市绿化的程度越来越高，很多10kV配电线路周边都种植了很多树木，特别是高大的乔木。随着树木的生长，其枝桠不断延伸，就会干扰周边的10kV配电线路。如果在风雨天气中树木的枝桠折断，则会给10kV配电线路带来很大的影响，甚至出现树木放电的现象，导致树木倒塌，对10kV配电线路造成更严重的损害，进而造成配电事故。

③动物爬上10kV配电线路的变压器或母线周围，引起相对短路现象，主要是鸟类，或者善于攀爬的蛇类和鼠类等动物。

④极端恶劣的天气也会造成10kV配电线路故障，例如大风天气造成导线砸断，大雨、冰雹等天气都会导致导线的异常震荡。

1.2人为原因

①人为原因是造成10kV配电线路故障的最主要原因。造成10kV配电线路故障最主要的人为原因就是电网工作人员和配电工作人员的疏忽[2]，工作人员对配电线路的线路巡视、检查维护的管理不到位，缺乏必要的专业技能，在发生10kV配电线路故障时又缺乏处理故障的能力。在对电网工作人员的管理制度上存在很多缺陷，不能对工作人员进行有效的管理，在对10kV配电线路的管理中缺乏责任心。

②10kV配电线路拥有较长的供电半径和较为复杂的配件网，随着城市规模的不断扩张，城市建设的规模也在加大，在市政施工中，由于挖断深埋的线路，或者对电线杆进行碰撞而造成的10kV配电线路故障也比比皆是。

③城市生活对10kV配电线路也会产生影响，例如车辆碰撞，庆典的彩带、风筝和塑料袋悬挂等情况。

1.3自身原因

10kV配电线路自身也会出现各种故障，例如过流跳闸、线路接地等情况。过流跳闸主要是由低压线路的短路而引起的，线路质量问题也会导致过流跳闸。如果线径过低或者负荷增长过快，就很容易造成过流跳闸。线路接地主要是由于绝缘子的破裂或者线路堵塞造成的。

2针对10kV配电线路故障的主要对策

2.1预防和处理雷击的措施

针对雷电灾害对10kV配电线路的影响，首先要做好雷击的预防工作。要与气象部门进行合作，共同做好雷击预警，降低雷击造成的故障和损失。一旦出现雷雨天气，要做好相关的检修工作。此外，还要提高10kV配电线路的抗雷击能力，可以使用安装避雷器和提高绝缘子质量的方式来提高线路的抗雷击能力。还可以在10kV配电线路上安装避雷器，在变压部分安装防雷金具和金属氧化物避雷器。

2.2预防和处理配电线路外破现象

要对10kV配电线路受到外破的现象进行预防和处理。针对城市树木对10kV配电线路造成的故障，首先要与相关的管理部门取得联系，对城市绿化进行合理改造，加强对10kV配电线路的日常巡视，及时发现树木压迫和干扰线路的情况，并及时进行处理。最好将对10kV配电线路造成了严重干扰的树木移除。针对城市施工中出现的挖断配电线路和碰撞电线杆的现象，可以在施工区域设置警示牌和标志，在电线杆上涂抹反光漆等。总之，要加强与相关部门的联系，减少10kV配电线路外破的现象，维护线路的安全。

2.3提高10kV配电线路的质量

在电网建设中，配网的建设非常重要。10kV配电线路中，变电站的分布和配网的结构都要进行合理的设计，不断提高施工工艺的水准和施工的质量，提高整个10kV配电线路的质量。要对线路的绝缘化水平进行强化，使用绝缘导线。在施工的过程中，要注意预防和发现设计缺陷和安全隐患，提高10kV配电线路的防故障能力。

2.4对线路进行严格的巡视和监督制度

要及时发现10kV配电线路中的故障并进行处理，就必须建立严格的线路巡视和监督制度，对线路的巡视要有针对性和计划性，在巡视和监督的过程中，要仔细排查线路故障，一旦发现故障要立即进行上报。对于相关的设备要进行定期检修和试验，排查问题。及时清扫配电变压器和绝缘子，定期对避雷器和变压器进行耐压试验、电阻试验。严格管理配电变压器的高低压侧熔丝。建立完善的巡视和监督制度，保障能够对10kV配电线路进行全面的、定时的巡视和监督，提高相关责任人的责任意识。

2.5合理安装线路

线路安全的合理性关系到巡视工作的开展。在安装线路的过程中要设置开关定值，以免发生故障后出现线路越级，尽可能缩小故障时的停电范围。开关处要设置避雷器，防止雷击造成故障，要注意防范柱上开关的开关接线柱与导线的连接位置，防止连接松动导致开关过热。

3结语

10kV配电线路在我国的使用范围非常广泛，对我国整个的电力系统的安全、稳定运行起着重要的作用。10kV配电线路一旦发生故障，就会影响正常供电，造成损失。10kV配电线路的故障原因很多，通过对故障原因进行分析，提出解决10kV配电线路故障的相应对策，有利于提高10kV配电线路运行的安全性和稳定性。

参考文献

[1]李颂华,麦炯斌.10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2012.

[2]侯钰铭.刍议10kV配电线路故障分析及防治措施[J].经营管理者,2012.

[3]黄振财.10kV系统线路故障原因分析及解决措施[J].建筑安全,2013.

[4]刘晓东.刍议农网10kV配电线路的故障原因与预防对策[J].中国新技术新产品,2012.

[5]杨金年.分析l0kV配电线路常见故障原因分析及防范[J].黑龙江科技信息,2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/30b283a60c715b6136481261.html