# 电力系统继电保护可靠性问题分析刘建波

（国网石家庄市栾城区供电分公司河北栾城051430）

摘要：电力系统建设规模不断扩大，其所面临的运行安全、运行稳定性问题也逐渐增多，所以，为确保电力系统正常运行，针对系统开展继电保护工作十分必要。本文首先分析了电力系统继电保护可靠性问题，并探讨了如何能提升电力系统继电保护可靠性，为广大电力企业工作人员提供参考。

关键词：电力系统；继电保护；问题；措施

引言

继电保护，即电力企业为确保电力系统中的电气设备、供电设备稳定运转而采取的技术控制手段。目前，大多数电力企业所安装的继电保护设备在运行过程中，可能会由于人为原因、技术原因或外界条件影响等出现误动，影响电力系统运行稳定性，进而影响人们的正常生产生活。故，电力企业需针对继电保护可靠性问题展开深入研究，并以提升继电保护可靠性为目的，制定维护措施，以确保继电保护装置能在电力系统运行中发挥出自身的效果。

1电力系统继电保护可靠性问题分析

1.1所采用的继电保护设备陈旧、落后

随着现代科学技术的不断发展，多种高端微机型继电保护装置被研发出来，并被多家电力企业投入使用，对于提升继电保护可靠性意义重大。但是，部分电力企业对于继电保护工作的重要性认识不足，在实际工作中仍采用传统的电磁型继电保护装置，这类陈旧、落后的继电保护设备构件多而复杂、占地大、功耗大，且灵敏度、反应速度都较差，在实际应用过程中更容易受到多种因素影响，导致故障出现[1]。

1.2继电保护装置整定值不合理

整定值是用来判断继电器、供电线路受保护程度的依据，是继电保护装置有效性的直接体现。但是，部分电力企业在计算整定值时却问题频出，比如，计算得出同型号、同容量设备过流、速断值存在明显差异。又比如，上级设备整定值与下级设备整定值之间差距过大，这将造成下级设备发生故障时无法及时被察觉，或继电保护装置采用上级设备跳闸的方式进行故障处理，而非断开自体开关。

1.3继电保护装置配合极差问题明显

继电保护装置的极差配合程度能作为评价电力系统运行安全性、稳定性的重要依据，即当系统、继电保护装置在灵敏度、动作反应速度等方面达到互为配合的标准，才能确保继电保护装置的可靠性，确保电力系统始终正常运转，反之，则继电保护装置可靠性将大大降低。例如，当继电器设备的一级电源配出回路速断时间被设置为0.8s，其下一级进线开关时间也为0.8s，则一旦继电器出现故障，技术人员很难准确判断故障发生的具体位置[2]。

1.4继电保护装置的安装环境无法满足实际需要

从本质上来说，微机保护装置本身就是一种非常紧密的仪器，在整个电力系统中所具有的作用也非常重要。而且，这种装置对于工作环境的要求也具有很高的要求。但是，从实际的情况来看，某些继电保护装置的安装位置，却还存在不合理的现象，没有严格地按照相关的标准或者是规定来进行安装，也没有为继电保护装置构建一个有效的、合格的安装环境，导致继电保护装置在实际的运行过程中出现大量的粉尘、杂质等。这种现象的存在，会对继电保护装置的内部元件造成非常严重的损害，甚至造成内部元件腐蚀，从而影响到继电保护装置的正常、稳定运行。

2提升电力系统继电保护可靠性的相关措施

2.1更新继电保护装置，提升继电保护可靠性

要确保继电保护可靠性，首先需要引进先进的继电保护装置，如科技含量较高的微机型继电保护装置。但是，目前流通于市面上的微机型继电保护装置种类较多，且设备质量差异较大，为确保装置可靠，技术人员需在选择设备时对设备质量进行严格审查，引入质量合格的继电保护装置。之后，在安装继电保护装置时，技术人员需严格遵循安装指导进行安装工作，把控好元器件的焊接质量、线路连接质量，并记录好设备安装时间，以便在设备到期之后能被及时更换。另外，在继电保护装置运行过程中，技术人员还应当定期对设备进行检查，即查看继电器内各元件是否出现老化、脱落，并选择故障率较低、使用寿命长的新元件代替旧元件，以降低设备故障发生率。

2.2优化继电保护设备性能与灵敏度

继电保护装置的性能、灵敏度在很大程度上决定了其在参与继电保护工作时所能达到的效果，所以，技术人员需要针对继电保护装置的多项性能进行测试，并针对性制定措施予以弥补，以提升机电保护可靠性。例如，为避免当电力系统在出现双重保护装置失灵情况时无法及时处理故障，技术人员可在继电保护装置中加设能及时切除故障的设备保护装置。需要特别注意的是，技术人员需准确计算并设置各级设备的整定值，确保各级设备能在系统运行过程中保持高度的相互协调。又比如，为确保继电保护装置在电力系统出现故障的情况下，能够及时将故障信息反馈给维修人员，并自主、及时的完成故障临时处理动作，技术人员还需在设备中融入更多、更精准的算法，提升设备的灵敏性，将故障损失降到最低。此外，要想借助继电保护装置来控制电力系统发生二次事故的概率，技术人员还需尝试将备用电源自动投入装置加入到继电保护装置中[3]。

2.3注重电力系统继电保护装置的信息化建设

电力系统规模庞大，相应的，其所涉及到的继电保护装置数量也较多，仅仅依靠人工控制、人工检查是很难确保继电保护装置的运行可靠性的，故技术人员需注重电力系统继电保护装置的信息化建设，提升继电保护可靠性。例如，创建中央设备控制平台，将电力系统中的继电保护装置都接入到该平台上，统一由人工进行操控，也方便继电保护设备能将系统运行情况通过该平台及时反馈给维修人员。同时，建立继电保护数据资源共享平台，要求技术人员将设备安装信息、设备故障处理记录上传到该平台上，方便技术人员在检查、维修相关设备时，及时调出设备信息，结合以往设备情况来针对性处理设备问题。由此，电力系统继电保护装置的可靠性也大大提升了。

2.4及时进行技术改造

在实际情况中，当电力系统中的继电保护装置已经运行使用了一段时间之后，由于电网中的负荷在不断增加，在这个时候，继电保护装置的运行状态，也会面临着更高的要求和标准。因此，在这个时候，相关的维护管理人员就需要根据继电保护装置的运行状态来对整个装置进行改造和升级，及时更换老化的电缆，提高继电保护装置的工作可靠性和灵敏性，避免因继电保护装置本身的性能问题而影响到整个系统的正常运行。在当前时代下，由于各种科学技术的普遍运行，继电保护技术也在很大的程度上得到了提升。因此，电力企业也需要树立先进的时代思想，积极地引进先进的继电保护自动化技术，充分地提高继电保护装置的管理和维护水平，确保电力系统能够安全、稳定地运行。另外，针对继电保护装置的安装，也必须要严格地按照相关的标准或者规定来进行，严格地控制周边的环境，确保继电保护装置的运行不会受到周边环境的不良影响。

3结语

目前，为保证电力系统运行安全与稳定性，各电力企业都根据电力系统运行需求安装了继电保护装置，但由于工作经验不足、对继电保护工作重视程度不足等原因，依旧会有设备落后、稳定值缺乏合理性以及配合极差等问题普遍存在，导致继电保护可靠性难以保证。故，技术人员需从引进先进机电设备、优化继电保护设备性能与灵敏度，以及加强继电保护装置后期维护等方面来解决继电保护可靠性问题，以最大程度维护电力系统的正常运行。

参考文献：

[1]佚名.电力系统继电保护可靠性研究[J].现代工业经济和信息化，2018，8（16）：115-116+136.

[2]冯海波.电力系统继电保护可靠性研究[D].天津科技大学，2016.

[3]姜睿.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].广东科技，2014（22）：47-47.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/30c360cbaab9bb71493f215d.html