# 沸石填料论文-林学聪,汤培炜,吴欣霓,蔡娟娟,黄隽萍

导读:本文包含了沸石填料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:氨氮,沸石,羟基自由基,电化学氧化

### 沸石填料论文文献综述

林学聪,汤培炜,吴欣霓,蔡娟娟,黄隽萍[1]（2019）在《沸石填料电化学反应器处理低浓度氨氮的影响因素和机理》一文中研究指出采用沸石填料电化学反应器处理低浓度氨氮废水,研究了阳极材料、粒子电极、阴极材料、电流密度、初始pH、曝气对氨氮去除效果的影响。结果表明,在钌铱锡阳极板(DSA)为阳极、活性碳纤维(ACF)为阴极、载铁斜发沸石为填料、电流密度为6 mA/cm2、pH为5、曝气量为5 L/min条件下,质量浓度为20 mg/L的模拟氨氮废水经处理后出水氨氮质量浓度为3 mg/L左右,且出水水质清澈。NH+4在直流电场作用下向阴极定向移动,曝气对阳极处理氨氮没有影响,·OH氧化氨氮可使氨氮质量浓度降低一半左右,氨氮降低至一定质量浓度时,·OH无法继续对其氧化,阴极附近氨氮质量浓度在20 min后基本保持不变。(本文来源于《现代化工》期刊2019年04期）

宋颖,黄玉婷,李欣,罗安程[2]（2016）在《疏浚底泥制作污水处理填料替代MSL反应器沸石填料的效果》一文中研究指出以清淤底泥制作污水处理填料,用于替代多介质土壤滤层系统(MSL)中沸石填料,并对底泥填料用于餐饮废水处理效果进行研究。结果表明,系统运行98 d后,当系统水力负荷为400 L·m~(-2)·d~(-1)时,进水COD、TN、NH_4~+-N、TP平均浓度分别为965、28.47、18.49、4.66 mg·L~(-1)时,常规MSL(沸石填料)和烧结底泥填料MSL系统对污染物的去除效率普遍高于烧结填料生物滤池。底泥填料替代MSL中的沸石填料后,对餐饮污水处理效果没有显着影响,可作为沸石填料的代用品。替代后建设成本可降低18.1%。(本文来源于《浙江农业科学》期刊2016年11期）

谢芳[3]（2015）在《沸石填料电化学反应器深度处理氨氮废水的研究》一文中研究指出氨氮是引起水体富营养化的主要污染物之一,我国十二五环境保护规划将氨氮作为全国主要水污染物排放约束性控制指标,可见去除废水中的氨氮对水环境质量保护具有重要意义。本文采用沸石填料电化学反应器处理低浓度氨氮废水,研究了极板材料、电流密度、电解电压、p H、充填粒子、曝气对氨氮去除效果的影响,同时比较研究二维和叁维电极对氨氮的去除效果。在此基础上对氨氮的去除机理进行了探讨,最后对实际生活污水进行了处理,得出以下主要结论:(1)沸石填料电化学反应器可以有效地去除废水中的氨氮,采用钌铱锡板、铁板和不锈钢板作为阳极,活性炭纤维、钛网、铁板和不锈钢板作为阴极,斜发沸石、载铁斜发沸石、丝光沸石和载铁丝光沸石作为充填颗粒,最佳实验条件为:采用钌铱锡涂层板(DSA)为阳极,活性炭纤维(ACF)为阴极,电流密度6 m A/cm2、电解电压20 V,p H值5,载铁斜发沸石作为填料,冲填率为240 g/L,曝气量为5 L/min、反应时间40 min,可将氨氮浓度为20 mg/L模拟废水处理到3 mg/L左右,且出水水质清澈。(2)钌铱锡阳极板和ACF阴极板的电子扫描显微镜(SEM)图表明,钌铱锡阳极板使用前后的表面涂层面貌和缺陷程度差别不大,ACF的比表面积、孔径以及孔容积大小变化不大,说明极板具有较好的化学稳定性。载铁沸石较天然沸石表面层状结构更明显,表面更粗糙,整体结构更蓬松,有利于对氨氮的吸附。(3)反应10 min后,过氧化氢的浓度可达380 g/L,反应40 min后溶液中硝酸根浓度为0.4 mg/L,初步推断溶液中的氨氮主要靠吸附和氧化作用得以去除。(4)以处理模拟氨氮废水为例,对沸石填料电化学反应器的电化学过程进行了反应动力学研究,结果显示该反应过程较好的遵循二级反应动力学,氨氮去除速率k为0.0059。(5)在最优条件下,采用沸石填料电化学反应器处理实际的生活污水,结果表明,反应40 min后,氨氮的去除率接近82%,COD的去除率为70%,出水水质达到国家城市污水处理厂一级A的排放标准(GB18918-2002),说明该工艺对生活污水中的氨氮确实有着良好的处理效果。(本文来源于《暨南大学》期刊2015-06-07）

谢芳,潘涌璋,叶林顺,金腊华[4]（2015）在《沸石填料电化学反应器处理氨氮污水的研究》一文中研究指出采用填充沸石的电化学反应器对20 mg/L的氨氮模拟污水进行处理研究,考察了影响氨氮去除效果的主要因素及处理效果。结果表明:当采用不锈钢板作为阴阳极、电流密度8 m A/cm2、电源电压60 V、初始p H=5、载铁斜发沸石填充量为200 g/L、曝气量为7 L/min、反应时间20 min时,废水中氨氮质量浓度能从20 mg/L降低到5 mg/L左右,达到国家城市污水处理厂一级A的排放标准(GB 18918—2002)。(本文来源于《工业水处理》期刊2015年05期）

易文涛[5]（2015）在《沸石填料人工湿地去除雨水径流重金属污染的研究》一文中研究指出雨水径流中有相当量的重金属、悬浮物和COD,如果直接排入受纳水体,将对城市水环境产生重大的影响。而以人工湿地为代表的生态净化类技术以其高效、生态、低能耗、管理维护方便、耐冲击负荷的特点在径流雨水污染控制中得到了广泛的应用。本文以雨水径流重金属污染防治为背景,通过沸石吸附试验和人工湿地模拟试验,研究了沸石对典型重金属离子铅(pb2+)、铜(Cu2+)、锌(Zn2+)、铬(Cr3+)的吸附机理和竞争吸附特性,以及以沸石为填料的人工湿地对上述金属离子的去除机理,并重点研究了湿地中存在的重金属释放现象和释放规律。主要研究内容如下：(1)为了探究天然斜发沸石对铅(Pb2+)的吸附机理,将沸石分别置于高浓度和低浓度铅溶液中,并将不同吸附时间的沸石取样后进行NaCl和HNO3脱附试验,探讨沸石对铅的吸附过程及不同阶段的主导吸附机制。实验结果表明天然斜发沸石对铅的吸附机理主要包括离子交换和物理吸附,其中物理吸附占主导作用。此外,离子交换主要发生在沸石外表面,其交换量受溶液初始浓度影响较小,并在5min内达到平衡,与高浓度相比,低浓度情况下离子交换所占百分比更高,效应更显着。物理吸附在低浓度情况下主要发生在沸石外表面,达到平衡所需时间较短,高浓度情况下可能由于扩散发生微孔表面物理吸附,扩散过程比较缓慢,需要较长的时间才能达到平衡,与低浓度相比,高浓度情况下物理吸附所占百分比更高,作用更明显。(2)以Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cr3+为试验对象,在多元竞争吸附情况下,对沸石吸附上述离子的特性进行了实验研究。实验结果表明在单一吸附情况下,沸石对四种金属离子吸附量顺序为Cr3+>Cu2+>Pb2+>Zn2+,该现象主要与金属离子的水解常数有关。在二元竞争吸附情况下,金属离子间存在着明显的置换作用,并且除Cr3+可能由于水解导致吸附量增大外,其余叁种元素吸附量相对单一情况均有所减少,沸石对四种金属离子的选择顺序为Cr3+>Pb2+>Cu2+>Zn2+、其竞争力的大小不仅受金属离子的水解常数控制,还与离子的电负性和离子的水合能有关。(3)以人工配制含有重金属的雨水为研究对象,试验研究了沸石填料人工湿地中对重金属的去除机理,并重点研究了湿地中的重金属释放现象,对释放源及其形态分布进行了进一步的研究。结果表明,Pb2+、Cu2+、Cr3+在湿地中去除机理为：沉淀形式去除量>沸石吸附去除量>植物吸收去除量,Zn2+则是沸石吸附去除量>沉淀形式去除量>植物吸收去除量。湿地对铅的平均去除效率约为100%,铜约为98%,铬约为75%,锌为65%-72%,其去除效果主要与重金属的去除机理、重金属的初始浓度以及沸石的吸附能力有关。以沉淀物形式存在的重金属受外界和环境影响较大,在一定条件下可以释放出来,是湿地重金属释放的来源。沉淀物中重金属的可交换态和碳酸盐结合态的比例决定了其释放能力的强弱。此外,植物根系的供氧对沉淀物中重金属的释放具有促进作用。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-01-01）

龚鸣,徐乐中,付玉洁,吴阳[6]（2014）在《火山岩和沸石填料BAF深度处理印染废水的效能比较》一文中研究指出针对纺织印染行业水质不达标回用率低的问题,采用火山岩和沸石为填料的曝气生物滤池对纺织印染废水二级生化出水进行了深度处理,进行了两反应器出水效能的比较。研究表明:火山岩填料深度处理纺织印染废水的效能要高于沸石填料,建议气水比在10∶1左右,出水CODcr为36~48mg/L,出水色度35~55度,NH3-N浓度0.5~1.7mg/L,出水浊度范围0.9~3NTU。(本文来源于《绿色科技》期刊2014年10期）

马志勇,黄黎,张全国,张志萍[7]（2013）在《沸石填料水洗法提纯沼气实验研究》一文中研究指出以CO2和CH4合成模拟沼气为研究对象,采用沸石为吸附填料的水洗法去除模拟气中的CO2,对沼气的提纯工艺进行实验研究。沸石作为一种富含K、Na、Ca、Ba的铝硅酸盐,具有较大的比表面积和扩散力,对H2O、CO2、N2等分子均有较强的吸附能力。实验结果表明:CO2的去除率可达到50%,在水洗法提纯沼气工艺中沸石填料对CO2的去除率有很大影响。(本文来源于《太阳能学报》期刊2013年04期）

张守彬[8]（2012）在《钠型活化沸石填料BAF除污染效能及工艺特性研究》一文中研究指出曝气生物滤池（Biological Aerated Filter, BAF）作为一种高效污水处理技术，近年来在污水处理与回用领域得到了较为广泛的应用。针对BAF工艺目前存在的若干不足，本文在制备表征钠型活化沸石功能性填料的基础上，对钠型活化沸石填料BAF处理模拟生活污水的效能、除污染机理、硝化特性、脱氮特性、化学原位强化除磷、两级钠型活化沸石填料BAF除磷特性、钠型活化沸石填料BAF处理实际生活污水效能及其反冲洗优化控制等进行了系列试验研究和理论分析探讨。表征结果表明焙烧+NaCl处理法制备所得钠型活化沸石填料具有良好的氨氮吸附及离子交换除氨性能；实验中对比考察了陶粒、天然斜发沸石以及钠型活化沸石填料BAF处理模拟生活污水的效能，表明以钠型活化沸石为填料的BAF反应器对悬浮物、有机物及氨氮去除效果更好，出水稳定性更强。为阐明钠型活化沸石填料BAF除污染机理，研究中利用微元解析和数学建模手段，构建出基于物化—生化耦合的钠型活化沸石填料BAF过滤方程，并对方程参数进行试验拟合和校正，定量揭示出钠型活化沸石填料BAF物化—生化协同净化机理。实验中对钠型活化沸石填料BAF内生物膜及微生物种群分布的分析结果符合上述协同净化机理所揭示的一般规律。实验中分别考察了钠型活化沸石填料BAF挂膜启动及稳定运行阶段的硝化特性，表明钠型活化沸石填料BAF具有挂膜速度快，挂膜及稳定运行阶段硝化效率高、出水稳定、抗冲击负荷能力强等特性，且在反应器内观察到明显的亚硝酸型硝化模式。调整进水pH值、DO、滤速等影响因子分别为6.5～7、1～1.5mg/L、5m/h时，反应器内亚硝酸盐积累率可稳定维持在65%～75%；采用间隔加氯的单因子控制方式，也能使反应器内亚硝酸盐积累率达到50%以上。对钠型活化沸石填料BAF脱氮效能的研究结果表明，单级钠型活化沸石填料BAF总氮平均去除率在35%左右，曝气—限制曝气两级钠型活化沸石填料BAF组合工艺可提高系统脱氮效能至60%左右。水力停留时间大于1h时，系统总氮去除效能基本不受水力停留时间影响；确定本试验条件下钠型活化沸石填料BAF脱氮组合工艺最佳气水比为5:1。考察了钠型活化沸石填料BAF的除磷特性，研究结果表明单级钠型活化沸石填料BAF除磷效能仅为20%左右。化学原位强化—钠型活化沸石填料BAF工艺可使系统总磷去除率提高77%，铁盐强化除磷效果优于铝盐，投加比1.5以下时，原位投加铁盐、铝盐对系统悬浮物、有机物、氨氮去除效能、生物活性以及水头损失和运行周期均无明显影响。交替曝气两级钠型活化沸石填料BAF除磷效能良好，确定本试验条件下最佳交替曝气时间为12h，此时系统总磷平均去除率为83.9%，出水总磷平均浓度为1.04mg/L。对新型化学原位强化/曝气—限制曝气两级钠型活化沸石填料BAF组合工艺处理实际生活污水的效能进行了实验研究，在滤速1.5m/h，一级反应器气水比5:1，二级反应器气水比3:1，铁盐投加比1.5，水温23~28℃的运行条件下，组合工艺系统悬浮物、有机物、氨氮、总氮和总磷平均去除率可分别达到94.1％、94.2％、94.9％、62.1％及92.9%，系统出水可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准（GB/T18920-2002）》中的一般生活杂用水水质要求。为保证钠型活化沸石填料BAF反冲洗效果，维持反应器稳定的处理效能，经实验研究和技术经济分析，提出钠型活化沸石填料BAF反冲洗优化控制策略如下：先以气冲强度10L/m~2·s进行3min气冲，再以气、水冲洗强度10L/m~2·s进行3min气水联合反冲，最后以水冲强度10L/m~2·s进行9min水漂洗。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2012-06-01）

孙兴滨,潘华崟,孙永锋,崔福义,赵志伟[9]（2012）在《沸石填料BAF和组合填料BAF启动挂膜对比试验(英文)》一文中研究指出不同填料曝气生物滤池在相同条件下进行挂膜实验.进水流向为上流式,挂膜方式为复合接种挂膜,即先用活性污泥闷曝接种,然后逐步提高进水流速,直到滤料表面形成稳定的生物膜.结果表明,33 d后挂膜成功,在温度为16～24℃,水力停留时间(HRT)为1 h,DO为6 mg/L的情况下,沸石BAF的去除率分别为27%和84%;组合填料BAF去除效果最好,去除率分别为32%和92%.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2012年02期）

马志勇[10]（2011）在《沸石填料水洗法提纯沼气工艺实验研究》一文中研究指出本论文是在国家农业科技跨越计划项目“以秸秆能源化利用为核心循环农业技术集成与示范”(项目编号:2130106-38)和国家农业科技成果转化资金项目“太阳能辅热型农村高效沼气设备工程化技术中试与转化”(项目编号:05EFN214100171)的资助下完成的。本论文利用农业部可再生能源重点开放实验研制的处理能力为2.4m~3·h~(-1)的沼气提质纯化处理实验装置,对以沸石为吸附填料去除沼气中的CO_2的沼气水洗提质纯化工艺进行了实验研究,实验结果表明沼气中的CO_2去除率可达65%左右,CH_4的回收率可达75%左右,并且沸石填料对沼气中的CO_2的去除率具有显着影响。本文主要得到以下结论:(1)采用具有吸附性的沸石洗涤塔填料时,沼气加压水洗提质纯化效果非常明显,对CO_2去除率的影响效果较大,且洗涤塔内压力越高,各种填料的洗涤效果差异越明显。(2)本实验的实验装置具有较好的稳定性,可以进行有效的对比实验研究。(3)实验效果的最主要评价指标CO_2去除率随着洗涤塔填料沸石尺寸的降低有稳定升高的趋势。(4)本论文所采用的实验方法均为纯物理的提质纯化清洁处理方法,具有较好的经济性和环保性,且有效提高了沼气能源品质,为沼气提质纯化工程技术的进一步研究开发提供了重要的科学参考。(本文来源于《河南农业大学》期刊2011-05-01）

### 沸石填料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以清淤底泥制作污水处理填料,用于替代多介质土壤滤层系统(MSL)中沸石填料,并对底泥填料用于餐饮废水处理效果进行研究。结果表明,系统运行98 d后,当系统水力负荷为400 L·m~(-2)·d~(-1)时,进水COD、TN、NH_4~+-N、TP平均浓度分别为965、28.47、18.49、4.66 mg·L~(-1)时,常规MSL(沸石填料)和烧结底泥填料MSL系统对污染物的去除效率普遍高于烧结填料生物滤池。底泥填料替代MSL中的沸石填料后,对餐饮污水处理效果没有显着影响,可作为沸石填料的代用品。替代后建设成本可降低18.1%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 沸石填料论文参考文献

[1].林学聪,汤培炜,吴欣霓,蔡娟娟,黄隽萍.沸石填料电化学反应器处理低浓度氨氮的影响因素和机理[J].现代化工.2019

[2].宋颖,黄玉婷,李欣,罗安程.疏浚底泥制作污水处理填料替代MSL反应器沸石填料的效果[J].浙江农业科学.2016

[3].谢芳.沸石填料电化学反应器深度处理氨氮废水的研究[D].暨南大学.2015

[4].谢芳,潘涌璋,叶林顺,金腊华.沸石填料电化学反应器处理氨氮污水的研究[J].工业水处理.2015

[5].易文涛.沸石填料人工湿地去除雨水径流重金属污染的研究[D].浙江大学.2015

[6].龚鸣,徐乐中,付玉洁,吴阳.火山岩和沸石填料BAF深度处理印染废水的效能比较[J].绿色科技.2014

[7].马志勇,黄黎,张全国,张志萍.沸石填料水洗法提纯沼气实验研究[J].太阳能学报.2013

[8].张守彬.钠型活化沸石填料BAF除污染效能及工艺特性研究[D].哈尔滨工业大学.2012

[9].孙兴滨,潘华崟,孙永锋,崔福义,赵志伟.沸石填料BAF和组合填料BAF启动挂膜对比试验(英文)[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2012

[10].马志勇.沸石填料水洗法提纯沼气工艺实验研究[D].河南农业大学.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/310fe0de4824fee5c0416985.html