# 10kV配电线路带电作业存在的安全问题及防范措施刘波

国网永宁供电公司,宁夏银川市750100

摘要：10kv配电线路带电作业安全问题对相应供电区域正常的生产与生活有着相当大的影响，我们应当着重对10kv配电线路带电作业安全现状加以评估。10kv配电线路带电作业安全问题和很多的因素有关系，本文作者结合实际情况对10kv配电线路带电作业安全问题的内因与外因进行深度解析，并有针对的提出相应解决对策，希望可以为相关的工作者提供一点有价值的参考性建议。

关键词：10kV配电线路；带电作业；安全问题；综合评价

前言

10kv配电线路带电作业是电力系统中很重要的因素之一，它的供电安全性对人们的日常生产与生活有着相当大的影响，从现如今的10kv配电线路的实际运行情况出发，当中存在很多可变因素，对10kv配电线路带电作业安全性造成一定程度上的影响，本文针对具体情况提出提高10kv配电线路带电作业安全问题的相应对策。

110kv配电线路带电作业

配电线路带电作业技术就是指在不停电的情况下，完成对线路的相关测试、检修，这种带电作业方式应用，主要是为了满足社会的需求，尽可能确保电网供电正常基础上进行配电线路检修。关于配电线路带电作业的内容，主要包括不良绝缘子检测、绝缘子的更换、绝缘子的清扫、压接线路、修补线路、安装避雷器等等。在配电线路带电作业时，为保证作业技术人员的安全，相关人员不仅需要佩戴全幅的防电装备，还需与带电体保持一定的安全距离，根据电压等级的不同，人体与带电体的安全距离也会有所不同。

为了确保电力系统运行的安全与稳定，配电线路状态检修技术不可缺少，但是在进行状态检修过程中如果对线路实施停电，就会对人们的生活以及生产活动造成影响，这就要求线路检修尽可能在不停电的情况下完成。可以看出，配电线路状态检修技术与带电作业技术紧密相关，只有两者之间紧密配合，才能完成对配电线路实时管理，确保配电线路运行的安全与稳定。

210kv配电线路带电作业中存在的安全因素

造成10kv配电线路带电作业安全问题的因素有很多方面，主要体现在带电操作、现场管理以及作业方案等方面。

操作方面：实施10kv配电线路带电作业过程中，需要按照一定的操作流程，并建立完善的现场管理方案。然而具体实施过程中，操作人员没有严格的按照相关的程序进行，在安全防护设备佩戴上不够重视，有的甚至缺乏安全常识。另外，电力企业一些绝缘设备、防护设备等没有按期更新，绝缘效果消失或存在安全防护漏洞，导致安全事故的发生。

管理方面：电力企业内部管理中，管理模式、管理人员水平都有待提高。由于管理模式的落后，使得对带电作业管理缺乏明确的制度，不能起到良好的管理、监督作用。一些电力管理人员自身缺乏安全意识，所以在带电作业人员分配、专业协调等方面都存在不合理现象，从而使得配电线路带电作业过程存在安全隐患。

作业方案方面：安全有效的作业方案是确保带电作业安全完成的保障。然而目前在电力系统配电线路带电作业前，作业方案的制定与执行方面还有待完善，一些方案只停留在在事后总结层面，对突发事件的处理以及事前控制等方面有待提高。

另外，由于配电网络自身的因素也会给带电作业带来安全隐患，具体体现在以下几个方面：

（1）在10kv配电线路设备安装过程不合格，导致存在有漏电情况，带电作业人员在不知情下实施操作，很容易造成触电安全事故；

（2）一些配电线路同杆回路多、结构复杂，给绝缘斗臂车穿越造成困难；

（3）一些10kv配电线路中接线端处理方式不当，同样增加了带电作业的难度。

3加强10kv配电线路带电作业安全防范的有效措施

针对上诉10kv配电线路带电作业中存在的安全风险以及造成这些安全风险的原因，笔者结合多年的电力工作经验，提出以下几个方面的建议，增强配电线路带电作业的安全性，为店里工作者创造一个安全的工作环境。具体10kv配电线路带电作业安全防范措施包括以下几个方面：

第一，不断的完善带电作业安全管理制度。安全问题是电力系统最为关键的问题，也是保证电力系统有效运行的前提。带电作业本身具有一定的危险性，需要有力的安全管理制度作支撑，提高带电作业操作的规范性，降低安全风险。10kv配电线路带电作业安全管理制度中必须包括作业工具的安全管理制度、现场管理制度、责任制度、安全监督制度等等，全面提升带电作业的安全性，确保10kv配电线路带电作业任务顺利完成。

第二，不断的完善10kv配电线路带电作业方案的设计。首先根据带电作业的目的以及现场实际的情况，制定合理的带电作业方案；然后由专业的技术人员对作业方案实施审核，调整方案中不合理的地方；最后根据作业方案选择最佳的技术人员具体实施。

第三，10kv配电线路带电作业是一项精细化工作，不仅要求作业人员具有超强的专业技能，好需要其具备良好的心理素质。这就需要电力企业不断的加强对技术人员的培训，提升其带电作业的专业能力，同时训练其心理素质，包括突发事件的应对处理能力培养以及自我安全防范意识的培养。

第四，加强10kv配电线路带电作业现场管理。首先，在实施带电作业前，需要对相关的设备、防护用具等进行测试，确保其具有良好的绝缘防护效果；其次，确保每一位带电作业人员佩戴全套的防护用品，否则不予上线操作；再次，做好现场应急预案，以应对突发情况，将损失降到最低；最后，现场安排专门的安全管理人员，协调与监督整个带电作业过程。

第五，要加强对作业路段线路的检查工作，利用专门的设备，探测线路是否存在漏电现象等，必要时及时实施停电抢修。

4总结

10kv配电线路在电力系统中发挥着重要的作用，对地区电力事业的发展具有十分重要的影响。传统10kv配电线路检修、建设过程中，往往采用停电作业方式，给居民用电造成很大的影响，同时降低了配电线路的经济价值。在这种背景下，带电作业技术应运而生，在不停电的情况下，对线路进行检修、调整等，提高了配电线路经济价值，保证了居民用电的稳定性。然而10kv配电线路带电作业实施过程中，由于操作、作业方案、管理等方面存在不合理现象，给带电作业带来一定的安全隐患。这就需要电力企业加强安全管理、完善带电作业方案设计、提高电力操作人员的素质、强化带电作业现场管理，全面提升10kv配电线路带电作业的安全性，保护带电作业人员的生命安全，为我国电力事业的发展做出更大的贡献。

参考文献：

[1]李学礼，孙俊玲.10kv配电线路带电作业的探讨及安全防范措施[J].油田、矿山、电力设备管理与技术.2012（1）.

[2]李建辉.10kv配电线路带电作业的探讨及安全防范措施[J].华章，2012（6）.

[3]邹薇.试析10千伏配电线路带电作业的安全防护[J].电力科技，2012（11）.

[4]曹智，高振江，王家峰.试析10kv配电线路带电作业的安全防范措施[J].科技风，2013（22）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/314397157b4acfe951fc3215.html