# 植被混凝土在岩石边坡中的应用

重庆交通大学重庆40074

摘要：道路、水利、铁路等工程在建设过程中需要开挖大量边坡，会造成岩石裸露，生态破坏，并且存在众多安全隐患，容易造成水土流失、滑坡、泥石流等灾害。为适应国家基础设施建设和海绵城市建设的要求，修复生态系统，实现绿色化，对岩石边坡采取绿化加固措施显得尤为重要。本文介绍了植被混凝土岩石边坡的制备、施工及养护工艺，对植被混凝土在岩石边坡中的应用进行了探讨，并对未来植被混凝土在岩石边坡中的应用前景提出了展望。

关键字：植被混凝土，岩石边坡，防护，城市建设

1引言

植被混凝土也叫植生混凝土、生态混凝土，是多孔混凝土的一种，其主要由大粒径的粗骨料、水、水泥等胶凝材料浇筑而成，具有孔隙率大、透水、透气性强、质量轻等特点，在孔隙中添加种子及植生基材、营养土、客土等营养成分，可以很好地满足植物生长的初始条件。把植被混凝土应用于岩石护坡对岩石坡面进行防护，可以减少水土流失等问题，同时植被迅速生长，可以达到生态修复的目的，可以减少噪音，降低热岛效应。植被混凝土岩石护坡的应用技术颇多，包括液压喷播植草、三维土工网垫植草、挂网喷射植被混凝土防护岩质路堑。其中最常用的是挂网喷射植被混凝土技术。

2植被混凝土的设计、施工及养护

2.1植被混凝土的设计

植被混凝土不同于一般的多孔混凝土，它不仅要求具有一定的强度，还需要具备良好的水、养、热、气等条件，以能适应植物的生长。植被混凝土主要由大骨料构成框架，水、水泥及部分掺合料添加剂构成胶凝材料，形成类似“沙琪玛”的结构形式，其组合可以满足植物生长的大孔隙从而满足植物生长的孔隙率，但因水泥的碱性环境不适宜植物的生长，所以还要采取一定的降碱措施。

（1）强度。植被混凝土因其对孔隙率的要求比较大，所以采用的是粒径比较大的粗骨料，植被混凝土受力主要由粗骨料之间的胶结点来传递受力。对于稳定岩石边坡，其强度要求在10MPa左右。

（2）孔隙率。植被混凝土属于多孔混凝土，其在孔隙率的标准也有要求，但因其保证透水性的同时还要留有满足植物生长的孔隙，所以它比普通的多孔混凝土要求更高的孔隙率。据研究表明一般孔隙率在20%以上时就可以满足植物生长的条件，因为孔隙率也同时影响着其他力学性能，所以并不是孔隙率越大越好。

（3）降碱。为了满足植物生长的环境，需要对植被混凝土进行一定的降碱处理。目前降碱的方法颇多，有针对配合比方面，减少水泥的用量，添加粉煤灰、矿渣掺合料的方法，也有在混凝土成型后，对其进行降碱处理的方法。但目前还没有统一的，行之有效的降碱方法。

（4）客土、营养土等填充材料。为满足混凝土基本的生长条件，需向植被混凝土孔隙内填充植物生长期间所需要的营养物质。主要由肥料、缓释剂、有机质、保水剂等。

（5）草种。因植被混凝土的特殊生长条件，需要选择适宜当地及岩石护坡环境的植被进行播种，一般集中草种同时使用，避免使用不属于本土的外来物种。目前使用的有百喜草、狗牙根、画眉草等。

（6）绿化添加剂。主要由着色剂、酸碱缓冲剂、团粒剂、消毒剂等。用来调节植被混凝土的某些性能，有利于植物的生长。

2.2植被混凝土的施工工艺

2.2.1植物护坡与喷射厚度介绍

先介绍一下植物护坡跟土木工程护坡作用的对比。

2.2.2绿化时机的选择

绿化时机的选择需要运用岩体力学理论，在岩石边坡上设置位移点，观测变形情况。岩石开挖时会造成岩石卸荷，伴随着卸载，有些边坡变形较大。岩石开挖过程中也会破坏原有的水、地循环系统，岩石裸露风吹日晒，造成水土流失等各种危害。因此采用边坡支护和植物绿化尤为重要。

2.2.3施工步骤与内容

（1）边坡表面清理

对坡面进行平整，清理杂草、碎石等，对凹洼地进行填充，保证坡面平顺无杂物，以使植被混凝土与坡面紧密结合。

（2）锚杆、锚钉锚固

采用“先安装锚杆后注浆”的施工方法。

（3）挂网

铁丝网从生态混凝土结合面顶部向下铺设，用锚杆固定，两个网片的搭接宽度不应小于5cm（见图2）。网片要固定绑牢，网片与坡面保持3-7cm，固定网片时，可以采用混凝土垫块进行支撑。

（4）喷射植被混凝土

采用喷射法时应采用分层施工，分基层跟表层分层注射，沿岩石表面从上到下分两次喷射。喷射总厚度一般为10cm，上层含植物种子一般为2cm，下层8cm。

2.2.4植被混凝土护坡养护

植被混凝土的养护主要有喷灌水、施肥、防治病虫害、拔除杂草等几方面。在覆盖上无纺布后，进行现场观察边坡的干湿情况进行喷灌水。一般分为前、中、后三个时期。前期的养护时间为三天，第一次喷灌应该喷透，不应该出现径流跟水土流失。第一个月每3d进行一次喷灌，以保持植被混凝土湿润，以促进种子的发育。第二个月每5d到7d进行一次喷灌，保持植被混凝土干湿交替，以促进幼草生根跟生长。中期主要是靠天然雨水进行养护，若天气干涸，可每个月喷2到3次，后期养护大约一个月进行一次喷灌养护，直至验收。为了维持种子，植物的正常生长要定时施肥，包括氮磷钾等肥料。待草苗生长露出表面后，要观察植物生长情况，是否存在病虫害，根据具体情况可进行农药喷洒、除草等。

3结论

（1）植被混凝土绿化是对岩石边坡进行防护和绿化的一项新技术，它涉及了多门学科，适应于稳定的边坡防护。

（2）植被混凝土进行岩石护坡防护的同时，还可以起到生态修复及绿化的作用。

（3）植被混凝土护坡技术与其他工程护坡技术相比具有前期施工方便，单位面积投资少，后期维护费用低等优点。

（4）植被混凝土从宏观力学与微观力学角度分析其稳定性及耐久性，播种的重复性等问题还需进一步钻研跟探讨。

（5）植物混凝土配合比还没有统一的标准，有效降碱技术也需要进一步研究讨论。

（6）植被混凝土的配比、施工、养护等还有需要改进空间，需要在未来的试验和工程中进行进一步的研究总结，做出定量分析。

参考文献:

[1]邱声林.论植被混凝土岩石边坡绿化[J].广东科技，2011.

[2]郭声波，石新勇，叶建军.中国标准化[J].岩石力学与工程学报，2005.

[3]贾振鹏，高志飞，高艳军.岩石边坡植被混凝土施工技术与应用[J].低碳世界,2018.

[4]王俊.混凝土绿化法在岩石边坡水土保持中的应用[J].科技创新导报,2008.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/31cb3f334f84bec613e7a2c4.html