# 消弧方法论文-邱伟强,郭谋发,郑泽胤

导读:本文包含了消弧方法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:柔性消弧方法,单一直流源,级联H桥变流器,模型预测控制

### 消弧方法论文文献综述

邱伟强,郭谋发,郑泽胤[1]（2019）在《基于单一直流源级联H桥变流器的配电网接地故障柔性消弧方法》一文中研究指出针对配电网长期存在单相接地故障电弧难熄灭、易重燃的问题,提出一种基于单一直流源级联H桥变流器的消弧新方法。以叁相级联H桥变流器作为消弧方法的物理载体,其直流侧单一直流源的使用可补偿消弧过程中的能量损耗,装置的稳定运行得到保障。基于此类消弧装置,提出一种准比例-谐振(proportional-resonant,PR)控制器与模型预测控制相结合的控制策略:准PR控制器作为电压外环,以限制接地故障相电压为目标,为内环提供参考信号;模型预测控制作为电流内环,控制电流输出的同时实现级联H桥变流器直流侧电容电压平衡。此外,为提升所提消弧方法的暂态性能,提出一种基于准PR控制器参数调节的松-紧策略。仿真与实验结果表明,提出的柔性消弧方法具有出色的暂、稳态性能,能有效抑制故障相电压,阻止故障电弧重燃。(本文来源于《电网技术》期刊2019年10期）

范松海,陈坤燚,肖先勇,刘小江[2]（2019）在《配电网单相接地故障残余电流转移消弧方法》一文中研究指出根据消弧线圈和故障转移灭弧装置的优缺点,提出了一种残余电流转移的消弧方法。该方法首先利用消弧线圈将故障点电流补偿到较小数值,再投入故障转移装置转移故障点的残余电流,使电弧可靠熄灭。为了避免转移装置错误投入带来负面影响,采用两级开关结构,并用限流电阻对第一级合闸电流进行限制。通过检测限流电阻的电压或电流,可实现转移装置投入正确性以及电弧是否熄灭的判别,为故障转移装置的投退提供了可靠依据。仿真结果表明,该方法能够解决消弧线圈残流过大的问题,同时也能够避免故障转移装置错误投入带来的风险。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年11期）

刘永康[3]（2019）在《基于双闭环控制的有源电压消弧方法的优化研究》一文中研究指出近年来随着电缆线路以及电力电子设备的广泛应用,配电网在发生单相接地故障时,短路电流中除了含有大量的对地电容电流外,还包含大量有功分量和谐波分量。其中有功分量及谐波分量无法通过传统消弧线圈进行补偿,导致配电网在发生单相接地故障后故障残流仍然较大,故障点电弧难以自行熄灭。为此,本文给出了一种基于闭环控制的有源电压消弧控制方案,通过钳制故障相电压为一目标值从而实现故障点零残流的目的。为了实现这一目标,需要实现故障相的精确辨识、闭环控制方法的设计以及传统有源电压消弧在低阻接地时的方案优化等技术问题。为了解决上述技术问题,本文首先对小电流接地系统及有源电压消弧的消弧机理进行分析,给出总体设计方案。随后,开展不对称电网的故障相辨识研究,通过向中性点注入一电流消除系统的不对称度,利用中性点电压与A相电源电压之间的相角关系实现故障相的准确辨识。为实现故障相电压为零的控制目标,采用闭环控制技术,建立了基于双闭环准比例谐振控制器的控制算法并对其电压外环及电流内环的开环、闭环频率特性进行分析。针对有源电压消弧低阻接地故障时残流不减反增现象进行理论分析,并通过仿真验证其残流的影响因素。给出一种电压消弧新算法,利用过渡电阻与中性点电压及A相电源电压之间的函数关系对其进行预算,当过渡电阻小于门槛值时将故障相电压控制在故障线路压降大小,确保故障点电流不会增大。优化后的电压消弧算法,测量简单、控制方便,在低阻和高阻接地故障时都有良好的消弧性能。最后利用Matlab/Simulink仿真软件搭建相关模型,对上述理论方法进行仿真了验证。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01）

周兴达,陆帅,陈杨明,梁仕斌,吴胜兵[4]（2019）在《基于SVG两相电流注入的配电网单相接地故障消弧方法》一文中研究指出针对中压配电网单相接地故障,研究了基于级联H桥静止无功发生器(SVG)两相电流注入的有源消弧方法。当配电网正常运行时,SVG工作于无功补偿模式;当配电网发生单相接地故障时,SVG中性点接地,SVG两个非接地相桥臂向配电网中注入消弧补偿电流,从而减小接地点的故障电流,通过复用已有的SVG设备,替代了传统的消弧线圈。文中讨论了SVG消弧电流注入方式与SVG直流侧电压平衡控制之间的关系,并详细分析了SVG两相电流注入消弧的工作模式和消弧控制器的设计方法。基于MATLAB/Simulink环境的10 kV仿真平台以及380 V叁相四级联的低压SVG样机进行仿真和实验验证,仿真和实验结果验证了所提方法的正确性和可行性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年10期）

徐栋杰[5]（2018）在《中性点不接地配电系统中主动干预式消弧方法与技术》一文中研究指出中性点不接地系统相对于中性点经消弧线圈接地和中性点经小电阻接地方式在供电可靠性等方面均存在较大优势,但仍然存电弧间歇性过电压、选相和选线准确率低等问题。采用主动干预式消弧技术不仅通过母线接地将故障点电流转移,从而起到良好的故障消弧作用,而且利用母线接地的过程采用主动式选线,极大程度提高故障选线的准确率。但是从中增加了故障选相的操作,并且在故障选相正确的情况下才可进行故障选线。因此对中性点不接地配电系统中的选相和选线操作将为消弧装置的关键技术。本文针对中性点不接地配电系统中的消弧选线方法及技术展开了以下几个方面的研究工作。(1)首先本文在绪论部分总结了国内外消弧方法与故障选线技术的适用范围、基本原理以及选线方法的优劣势情况。然后在第二章介绍了故障相接地技术的工作原理以及其在配电系统中故障选线的优势,然后介绍了利用故障相接地技术的主动干预式消弧装置的工作特性以及组成部分。最后分析了应用于该消弧装置的消弧技术中存在的技术难点。(2)对中性点不接地系统的单相接地故障进行精确建模,综合考虑不同过渡电阻情况下的叁相电压,提出一种适用于各种过渡电阻情况下的选相方法,然后针对实际系统中存在的不平衡量对选相方法进行改进,综合考虑故障前系统中原本的不平衡采用相电压矢量法进行故障选相。当选相结束时需要判断选相是否正确,若选相错误则需快速发现并且纠正选相结果防止故障范围的进一步扩大。最后在PSCAD/EMTDC中仿真验证该方法具有较高的选相准确率。(3)在主动干预式消弧装置动作之后,配电系统电容电流的幅值以及流向将发生较大变化,对合闸前后两个时刻的故障线路与非故障线路零序电流进行计算,根据故障线路与非故障线路零序电流变化的不同处,提出了叁种选线方法,并且根据叁种方法的优劣势设计选线策略。此外在故障选线的过程中亦需要区分线路故障与母线故障。最后在PSCAD/EMTDC中仿真验证该选线方法以及流程的正确性。(4)将故障选相与故障选线结合故障检测、故障类型判别、信号采样时间点以及区分永久性故障与瞬时性故障等操作,设计完整的操作流程。并且将流程开发成消弧装置,在实际系统中进行试验验证该技术具有实际应用价值。(本文来源于《华南理工大学》期刊2018-11-27）

彭沙沙,曾祥君,喻琨,王文,蔡演存[6]（2018）在《基于二次注入的配电网接地故障有源电压消弧方法》一文中研究指出针对中性点非有效接地配电网中存在的单相接地故障消弧问题,提出了一种基于二次注入的配电网接地故障有源电压消弧方法。该方法通过向配电网中性点注入工频电流来达到单相接地故障消弧目的,确保电网安全稳定运行。注入电流的参考值由二次注入特定电流的方法得到,将注入电流偏差信号通过比例谐振控制器,驱动逆变器开关管产生逆变电流,经滤波电路后注入电网中性点,抑制故障点电压和电流到零。仿真及10kV接地故障实验表明,该方法响应速度快、灵敏度高,能补偿配电网接地故障电流的无功电流分量、有功电流分量及谐波分量,实现瞬时接地故障快速可靠灭弧。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年20期）

郭谋发,游建章,张伟骏,杨耿杰,缪希仁[7]（2016）在《基于叁相级联H桥变流器的配电网接地故障分相柔性消弧方法》一文中研究指出中性点非有效接地配电网长期存在单相接地故障消弧难题,传统柔性消弧方法利用实时检测的电源电压计算注入补偿电流值,通过控制连接于配电网中性点的单个有源逆变器实现消弧,已有方法需进行故障选相并且逆变器需通过Z型变压器及升压变接入配电网。提出基于叁相级联H桥变流器的配电网接地故障分相柔性消弧新方法,叁相级联H桥变流器通过连接电感直接挂接在各相线,发生接地故障时,利用实时检测的相电压计算注入补偿电流值,分相控制级联H桥变流器注入补偿电流,控制故障点电压为零,实现接地故障消弧。仿真结果表明该方法可灵活、有效地补偿接地故障电流,抑制接地故障电弧重燃。且采用单相或叁相级联H桥变流器进行故障消弧时,不需要进行故障选相。(本文来源于《电工技术学报》期刊2016年17期）

陈锐,周丰,翁洪杰,曾祥君,王文[8]（2015）在《基于双闭环控制的柔性接地装置消弧方法》一文中研究指出针对现有消弧方法中配电网电容电流等对地参数难以精确测量导致消弧效果不佳的问题,提出一种比例谐振与无差拍控制结合的双闭环控制方法,通过中性点电压和注入电流的闭环反馈控制,可抑制故障相电压和故障电流为零,实现故障点可靠消弧。仿真和实验结果表明,基于双闭环控制的柔性接地装置消弧方法,无需测量配电网电容电流等对地参数,且不受接地电阻值大小的影响,在单相接地故障发生时,能快速、精确地实现故障点的有功电流和无功电流补偿,达到100%消弧。(本文来源于《电力科学与技术学报》期刊2015年04期）

高翔,常巧莲,董效军,宗涛[9]（2012）在《故障相接地短路消弧方法的技术分析》一文中研究指出中性点不接地系统在实际运行中由于容易出现谐振过电压,从而引发电网和设备事故,因此最近几年电网上大量应用故障相接地短路柜,配合保护装置跳闸,及时切除故障线路,从而达到消弧目的。本文从技术和应用实际情况方面,对消弧柜进行了九个方面日分析,提出了故障相接地法的消弧柜只能在只有电缆线路出线的单母线变电站母线上安装,并且只能单台安装。满足这个样一个条件的系统较少,所以此消弧柜应用范围是比较窄的,从而限制了其广泛应用。(本文来源于《山东电机工程学会2012年度学术年会论文集》期刊2012-12-01）

李新泉,齐郑,杨以涵[10]（2008）在《一种新型消弧方法的研究及其实现》一文中研究指出分析了现行消弧装置的优缺点,提出了一种使用自动补偿消弧线圈与故障相快速接地装置相配合使用的新型的消弧方法,阐述了基于该消弧方法的消弧装置的整体结构以及各部分的工作方式,讨论了所使用各部分装置的动作配合方案。该消弧方法能够兼顾快速熄灭电弧和减小接地电流,使小电流接地系统单相弧光接地问题得到很好的解决,能够进一步提高电网的安全性和供电质量。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2008年24期）

### 消弧方法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据消弧线圈和故障转移灭弧装置的优缺点,提出了一种残余电流转移的消弧方法。该方法首先利用消弧线圈将故障点电流补偿到较小数值,再投入故障转移装置转移故障点的残余电流,使电弧可靠熄灭。为了避免转移装置错误投入带来负面影响,采用两级开关结构,并用限流电阻对第一级合闸电流进行限制。通过检测限流电阻的电压或电流,可实现转移装置投入正确性以及电弧是否熄灭的判别,为故障转移装置的投退提供了可靠依据。仿真结果表明,该方法能够解决消弧线圈残流过大的问题,同时也能够避免故障转移装置错误投入带来的风险。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 消弧方法论文参考文献

[1].邱伟强,郭谋发,郑泽胤.基于单一直流源级联H桥变流器的配电网接地故障柔性消弧方法[J].电网技术.2019

[2].范松海,陈坤燚,肖先勇,刘小江.配电网单相接地故障残余电流转移消弧方法[J].电测与仪表.2019

[3].刘永康.基于双闭环控制的有源电压消弧方法的优化研究[D].中国矿业大学.2019

[4].周兴达,陆帅,陈杨明,梁仕斌,吴胜兵.基于SVG两相电流注入的配电网单相接地故障消弧方法[J].电力系统自动化.2019

[5].徐栋杰.中性点不接地配电系统中主动干预式消弧方法与技术[D].华南理工大学.2018

[6].彭沙沙,曾祥君,喻琨,王文,蔡演存.基于二次注入的配电网接地故障有源电压消弧方法[J].电力系统保护与控制.2018

[7].郭谋发,游建章,张伟骏,杨耿杰,缪希仁.基于叁相级联H桥变流器的配电网接地故障分相柔性消弧方法[J].电工技术学报.2016

[8].陈锐,周丰,翁洪杰,曾祥君,王文.基于双闭环控制的柔性接地装置消弧方法[J].电力科学与技术学报.2015

[9].高翔,常巧莲,董效军,宗涛.故障相接地短路消弧方法的技术分析[C].山东电机工程学会2012年度学术年会论文集.2012

[10].李新泉,齐郑,杨以涵.一种新型消弧方法的研究及其实现[J].电力系统保护与控制.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/32bf34bdfc480d3e7d6c4778.html