# 工程检测对建筑工程质量控制的重要性刘太梅

泰安市建设工程质量监督站山东泰安271000

摘要：随着我国城市化脚步不断加快，建筑工程建设的规模也得到了空前的发展。作为建筑工程质量的重要保障，质量检测管理一直都是建筑行业重点关注的工作内容。笔者首先阐述了质量检测管理工作的意义，然后揭示了现阶段工作中存在的问题，最后对加强工程检测以提高工程质量提出了具体的措施，以供参考。

关键词：建筑工程；工程检测；质量控制

引言

建筑工程包括很多类型，有住宅、办公楼，也有园林、水系、景观等，不同类型的建筑工程在完工以后需要通过不同的工程检测技术进行检测，以判断建筑质量、物理性能是否达到标准，对建筑的结构和性能是否发生变化做出判断。建筑质量与人们的生命财产安全紧密相连，所以对建筑进行工程检测是建筑项目工作中的重要环节，也是必不可少的一步。我国的建筑工程检测技术是随着建筑业发展起来的一种新型技术，发展还不是很成熟，需要这方面的技术人员不断的研究和探索，以确保建筑质量，为人们的生活生产提供保障。

1建筑工程检测技术

1.1超声波检测技术

这种检测技术就是将声能进行集中，对建筑结构进行检测，通过对声波反射出的有关数据进行计算和分析，得出建筑结构尺寸，由此判断建筑的内部结构。这种技术穿透力极强，灵敏度非常高，检测范围广泛，由于检测成本比较低，在建筑工程检测中也经常会使用到。

1.2雷达波检测技术

这种技术在检测中频率高、频带宽，对电导率非常敏感，主要应用在微波加热、医疗、通信等方面，属于微波检测中的一种。这种检测技术同样具有很强的穿透力，即使不用与建筑接触，而且对建筑的检测面要求很低，但检测内容比较多，在检测工作中经常被用到，尤其是建筑结构比较复杂的情况下，更能发挥自身优势。

1.3红外线成像技术

这种技术其实是无损检测技术的进一步发展，主要应用在建筑结构的内部检测。红外线成像技术主要是通过红外摄像电子来获取建筑结构中的混凝土辐射信号，然后对这些信号进行处理和分析，得出混凝土温度变化图，最后依据变化图对内部结构做出判处判断。这种技术不会对建筑本身造成损害，主要应用在屋面防水、建筑质量以及混凝土内部情况等方面进行检测，在建筑工程检测工作中，已经应用的非常多。

1.4渗透探伤检测技术

这种技术是将有渗透性的液体抹在结构表面，比如染色材料或者荧光材料等，在规定时间之后，液体会渗透在缺陷里面，在渗透部件表面时，再涂抹显像剂，这时可以看到显像剂可以对液体逐渐吸引，直至将有缺陷部位的液体吸出，由此来判断结构部位的缺陷。这种检测技术的优点是操作过程比较简单、使用到的用具便于携带，即使没有电源也不会影响检测工作，对各种材料都适合检测。但是缺点是这种检测技术适用于较大缺陷部位，尤其是表面存在缺陷的检测，对于较小缺陷部位的检测结果不精准。[2]

1.5冲击反射检测技术

这种检测技术检测非常全面，避免了其他检测技术的一些缺点，对混凝土内部结构缺陷以及混凝土厚度进行检测的一种技术。这种技术在实际的应用中，不仅可以对建筑结构内部进行检测，还可以对混凝土厚度进行检测，主要应用在建筑的地基结构、墙面以及混凝土质量的检测。这种技术的优点有：检测结果精准、速度快、信号直观等。随着科技的不断创新和发展，这种技术已经应用的非常成熟，大大提高了检测工作效率。

1.6磁粉探伤检测技术

这种检测技术主要是依据建筑材料自身的磁性特点，通过磁性感应对建筑结构以及质量进行判断。比如建筑结构是钢结构，假如钢结构存在一些问题或者缺陷，在检测过程中，其自身的磁力线会发生不同程度的变化，另外，磁力线对磁粉会造成一定的影响，磁粉会在材料表面逐渐累积，也就可以说明建筑质量确定是存在问题的。这种技术成本较低，敏感度非常高，检测速度快，主要应用在检测建筑的细小裂缝。

2建筑工程检测质量的影响因素

2.1检测部门不规范

在质量检测工作中对于具体的操作人员有着相当高的专业性要求，才能确保检测数据真实可靠。但是就我国目前的质量检测实践而言，行业的准入门槛相对较低，部分检测机构甚至没有完善的组织机构，也不具备相应的检测人才。这就造成了行业内专业水准天差地别，在质量检测的管理上也出现了技术差异、标准不同乱象。比如部分检测部门为了追求短期的经济效益而降低了建筑质量的标准或者压缩工期，这都使检测部门逐渐失去了权威性。[3]

2.2检测人员素质低

建筑工程的质量检测是由专业的工作人员开展的，因此检测人员的个人专业能力直接影响着检测结果的准确与否。由于我国质量检测行业起步较晚，而发展又迅速，就造成了检测人才紧缺的现状。部分检测人员并没有切实的掌握检测技术，相关的经验也不足，给建筑工程质量检测带来了很大的隐患。此外，还有部分在岗的检测人员缺乏相应的职业道德，在检测中受其它因素的影响而造成了数据失实。

3建筑工程检测质量控制

3.1提高从业人员素质

对于建筑工程检测行业而言，最重要的莫过于技术和人才。相关工作人员的职业素养对工程质量起着相当重要的作用，因此对于人才的培养就需要质量检测部门给予足够的重视。笔者建议，检测行业应该定期组织员工进行培训，系统的学习质量检测的相关理论知识，并通过最终考试来进行量化考核。并且要在行业内树立起标杆起到示范作用，质量检测企业可以通过建立奖惩机制对检测人员进行规范。对于专业技能过硬以及培训中表现优秀的检测人员进行表扬和奖励，而对于专业技能存在不足并没有切实通过培训提高的检测人员进行扣奖金、罚工资等形式的惩罚，逐渐在行业内形成一种不断学习不断提高的风气。通过培训和奖惩机制的结合使用，能有效的提高检测人员的职业素养，建设出一只专业的质量检测队伍，从而提高我国的建筑质量检测水平。[1]

3.2提高检测机构的能力

随着建筑行业的不断发展，各种新技术、新材料、新设备投入使用。因此，检测机构以往的检测手段和方式就不能满足当今的建设要求了，应该切实的提高检测机构的业务能力。首先，对于检测人员。除了前文提到的专业培训以外，笔者还建议需要进行专业的考核，做到持证上岗。其次，检测设备也应该及时升级换代。部分检测机构使用的仪器存在老旧、不灵敏等显现对检测结果造成了很大的影响。老旧仪器在具体的操作中也十分不方便，无形中加重了检测人员的工作负担。笔者建议检测机构应该投入资金购入先进的仪器和设备，提高自己在检测行业的水平和竟争力。对于仪器的使用和保养也需要按照一定的规范进行，对于部分故障、失准的仪器应该及时的进行维修调试，避免造成工程质量问题。[4]

结语

综上所述，在建筑工程施工中工程检测密切联系着其中的每一个环节。为此，建筑企业应对工程检测的重要性加以全面了解，将其检测技术水平加以进一步提升，对建筑工程质量中工程检测的影响因素进行分析，不断提升检测的真实性与精确性，从而控制好建筑工程的质量，对于有疑义或无把握检测的工程，应委托有资质的第三方检测机构进行检测。

参考文献

[1]李勇智.建筑工程检测质量影响因素及预防措施[J].科技与创新,2018(10):133-134.

[2]郭帅.工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J].住宅与房地产,2017(23):173.

[3]赵沭华.工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J].技术与市场,2017,24(01):116-117.

[4]钟能信.工程检测对建筑工程质量控制的重要作用[J].中国高新技术企业,2016(09):182-183.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3305f2dc1138ef8772ecd1da.html