# 输电线路参数论文-闫付乐,王雅斌,于立叁

导读:本文包含了输电线路参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:软件开发,电力系统,画图软件,停电方案

### 输电线路参数论文文献综述

闫付乐,王雅斌,于立叁[1]（2019）在《输电线路停电方案图形绘制与线路参数计算软件的设计与开发》一文中研究指出在电力系统输电线路运检与工程专业的一线工作中,停电方案图形绘制选用的绘图方式工作效率较低,图形绘制花费大量时间,目前国内本专业内尚无一款高效的停电方案绘图软件。本研究结合C#语言特点,将电力系统输电专业停电方案编制所涉及的图形模型化,并进行封装,使用所见即所得的动态交互操作模式,开发出一款具有良好人机交互功能的专业绘图兼计算功能的软件,缩短了停电方案编制的时间,提高了相关人员的工作效率。(本文来源于《山西电力》期刊2019年05期）

李文睿[2]（2019）在《特/超高压输电线路参数计算的研究》一文中研究指出输电线路参数是继电保护整定、状态估计、潮流及暂态稳定计算以及故障定位等工作的基础资料,其精度决定了计算结果的可靠性。传统的方法是在线路投运前测量线路参数,由于线路投运后受季节、温度、湿度及线路老化等因素的影响,线路参数会发生变化。为了获取线路运行期间的参数,基于PMU和SCADA系统的参数计算方法被提出,但PMU成本较高,限制了该方法的应用。本文提出了利用单相重合闸期间、非全相运行前后故障录波数据的输电线路参数时域计算方法。首先提出利用非全相运行期间故障录波数据的线路参数计算方法。对于非故障线路,正序、零序参数分别选择线模π型或T型集中参数模型及零模π型或T型集中参数模型计算。对于故障线路,正序参数选择非故障相相间线模π型或T型集中参数模型计算。若二次电弧未熄灭,选择叁相耦合线路模型计算故障线路零序参数;若二次电弧熄灭,选择零模π型或T型集中参数模型计算故障线路零序参数。其次利用参数灵敏度的定义计算了输电线路π型和T型集中参数模型各参数的灵敏度,分别得到了两种模型中线路参数对电压、电流的灵敏度,考虑了模型误差、CT和PT误差以及时间同步误差等影响因素,分析了线路参数计算的误差。最后研究了带并联电抗器输电线路和叁相不平衡输电线路的参数计算。对于带并联电抗器的输电线路,选择π型及T型集中参数模型建立方程,求解线路参数。对于叁相不平衡输电线路,选择叁相不对称π模型计算线路的三相耦合电容和对地电容。为了减小模型误差的影响,本文首先利用低通滤波器对电流、电压量进行了滤波。进一步,利用最小二乘算法求解方程以获取线路参数。ATP-EMTP仿真结果表明,本文所提方法获取的线路参数误差较小,能够满足工程需要。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30）

黄丽娜[3]（2019）在《气象条件对架空输电线路参数的影响及校正方法研究》一文中研究指出气象条件对架空输电线路参数的影响不容忽视,在不同气象条件下及时准确地获得输电线路的实际参数,对于保证电力系统各项分析计算的准确性及安全运行具有重要作用。分析架空输电线路参数的基本计算方法,通过对计算过程和原理的理解和分析,确定了在研究气象条件对架空输电线路参数的影响时,从气象条件对架空输电线路弧垂和空间介电常数两方面进行考虑。结合输电线路弧垂的基本计算方法研究输电线路弧垂受气温、覆冰和风速的综合影响。利用空气的介电特性理论及理想气体状态方程推导出不同气温、相对湿度下湿空气介电常数的计算方法。运用混合媒介等效介电常数模型研究雾与空气混合情况下的混合介电常数的计算方法及覆冰层在计算电容参数时的等效方法,为研究不同气象条件下的架空输电线路参数校正提供理论基础。研究不同气象条件下架空输电线路参数校正方法,以获取的特定气温、风速、相对湿度(雾能见度)和覆冰厚度下的架空输电线路参数作为基准参数,该气象条件作为基准气象条件。分别求取改变基准气象条件中的某一种气象条件,其他气象条件不变的情况下架空输电线路参数与这一气象条件的关系式。以基准参数为基础对求得的架空输电线路参数与气象条件的关系式进行归算,得到气象条件对架空输电线路参数的校正方程。并以带双地线的单回架空输电线路为例,运用提出的方法求取气象条件对架空输电线路的校正方程,校验校正方程的准确性及实用性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2019-06-01）

姚若昊,黄红远,彭飞进,郭为斌[4]（2019）在《基于同步相量测量单元的输电线路参数辨识方法》一文中研究指出电力系统潮流计算是分析电网静态稳定性的重要方法 ,潮流计算需要确定的电气参数来参与计算,因此得到精确的电气参数对于电网的稳定运行极其重要。随着同步相量测量单元(phasormeasurementunit,PMU)和广域测量系统(WideAreaMeasurementSystem,WAMS)的发展,从实测数据在线辨识电力系统模型参数的研究引起了广泛的关注。本文通过对输电线路进行简单的建模,提出了改进最小二乘辨识算法,采用了渐消记忆和限定记忆最小二乘改进算法,来实现时变过程的参数辨识,仿真结果表明,改进算法能克服"数据饱和"的现象,并且计算精度高,证明该算法的实用性强。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年02期）

王雅兰,田野,倪胡旋,王媛,丁隽洁[5]（2018）在《基于线路参数测量的电力系统输电网络在线运行风险评估》一文中研究指出随着中国经济持续增长,大电网向着远距离、超高压甚至特高压方向发展,网络规模日益庞大,结构日趋复杂。就在电力系统取得巨大联网效益的同时,也不得不承受着更大的潜在风险。近几年中国和世界范围内发生多起重大停电事件,表明电力系统中设备随机故障往往超出人力所能控制的范围,负荷大小也无法做到准确预测。电力系统风险评估应用研究,已受到电力界日益增长的关注。通过在当前输电线路参数测量技术发展的基础上提出一种全新的电力系统输电网络在线风险评估算法,使用该方法能计算出电力系统中各条线路的风险值进而得到整个系统的风险值,可为电力系统调度及电网规划提供依据。算例分析结果表明:该方法计算出的当前系统的风险值,与实际系统相符合,具有一定的合理性和有效性。(本文来源于《湖北电力》期刊2018年06期）

叶昌荣,冯树海,徐鹏,刘俊[6]（2018）在《基于故障录波数据同步技术的输电线路参数辨识方法》一文中研究指出输电线路多源参数的差异性及其受外部环境影响的易变性使得常规离线测量结果不准确,利用故障录波信息进行在线参数辨识可以满足实际线路参数需及时更新的要求。该方法基于线路双端故障录波信息,考虑双端故障录波信息不同步时间,构建约束方程求解区内外故障时的线路双端数据的不同步时间。在此基础上利用双端同步的电压电流相量,进行线路参数辨识。通过IEEE9节点模型分析验证表明,该对齐方法的对时精度等级约为10-5 s,提高了利用故障录波信息进行输电线路参数辨识的有效性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年23期）

张青青,韦良,王华佳,张岩,王庆玉[7]（2018）在《特高压交流输电线路参数测试方法》一文中研究指出针对特高压交流输电线路参数测试项目多,测试方法要求高,分布参数测试计算方法复杂的特点,分析了特高压交流线路参数测试方法与流程,并根据现场测试经验提炼了特高压交流线路参数测试需关注的问题,为特高压交流输电线路参数现场测试提供参考。(本文来源于《山东电力技术》期刊2018年10期）

李静,丁蓝,张淦水[8]（2018）在《基于故障录波数据的输电线路参数辨识》一文中研究指出线路参数准确性与电网完全稳定运行密切相关,智能变电站的发展为利用故障录波数据进行线路参数辨识提供了必要条件。利用2起不同10kV线路故障跳闸事故的故障录波数据,对110kV线路参数开展辨识,将2次计算结果与理论参数、传统试验参数进行对比分析。(本文来源于《电工技术》期刊2018年13期）

张晓阳[9]（2018）在《基于故障录波数据的输电线路参数计算》一文中研究指出不准确的输电线路参数会给电力系统短路电流计算、继电保护整定、暂态稳定计算、潮流计算以及故障测距等带来很多问题。目前,获取输电线路参数的途径有时域参数计算方法和频域参数计算方法。频域参数计算法受系统频率波动、衰减非周期分量等因素的影响,参数计算结果存在较大误差。而已有的时域参数计算法只能求解非故障线路的参数。本文针对可等效为集中参数模型的故障线路,提出一种利用故障录波数据获取输电线路参数的方法。本文基于单相接地故障录波数据,采用非故障相间π型等值电路模型求解线路正序参数;基于故障位置已知,采用零模R-L等值电路模型求解线路零序参数。除此之外,基于两相接地短路、两相短路和叁相短路故障录波数据,在故障位置已知的前提下,采用线模等值电路模型求解线路正序参数,采用零模等值电路模型求解线路零序参数。ATP/EMTP仿真表明,本文所提算法具有较好的精确性和适用性。其次,对本文所提时域输电线路参数计算方法,采用灵敏度计算的方法分析了电压、电流互感器的测量误差对输电线路参数计算结果的影响,并通过仿真分析验证了理论分析的正确性。最后,针对本文所提计算输电线路参数的方法,在MATLAB中利用GUIDE模块开发了计算输电线路参数的软件。介绍了该软件的设计流程,该软件可实现的功能以及具体的开发过程。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30）

张杰明,綦孝文,褚裕谦[10]（2018）在《基于多时段PMU的抗差输电线路参数估计方法》一文中研究指出参数估计成为近年来电力系统研究的一个热点。参数估计包括输电线路、发电机和变压器参数估计,输电线路参数直接影响电力系统的导纳矩阵,对电力系统计算准确度影响大。基于多时段PMU数据和线路两端电压电流方程,建立最小二乘模型,直接给出了最优估计参数的解析表达式,从而满足了在线计算的要求。通过指定相角基准值和以电压量作为残差,从而将残差阈值设置为常量,不受电网运行方式、线路轻载和重载的影响,具有很强实用性和抗差性。(本文来源于《电气应用》期刊2018年08期）

### 输电线路参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

输电线路参数是继电保护整定、状态估计、潮流及暂态稳定计算以及故障定位等工作的基础资料,其精度决定了计算结果的可靠性。传统的方法是在线路投运前测量线路参数,由于线路投运后受季节、温度、湿度及线路老化等因素的影响,线路参数会发生变化。为了获取线路运行期间的参数,基于PMU和SCADA系统的参数计算方法被提出,但PMU成本较高,限制了该方法的应用。本文提出了利用单相重合闸期间、非全相运行前后故障录波数据的输电线路参数时域计算方法。首先提出利用非全相运行期间故障录波数据的线路参数计算方法。对于非故障线路,正序、零序参数分别选择线模π型或T型集中参数模型及零模π型或T型集中参数模型计算。对于故障线路,正序参数选择非故障相相间线模π型或T型集中参数模型计算。若二次电弧未熄灭,选择叁相耦合线路模型计算故障线路零序参数;若二次电弧熄灭,选择零模π型或T型集中参数模型计算故障线路零序参数。其次利用参数灵敏度的定义计算了输电线路π型和T型集中参数模型各参数的灵敏度,分别得到了两种模型中线路参数对电压、电流的灵敏度,考虑了模型误差、CT和PT误差以及时间同步误差等影响因素,分析了线路参数计算的误差。最后研究了带并联电抗器输电线路和叁相不平衡输电线路的参数计算。对于带并联电抗器的输电线路,选择π型及T型集中参数模型建立方程,求解线路参数。对于叁相不平衡输电线路,选择叁相不对称π模型计算线路的三相耦合电容和对地电容。为了减小模型误差的影响,本文首先利用低通滤波器对电流、电压量进行了滤波。进一步,利用最小二乘算法求解方程以获取线路参数。ATP-EMTP仿真结果表明,本文所提方法获取的线路参数误差较小,能够满足工程需要。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 输电线路参数论文参考文献

[1].闫付乐,王雅斌,于立叁.输电线路停电方案图形绘制与线路参数计算软件的设计与开发[J].山西电力.2019

[2].李文睿.特/超高压输电线路参数计算的研究[D].西安理工大学.2019

[3].黄丽娜.气象条件对架空输电线路参数的影响及校正方法研究[D].华北电力大学.2019

[4].姚若昊,黄红远,彭飞进,郭为斌.基于同步相量测量单元的输电线路参数辨识方法[J].自动化技术与应用.2019

[5].王雅兰,田野,倪胡旋,王媛,丁隽洁.基于线路参数测量的电力系统输电网络在线运行风险评估[J].湖北电力.2018

[6].叶昌荣,冯树海,徐鹏,刘俊.基于故障录波数据同步技术的输电线路参数辨识方法[J].电力系统保护与控制.2018

[7].张青青,韦良,王华佳,张岩,王庆玉.特高压交流输电线路参数测试方法[J].山东电力技术.2018

[8].李静,丁蓝,张淦水.基于故障录波数据的输电线路参数辨识[J].电工技术.2018

[9].张晓阳.基于故障录波数据的输电线路参数计算[D].西安理工大学.2018

[10].张杰明,綦孝文,褚裕谦.基于多时段PMU的抗差输电线路参数估计方法[J].电气应用.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3319b267a4db14fbf3753561.html