# 提升配电网运行可靠性的有效措施

内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局内蒙古包头市014030

摘要：配电网直接关系用户的用电质量，其主要是由各项元件组成的保护线路安全可靠运行的保护装置，由于其运行系统具有复杂性，运行过程中任何一个环节出现故障都会使得配电网运行的可靠性降低[1]。配电网运行的可靠性是指在连续供电的基础上，保证用电效率和质量都满足相关规定的指标。现阶段电力企业的配电网运行的可靠性较低，因此加强对配电网运行可靠性的研究具有十分重要的意义。本文对提升配电网运行的可靠性的有效措施进行了分析。

关键词：配电网；运行；可靠性；措施

所谓“配电网供电可靠性”，主要指电网的持续供电能力，这也是考核供电质量的主要指标。随着电力市场的逐步开放，电力市场的竞争也越来越激烈，供电可靠性就是其中的重要指标之一，供电可靠性也成为了电力企业的核心竞争力。

1影响配电网供电可靠性的主要因素

1.1设备和线路的问题

设备和线路是影响配电网可靠性的直接因素，也是配电网正常运营的可靠支撑，一旦这两个方面出现问题，配电网的安全性、经济性以及可靠性均会大打折扣，其主要通过配电网的容量和裕度进行影响，降低了供电效率，干扰了其结构性能，进而影响配电网的正常运行。

1.2自然灾害等不可抗因素影响

主要包括雨雪、地震、洪水等不可控自然灾害，其对于配电网的稳定性影响也较大，一旦发生类似事故，则会造成电网断线，电线杆的断裂等问题，雷电灾害还极易造成电线的烧毁等问题，这些不可抗现象是不可避免的，但可以预先采取一些针对性举措，比如：加强电杆的质量管理，对电杆进行加固等，从而有效降低自然灾害给其带来的影响。

1.3管理和维护的影响

这两者对于配电网可靠性的影响比较容易理解，管理和维护不当对于配电网整体可靠性均会产生消极影响，配电网运营具有周期长、设备易损坏等特点，所以管理维护是一个必不可少的工作，当管理和维护工作跟不上时，极易发生影响配电网可靠性的情况，甚至发生设备损坏、故障事故等严重问题，此外，还要尤其注意管理和维护过程中自然灾害和人为影响因素，确保保障配电网的科学性。此外，人为因素的影响也不可忽视，比如对于公共电力设备的偷盗、对于一些导电性物体实施高抛、严重交通事故等问题，都会造成电线杆的倾倒、线路的短路等问题。除此之外，设备操作人员的责任心和专业水准对于配电网的影响也较大，尤其体现在对于设备的操作以及管理维护方面。

1.4负荷及结构的影响

这两者也是配电网安全运营不可或缺的因素，这两者出现问题，必定会对配电网的布局实施干扰，导致供电问题，比如：如果结构过大，就会造成供电半径过大，也增加了配电网线路的损耗，负载越大，电能资源必定消耗越大，一旦其中的某一结构出现问题，则会诱发其他诸多问题的出现，比如区域性瘫痪，电能浪费等。进而影响负荷的分配、容量及功能，导致配电网可靠性不佳。

2提高配电网运行可靠性的有效措施

2.1有效降低设备故障率

随着国家经济的发展，对于电力要求越来越高，相应的对于配电网的载荷任务也越来越重，但也要看到，科技的发展也给配电网的发展提供了更多的方案。

2.1.1要科学选择接地方式

在故障类型中，单相接地故障占据了大约一半还多，究其原因是我国66kV以下配电网中性点为不接地系统，理论上允许一定时间内带电运行，但随着配电网负荷的增加，单相接地由于电缆的采用，电流的增大，导致故障的增多。针对性举措：采取消弧措施，防止事故扩大，所以目前多数采取消弧线圈接地方式，该种方式又区分为随调式和预调式两种，从实践使用效果来看，预调式补偿较为迅速，可靠性较好，在电力系统中采用广泛，而随调式虽然补偿性也较好，但速度较慢。

2.1.2要提升配电网绝缘水平

要大力推开架空绝缘电缆使用，相比较于电缆线路造价，架空绝缘电缆更为经济合理，从实践使用的情况来看，该方法可以较好的提升线路绝缘化率，也能极大的提升配电网输电供电的可靠性。

2.1.3要预防外力的损坏

主要抓好车辆破坏，人为偷盗等问题的发生，要尽量减少在路口设杆，如果由于客观原因，不得不设杆时，在杆的材质上要得到加强，一般采用钢杆，且加装车挡和醒目标志，在一些重点的地点还要设置保护网，减少撞杆、拉线的问题发生。为了预防电缆被施工挖断，在铺设地点要设置警示标志，必要时要派人专门与施工单位进行沟通，现场解决协调。对于偷盗问题，必须要加强条例法规的普及学习，同时通过法律途径严厉打击偷盗电缆，电力设备的行为。

2.2尽可能的缩短停电时间

检修是对发生故障的设备实施补救和预防的举措，传统的检修方式主要包括两种：

2.2.1计划检修

计划检修主要针对不易监测，损耗较大的部件进行的，此些部件不一定已经损坏，这也造成了一些被更换的部件不能被充分使用，相比较故障检修来说，成本更高，花销更大。

2.2.2故障检修

故障检修则是指配电网线路和设备发生故障后，实施的针对性检修。一直以来，我国相关部门和企业对于检修工作有可能对供电可靠性的影响不计算、不研究、重视程度也很不够。

从现状来看，我国的很多地区还存在着检修计划不科学而造成供电可靠性较差的问题，甚至一些地区检修对于可靠性的影响要远远大于故障对供电可靠性的影响。实施举措：要增强配电设备停电检修的计划性，凡是停电检修必须按照程序实施审批，且要提升检修的质量，本着“该修必修、修则修好”的原则，确保输配电安全，维护检修秩序，减少临时停电次数，从而有效提升供电可靠性。随着对于电网投入的进一步加大，电网中免维护的设备也越来越多，输配电的水平也逐步提升，传统的检修形式已经远远不能满足新形势的需要，比如传统的周期检修模式在新的情况下，就带有较大的盲目性，对于可靠性提升也造成了较大的障碍。

现阶段，可以普遍推广采用视情检测法，也称之为适应性检修法，其与计划检修最大的不同点就是其是依据设备实际情况来制定维修方案计划，确保了供电设备尽可能的长时间供电运行，减少了盲目性，目标更加清晰，也较好的避免了过度检修，大大减少了工作量和停电的次数，提升了用电可靠性。要抓好“视情检测法”，实践中还需要加强技术管理，尤其是对于相关数据记录，要根据不同设备的检修周期，抽检情况等，辅以紫外、红外监测方式，利用数据库、计算机系统实施故障次数预测，尤其是对于可能出现的缺陷进行判断和识别，除此之外，还需对以往检修报告、出厂记录、运行情况以及故障情况等进行分析统计，以此预想、评估设备运行情况，预测设备变化的规律和趋势。

2.3科学优化配电网结构

不同的接线方式对于系统可靠性有着不同的影响，其中电力网络结构是重要因素，科学的配电网结构是系统可靠性的重要物质基础，配电网结构作为一个系统工程，对其实施优化必须从规划、设计以及改造着手。

2.3.1电网规划的编制

对于规划的编制必须事先抓好充分论证，整理相关规划内容，并将规划的重点放在供电可靠性上，此外，针对配电的不断发展，还必须进行适时的修订和完善，在对配网结构进行考虑时，要着重考虑变电站的地理位置、布线以及接线等方面，制定规划要针对长远，具有超前思维，确保建成后供电能力的稳定可靠。

2.3.2电能的负荷预测工作

这与电源点的建设也息息相关，必须确保配电网有较好的备用容量和电源供应，要尽量减少因为限电而对供电可靠性造成影响。对于配电网的结构，要多推广使用环网、回线以及多分段的方式连接。要不断优化输电网和配电网的结构，按照“n+1”的原则确定合理的变压器容载比，接线的模式要根据地域环境情况针对性做出选择。比如对于一些可靠性不高的线路，要注重在其原有线路基础上，对分支线路加装熔断器和隔离开关，要对系统加强改造，以便限制和调整分支线路故障对于线路的影响。

3结语

电力系统运行的可靠性直接关系社会各项活动的正常开展，电力系统运行是一个涉及众多环节的复杂运行系统，其中配电网作为其中的重要组成部分，其运行的可靠性的高低直接关系用电户的用电质量的高低。配电网运行的可靠性易受外界因素的影响，现阶段我国配电网运行的可靠性不高，因此各电力企业要不断加强对自身问题的研究，不断提升配电网运行的可靠性。

参考文献

[1]郑晶晶.10kV配电网供电可靠性提升策略研究[D].华北电力大学，2015.

[2]颜少伟.复杂配电网供电可靠性评估方法[D].广东工业大学，2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3320922713c1d9da9a2671c4.html