# 火源位置探测论文-祁晓波

导读:本文包含了火源位置探测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:火源位置,同位素测氡,气体探测,红外热成像

### 火源位置探测论文文献综述

祁晓波[1]（2019）在《探测自燃火源位置的多重方法联用技术》一文中研究指出为了探测霍尔辛赫煤矿矸石场自燃火源位置,在分析各种火源探测方法优缺点的基础上,利用红外成像仪对矸石场进行现场勘察,大致确定其温度及气体异常范围。然后利用同位素测氡法、气体探测法与现场精细温度测量等多种方法对矸石场进行实测,结果表明:不同方法检测到的异常区域大致一致,通过对比,说明了各种火源探测方法各有优缺点。通过各种方法对火源的探测,进行对比分析,得出了对霍尔辛赫煤矿矸石场自燃火源位置探测应采用以同位素氡探测法为主,红外热成像法、气体探测法与测温法为辅的多重方法联用技术,并进一步划分了火区范围和面积。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年04期）

裴韶华[2]（2018）在《测氡法在霍尔辛赫煤矿矸石山火源位置探测中的应用》一文中研究指出文章介绍了测氡法应用于煤矿矸石山火源位置探测的基本原理,通过霍尔辛赫煤矿矸石山火源位置探测实践,验证了测氡法应用于煤矿矸石山探火的可行性、精准性、可靠性,成功找到了火源位置,具有重要的推广价值和借鉴意义。(本文来源于《山西能源学院学报》期刊2018年05期）

王俊峰,安帮,周斌[3]（2018）在《浅埋薄基岩自燃煤层火源位置探测数值计算及应用》一文中研究指出数值计算方法是研究氡迁移机制问题常用的手段之一,以半无限大均匀多孔射气介质为计算模型,推导出氡在其中的运移传播方程,并分别计算了只有扩散或对流作用下射气介质表面氡运移及析出规律。计算结果发现,半无限大均匀多孔介质中氡浓度分布规律服从指数分布。在以扩散对流作用为主的氡迁移过程,射气介质的氡析出率取决于射气介质孔隙氡浓度大小及流体的对流速度。只在扩散作用下氡析出率的大小由孔隙浓度决定;只在对流作用下氡的析出率由流体流动方向和流速大小决定。将计算结果应用于测量浅埋藏薄基岩自燃煤层地表氡值,探测结果与理论计算结果吻合度高。(本文来源于《煤矿安全》期刊2018年06期）

王刚[4]（2015）在《测氡法和红外热成像法在小窑区火源位置探测的综合应用》一文中研究指出为了研究红外热成像法和测氡法联合探测技术在探测上覆煤层小窑区自然发火火源位置的应用效果。采用理论分析和现场实测相结合的方法,首先,分析了2种方法在实践应用中的优缺点;其次,研究了自燃煤层释放氡在裂隙岩体中的运移和扩散规律,同时建立了自燃火源传热模型,分析了红外热成像法的探测机理;最后,以公乌素煤业有限责任公司1604工作面上覆9#煤层小窑火区为现场探测对象,综合采用RAD7专业电子测氡仪和T335型红外成像仪对火源位置及其范围进行了探测。研究表明:在测氡法中,裂隙岩体中任意位置处的氡气浓度均可由岩体表面氡气浓度通过理论计算得出,但氡的扩散系数及衰减常数等参数受地形变化影响差异很大,不易确定;而红外热成像探测深度一般为10 m左右,火源位置越深,探测难度越大;现场氡气浓度测试及红外热成像方法探测结果显示在1604工作面上部地表存在2个氡异常区域,且两区域的位置与红外热成像探测结果相符。总体而言,红外热成像法和测氡法联合使用可以互补缺陷,可确保火源位置的进一步精确定位,对火区的治理方案提供科学依据。(本文来源于《西安科技大学学报》期刊2015年05期）

李智飞,许召稳,陈印[5]（2015）在《冯家塔煤矿采空区隐蔽火源位置探测研究》一文中研究指出本文在分析冯家塔煤矿1201、1202、1203工作面采空区自然发火情况的基础上,采用同位素测氡法分两次探测了采空区隐蔽火区的范围,详细查明了采空区隐蔽火源的平面分布位置、立面具体位置,为灭火方案的制定奠定了理论基础。(本文来源于《煤矿隐蔽致灾因素及探查技术研究》期刊2015-05-01）

李智飞,许召稳,陈印[6]（2015）在《冯家塔煤矿采空区隐蔽火源位置探测》一文中研究指出在分析冯家塔煤矿1201、1202、1203工作面采空区自然发火情况的基础上,采用同位素测氡法分两次探测了采空区隐蔽火区的范围,详细查明了采空区隐蔽火源的平面分布位置、立面具体位置,为灭火方案的制定奠定了理论基础。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2015年02期）

安世岗,孙勇,王世栋,王刚,张德鹏[7]（2014）在《同位素测氡技术在煤矿火源位置探测中的应用》一文中研究指出分析了目前常用的火源探测技术适用性,针对榆家梁煤矿周边的小窑火区浅埋藏、地表无植被的特点,选用了同位素测氡技术进行火源探测。对探测出的异常区域采取钻孔注浆、黄土覆盖压实、构筑隔离带和挡火墙等措施后,小窑火区得到有效治理,验证同位素测氡法探测火区高温点的准确性,消除了小窑火区对榆家梁煤矿安全生产的威胁。(本文来源于《煤矿安全》期刊2014年08期）

王海燕,冯超,檀学宇,丁瑶瑶[8]（2013）在《复杂火区条件下煤火圈划和火源位置探测方法及应用》一文中研究指出应用同位素测氡法探测技术对老二井火区进行了精确探测,并结合数值插值技术对野外测氡数据进行相应处理,得成了火区氡测值等值线和火区高温火源位置分布等值线,进而区分了该火区东西测场内的温度异常区和燃烧区。分析结果表明,西区温度异常区总面积约255477m2,东区温度异常总面积约70370m2,为该矿区灭火方案的设计提供了科学依据,也可为国内同类问题的解决提供参考。(本文来源于《中国安全生产科学技术》期刊2013年07期）

王文才,王俊峰,孙守山,侯涛[9]（2012）在《钻孔测温定位技术在井下火源位置探测中的应用》一文中研究指出袁堂井901采区⑤分层为3#煤层最底开采分层,由于④分层带采煤柱5 m形成的煤体破碎带,导致⑤分层轨道巷煤柱侧340#棚～360#棚出现高温、高浓度标志性气体、煤焦油味等矿井煤层自燃征兆。在分析破碎煤体空间分布、浮煤厚度以及漏风状况基础上,采取钻孔注水控制火灾进一步扩展,采用气体分析了解火灾状态,采用钻孔测温定位技术准确确定火源位置,然后通过钻孔注复合高分子材料将煤层自燃火灾彻底消除,从而保障了煤矿的安全生产。(本文来源于《煤矿安全》期刊2012年09期）

邬剑明,张钰斐,牛立东[10]（2010）在《电法勘探在废弃小煤窑自燃火源位置探测中的应用》一文中研究指出应用电法勘探中的四极剖面法对小煤矿自燃位置进行了探测,并用钻探测温法对探测结果进行了验证,勘探结果表明该方法可靠有效,可作为废弃小窑自燃火源位置的探测方法进行推广应用。(本文来源于《中国煤炭》期刊2010年11期）

### 火源位置探测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章介绍了测氡法应用于煤矿矸石山火源位置探测的基本原理,通过霍尔辛赫煤矿矸石山火源位置探测实践,验证了测氡法应用于煤矿矸石山探火的可行性、精准性、可靠性,成功找到了火源位置,具有重要的推广价值和借鉴意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 火源位置探测论文参考文献

[1].祁晓波.探测自燃火源位置的多重方法联用技术[J].陕西煤炭.2019

[2].裴韶华.测氡法在霍尔辛赫煤矿矸石山火源位置探测中的应用[J].山西能源学院学报.2018

[3].王俊峰,安帮,周斌.浅埋薄基岩自燃煤层火源位置探测数值计算及应用[J].煤矿安全.2018

[4].王刚.测氡法和红外热成像法在小窑区火源位置探测的综合应用[J].西安科技大学学报.2015

[5].李智飞,许召稳,陈印.冯家塔煤矿采空区隐蔽火源位置探测研究[C].煤矿隐蔽致灾因素及探查技术研究.2015

[6].李智飞,许召稳,陈印.冯家塔煤矿采空区隐蔽火源位置探测[J].陕西煤炭.2015

[7].安世岗,孙勇,王世栋,王刚,张德鹏.同位素测氡技术在煤矿火源位置探测中的应用[J].煤矿安全.2014

[8].王海燕,冯超,檀学宇,丁瑶瑶.复杂火区条件下煤火圈划和火源位置探测方法及应用[J].中国安全生产科学技术.2013

[9].王文才,王俊峰,孙守山,侯涛.钻孔测温定位技术在井下火源位置探测中的应用[J].煤矿安全.2012

[10].邬剑明,张钰斐,牛立东.电法勘探在废弃小煤窑自燃火源位置探测中的应用[J].中国煤炭.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/33a34ee94f1fe72ee38d101c.html