# 光源光强论文-李梦男,鲁文帅

导读:本文包含了光源光强论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:空间光通信,大气湍流,光源相干参数,接收光强概率分布

### 光源光强论文文献综述

李梦男,鲁文帅[1]（2019）在《空间光通信中光源相干参数对接收光强影响研究》一文中研究指出空间光通信中,光源空间相干度变化会对光信号的传输造成影响,使接收端处的入射光场发生变化。本文综合考虑了光源相干参数变化引起的平均接收光强及光强闪烁指数的变化,给出了基于部分相干光源的接收光强概率分布模型。仿真研究结果表明,光源相干参数增大对接收光强的影响近似于相同条件下大气湍流强度增强的结果。随着光源相干参数的增大,平均接收光强下降,接收光强的概率分布曲线向光强较小的一侧偏移,且随着偏移量的增加,接收光强会更加集中的分布在平均接收光强两侧,使得接收光强的概率峰值增大。空间光通信中,考虑光源空间相干度变化条件下,所获得的接收光强概率分布对接收系统的冗余设计具有一定的实用价值。(本文来源于《中国电子科学研究院学报》期刊2019年05期）

刘玉龙,刘文德,陈赤,樊其明[2]（2015）在《闪光光源有效光强标准测量装置研究与建立》一文中研究指出建立了可溯源到国家照度工作标准的有效光强标准装置,该装置由闪光光源、中性滤光片、光度探测器、波形采集和处理单元组成,可定标相关测量仪器。分析了氙灯闪光灯和测试LED闪光灯,LED闪光灯具有上升沿陡峭、稳定性好等优点,可进一步优化作为有效光强标准灯。对影响实验的因素进行了分析,结果表明整套装置测量有效光强的不确定度水平达到2.4%(k=2)。(本文来源于《计量学报》期刊2015年06期）

杜乃锋[3]（2015）在《LED扩展光源等光强的光学设计方法》一文中研究指出LED是一种新型的光源,具有传统光源无法比拟的优点。目前,LED应用于路灯、汽车灯等许多地方,但是这些设计主要是针对照度分布的光学研究,对光强的设计涉及得较少,尤其是大功率LED扩展光源。文章提出了一种对于LED扩展光源等光强的自由曲面设计方法。首先根据二维光学扩展量守恒,计算出出射宽度L,然后根据光强与照度关系推导出叁维补偿系数,弥补了二维设计下的用旋转轴对称的所产生的误差。用Matlab软件逐步计算设计,把生成点导入建模软件中得出实际模型,经光学软件经仿真后,观察目标面的结果,发现光强均匀性达到82%,效率也超过95%。(本文来源于《信息通信》期刊2015年05期）

唐翠荣,刘军,王珊珊,左勇,武文彬[4]（2014）在《基于成像式照度探测的光源光强分布测量》一文中研究指出基于成像式照度探测的光源光强空间分布特性测量方法以其量值准确、大幅消除背景光干扰等优点,受到人们的广泛关注。本文根据成像式照度探测原理设计了一套光源光强空间分布特性检测装置,通过实验测试了该检测系统,并总结了测量位置与光强空间分布测量误差之间的关系。该系统具有很好的实用价值。(本文来源于《计测技术》期刊2014年01期）

谢素珍,刘士哲,陈建胜,蔡如海,罗健[5]（2013）在《不同光强的LED光源对水培上海青生长和品质的影响》一文中研究指出利用波长为630 nm红光和460 nm蓝光LED(Light Emitting Diode)作为光源,以自然光为对照,研究4种不同光合有效辐射(PAR,分别为100、150、200、250μmol/m2.s)的LED光源对静止水培上海青生长和品质的影响。结果表明:LED光源和自然光处理的上海青都出现叶片叶缘向下卷曲的现象;随着LED光源PAR的增大,上海青叶片的叶缘卷曲程度加重,甚至出现叶缘向上卷曲的现象,但徒长现象减轻,植株较健壮,各项生物量和生长指标也呈增大的趋势;叶绿素含量各指标差异不大,且LED光源处理的VC含量高于自然光处理;当PAR为200～250μmol/m2.s时较利于上海青的生长。(本文来源于《广东农业科学》期刊2013年14期）

李国强,梁东旭,闫芬,李爱国,余笑寒[6]（2013）在《利用光强反馈提高上海光源BL15U线站光束位置的稳定性》一文中研究指出上海光源(SSRF)硬X射线微聚焦线站(BL15U)利用光强反馈的方法提高了光束位置的稳定性。反馈控制系统由光束线光强探测器和双晶单色器第二晶体的投角(pitch2)微调机构组成,通过调节pitch_2,使光强达到并保持在最大值,消除由单色器双晶、平行度变化造成的光束位置不稳定。实验结果表明,加入反馈后显着抑制了频率10 Hz以下的垂直方向光束位置晃动,将能量扫描时光束位置的稳定性提高了5倍以上。采用反馈系统后,样品台处光斑垂直方向的不稳定性得到显着控制,达到预期效果。(本文来源于《核技术》期刊2013年05期）

祝振敏,张永贤,金小龙,涂海燕[7]（2013）在《光源光强对颜色对比度的影响研究》一文中研究指出彩色图像成像时,光源的亮度变化影响着光源的光谱相对功率分布,影响着照明光源的色温,与成像后的检测目标对比度密切相关。因此研究在光源光谱不变的条件下,光源的亮度变化对颜色对比度的影响。光源的亮度调节采用PWM脉冲编码调节,分析了色块对比度随着光源的亮度变化规律,在CIEL*a*b*空间利用色差来评定色块间的对比度,根据最大色差选择了一个最佳的光源照度等级。(本文来源于《华东交通大学学报》期刊2013年01期）

章启鸣[8]（2012）在《光源线度对双缝干涉光强分布的影响》一文中研究指出光学是一门古老的学科,同时也是一门基础学科,在物理学上占有很重要的地位。其中干涉理论为其发展提供了强有力的后盾。传统的对光的干涉和衍射的讨论中,并没有涉及光源本身的尺度问题,一般以电光源来代表。但实际上,光源本身的尺度对光的干涉和衍射有着重要的作用,我们利用菲涅耳原理讨论光源线度对双缝干涉光强分布的影响,并得出一般性的结论。文章最后,对光学的应用及其发展做出展望。(本文来源于《科技视界》期刊2012年17期）

霍雨翀,彭毅[9]（2011）在《两个不等光强非相干光源的分辨研究》一文中研究指出本文首先研究了瑞利判据在两光源光强不等时判别的有效性问题,结果表明在两光源光强比介于0.8～1时瑞利判据依然有效,而当两光源光强比小于0.8时瑞利判据失效.其次,对于两光源光强比小于0.8的情况,借助贝叶斯判别原理建立了一个数学模型.研究表明该模型在两光源光强比相差较大以及随机噪声较大时依然能对两光源进行分辨.(本文来源于《物理与工程》期刊2011年06期）

杨雅婷,杨其长[10]（2009）在《红蓝LED光源光强对甘薯组培苗的影响》一文中研究指出本文研究LED光源不同光强对甘薯组培苗生理性状的影响,为新型人工光源在植物组培上的应用提供理论依据。试验利用波长为660nm(±20nm)红光与450nm(±20nm)蓝光发光二极管(light emittingdiode,LED)作为人工光源,设置5个LED光源处理区,分别为LED1(14.15μmol/m~2·s,R/B=5/1)、LED2(12.49μmol/m~2·s,R/B=9/1)、LED3(22.50μmol/m~2·s,R/B=8/1)、LED4(18.85μmol/m~2·s,R/B=7/1)、LED5(19.66μmol/m~2·s,R/B=3/1),以3根荧光灯处理为对照(CK),选用甘薯组培苗在不同光照环境下培育28天。结果表明:660nm红光和450nm蓝光组合可以为组培苗提供良好的光环境,能得到生长情况略优于对照组的组培苗;红光可以促进组培苗节间长度伸长。其中,处理LED3(22.50μmol/m~2·s,R/B=8/1)中甘薯组培苗的株高、地上干鲜重、地下干重显着优于对照组,LED1和LED3中甘薯组培苗的叶绿素以及LED1中甘薯组培苗的类胡萝卜素相对于对照组没有表现出显着差异。(本文来源于《设施园艺研究新进展——2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛论文集》期刊2009-04-20）

### 光源光强论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立了可溯源到国家照度工作标准的有效光强标准装置,该装置由闪光光源、中性滤光片、光度探测器、波形采集和处理单元组成,可定标相关测量仪器。分析了氙灯闪光灯和测试LED闪光灯,LED闪光灯具有上升沿陡峭、稳定性好等优点,可进一步优化作为有效光强标准灯。对影响实验的因素进行了分析,结果表明整套装置测量有效光强的不确定度水平达到2.4%(k=2)。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光源光强论文参考文献

[1].李梦男,鲁文帅.空间光通信中光源相干参数对接收光强影响研究[J].中国电子科学研究院学报.2019

[2].刘玉龙,刘文德,陈赤,樊其明.闪光光源有效光强标准测量装置研究与建立[J].计量学报.2015

[3].杜乃锋.LED扩展光源等光强的光学设计方法[J].信息通信.2015

[4].唐翠荣,刘军,王珊珊,左勇,武文彬.基于成像式照度探测的光源光强分布测量[J].计测技术.2014

[5].谢素珍,刘士哲,陈建胜,蔡如海,罗健.不同光强的LED光源对水培上海青生长和品质的影响[J].广东农业科学.2013

[6].李国强,梁东旭,闫芬,李爱国,余笑寒.利用光强反馈提高上海光源BL15U线站光束位置的稳定性[J].核技术.2013

[7].祝振敏,张永贤,金小龙,涂海燕.光源光强对颜色对比度的影响研究[J].华东交通大学学报.2013

[8].章启鸣.光源线度对双缝干涉光强分布的影响[J].科技视界.2012

[9].霍雨翀,彭毅.两个不等光强非相干光源的分辨研究[J].物理与工程.2011

[10].杨雅婷,杨其长.红蓝LED光源光强对甘薯组培苗的影响[C].设施园艺研究新进展——2009中国·寿光国际设施园艺高层学术论坛论文集.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/33f01a0187bc371ed6a0068d.html