# 探讨水工建筑防渗堵漏的施工技术

广东西江工程咨询有限公司526040

摘要：水工建筑的防渗堵漏是一项技术性很强的综合性工作。它需要从多角度科学全面的分析后再利用恰当的施工技术，根据实际情况出发，彻底完善水工建筑的防渗堵漏工作，从而使水工建筑发挥应有作用。随着建筑行业的发展和进步，水工建筑作为其重要组成部分，也得到了一定发展，其中防渗堵漏更是不可忽视的一部分。因此，在施工中，为了促进其施工质量的大幅度提高，一定要加强水工建筑防渗堵漏技术。

关键词：水工建筑；防渗堵漏；施工技术

引言

随着科学技术的不断更新、发展，防渗透技术不断创新和优化，将其有效的应用于水工建筑中，可以在很大程度上提高建筑防渗堵漏能力，为使水工建筑长期坚固、稳定、安全的运用创造条件。在水工建筑越来越重要的情况下，注意加强防渗堵漏技术应用，提高防渗透施工质量至关重要，对于提高水利水电工程及周边地区的安全有很大作用。

1.水工建筑防渗堵漏施工特点分析

近年来自然灾害频发，给人们的生命财产安全带来很大的威胁，因此，在水工建筑施工中对出现的问题一定要进行解决，避免质量问题的出现。在水利工程建筑中，防渗堵漏技术一定要进行重视，防止水利工程在使用过程中出现危险，避免水患的发生。在水工建筑中，防渗堵漏技术要求通常比较高，而且，存在着很多种的防渗补漏以及补强加固材料和方法，防水材料的质量、施工方法是否得当对整个工程的质量以及耐久性都有很大的影响，对工程的顺利完成也会起到一定的阻碍。在防渗堵漏中会应用很多的材料，其中，水泥浆比较适用于灌浆堵水，填充固结和基础加固胶泥对水下压力管道以及隧洞的防渗堵漏效果非常好，砂浆或者混凝土对大面积混凝土建筑物能够进行补强加固。在施工过程中，要对施工手段和施工方式都进行探索，对水利工程质量提高的措施和方法都要进行提高。在对水工建筑渗漏问题进行处理时，只是对施工中应用的材料质量或者是施工过程中的施工质量进行控制并不能起到十分的效果，对工程应用中的维护措施也要进行重视，这样才能对出现的问题进行更好的解决。施工过程中，各个部门都要协作，同时，保证工程的施工质量，避免出现威胁。

2.水工建筑防渗堵漏施工技术

2.1促凝灰浆堵漏施工技术

所谓促凝灰浆堵漏施工技术，就是采用促凝灰浆作为防水材料对水工建筑进行防渗堵漏施工的技术，促凝灰浆由促凝剂和堵漏灰浆组成。它遵循的是“由大变小，由面到线，线再到点”的原则，即先对较大面积的渗漏部位进行堵漏施工，使其渗漏面积变小，接着把小面积渗漏处理后变为线形的缝漏，缝漏经堵漏后变为孔洞的点漏并进行最后的堵漏施工。

2.2促凝剂的配制

促凝剂的主要成分包括重铬酸钾、硫酸铜、水玻璃和水。配制时，按照水：重铬酸钾：硫酸铜：水玻璃=60：1：1：400的配合比，先把水加热，待加热到水温为100℃时，往里面加入重铬酸钾和硫酸铜，同时一边慢慢搅拌一边继续加热，直到重铬酸钾和硫酸铜完全溶解后再停止加热，等溶液温度下降到30℃～40℃后倒进水玻璃中，搅拌均匀后使其静置半小时就可以使用了。

2.3堵漏灰浆的配制

堵漏灰浆的配制要根据每次施工的实际用量，做到用多少拌多少。主要有以下三种：

（1）促凝水泥浆：由水泥浆和促凝剂均匀搅拌而形成，水泥浆的水灰比为0.55～0.6，促凝剂用量为水泥用量的1%；

（2）快凝水泥砂浆：由1：1的水泥、砂子干拌均匀后和促凝混合液调制而成，水灰比为0.45～0.5，其中促凝混合液由1：1配比的促凝剂与水混合而成；

（3）快凝水泥胶浆：直接用水泥和促凝剂拌合形成，水泥和促凝剂的配合比一般为1：0.5～0.6或1：0.8～0.9。

2.4针对孔洞漏水的施工技术

（1）直接堵塞施工技术。施工时，先以渗漏点为中心点，把渗漏的孔洞开凿成圆槽，圆槽深度控制在20～50mm范围内，直径以10～30mm为宜。接着把圆槽清洗干净，再把跟圆槽形状相似的胶浆塞进圆槽并保持挤压状态5分钟，使之密实并形成良好的粘结，经检验不再渗漏后再抹上防水面。

这种施工技术的优点是施工比较简单，操作比较容易，缺点是只能对简单的孔洞渗漏进行施工，一般适用于渗漏水压较小、水位低于2米的堵塞施工。

（2）下管堵漏施工技术。施工时，要先根据渗漏孔洞的大小和坚硬程度，开凿出比渗漏孔洞稍大的圆槽，并在圆槽底部铺设一层碎石，接着再把油毡覆盖在上面，并在油毡和碎石里放置引水胶管，确保渗漏水能够顺利被引出来。然后往圆槽内一次性灌满水泥胶浆，在胶浆开始凝固时将它挤压密实，使挤压表面比处理基面低1～2cm，经检验不再渗漏后，再抹上第一、二层的防水层。最后，再根据孔洞漏水直接堵塞施工技术进行施工即可。

这种施工技术一般适用于渗漏水压较大、水位在2～5米范围内的堵漏施工。

（3）木楔堵漏施工技术。施工时，要先把漏水孔洞作扩大处理，并把相应大小的铁管插入漏水孔洞，同时用水泥胶浆来固定铁管，铁管的长度要恰当，在固定好后露出的端面应当比处理基面低2cm左右，再用素灰和砂浆抹好铁管四周。当固定铁管的水泥胶浆强度达到一定程度后，把浸过沥青的木楔注入铁管，再用干硬性砂浆把铁管注满，并把表面各抹一道素灰和砂浆。最后，在经过24小时的自然养护后，经渗漏检验合格后做好最后的防水层。

这种施工技术通常应用在孔洞漏水水压很大、漏水水位超过5米的堵漏施工。

2.5针对裂缝漏水的施工技术

（1）直接堵塞施工技术

施工时，先在渗漏的裂缝上开一个呈八字形的边坡沟槽，并把表面清洗干净，接着把水泥胶浆搓成条状并快速填满沟槽，然后朝沟槽的三个面用力挤压水泥胶浆，使水泥胶浆和沟槽紧密结合在一起，在裂缝比较长时，则分段进行沟槽的堵塞。裂缝全部堵塞完后，经检验没有渗漏时，再把上表面处理成平整的毛面，最后再抹上防水面。直接堵塞施工技术一般只用于对裂缝渗漏水压较小部位的防渗堵漏施工。

（2）下线堵漏施工技术

下线堵漏施工技术跟直接堵塞施工技术差不多，不同的是在挖好沟槽后，要沿着漏水裂缝放一根线，并在填好胶浆好抽出来，确保渗漏水能够顺利从线孔出流出，线的长度一般为0.2m至0.3m，线的大小要根据漏水量的大小来确定，漏水量越大，线就越大。在分段堵塞较长裂缝时，两段之间都要留20mm的孔隙，然后再按照孔洞漏水施工技术进行处理。下线堵漏施工技术一般用于对裂缝渗漏水压较大部位的防渗堵漏施工。

3.水工建筑防渗堵漏施工技术的注意事项

3.1要精准地确定水工建筑渗漏的水源，这是水工建筑防渗堵漏施工的先决条件。

3.2防渗堵漏施工材料的选择要做到“刚柔并济”在对水工建筑渗漏部位特别是结构缝的渗漏进行施工时，在防水材料的选择上要遵循“刚柔并济”的原则。

3.3防渗堵漏施工要有计划性，要做到“疏堵结合”。

4.结束语

近年来我国水利工程建设取得了较快的进步，水工建筑的类型也更加多样化，在水利工程中发挥着非常重要的作用。水工建筑由于其所处环境较为恶劣，极易发生渗漏病害，对水利工程的安全性造成较大的影响，所以需要针对水利工程建设过程中，水工建筑的特点出发，采取切实可行的防渗堵漏技术，努力提高水工建筑的防渗堵漏性能，确保水工建筑的稳定性，从而更好的保证下游人民群众的生命财产安全。

参考文献：

[1]周云，王继光.沿海水工钢筋混凝土结构腐蚀病害及防护修复[J].江苏水利，2010.

[2]李田涛.水利渠道工程防渗施工方法浅析[J].民营科技，2011

[3]刘洁.谈水利渠道工程的防渗规划与设计[J].中国新技术新产品，2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/343e8fcb5837a5d8948ff490.html