# 路基路面检测技术与质量控制研究

云南云路工程检测有限公司云南省昆明市650000

摘要：随着我国交通工程建设行业的飞速发展，人们对道路工程质量的要求也逐步提高。而交通路基路面作为交通工程建设的重要组成部分，其在交通道路质量控制管理中具有重要作用。鉴于此，在开展道路交通建设时必须根据工程情况科学合理的选择路基路面检测技术，并通过采取加强原料、设备、人员及工艺管理等措施来进行路基路面的质量管理，进而保证道路交通工程的质量。本文首先介绍了交通路基路面检测管理的重要意义，然后列举了路基路面检测的常用方法，最后提出一些路基路面质量控制措施。

关键词：路基路面检测技术质量控制研究

现代社会人们非常重视道路交通安全和道路质量问题。对于道路工程建设而言，路基路面的检测和质量控制关系到工程建设的成败，是检验交通工程质量最关键的指标。如果路基路面质量不达标，工程建设中其它部分工程质量也将被全面推翻。而路基路面检测与质量控制环节涉及技术、专业知识面较广，是一项专业性和技术性非常强的工作，因此必须成立专业队伍对工程进行全方位、多角度的控制。

1.路基路面检测管理的重要意义

路基路面作为交通道路建设过程的最基础部分，对道路工程质量具有直接影响。路基路面检测质量不仅关系到整体道路的质量，还会对整体道路的安全性及使用寿命造成影响。鉴于此，路基路面的检测及质量控制管理对于道路建设工程而言，就如同房屋地基对房屋的作用，是整个工程中的最关键部分，是工程的生命线。如果在施工过程中不及时采取有效科学的检测技术对施工过程中路基路面质量进行检测或者未做到对施工过程所有环节的全面检测管理，就不能对路基路面质量进行有效控制，非常有可能影响整体道路工程质量，甚至可能造成更为严重的安全事故。所以在交通道路工程建造过程中，必须将路基路面检测作为工程建设的重点，实行全程检测。而鉴于路基路面检测工作专业性和技术性要求，施工单位必须专门成立高素质、高水平的检测和质量控制队伍，保证工程施工过程中工艺的严谨和规范性。

2路基路面常用检测技术

2.1视觉观察检测技术

顾名思义，视觉观察检测技术是一种靠工作人员视觉完成的检测技术。当然视觉检测要以检测人员的工作经验和路基路面的实际情况为依据，由检测人员通过视觉对工程路基路面离析情况进行检测。这种方法的优点是快捷方便，具有一定的可靠性，检测结果可以给工程质量最终的评定提供技术支持。但是这种技术具有很强的主观性和局限性，缺乏对检测标本的定量全面评定，甚至不同的检测者对离析程度的检测结果不同。

2.2铺砂检测技术

铺砂检测技术就是用于精确检测道路面层纹理变化的技术。通过检测道路面层纹理变化来确定区分交通道路面层的离析区和非离析区。实际工程中，常用这种技术来测量道路工程中路面构造的深度和路面离析现象程度。铺砂检测技术以被检测路段内部构造深度的平均值为检测评定指标。这种检测技术的评定结果会受到每一组检测数据的影响。在使用这种技术进行检测时，必须要注意提前做好路基路面检测前的准备工作，保证所取数值的准确性、有效性、完整性，进而保证路基路面检测结果的稳定性。

2.3核子密度仪检测技术

核子密度仪检测技术使用的主要设备是核子密度仪。这种设备具检测简便、快速的优点，同时可以在不破坏路面的情况下，对交通工程路基路面进行检测。这种技术的检测原理是利用检测出的被检测路段路面混凝土密度的变化范围来确定路段的离析程度。这种技术因保证了路面的完整性而降低了检测的整体耗费。但是这种技术在检测粗集料集中区域时往往不能正确反应路面的实际情况，所以不适用于沥青等粗集料集中的区域路面离析现象的检测。

2.4红外摄像仪检测技术

红外色摄像仪检测技术跟核子密度仪检测技术一样，不会对路面造成破坏，同时在相同压力作用下，较核子密度检测技术检测结果更为精确。可以有效规避温度离析现象和基路面出现压实度不够等情况对检测结果的影响。

3路基路面质量控制措施

3.1合理制定施工方案，做好施工过程监管

施工过程中的每一步都与道路工程路基路面质量，不论那一环节出现问题，都有可能造成质量问题，所以要保证路基路面质量，必须做好对工程施工过程中每一步的监管。首先，施工方案是施工的依据。所以要提前对施工过程的各个环节进行了解、考察，通过科学考察制定详细全面的施工方案，方案制定以后组织相关人员对方案进行审定，确保方案的完整性和严谨性。给施工单位提供一个严谨科学的施工依据，提高施工质量。其次，要设置专门的施工环节监督岗位，按照标准要求对工程施工环节和步骤进行监督管理，及时发现并制止施工环节中出现的违规操作问题和质量问题，从而保证各个环节的施工质量。

3.2做好施工工艺控制管理工作

首先，施工工艺不稳将增加道路工程实际施工时的难度，所以必须重点关注道路工程施工过程中施工工艺，保证施工工艺的稳定性。其次，要增加施工工艺的专业性，配备专业人员和设备进行作业，避免施工过程过于简单、表面，影响工程质量。最后，要采取措施做好检测和质量管理控制工作，要充分考虑与工艺相关的交叉作业及其他隐蔽作业对施工工艺的影响，必要时根据实际情况对工艺做出合理的调整，保证施工工艺和路基路面施工的一致性。

3.3保证施工设备材料质量

原材料质量和使用情况直接关系到工程施工质量的好坏。所以必须保证设备和施工材料的质量。首先，要根据施工方案、施工规范和和工艺要求列出工程建设中需要的设备和原材料清单。清单中要涉及具体的设备功能、型号、数量及所需原材料性能、用量等。其次，选定多家生产资质和设产品设备证书齐全的供应商作为备选。再制定相应的招标文书，组织设备和材料招标活动，通过对设备材料性能、质量和价格等众多因素的比较考虑，最终选用性价比最高的设备和原料生产商作为供货商。再次，按照招标标准对材料和设备的性能进行逐项检验，保证原材料质量。同时发现有不合格的设备材料，立即返厂并及时调换。最后，要做设备和材料的储存管理，对每一个环节进行详细规划，列出保证材料和设备质量的注意事项和储存标准，并且要加大对储存设备材料质量的抽查管理和对设备的维护保养工作，便于及时调整管理措施、补充设备和原料。并按规定对问题责任人进行考核，保证设备材料质量。总之，要通过严格的采购、运输、检验、存储管理，保证工程设备和材料质量。

3.4做好人员管理，提升工程质量

不论是施工环节还监督管理环节都需要人员的参与，所以必须做好人员管理，通过提升工程参与人员的责任心和施工人员专业技能来保证施工质量。首先，要制定相应的质量考核制度，将相关人员的收入跟工程质量相挂钩，提升工程参与人员的工作积极性和责任心。其次，要做好对各类人员的专业培训工作，提升施工、检测、监管、管理等相关人员对工程质量的认识和技能操作水平。

结束语

综上所述，路基路面检测技术与质量控制工作作为道路交通质量管理的关键，理应引起施工单位的重视。在实际施工中可以通过加强人员管理、保证设备材料质量、做过工艺过程控制和施工监管等措施来保证路基路面质量。

参考文献：

[1]岳强.公路路基路面施工中的质量控制分析[J].绿色环保建材,2018,(09):107+109.

[2]刘建超.道路桥梁工程中路基路面的施工质量控制策略[J].交通世界,2018,(25):32-33.

[3]田晓敏.路基路面常用检测技术与质量控制探讨[J].山西建筑,2017,(07):124-126.

[4]李平.公路路基路面的检测技术与质量控制分析[J].江西建材,2015,(16):185+187.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/34cbc0abc458ce15861c0381.html