# 公路工程沥青路面施工技术及其质量控制张国青

东栋宏业建设集团有限公司浙江省嘉兴市314400

摘要：近年来，随着国民经济的快速发展，我国的公路建设里程大幅增加，极大地方便了人们的日常出行。公路行车的舒适性非常重要，在公路工程建设中，沥青路面施工技术是决定公路行车舒适性的关键因素，因此提高沥青路面施工技术水平，加强施工质量控制，就成为公路工程建设人员的重要任务。本文对公路工程沥青路面施工技术及质量控制进行了探讨。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

1导言

就目前而言，在我国的公路工程施工中，沥青路面的使用还是比较广泛的。沥青是一种复杂成分的有机材料，颜色主要表现为黑褐色。在公路的表面采用沥青材料具有非常好的防水潮和防腐蚀的作用，因此，沥青在公路工程施工中的运用能够有效实现公路质量的控，加强沥青施工技术的了解，为沥青施工效果的提升提供保障。

2公路工程沥青路面的相关施工技术

2.1施工混合料的配置比例

公路工程沥青路面使用的是混合材料，在使用过程中要注意混合材料的配置比例，同时对于混合材料，在使用时要不断地对它进行搅拌，搅拌的同时还要进行时间的控制，加热温度的控制，搅拌的方法以及材料的使用量等一定要掌握好，确保这些混合材料能满足施工所需要的要求。不过搅拌的时间控制要根据材料的大小以及用量而定，当搅拌好之后，要拿它跟取样做实验进行对比，使它在工程中能到达最好的效果。

2.2公路沥青路面摊铺技术

决定公路沥青路面好坏的主要是摊铺技术，摊铺的时候，需要严格标准程序进行施工，控制好车辆行驶速度，缓慢均匀进行路面的摊铺，一般情况下，需要使用直径5mm以下，拉力800N以上的扭绕式钢丝进行控制，确保辗压速度保持在2-4km/h左右。对施工难度大、品质要求高的路面施工，需要有专门技术人员把关指导，保证路面整体效果，在机械设备摊铺后，为了保证路面平整，需要根据情况调整人工作业幅面，通过人工找补的方法，保证混合料均匀洒布，对不符合要求的硬料需要及时替换，保证整体施工质量，摊铺时要严格监督检查，保证施工段符合标准要求，对发现的问题路段，一定要停止作业，重新摊铺。

2.3路面碾压施工技术

路面碾压是紧随摊铺作业之后的一道工序，碾压质量也非常重要，直接影响着公路的密实度，因此对这项工作也不可轻视。在沥青路面施工的最后一步，要注意控制好压路机的速度，确保压路机的自身质量，这是保证路面压实质量的关键因素，相关工作人员必须具备专业技能，懂得操作要领。另外要掌握好碾压次数，这也是确保沥青路面压实质量的关键因素之一，要懂得碾压次数与碾压速度的关系，控制碾压速度，保证碾压次数，并不是碾压越慢越好，碾压过慢也会影响混合料的压实度。还要根据摊铺的速度，合理掌握碾压速度，避免在混合料中产生孔隙，控制好碾压间隔时间和重复次数。碾压区域要有专门人员进行监管，对于初压段和复压段以及终压段，应该区分开来并标示清楚，这样能有效防止重压现象并且避免漏压，最好运用排压的方式进行紧密地碾压作业。在碾压过程中要注意压路机的振动和变道，避免对沥青路面造成损坏。

2.4公路工程沥青路面压实技术分析

当沥青路面碾压完之后，要对沥青路面进行压实，对于压实的技术也很有要求，压实技术要根据混合材料的配置比例，从而对它进行不同程度的压实，所以说两个环节非常关键，要紧密联系，如果两个环节其中一个不合格，那么沥青路面的质量就会不好，使用寿命也短，所以压实目的是加强沥青的紧密性，提高路面的使用寿命。

2.5路面接缝施工技术

在沥青路面的施工过程中，需要对于沥青路面进行碾压和压实，由于机械的操作，不可避免的在碾压或压实的过程中会出现纵向和横向的接缝，这些接缝严重影响了路面的美观，因此在完成基础工作的基础上需要针对路面的接缝进行处理。横向的接缝应运用平接缝的方式进行处理，对于纵向接缝应运用两台摊铺机共同作用的方式来完成，从而实现对于接缝的处理，确保完工的沥青路面平整光滑。

3公路工程沥青路面公路质量控制措施

3.1加强施工材料的质量控制

沥青路面施工之前，必须要安排专业人员认真检查石屑、矿粉、机制砂、沥青材料等施工材料，更好地保证施工用料质量；选购材料时要对其质量与成本进行综合分析，从正规厂家购买沥青原料及施工材料，使其满足施工需要的同时尽可能节省成本；对材料进行抽样检查，严禁不达标的材料进入施工现场，确保施工用料质量；第二，做好机械设备的检查工作。机械设备的性能对公路工程建设具有重要的影响，因此在沥青路面施工之前应该全面检查机械设备，尤其是摊铺设备、碾压设备、搅拌设备和运输设备的性能检查，使其保持稳定的性能和齐全的配件，始终处于正常的工作状态。在施工中运用这些机械设备时，必须要做好相关的保养工作，这样才能尽量降低设备出现故障的几率，使设备处于最佳的工作状态，延伸设备的使用寿命，进一步提高工作效率。

3.2重视机械设备使用的质量

在进行公路工程沥青路面的施工中，会使用到相应的机械设备，加强机械设备施工质量的保证才能够使得沥青路面施工技术运用效果的提升。首先，需要在施工之前将所运用到的机械设备准备齐全，其次，需要在施工之前检查机械设备的运行是否正常，查看配件是否完整，避免在使用的过程中出现故障。最后，需要重视新设备的购进，能够提高施工的质量和效率。对于新设备需要加强养护和维修工作，保证其在运用中发挥最好的使用效果。

3.3混合料质量控制

混合材料的生产过程，要安排相关人员进行不定时的抽样检测，以确保材料质量符合施工的要求。对于沥青质量方面的问题还可以采取相关的措施，比如加热时保证其温度的恒定，混合时保证取料的均匀，加强检测，保证沥青在混合料中的占比均衡，如果出现意外情况及时处理等。保证混合料质量上的优质水准，才能真正保证路面修建上的顺利进行。

3.4重视施工技术的应用

施工技术公路修建的质量与速度都有很大的影响，选择科学合适的施工技术对修建公路来说意义重大。具体来说表现在以下几方面，第一，提高公路的质量，使用规范科学的施工技术无疑可以提高混合材料的质量，进而提高公路的质量，第二，合理安排工程顺序可以节约时间，加快工程进度。因此，在修建公路时，要注重施工技术的运用。

4结论

总之，公路工程沥青路面施工作为一项复杂而系统的工程，在实际施工过程中应该从具体的建设内容出发，采取恰当的质量控制措施和科学的施工技术，加强各环节的质量控制，从而提高工程的整体质量和建设效益。在今后的施工中要结合路面实际情况，发挥出质量控制措施与施工技术的规范及约束作用，优化材料配比，按照路面碾压、摊铺等施工技术的规范流程进行作业，加强施工材料与机械设备的质量控制，恰当控制混合料质量，进而提高沥青路面施工的使用性能和使用寿命，促进公路建设的可持续发展。

参考文献：

[1]孔启忠.公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析[J].广东建材，2015，05：30-31.

[2]赵志平.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].交通世界（工程技术），2015，06：46-47.

[3]代江伟.浅谈公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].江西建材，2016，16：162+165.

[4]裴迎春.公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析[J].甘肃科技，2016，12：95-96+5.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3520e6ed1427ecfb00737c30.html