# 建筑给排水工程中存在问题及对策论述郭军

身份证号码：13010219851031XXXX

摘要：近几年，我国建筑业发展迅速，建筑给排水工程引起有关部门的重视。给排水工程是建筑工程的重要组成部分，对广大人民群众的生活影响重大。现代社会，随着社会经济的发展，国家对建筑行业的施工质量要求越来越高，建筑工程施工逐渐向环保、节能的方向发展。文章概述了当前建筑给排水工程常见的施工质量问题；结合工作经验，浅析建筑给排水工程施工常见问题的控制措施。

关键词：建筑；给排水工程；问题；对策

引言

在进行建筑工程的施工过程中，包括了很多施工组成部分，其中建筑给排水工程施工非常重要，它直接关系到了建筑工程的使用寿命。提高建筑给排水工程的施工质量，就必须要对可能发生的施工质量问题进行了解，并且对其发生问题的原因和情况进行掌握，进而进行严格的控制，结合当前很多建筑施工之中常常发生的情况，在施工的各个阶段加强给排水施工的质量管理，最终实现提高给排水工程施工质量的目标，保证建筑工程的整体质量。

1当前城市建设给排水工程施工中出现的问题

1.1缺乏安全意识

建筑团队缺乏安全意识主要是其领导和管理人员对安全工作的重视程度不够，这就导致整个施工团队的安全意识不够，对建筑给排水施工也会造成很多问题。首先，领导层的安全意识不高，就不会建立完善的安全管理体系，那么，整个给排水施工过程中的每个环节都不会有有效的监督。同时，具体的施工人员也没有进行很好的安全培训，在施工过程中安全意识不强，给排水的施工中就很可能出现安全隐患。

1.2管道噪声污染问题

现阶段，排水管道的噪声主要产生于卫生器具排水道横管壁与水体的冲击，因此在建筑的施工过程中，应采取有效的措施对排水管道加以改造，降低管道噪音，避免或者缓解对人们生活造成的影响。噪声的来源主要有以下两个方面，分别为振动噪声和流水噪声，这两种噪声的处理方式显然是不同的。振动噪声主要是建筑给水相关设施造成的，比如加压泵站，其是为了保证较高楼层居民也能正常用水而设立的，但是加压泵站在运行过程中，不可避免的会产生振动噪音，因此应在源头处对噪音进行控制。水流噪音主要是在排水过程中水与管壁的撞击声，选用较好的材质可以使水流的噪声显著降低，却无法使之消除。此外，消防问题也是给水排水工程必须要面对的问题，为了保证居民生命财产安全，应保证消防工作落实到位。

1.3施工人员专业水平问题

施工人员是决定建筑给排水工程施工质量的最重要因素，如果施工人员不具有足够的专业水平和技术能力，自然就会导致建筑给排水工程的质量不能满足建筑工程的需要，最终导致质量问题的发生。在当前常见的建筑给排水工程的质量问题之中，很多都是因为施工人员专业水平不够所导致的，具体而言包括以下几个方面。第一，施工人员缺乏足够的责任心，在施工时粗心大意，没有严格按照施工图纸以及施工计划来进行施工，最终导致建筑给排水工程出现严重质量问题。第二，施工人员的专业水平较低，对于施工图纸和计划之中的很多内容没有进行正确的理解，进而导致施工时出现误差，最终导致给排水工程施工出现问题。

2建筑给排水工程常见施工质量问题控制措施

2.1优化工程施工设计

完善工程施工设计，才能在施工之前对工程的各个方面、环节做到心中有数，以此保障工程在施工过程能够有的放矢的开展。建筑给排水工程施工设计，笔者认为应从以下方面强化设计质量。首先，理论结合实际。工程施工设计，不能纸上谈兵，要完全深入到实践之中。做为设计工作者，需亲身勘察施工现场，全面而深入的了解施工现场情况。建筑给排水工程，牵一发而动全身，因而不仅要对工程的地面、地下部分重点掌握，还需要对周边环境也进行分析，以此提高设计工作的准确性、指向性。其次，精准计算。设计工作为工程施工做出指导作用，因而在工程设计时，测量数据或给出的施工数据，要高度契合工程施工现场的实际情况。给排水工程在安装过程中，施工人员遵循设计图纸上的数据进行施工。倘若数据不够精确，则容易导致工程施工出现质量问题和安全隐患。最后，在设计工作中，要详实的对局部区域进行标注。工程的重要部位和施工人员容易忽略的细节之处，需在设计工作中一一加以标注，一目了然，为施工人员提供理论指导依据。

2.2提高安全意识

为了提高建筑给排水施工的安全，建筑工程单位的领导层和管理层需要加强整个单位的安全工作。首先就需要建立完整的安全管理体系，让建筑给排水施工过程中的所有环节都在监督体系内，提高给排水的施工质量。同时，施工单位要对所有的施工人员加强培训，让施工人员从认识上提高安全意识，并加强具体的技术培训，提高施工人员的施工技术，从技术上提高给排水的施工质量。

2.3有效控制排水管道噪声

从过往的施工经验来看，双立管排水系统具有良好的降噪功效，而且排水能力也有效的提升。通过双管可以平衡水管的正负气压，使侧面噪音得到有效的降低。此外，国家在排水管使用方面也出台了一系列的标准，不同区域需要根据标准选择合适的管材，这样才能够发挥良好的降噪效果。

2.4提高施工人员水平

建筑给排水施工质量需要施工人员不断提高自身的技术水平和综合素质，来保证每一个施工环节的质量。施工单位在施工前，需要对所有的施工人员进行考核，根据具体施工环节的技术和质量要求，寻找适合要求的施工人员，不能敷衍了事，忽视对施工人员的考核工作。另外，施工单位在施工前要对所有施工人员进行安全工作教育，提高施工人员自身的安全意识和对施工质量的安全要求，保证施工人员自身的安全和给排水施工的安全，在施工中不能留下安全隐患。同时，施工单位还要定期的对施工人员的具体施工技术进行培训，让施工人员的技术水平不断提高。施工人员还要及时了解设计人员的技术和质量要求，不能出现返工等情况，影响施工进度。

2.5加强工程材料控制

材料是工程施工的基础之石，材料质量与工程施工质量呈现正比例的关系，其重要性不言自明。加强工程施工材料的质量控制，是提升建筑给排水工程施工质量不可或缺的重要环节。要进购施工材料时，工作人员要综合考量材料市场，选择市场口碑良好、产品质量过硬的材料商为合作伙伴。结合工程的施工需求，合理的进购施工材料。材料选定后，要逐一检查材料的参数指标，务必达到合格标准。材料运输至施工现场后，工作人员要清点好材料，根据进货清单盘点材料。在核对材料数量的同时，也要留意观察材料的质量，避免有些质量欠缺的材料鱼目混珠，以次充好。盘点材料过程中，如发现材料因运输过程而出现质量损坏，要及时反馈给上级领导，及时补充材料，避免耽误工期。存储材料时，要按照材料的属性妥善的进行保管。大部分施工材料保质期都较长，但在存放材料时也要做好防火、防潮等工作，避免材料因日晒雨淋而出现质量问题。材料管理工作的好与坏对材料质量影响很大，在管理工作中，要秉承科学的管理原则，分门别类的放置材料，定期检查材料，以此保障给排水工程的施工质量。

结语

建筑给排水的施工直接关系着工程整体的质量水平，因此，施工单位详细分析给排水施工存在的问题，寻求相应的改善措施，提高建筑给排水施工技术。

参考文献：

[1]陈金良.给排水工程的技术问题分析[J].科技创新与应用，2018，（02）：56.

[2]徐慧.建筑给排水施工中存在的问题及改善对策[J].居舍，2018，（34）：14.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/356ddcb88bff7ca4fffc269a.html