# 水利水电工程中的混凝土裂缝施工技术范圆圆

福建卓诚水利建设有限公司福建南平353200

摘要：水利施工中裂缝问题关系到企业利益问题，人民的生命财产。是我们水利工程建设与维护的重要课题，不过大坝的病变机理极其复杂，并随各水利工程的实际情况而不同，为此我们还需要在日常的工作和学习中进一步深入地了解和研究，为企业带来更大的利益，进一步的保障人民的生命财产。本文对水利水电工程中的混凝土裂缝施工技术进行了探讨。

关键词：水利水电工程；混凝土裂缝；施工技术；措施

在水利工程建设过程中出现混凝土裂缝情况，会对工程的整体安全产生极大的威胁，因此，需要我们的每一位员工予以充分重视，在对裂缝防治的过程中，还要不断强化对水利工程整体施工质量的管理力度，完善相应管理机制，提高员工施工技术操作能力，运用新材料、新工艺，不要因为操作中的失误或者疏忽引发混凝土裂缝的出现。

1水利施工中混凝土裂缝的类型

1.1干缩裂缝

由于混凝土易受外部条件的影响，表面水分损失的多，变形则较大；内部湿度变化小，变形则较小。较大混凝土的表面干缩变形受到内部约束，则产生较大拉应力而产生干缩裂缝。干缩裂缝多为表面性的网状或平行线状浅细裂缝。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性，从而进一步引起钢筋的腐蚀，严重影响混凝土的耐久性和承载力。混凝土干缩程度主要与混凝土的水灰比、水泥的成分和质量、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等因素有关。

1.2塑性收缩裂缝

在混凝土凝结之前，其表面因失水较快容易产生的塑性收缩裂缝。塑性收缩裂缝经常在干热或风力较大的天气容易出现，该裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一或互不连贯的状态。裂缝长度最短的一般为20cm～30cm，较长的裂缝可达2m～3m，宽度一般为1mm～5mm。塑性收缩裂缝产生的主要原因有：混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小时，受外界条件的影响，如高温或较大风力的天气情况，导致混凝土表面失水过快，从而造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩，而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩，因此产生龟裂。混凝土塑性收缩开裂的主要因素还有混凝土的水灰比、混凝土的凝结时间、外界环境温度、风速、相对湿度等。

1.3沉陷裂缝

沉陷裂缝主要是由于结构地基土质不匀、松软或回填土不实和浸水而造成不均匀沉降而产生的，模板刚度不够、模板支撑间距过大等因素也可导致沉陷裂缝，尤其是在冬季，模板支撑在冻土层上，由于天气原因冻土层解冻后会产生不均匀沉降，从而导致混凝土结构产生裂缝。此类裂缝多表现为深进或贯穿性裂缝，其裂缝走向多与沉陷情况有关，较小的裂缝一般与地面垂直或沿30°～45°角方向扩展，而较大的沉陷裂缝则有一定的错位，裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。裂缝宽度受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后，沉陷裂缝也基本趋于稳定。

1.4温度裂缝

当混凝土的体积较大时，大量的水化热聚积在混凝土内部不易散发，从而导致混凝土内部温度急剧上升，同时混凝土表面散热较快，这样就容易形成混凝土内外较大的温差，导致内部与外部热胀冷缩程度不同，使混凝土表面产生一定的拉应力，当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时，在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中就会产生裂缝，这种裂缝多发生在混凝土施工后期。温度裂缝的走向通常无固定规律，大面积结构裂缝常常表现为纵横交错。

2水利水电工程中混凝土裂缝的施工技术措施

2.1优化配比，合理设计

在混凝土结构施工中，应提前设计好所需各种材料的比例，在已知水利工程允许的裂缝宽度范围后，能更好地指导混凝土结构施工工作的设计，将裂缝宽度严格控制在适当范围。在对原材料进行施工之前，可以进行提前试验，可以适当采用粉煤灰来代替水泥，能够有效改良混凝土内外温差问题，并降低混凝土出现收缩裂缝的可能性。同时，在混凝土中适当加入钢筋也是收效较好的方法，在控制好钢筋的直径及钢筋在混凝土中间隔后，能在很大程度上增加混凝土抗拉防裂能力。

2.2加强施工质量

在水利施工中混凝土裂缝的防治工作尤为重要，主要体现在对新浇混凝土的早期养护工作。以保证混凝土在早期尽可能少产生收缩。主要是控制好构件的湿润养护，对于大体积混凝土，有条件时宜采用蓄水或流水养护。养护时间为14～28天。对于较大体积混凝土，施工时应充分考虑水泥的水化热问题。除了采取必要的降温措施外，还应尽量避免水化热高峰的集中出现、降低峰值。在混凝土浇捣成型后，应采取必要的蓄水保温措施，如表面覆盖薄膜、彩条布、湿麻袋等进行养护，以防止由于混凝土内外温差过大而引起的温度裂缝。对于地下结构混凝土，尽早回填土，对减少裂缝有利。

2.3充分考虑温度变化对混凝土质量的影响

我国的四季温度变化非常大，对于混凝土的施工以及浇筑过程有着一定的影响，在对混凝土浇筑的过程当中要首先考虑昼夜温差以及季度温差，在我国冬季气温过低，导致混凝土质量受到不同程度的影响，因此在实际施工中要采取相应的保温措施，避免混凝土的表面产生裂缝的情况，混凝土浇筑过程当中对于模板要进行进一步的控制，模板施工中容易发生变形或者是一味的情况，一旦在工程当中出现了这个问题，浇筑工作就必须要停止，首先对于模板修复，同时为了保证整个施工进度不会受到影响，要时刻关注模板的位置，从温差上来看，冬季以及夏季温差都是比较大的，因此混凝土入模的时候要对温度进行控制，一般冬季入模的温度要比外界的温度高10℃，夏季时要低于25℃。

2.4定期进行检查，做好实时管控

混凝土中出现的裂缝主要是分为贯穿裂缝表面裂缝以及深层性裂缝，在具体的表现形态上比较容易被人发现和检查，因此对于混凝土裂缝进行定期修复和检查，一旦出现混凝土裂缝情况要根据实际问题进行相应的处理，如果发现出现了一些贯穿或者是生成裂缝，要对钢筋重新进行浇筑，如果是表面裂缝可以直接施工浇筑，对于混凝土凝结的过程要进行管理，根据混凝土实际状况进行相应的养护，在混凝土凝结的前期阶段，应力比较小，这时可以通过提高内部的温度来提升应力，可以通过定时洒水或者是覆盖塑料的方式进行。

2.5注意混凝土的养护

后续的养护工作是混凝土浇筑完成后的一个重要环节，为了保证混凝土在很长一段时间内维持适宜的湿度和温度，养护工作是势在必行的。在施工过程中，要使混凝土使用时的温度低于施工时的温度，从而规避因混凝土内外部温差过大而引起混凝土出现裂缝。此外，新旧混凝土混用时一定要将新旧混凝土之间的温差维持在标准范围内。混凝土的持久度和耐久度取决于适宜的湿度与温度，因此早期的养护工作重心应放到湿度与温度的维持上。此外，如果混凝土内外温差过大，就会造成内外拉力和收缩力不平衡的现象。为了防止这一现象发生，施工单位必须从实际出发，将混凝土的养护时间延长。例如采取在混凝土的底层和表面薄膜浇水等措施。

总之，水利施工中由于材料、施工技术、养护等诸多问题，很容易导致混凝土裂缝的产生。它要求在实际的水利施工与材料进场控制方面做到严谨合理，避免出现任何检查及技术方面纰漏，为水利建筑质量提升奠定先期优良基础。

参考文献：

[1]陈兵,叶新明,谢廷呈,陈志山.探究水利施工中的混凝土裂缝的原因分析及防治措施[J].科技经济市场.2015(07)

[2]单科科.水利施工中混凝土裂缝技术应用问题探讨[J].黑龙江水利科技.2015(04)

[3]孙刚,丁小红.刍议水利施工中混凝土裂缝的防治技术[J].科技展望.2014(22)

[4]孙友材.水利施工中混凝土裂缝产生的原因及处理对策[J].山西建筑.2015(16)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/359b0dbe93aa8e0ea492ae5a.html