# 干容重论文-王楠,赵友朋,郭晓平,张金池,刘胜龙

导读:本文包含了干容重论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:植被类型,含水率,干容重,抗剪强度

### 干容重论文文献综述

王楠,赵友朋,郭晓平,张金池,刘胜龙[1]（2018）在《土壤含水率和干容重对不同植被类型边坡土壤抗剪强度的影响》一文中研究指出[目的]探究边坡土壤的含水率和干容重对土壤抗剪强度的影响,建立经验公式,为提高边坡稳定性提供理论依据。[方法]以浙江省凤阳山国家级自然保护区内黄棕壤地带3种植被类型(常绿阔叶林、针阔混交林、灌草林地)边坡土壤为对象,进行重塑土直剪试验,分析不同含水率分级(25%,27%,29%,31%,33%)和干容重分级(0.8,0.9,1.0,1.1,1.2g/cm3)对抗剪强度指标(内摩擦角φ和黏聚力c)的影响规律。[结果](1)黏聚力和干容重呈显着正相关,和含水率(mc)呈显着负相关。内摩擦角和干容重(ρd)呈显着正相关。(2)土壤黏聚力随含水率的增加而减小,随干容重的增加而增加;随着干容重的增加,内摩擦角有明显增加的趋势,总是在高密实度的情况下,内摩擦角较大。相对于黏聚力,内摩擦角受含水率的影响较小,随含水率的增大,在灌草林地和针阔混交林表现出非线性减小的特征,在常绿阔叶林则呈现先增大后减小的趋势,考虑出现最优含水率。(3)在同一含水率下,干容重对土壤黏聚力具有增强作用,黏聚力的对数和干容重呈线性正相关。考虑含水率和干容重的综合影响,加入影响系数β,建立了经验公式。[结论]黏聚力的对数与含水率呈显着负相关,与干容重呈显着正相关。土壤干容重对土壤内摩擦角影响显着,呈显着正相关。含水率对内摩擦角影响不明显。(本文来源于《水土保持通报》期刊2018年06期）

常晓辉,郑军,杨勇,张雷[2]（2015）在《小浪底库区深层淤积泥沙干容重分析》一文中研究指出利用低扰动深层取样设备获取小浪底水库的深层淤积泥沙样品,采用韩其为提出的基于球体颗粒的干容重理论公式,计算了小浪底库区淤积泥沙的初期干容重、稳定干容重和极限稳定干容重,并与现场取样的实测资料和固结试验资料进行了对比。结果表明:理论计算结果和小浪底实测资料、固结试验资料符合较好,适用于小浪底水库淤积泥沙的干容重分析。(本文来源于《人民黄河》期刊2015年08期）

杨奇勇,张发旺[3]（2015）在《西南岩溶盆地土壤干容重协同克里格分析》一文中研究指出选择我国云南典型的坝子农业区鹤庆盆地为研究区域,用环刀采集表层(0~10 cm)土壤样品114个,测定土壤干容重和土壤含水率。利用经典统计学方法、普通克里格(OK)方法和协同克里格(OCK)方法,研究坝子农业土壤干容重的空间变异特征。结果表明:研究区域土壤干容重变化范围为0.74~1.60 g/cm3,平均值为1.25 g/cm3。在空间分布上研究区域土壤干容重呈现南北低,中东部高的格局,土壤类型、质地和土地利用方式是影响其空间分布的主要因素。土壤干容重和土壤含水率具有显着的相关性,相关系数达到-0.686。Kriging插值分析表明,以土壤含水率为辅助数据,利用OCK法能有效提高土壤干容重的预测精度。(本文来源于《农业机械学报》期刊2015年02期）

王普庆,蔡蓉蓉[4]（2014）在《淤积物固结时间对干容重与起动冲刷的影响》一文中研究指出以叁门峡等水库的实测资料为基础,分析了泥沙固结时间与起动流速的关系。结果表明:①粒径为0.01~0.10mm时,达到稳定干容重所需的时长为0.5~1.2 a,粒径越小,达到稳定的时间越长;②淤积物淤积历时加长、粒径变大及水深增大,将增大起动流速,不利于河道淤积物的冲刷。(本文来源于《人民黄河》期刊2014年05期）

李昆鹏,陈书奎,马怀宝,王婷,王瑞[5]（2012）在《粉煤灰干容重对动床模型试验的影响》一文中研究指出为了保证模型冲淤相似并使动床模型试验结果具有较好的重复性,以郑州热电厂粉煤灰作为模型沙,从起动流速、冲刷率及坍落高度等方面分析了干容重对动床模型试验的影响。结果表明:①中值粒径为0.021 mm的细颗粒粉煤灰,水下固结时间对其起动流速有较大影响;中值粒径为0.056 mm的粉煤灰,水下固结时间对其起动流速影响很小;中值粒径0.106 mm的粗颗粒粉煤灰,起动流速已与水下固结时间无关。②粉煤灰冲刷率随冲刷时间的延长而逐渐减小;在同一进口条件和边界条件下,粉煤灰的冲刷率随干容重的增大而减小,但减小的幅度随干容重的增大而有所变缓;粉煤灰冲刷率随流量的增大而增大,但增大的幅度随流量的增大而有所变缓。③粉煤灰的沉积历时越长,临界坍落高度越大,而临界坍落高度增加的速率随暴露时间的延长而逐渐减小,临界坍落高度最终趋于一最大值;坍落稳定坡度随暴露时间的延长而增大,并逐渐趋于一最大值。(本文来源于《人民黄河》期刊2012年03期）

方德胜,张尚权,卞福周[6]（2011）在《深水淤泥干容重采样器的设计及应用》一文中研究指出针对叁峡库区独特的水文环境,设计了一款插管式的深水淤泥干容重采样器。采用多段插管连接、触底自发和远程锤击组合开关,实现了深水(200m)、厚淤泥(20m)条件下单线一次多点采样。通过采样试验,综合性能基本满足叁峡库区深水水文测验要求,具有进一步推广应用的价值。(本文来源于《水文》期刊2011年S1期）

高友库,郎亚琴[7]（2011）在《松散干容重对黏土质硅藻土矿床的评价作用》一文中研究指出吉林省敦化市高松树硅藻土矿为含黏土矿物及碎屑较多的劣质硅藻土.在对本矿区样品分析结果对比中发现,由于围岩及夹层的化学组分与矿层相同,常规的工业指标不能区分矿石与岩石.为了能够对矿床做出正确评价,在测试样品基本分析项目外又增加了松散干容重一项.经反复测试研究,确定了以松散干容重≤0.95 g/cm3作为指标之一,与其他工业指标一起圈定矿层,成功地解决了矿体圈定及矿石质量评价问题.(本文来源于《地质与资源》期刊2011年04期）

郎亚琴,柳忠杰[8]（2011）在《松散干容重在敦化市高松树硅藻土矿床勘查中的应用》一文中研究指出敦化市高松树硅藻土矿为含粘土矿物及碎屑较多的劣质硅藻土。为了正确评价该矿床,在每个样品基本分析项目外,增加了松散干容重一项,成功的解决了矿层圈定及矿石质量评价问题。(本文来源于《中国非金属矿工业导刊》期刊2011年03期）

赵慧明,方红卫,尚倩倩[9]（2010）在《生物絮凝泥沙的干容重研究》一文中研究指出生物絮凝泥沙是指微生物通过生物膜作用在泥沙颗粒上形成的类絮凝结构,是泥沙与环境科学交叉研究中的一类新问题,在泥沙传统理论中涉及较少。本文以官厅水库细颗粒底泥为载体培养生物膜,采用Logistic生长曲线方程描述生物膜随时间生长变化的规律,通过环境扫描电子显微镜和激光扫描共聚焦显微镜观察生物絮凝泥沙的生长过程,并采用图像处理的方法对其结构特性进行分析,最终给出生物絮凝泥沙的干容重计算公式,为泥沙输移计算打下基础。(本文来源于《泥沙研究》期刊2010年06期）

王兵,詹磊,殷俊,凌小凤,陈丽娜[10]（2010）在《泥沙干容重的预测计算》一文中研究指出从浑水容重与浆体浓度的理论关系式出发,基于微量变化原理,将其应用于床面含泥浓度较高的情况,并进一步将浑水容重与泥沙干容重以及河底当量浓度与浆体极限浓度等联系起来,获得了包含有泥沙粒径、级配等因素在内的非均匀沙干容重计算公式。验证计算表明,计算结果与实测资料基本一致。(本文来源于《水道港口》期刊2010年05期）

### 干容重论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用低扰动深层取样设备获取小浪底水库的深层淤积泥沙样品,采用韩其为提出的基于球体颗粒的干容重理论公式,计算了小浪底库区淤积泥沙的初期干容重、稳定干容重和极限稳定干容重,并与现场取样的实测资料和固结试验资料进行了对比。结果表明:理论计算结果和小浪底实测资料、固结试验资料符合较好,适用于小浪底水库淤积泥沙的干容重分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 干容重论文参考文献

[1].王楠,赵友朋,郭晓平,张金池,刘胜龙.土壤含水率和干容重对不同植被类型边坡土壤抗剪强度的影响[J].水土保持通报.2018

[2].常晓辉,郑军,杨勇,张雷.小浪底库区深层淤积泥沙干容重分析[J].人民黄河.2015

[3].杨奇勇,张发旺.西南岩溶盆地土壤干容重协同克里格分析[J].农业机械学报.2015

[4].王普庆,蔡蓉蓉.淤积物固结时间对干容重与起动冲刷的影响[J].人民黄河.2014

[5].李昆鹏,陈书奎,马怀宝,王婷,王瑞.粉煤灰干容重对动床模型试验的影响[J].人民黄河.2012

[6].方德胜,张尚权,卞福周.深水淤泥干容重采样器的设计及应用[J].水文.2011

[7].高友库,郎亚琴.松散干容重对黏土质硅藻土矿床的评价作用[J].地质与资源.2011

[8].郎亚琴,柳忠杰.松散干容重在敦化市高松树硅藻土矿床勘查中的应用[J].中国非金属矿工业导刊.2011

[9].赵慧明,方红卫,尚倩倩.生物絮凝泥沙的干容重研究[J].泥沙研究.2010

[10].王兵,詹磊,殷俊,凌小凤,陈丽娜.泥沙干容重的预测计算[J].水道港口.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/35e97021b46deb4d9d374f21.html