# 再生轻骨料混凝土砌块论文-刘天奇

导读:本文包含了再生轻骨料混凝土砌块论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:再生骨料,承重砌块,正交试验,力学性能

### 再生轻骨料混凝土砌块论文文献综述

刘天奇[1]（2018）在《建筑废弃物再生骨料混凝土砌块力学性能及抗冻性试验研究》一文中研究指出用建筑废弃物制作混凝土砌块,能充分利用吉林及其周边地区丰富的建筑废弃物这一固有优势,节约成本,本文主要研究用建筑废弃混凝土制作再生混凝土单排孔承重砌块,对推进吉林市墙体材料革新与建筑节能事业的发展有重要的参考意义。通过对再生骨料的物理性能进行试验研究,再生骨料的基本物理性能包括:再生粗、细骨料的表观密度、堆积密度、空隙率,再生粗、细骨料的吸水率;对再生骨料与天然骨料做对比分析。试验结果表明:再生粗骨料的松散(紧密)堆积密度比天然碎石低,再生细骨料的紧密空隙率远远小于天然骨料,再生粗、细骨料吸水率较天然骨料大。本文以再生粗、细骨料取代率,粉煤灰掺量,水胶比作为主要影响因素,采用L_9(3~4)正交试验表进行试验,分析这四个主要影响因素对再生骨料混凝土砌块性能的影响,得到4种因素与砌块强度关系曲线;确定关于砌块抗压强度的最优配合比。从试验结果来看:再生混凝土砌块抗压强度最佳配合比为:水胶比0.35,再生细骨料取代率30%,再生粗骨料取代率45%,粉煤灰掺量20%;按照最佳配合比可以制作出抗压强度达到MU7.5的承重砌块;用最佳配合比制作的再生骨料混凝土砌块的基本物理力学性能能够满足国家相关规范要求。通过对再生混凝土承重砌块的抗冻性分析,并对粉煤灰、再生粗骨料掺量不同的再生混凝土砌块展开冻融循环试验,得到粉煤灰和再生粗骨料取代率对再生骨料混凝土砌块抗冻性的影响关系。结果表明:在粉煤灰由15%-25%变化范围内,粉煤灰掺量的增加会使砌块冻融后抗压强度相应提高。再生粗骨料从35%-55%变化范围内,再生骨料混凝土砌块的抗冻性能随着骨料的增加,逐渐降低。(本文来源于《东北电力大学》期刊2018-06-01）

董丽[2]（2014）在《建筑垃圾再生骨料混凝土砌块配合比及其砌体基本力学性能研究》一文中研究指出随着我国城市化进程的加快，建筑业得到了快速发展，与此同时产生大量的建筑垃圾。将这些建筑垃圾经过加工处理制成再生骨料混凝土空心砌块符合可持续发展的六大原则，有良好的经济和环保效益。然而，再生混凝土空心砌块是一种新型墙体材料，需要建立一个完善的理论体系，才能真正地在实际工程中被大力的推广应用。本文通过对再生骨料混凝土砌块配合比及其砌体基本力学性能的试验研究与理论分析，为再生混凝土空心砌块在实际工程中的广泛应用提供了理论依据及建议。本文基于自由水灰比的设计思想，设计了27组不同配合比的再生骨料混凝土，并按照现行规范对再生骨料混凝土立方体抗压强度进行了测试，分析了抗压强度与粗细骨料取代率、水灰比的关系；此外，拟合出了以粗、细骨料替代率和水灰比为参数的再生混凝土配合比公式，给出了不同强度等级再生混凝土的配合比表。通过对28组再生骨料混凝土砌块砌体的试件进行受压性能试验，研究了砌体的破坏特征、受压强度、应力-应变曲线关系、弹性模量和泊松比，分析了砂浆强度和砌块强度对砌体受压性能的影响。结果表明：砌体抗压强度主要受砌块强度的影响，当砌块强度等级增高一级时，砌体的抗压强度提高了约55%；砂浆强度的提高会导致砌体抗压强度的增大，但是收益有限。经试验研究分析，再生骨料混凝土砌块砌体抗压强度的设计值可按《砌体结构设计规范》中提供的普通混凝土砌块砌体强度设计值进行取值。通过对40组再生骨料混凝土砌块砌体的抗剪性能试验，研究了抗剪砌体的破坏形态与抗剪强度，分析砂浆强度对砌体的抗剪强度的影响。结果表明：再生骨料混凝土砌块砌体与普通混凝土砌块砌体有着相近的受剪性能。砂浆强度是砌体抗剪强度最重要的影响因素，随着砂浆强度的增大而增长；当砂浆强度提高一个级别时，实测的砌体抗剪强度将增加8.7%。实测的再生骨料混凝土砌块砌体的抗剪强度值要小于规范公式计算的理论值，经分析给出砌体的抗剪强度均值的修正公式。(本文来源于《郑州大学》期刊2014-04-01）

王长生,黄军妺[3]（2010）在《一种建筑垃圾再生骨料混凝土砌块和其外墙外保温新体系》一文中研究指出通过对城市建筑垃圾资源化的深入思考,率先开展了资源化开发的实践,研究了建筑垃圾作为轻质混凝土的特性及其材料性能,开发了轻质复合保温砌块新墙材,经过十余年大量工程应用实践,显示了该材料制品独特的性能和优异的物理力学性能。在此基础上,又集成研发出建筑外围护结构节能保温的断桥复合自保温砌块、外挂式保温砌块及钢网保温板新产品,其使用功能多、结构适应性强、节能效果佳、产业化程度高、施工方便、工程造价低、耐久长寿、低碳环保。是一种基于材料复合与结构控制的新型节能与结构一体化技术体系。可满足北方地区的建筑保温节能设计,适合我国国情。(本文来源于《建筑砌块与砌块建筑》期刊2010年05期）

路振锋,姚谦峰,陈国新,黄炜[4]（2008）在《内填再生EPS轻骨料混凝土砌块生态复合墙体抗震性能试验研究》一文中研究指出密肋复合墙体是密肋壁板结构体系的主要受力构件,课题组针对内填加气混凝土砌块的密肋复合墙体进行大量试验研究。将废弃EPS作为轻骨料,配制成再生EPS轻骨料混凝土砌块,内填于密肋复合墙板可体现密肋壁板结构的优越性,变废为宝,本文对1/2比例内填再生EPS轻骨料混凝土砌块生态复合墙体在低周反复荷载作用下进行试验研究,介绍了墙体的主要破坏形态和破坏过程;探讨了墙体的承载力、延性等抗震性能,并与前期1/2比例的内填加气混凝土砌块标准墙体SW6进行对比。理论分析和试验研究表明:内填再生EPS轻骨料混凝土砌块生态复合墙体极限承载力较SW6低,但延性和耗能优于SW6,具有较好的抗震性能。(本文来源于《第二届结构工程新进展国际论坛论文集》期刊2008-10-10）

### 再生轻骨料混凝土砌块论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着我国城市化进程的加快，建筑业得到了快速发展，与此同时产生大量的建筑垃圾。将这些建筑垃圾经过加工处理制成再生骨料混凝土空心砌块符合可持续发展的六大原则，有良好的经济和环保效益。然而，再生混凝土空心砌块是一种新型墙体材料，需要建立一个完善的理论体系，才能真正地在实际工程中被大力的推广应用。本文通过对再生骨料混凝土砌块配合比及其砌体基本力学性能的试验研究与理论分析，为再生混凝土空心砌块在实际工程中的广泛应用提供了理论依据及建议。本文基于自由水灰比的设计思想，设计了27组不同配合比的再生骨料混凝土，并按照现行规范对再生骨料混凝土立方体抗压强度进行了测试，分析了抗压强度与粗细骨料取代率、水灰比的关系；此外，拟合出了以粗、细骨料替代率和水灰比为参数的再生混凝土配合比公式，给出了不同强度等级再生混凝土的配合比表。通过对28组再生骨料混凝土砌块砌体的试件进行受压性能试验，研究了砌体的破坏特征、受压强度、应力-应变曲线关系、弹性模量和泊松比，分析了砂浆强度和砌块强度对砌体受压性能的影响。结果表明：砌体抗压强度主要受砌块强度的影响，当砌块强度等级增高一级时，砌体的抗压强度提高了约55%；砂浆强度的提高会导致砌体抗压强度的增大，但是收益有限。经试验研究分析，再生骨料混凝土砌块砌体抗压强度的设计值可按《砌体结构设计规范》中提供的普通混凝土砌块砌体强度设计值进行取值。通过对40组再生骨料混凝土砌块砌体的抗剪性能试验，研究了抗剪砌体的破坏形态与抗剪强度，分析砂浆强度对砌体的抗剪强度的影响。结果表明：再生骨料混凝土砌块砌体与普通混凝土砌块砌体有着相近的受剪性能。砂浆强度是砌体抗剪强度最重要的影响因素，随着砂浆强度的增大而增长；当砂浆强度提高一个级别时，实测的砌体抗剪强度将增加8.7%。实测的再生骨料混凝土砌块砌体的抗剪强度值要小于规范公式计算的理论值，经分析给出砌体的抗剪强度均值的修正公式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 再生轻骨料混凝土砌块论文参考文献

[1].刘天奇.建筑废弃物再生骨料混凝土砌块力学性能及抗冻性试验研究[D].东北电力大学.2018

[2].董丽.建筑垃圾再生骨料混凝土砌块配合比及其砌体基本力学性能研究[D].郑州大学.2014

[3].王长生,黄军妺.一种建筑垃圾再生骨料混凝土砌块和其外墙外保温新体系[J].建筑砌块与砌块建筑.2010

[4].路振锋,姚谦峰,陈国新,黄炜.内填再生EPS轻骨料混凝土砌块生态复合墙体抗震性能试验研究[C].第二届结构工程新进展国际论坛论文集.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3606d92025a32b1cd87739de.html