# 浅论新农村建设中装配式居住建筑的适用性

陶汉荣

中安瑞宝建设集团有限公司528400

一、引言

1.党的十九大关于新农村建设的介绍

“建设社会主义新农村”，不是一个新概念，自上世纪50年代以来曾多次使用过类似提法；但在新的历史背景下，党的十九大报告提出要“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。建设社会主义新农村，是在全面建设小康社会的关键时期，以工促农、以城带乡的新阶段，统筹城乡发展，实行“工业反哺农业、城市支持农村”方针的具体化。

2.新农村建设的生活品质提升内涵

生活品质的提升，是人们日常生活的品味和质量的提升；包括：经济生活品质、政治生活品质、社会文化品质、社会生活品质和环境生活品质。由此可见，提升新时代农村居民的居住品质是新农村建设中一项重要的工作。

3.新农村建设中建设背景及建筑范畴（限定为多层及低层的居住建筑）

新农村建设中，一方面对原发展尚好的地区进行生活品质提升，另一方面对原欠发展地区进行定点帮扶、建设。原发展尚好的农村地区经济发展到一定阶段，受限于土地资源制约，可推行高密度多层住宅小区。原欠发展地区在政府统一安排下进行精准扶贫、异地搬迁等多形式工作，进行城镇化建设。

二、装配式结构体系简介

1.装配式建造的结构体系简介

装配式建筑，是预先制作构件在现场总装的建造方式下完成的建筑产品。

按照受力结构的材料类型，现阶段装配式建筑所采用的结构体系有：预制钢筋混凝土结构、钢结构、木结构及复合结构。

按照预制构件集成度，存在主体结构与围护结构的集成预制构件、主体结构与围护结构分离预制构件、立面装饰层及功能层与结构集成构件。

装配式建筑采用何种结构体系、预制构件集成形式及连接节点形式，取决于项目建筑物的使用功能、建筑高度、建筑物品质、建筑物立面及造型、构件生产条件、物料组织条件及施工技术水平等。

2.装配式钢筋混凝土结构体系

相对建筑物高度及组织实施综合难度，对主体结构构件的预制及围护结构构件的预制、构件集成度、连接节点选用在项目初步设计阶段明确并固定。

装配式高层钢筋混凝土主体结构可采用的实施类型有：叠合水平结构构件+全现浇竖向结构构件、叠合水平结构构件+叠合竖向结构构件、叠合水平结构构件+竖向结构中段预制浆锚/边缘现浇构件、预制水平结构构件+预制竖向结构构件。以上结构类型，预制构件之间的关键连接节点多为湿作业。存在混凝土浇筑效率较传统低，浆锚节点工艺对操作要求高，外墙拼缝防水保温的稳定性及耐久性要求高等特点。

装配式多层及低层钢筋混凝土结构可采用的实施类型有：预制水平结构构件+预制竖向结构构件、单元间水平构件与竖向构件一体化集成预制、外饰面、功能附加层与竖向构件集成。上述结构类型，预制构件之间的关键连接节点的湿作业量少，同时可选干式连接（螺栓、焊接）的优点。

3.装配式钢结构体系的简介

因钢结构房屋的主体结构大多数在工厂内使用机械制作，现场通过焊接、螺栓连接及铆钉连接等完成现场总装，在装配式领域具有独特优势。有以下实施类型方式：

重钢主体结构：钢柱+钢梁+预制钢筋混凝土板、钢柱+钢梁+叠合钢筋混凝土楼板、钢柱+钢梁+压型钢板叠合楼板、现浇核心筒+钢结构（包括钢管混凝土，钢箱混凝土等）

轻钢主体结构：轻钢龙骨结构、门式刚架轻型结构、集装箱型房等

围护结构：一体化幕墙型、一体化板材型、一体化墙型、轻钢龙骨墙等。

其中，应用于低层、高层、大跨度及重载的一般为重钢结构，多层居住建筑的多为轻钢结构。相对而言，钢结构具有自重轻、抗震看台风性能优良、开间灵活、可工厂批量化生产、建造速度快等优点，同时也存在连接节点的质量要求高、构件加工精度高、现场组装人员及组织安排要求高、需额外增加保温节能、防火及隔音等构造措施的特点。

4.装配式木结构体系的简介

在我国及国外，使用木材进行房屋建造具有悠久历史。国内传统木结构房屋主要对竖向柱、水平梁进行预处理及加工后，通过榫卯节点及有齿节点连接。竖向柱之间布设多道水平梁，外围护墙及内隔墙采用木条板、原木、竹藤编片固定于多道水平梁上，或砌筑砌体。国外木结构房屋多采用销及金属连接件进行连接，部件在工厂进行机械加工后预拼装成单元构件，运送至现场后使用机械进行单元构件总装成整体骨架，然后进行围护墙体及精装施工。

装配式木结构建筑的现场总装为干式作业，具有自重轻，抗震性能突出，碳排放量最低，节能环保，材料可回收更换的绿色建筑特性。同时亦存在材料性能离散性大，易燃，易虫害，易腐蚀，围护费用高，建筑物高度受限且国内原材料匮乏等不足。

在我国现阶段边远地区存在现代建材供应匮乏，历史上民众的居住习惯，民族特色及建造人员等因素，存在不少木结构建筑。在新农村大背景下，为改善边远地区民族地区的居住环境，政府进行统一房屋结构设计，民众就地取材建造多层房屋是提升建筑品质是一条可选择路径。

三、农村建设中传统施工与装配式建造的简单比对

现阶段农村的房屋建设多为“秦砖汉瓦”的建造方式，结构体系多为砖混结构及多层框架结构；存在现场物化劳动量大，人员生产率低下，采购的建材质量参差不齐，实体质量受限作业者自身因素等问题。致使成一栋三层的独栋建筑的建造需要大约3-4个月的时长，建筑物品质不高，造价难以降低。

相对传统建造方式，装配式建造方式的工期大为减短，现场湿作业物化劳动量及工序减少，减少人为因素对建造质量的影响，建筑品质宜有提升；具体比对分析如下表：

四、新农村建设中装配式建筑应用的建议

在新时代大背景下建设新农村，高效、高品质、绿色环境友好的进行建筑建造是大势所趋的选择。

针对新农村中高、中、低不同收入人群、聚点建设与提质建造不同实施形式、地域特色与共性需求差异。为达到高效、高品质、绿色环境友好的建设效果，宜发挥制度优势，由政府统筹、协调新农村建设中居住建筑类别较易统一设计进行工作，考虑现阶段需求与二次提质改造的需求、降低现场总装难度的条件下形成标准设计图集后大批量推广，并提供相应的扶持、奖励，降低建造成本。

由于个性需求的差异，在推广标准样式满足广大共性需求的同时，亦可充分利用现有装配式厂家的现有产品来满足中高端购买者需求。

考虑到新农村建设与城镇化建设的差异，新农村建设中人员聚集人数少于城镇区域人口规模，新农村建设的居住建筑宜为多层及低层建筑。结合前述分析结构类型分析，建议新农村的居住建筑的装配式建造宜为钢筋混凝土结构与轻钢结构，在国外资源能满足需求及地域特色的情况下，装配式木结构亦可成为选择之一。

参考文献：

[1]黄祖辉、张栋梁-以提升农民生活品质为轴的新农村建设研究-浙江大学学报（人文社会科学版）2008年第04期

本文来源: https://www.lw00.cn/article/364d031c37f17ea77dfb429c.html