# 建筑电气工程施工质量控制要点探析仇伟

关键词：建筑电气工程；施工质量；控制要点

在建筑工程整体施工过程中，电气工程具有十分重要的作用，其直接关联着建筑工程整体施工质量。近年来，随着科技的迅速发展，建筑也逐渐趋于现代化与智能化，这使得电气工程的重要性越来越显著，对电力施工提出了更高的要求，这就要求必须对电气工程施工质量进行严格的控制，以提升建筑工程中电气工程施工质量。

一、建筑电气施工质量控制的特点

在建筑电气施工中，不仅需要涉及到多种管线的安装，还需要安全接线盒以及线缆等装置，而且这些装置大都是位于墙体的内部，也就是说建筑电气工程具有隐蔽性特征，而且电气工程施工专业性较强，既涉及到土建专业，也涉及到电气专业，所以对于管、线、孔动的预埋安装是一项相对复杂的工作。换而言之，电气施工质量控制标准严格，难度较大，即便在施工中存在问题，也难以发现，所以返工难度较大。因此，随着建筑工程的发展，对电气施工质量的要求也就越高。

二、建筑电气施工质量控制现状

在建筑电气施工过程中，质量控制工作直接决定施工质量，对建筑单位的经济效益产生直接影响，只有质量控制工作达到相关标准，才能保证建筑电气施工质量。但是，目前部分建筑单位在建筑电气施工过程中存在较多问题，影响施工质量。主要包括以下几点:首先，在施工之前，建筑单位没有制定较好的质量控制方案，经常会出现施工程序不符合要求的现象，导致施工质量出现问题;其次，在建筑电气施工过程中，部分建筑单位的设计水平较低，导致电气安装过程出现不合理现象，施工质量无法达到相关标准;再次，部分建筑单位在施工过程中对质量检查工作不重视，在发现质量问题时，为了降低成本支出，对质量问题有所隐瞒，导致出现工程施工质量问题;最后，建筑单位的工作人员专业素质较差，不能利用新兴技术进行施工，并且无法较好完成的全程质量控制工作，工作人员思想道德观较差，经常为了自身利益做出有损施工质量与建筑单位经济效益的事情，这对建筑电气施工质量控制工作而言会造成较为不利的影响，建筑单位如果不能及早认识到自身错误，就会出现较多的建筑电气施工质量问题，出现较多不必要的问题。

三、建筑电气施工质量控制要点分析

1、施工准备阶段的控制要点。1）对于建筑电气工程的施工来说，人是施工的主体，要想控制施工质量，首先就要控制好施工人员的整体水平。所以建筑企业一定要选择一支高水平、高素质的施工团队，结合具体的的工程实际对施工人员进行培训，加强责任意识和安全意识，做好各个环节的交底工作，加强监督，提高施工质量。2）在施工之前，工程的设计部门、施工部门、管理部门、建设单位要详细谨慎地审核施工的具体方案，积极沟通交流，对设计图纸及方案中的疑问要及时解决。施工部门要做好图纸的二次审核，经过科学分析，尽量在保证施工质量，结合实际施工现场的前提下降低施工难度，制定科学可行的施工计划，对工程进度、人员规划、设备机具做出全局的统筹规划，同时根据实际施工需要灵活调配。结合设计方案和施工方案对施工人员要做好技术交底，并针对人员的流动性做好阶段性技术交底措施。3）对于任意一项工程来说，施工材料的质量控制都是非常关键的，它与整体工程的质量密切相关。在建筑电气施工中，必须对建筑材料进行严格的质量审查，对材料的材质、型号、规格等要仔细确认，避免不合格材料出现。同时确保施工机械设备的正常运转，出现问题及时检修，确保各项工序正常开展，不影响施工进度。

2、施工阶段的质量控制。由于电气工程的施工阶段设计的大量的关键技术，所以对施工阶段要严格控制施工质量。1）俗话说：没有规矩不成方圆。具体明确的施工规范和制度是质量控制的要点，它对施工的质量控制起到规范性作用。制度是进行一切活动的前提，所以必须要引进先进的管理理念，建立一套完善的施工质量控制制度，对工程进行高效管理。管理工作要结合施工实际和工程特点，对施工基础、施工过程、施工调试做到全程全面管理。2）由于建筑电气工程包括弱电电气工程和强电电气工程，所以在施工过程中一定要做好这两部分的协调工作，明确这两部分的界限和施工内容，并在图纸上明确标注，结合施工图纸合理分配人力资源，规划施工顺序。同时，由于电气工程的涉及专业领域较多，所以一定要协调好专业施工人员，做好技术人员、管理人员、施工人员之间的配合沟通，加强团队建设，控制施工质量，确保工程的顺利施工。3）工程施工的质量大部分决定于施工的技术。在具体施工中，要分清主次，结合具体工程的施工特点，提升施工人员的施工技术，确定施工工艺的要点，建立施工技术的管理机构，对施工技术、施工环节、施工工艺的全面有效管理，保证施工对安全、质量、成本等目标的实现。例如电网线路的漏电保护器，应该以30mA/s为标准来满足触电保护；防雷接地处理时，要严格控制防雷引下线、避雷链、均压环等环节的施工，避免漏焊；电力设备要结合具体的用电特点和用电负荷来选择不同的接地方式等等。同时严格控制施工中的隐蔽工程，如在敷设电缆时，要防止动力电缆影响控制电缆，所以要分开敷设，控制电缆的屏蔽要符合国家标准；预埋管道时，对管道的数量、规格、型号仔细检查，确保符合要求等。4）在施工过程中，监察工作已经成为确保建筑电气工程施工质量的重要途径和依靠，所以在具体施工中，应该结合实际施工特点和设计方案，建立施工质量的监察体系，做好施工各环节的设备检查和人员管理，包括具体工程工序的质量控制人员和职权、质量控制标准和程序，对质量检查列表统计，对出现的质量缺陷统计分析、及时反馈，从客观公正的角度对工程质量进行评定。对于施工的关键环节和薄弱环节要强化管理，如果对整个工程的整体控制存在困难，那么可以设置质量控制点，每个质量控制环节落实责任到人，保证每一个关键环节都达到质量要求。

3、施工调试阶段的质量控制。设备调试是对施工质量的综合性检验，整个调试过程要按照程序进行，严禁凭经验、感觉随便调试。主要针对电路、金属防雷区、运行设备、发电机与电源末端切换进行调试。首先对通电灯设备进行调试，然后按照图纸对安全保护设备和温度控制设备进行调试，同时有序检查其他场地的设备，确保满足设计要求。在整个调试阶段，由于涉及范围较广，专业性较强，所以需要专业人员共同合作。只有经过设备调试，才能确保工程竣工。

总之，建筑电气工程施工质量直接影响着整体工程质量，这就要求必须做好建筑电气工程质量控制工作，针对此，做好从电气工程施工准备阶段到项目施工阶段，再到后期检验阶段的质量控制措施尤其重要，并且还要选择适宜的电气材料与设备，施工人员也要严格依据相应的施工标准要求进行作业，以确保项目整体施工质量。

参考文献：

[1]骆士红.建筑电气工程安装技术要点分析及应用[J].城市建设理论研究，2016，（12）.

[2]李乾坤.新建筑电气工程安装全过程质量控制要点研究分析[J].建筑工程技术与设计，2015，（11）.

[3]梁志洪.建筑电气施工要点及安全管控措施分析[J].科学与财富，2016（08）.

[4]鲁明涛.建筑电气工程施工中的质量控制和安全管理强化策略探讨[J].装饰装修天地，2016（01）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/365ba666c9e96c132ea880f0.html