# 光束形变论文-张建云,陈帆,马骏,潘少华,魏聪

导读:本文包含了光束形变论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光光学,热形变,有限元法,光束质量

### 光束形变论文文献综述

张建云,陈帆,马骏,潘少华,魏聪[1]（2019）在《熔融石英基片热形变及其对光束质量的影响分析》一文中研究指出熔融石英基片受高能激光辐照后,受热产生的热形变会恶化系统出射的光束质量。为了研究光束质量的恶化情况,采用COMSOL有限元分析软件,建立了在连续高能激光辐照下熔融石英基片热形变分析模型,并针对基片在不同的夹持方式下的热形变进行了比较分析,得到了基片受热后的温度分布和形变分布情况,并利用VirtualLab软件定量分析了熔融石英基片热形变对光束质量的影响。结果表明,采用四周固定的方式,热形变量是最小的;基片的热形变会对光束质量造成影响,激光辐照时间越长,热形变量越大,对光束质量影响越大;当基片被激光辐照20s后,采用夹板固定的基片最大形变量达到415.90nm,光束质量因子M_x~2由1.0036恶化至1.4571;采用四周固定的基片最大形变量达到98.38nm,光束质量因子M_x~2由1.0036恶化至1.0064。这一结果对后续激光合束系统搭建以及光束质量优化有重要的指导意义。(本文来源于《激光技术》期刊2019年03期）

张建云,马骏,陈帆,潘少华,魏聪[2]（2018）在《熔融石英基片热形变及其对光束质量的影响分析》一文中研究指出利用COMSOL有限元分析软件,建立了在连续高能激光辐照下熔融石英基片热形变分析模型,并针对基片在不同的夹持方式下的热形变进行了比较分析。研究结果表明,采用四周固定的方式,热形变量是最小的。此外,还利用VirtualLab软件定量分析了熔融石英基片热形变对光束质量的影响。基片的热形变会对光束质量造成影响,激光辐照时间越长,热形变量越大,对光束质量影响越大。(本文来源于《第十七届全国光学测试学术交流会摘要集》期刊2018-08-20）

王金涛,程庭清,吴先友,江海河[3]（2015）在《导光臂中用凹面反射压缩发散角时光束形变的数值模拟及实验研究》一文中研究指出在医用激光技术领域中,对于高峰值功率激光以及中远红外波段激光,通常需要使用多关节导光臂将激光传输到患者治疗部位。光束无形变、发散角压缩是设计导光臂的基本要求。针对使用凹面反射镜对激光发散角进行压缩的方法,理论分析和数值模拟了它在压缩发散角过程中带来的圆形光斑退变为椭圆形光斑的现象以及补偿方案,并通过实验证实了补偿方案的可行性。(本文来源于《光学技术》期刊2015年06期）

胡小川,彭家琪,张彬[4]（2015）在《变形镜热形变及其对光束质量的影响分析》一文中研究指出在考虑中红外高反膜系的非均匀吸收情况下,利用ANSYS有限元分析软件,建立了带高反膜系的变形镜模型。定量分析了连续激光辐照下,变形镜的温升、热形变及其对光束质量的影响。研究结果表明,在使用有限元软件进行分析时,高反膜系的非均匀吸收不可忽略;变形镜极头间距越窄,热形变带来的波前畸变空间频率越高;当入射波前峰谷(PV)值与变形镜热形变面形PV值相差不大时,热形变带来的影响最明显;在总吸收能量一定的情况下,入射激光功率越大,热形变对光束质量的影响越明显。此外,针对不同的换热条件,讨论了变形镜热形变对光束质量的影响,进而针对热形变的产生机理,提出采用局部换热方式降低变形镜的热形变。(本文来源于《中国激光》期刊2015年01期）

阴素芹,张彬[5]（2010）在《体布拉格光栅形变对高斯光束质量平方因子的影响》一文中研究指出考虑热效应导致的体光栅表面形变引起体光栅背景折射率和周期的变化,进而引起体光栅介质介电常数的改变,对体光栅中传输的激光束特性的影响进行了研究。采用有限差分和稀疏矩阵的方法,对激光在有变形的体布拉格光栅中传输的波动方程进行数值迭代求解,并对激光束通过有形变的反射式体布拉格光栅后的功率反射比、光束束腰宽度、远场发散角和质量平方因子的变化进行了定量分析。结果表明,随着体光栅表面形变的增大,体光栅的功率反射比明显减小,输出光束的束宽、远场发散角和质量平方因子明显增大。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2010年09期）

罗震岳,刘旭,薛辉,沈伟东,顾培夫[6]（2009）在《薄膜-光栅混合结构中的古斯-亨兴位移与光束形变现象》一文中研究指出讨论了基于薄膜-光栅混合结构的导模共振滤光片中的古斯-亨兴位移与光束形变现象。模拟结果表明,这种结构可以产生入射光波长300倍量级的横向位移量,同时位移最大的波长上反射率也最大,因而便于实验观测与在实际应用中提高能量利用率。分别采用经典的稳态位相法以及基于高斯光束角谱展开的数值计算方法,计算了有限大小光束入射到薄膜-光栅结构后所产生的古斯-亨兴位移效应以及相伴的光束变形效应,着重讨论了入射光束腰斑大小对位移量的影响,这些数值模拟可为下一阶段的实验打下理论基础。(本文来源于《光学学报》期刊2009年08期）

罗道斌,李增生,刘香莲[7]（2006）在《双光束对称入射云纹干涉法测量物体的形变》一文中研究指出在阐述双光束对称云纹干涉法的基本原理基础上,分析了具体实现云纹干涉法的过程,理论上得到了云纹干涉法中入射光严格对称入射时和实验中非对称入射时两入射角所需要满足的入射条件。通过对云纹干涉法的理论分析,给出了测量应变分布的方法。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2006年21期）

黄傲,施柏煊,陈王丽华[8]（2002）在《检测薄膜压电形变的双光束探测干涉仪的设计》一文中研究指出为了检测压电薄膜的在电场作用下的微小形变,同时避免基底弯曲效应的影响,设计了一 种双光束探测干涉仪,通过反馈控制和锁相检测技术,实现了高稳定度、高分辨力的目标,最小可探测形变可达到0.001nm。系统采用计算机控制测量和数据处理,使测量更加便捷、准确。(本文来源于《光电工程》期刊2002年05期）

王书源[9]（1984）在《单光束激光散斑法分析桥梁形变》一文中研究指出用激光散斑干涉做为干涉计量手段的原理最早是由J.M.Burck和J.M.J.Tokarski在1968年提出来的~([1]),1972年E.Archbold和A.Ennos用单光束激光散斑法测量了物体的面内位移~([2])。由于这种方法具有精度高、非接触,无损测量以及设备简单、调节方便等优点,因此,得到了广泛的应用。(本文来源于《宁夏大学学报(自然科学版)》期刊1984年01期）

### 光束形变论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用COMSOL有限元分析软件,建立了在连续高能激光辐照下熔融石英基片热形变分析模型,并针对基片在不同的夹持方式下的热形变进行了比较分析。研究结果表明,采用四周固定的方式,热形变量是最小的。此外,还利用VirtualLab软件定量分析了熔融石英基片热形变对光束质量的影响。基片的热形变会对光束质量造成影响,激光辐照时间越长,热形变量越大,对光束质量影响越大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光束形变论文参考文献

[1].张建云,陈帆,马骏,潘少华,魏聪.熔融石英基片热形变及其对光束质量的影响分析[J].激光技术.2019

[2].张建云,马骏,陈帆,潘少华,魏聪.熔融石英基片热形变及其对光束质量的影响分析[C].第十七届全国光学测试学术交流会摘要集.2018

[3].王金涛,程庭清,吴先友,江海河.导光臂中用凹面反射压缩发散角时光束形变的数值模拟及实验研究[J].光学技术.2015

[4].胡小川,彭家琪,张彬.变形镜热形变及其对光束质量的影响分析[J].中国激光.2015

[5].阴素芹,张彬.体布拉格光栅形变对高斯光束质量平方因子的影响[J].强激光与粒子束.2010

[6].罗震岳,刘旭,薛辉,沈伟东,顾培夫.薄膜-光栅混合结构中的古斯-亨兴位移与光束形变现象[J].光学学报.2009

[7].罗道斌,李增生,刘香莲.双光束对称入射云纹干涉法测量物体的形变[J].科学技术与工程.2006

[8].黄傲,施柏煊,陈王丽华.检测薄膜压电形变的双光束探测干涉仪的设计[J].光电工程.2002

[9].王书源.单光束激光散斑法分析桥梁形变[J].宁夏大学学报(自然科学版).1984

本文来源: https://www.lw00.cn/article/373ab68363d28a33afeb6b99.html