# 甲基丙烯酸改性论文-张磊,唐晓菊,黄有荣,刘汝专,恭德飞

导读:本文包含了甲基丙烯酸改性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:骨水泥,聚甲基丙烯酸甲酯,磷酸钙,生物性能

### 甲基丙烯酸改性论文文献综述

张磊,唐晓菊,黄有荣,刘汝专,恭德飞[1]（2019）在《聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥及磷酸钙骨水泥的材料性能及改性的研究进展》一文中研究指出经皮椎体成形术和经皮后凸椎体成形术是目前外科治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折的主要治疗手段,而所使用的骨水泥材料主要有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥、磷酸钙骨水泥(CPC)、生物活性陶瓷骨水泥、硫酸钙骨水泥以及其他经过材料复合形成的新型骨水泥。目前,有关PMMA骨水泥及CPC的研究较多,应用最广泛,但其材料本身仍有大量缺陷,改良上述材料成为目前研究的热点和重点。本文主要针对这两种骨水泥在放热反应、骨传导性、生物力学强度、生物降解度、生物相容性、生物载药性方面的性能以及改性的研究进展进行综述。(本文来源于《广西医学》期刊2019年16期）

隋思源,倪国华,谢洪兵,林启富,赵彦君[2]（2019）在《不同气氛低气压电容耦合放电等离子体对聚甲基丙烯酸甲酯表面的改性》一文中研究指出利用低气压电容耦合放电等离子体对聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)表面进行亲水改性,对比分析了Ar、N_2、Air和O_2四种等离子体放电气体和不同放电功率对其表面的影响。采用静态接触角、原子力显微镜、X射线光电子能谱分别对PMMA表面亲水性、粗糙程度以及元素和官能团的组成进行了表征。以牛血清蛋白作为标准蛋白,检测处理后PMMA表面蛋白吸附量。结果表明,经等离子体处理后的PMMA表面亲水性和抗蛋白性能均有不同程度的改善,其中Ar等离子体主要起刻蚀的作用,N_2、Air和O_2等离子体在对PMMA刻蚀的同时,接枝的官能团对其表面性能的改变起到主导作用。当等离子体放电功率较低时,增加功率可以显着提高表面亲水性,且亲水性能的提高带动抗蛋白性能的增强。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2019年08期）

杜方凯,李梦汝[3]（2019）在《甲基丙烯酸乙酰乙酰氧基乙酯改性丙烯酸酯乳液压敏胶的制备及其性能》一文中研究指出采用预乳化半连续工艺合成了乙酰乙酰氧基丙烯酸酯压敏胶乳液,以乙二胺为交联剂对其进行了交联改性。探讨了交联单体甲基丙烯酸乙酰乙酰氧基乙酯(AAEM)用量对乳液及胶膜压敏粘接性能的影响。研究结果表明:随着AAEM含量的增加,乳液的粒径变大,乳胶膜耐水性能显着提高。当AAEM用量为单体总量的3%(wt,质量分数)时,所制备的压敏胶带具有很好的压敏粘接性能平衡和耐高温性能。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年08期）

罗荣森,曹正霖,禤天航,付忠泉,陆伟豪[4]（2019）在《聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥联合改性骨粉在骨质疏松性椎体压缩骨折中的应用效果》一文中研究指出目的观察聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥联合改性骨粉在骨质疏松性椎体压缩骨折(OVCF)中的应用效果。方法选择46例拟行经皮椎体成形术(PVP)治疗的OVCF患者,分成观察组与对照组各23例。观察组术中采用PMMA骨水泥联合改性骨粉进行伤椎填充,对照组术中仅采用PMMA骨水泥进行伤椎填充。记录术后随访期间两组患者相关并发症的发生情况,并比较两组患者术前、术后2 d、术后半年及末次随访时伤椎Cobb角、疼痛视觉模拟量表(VAS)评分及Oswestry功能障碍指数(ODI)评分。结果两组患者均顺利完成手术,观察组术中均无骨水泥渗漏,对照组术中有3例出现骨水泥渗漏。两组患者术后均未发生排斥反应、骨水泥毒性、肺栓塞、感染等并发症发生。随访期间观察组无邻椎骨折发生,对照组出现2例邻椎骨折。两组的Cobb角、VAS评分及ODI评分比较,差异均有统计学意义,均有随时间变化的趋势,且观察组术后上述指标改善优于对照组(均P <0. 05)。结论 PVP术中采用PMMA骨水泥联合改性骨粉进行伤椎填充的疗效优于单纯使用PMMA骨水泥填充,安全性高,术后邻椎再发骨折风险低。(本文来源于《广西医学》期刊2019年14期）

吴娟,朱宏阳,梅平,陈武,李中宝[5]（2019）在《聚甲基丙烯酸甲酯改性纳米SiO_2及其Pickering乳液稳定性》一文中研究指出采用γ-甲基丙烯酰氧基丙基叁甲氧基硅烷(MPS)对亲水型纳米SiO_2改性得到了MPS-SiO_2纳米粒子,将MPS-SiO_2纳米粒子进一步通过甲基丙烯酸甲酯(MMA)改性得到了PMMA-SiO_2纳米粒子。傅里叶转换红外光谱分析(FT-IR)和接触角测试表明纳米SiO_2改性成功。以亲水型纳米SiO_2、MPS-SiO_2、PMMA-SiO_2、疏水型纳米SiO_2 4种粒子作为乳化剂制备Pickering乳液,研究了油水比(体积比,全文同)、纳米SiO_2浓度、pH值、盐浓度对Pickering乳液稳定性的影响。结果显示:静置24 h后,油水比为1∶1时,质量分数为1%的亲水型纳米SiO_2、MPS-SiO_2、PMMA-SiO_2制备的乳液剩余体积分数依次为48%、80%、76%,表明2种改性后的纳米SiO_2的乳化性能显着增强;亲水型纳米SiO_2、MPS-SiO_2、PMMA-SiO_2制备的Pickering乳液最佳油水比为1∶1,疏水型纳米SiO_2制备的Pickering乳液最佳油水比为1∶2;4种纳米SiO_2粒子的乳化性能均随着其浓度的增加而增强;与其他3种粒子相比,PMMA-SiO_2制备的Pickering乳液受pH、盐浓度的影响较小。(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

夏艳平,郑康,纪波印,马文中,陈慧蓉[6]（2019）在《聚甲基丙烯酸甲酯/聚乙二醇单甲醚接枝共聚物的制备及对聚偏氟乙烯微孔膜的亲水改性》一文中研究指出采用自由基聚合的方法制备了聚甲基丙烯酸甲酯/聚乙二醇单甲醚两亲性接枝共聚物(C-MMA/MA-MPEG),并用两亲性共聚物C-MMA/MA-MPEG对聚偏氟乙烯(PVDF)进行亲水性改性制备微孔膜。使用傅里叶变换红外光谱、核磁共振碳谱和凝胶渗透色谱对接枝共聚物结构和相对分子质量进行表征与分析,当MA-MPEG的摩尔含量为10%时,接枝聚合物的接枝率提高到8.9%,相对分子质量分布基本相同,稳定在2.0左右;用差示扫描量热仪对PVDF膜的热性能进行测试,PVDF微孔膜的熔融温度变化不明显,当C-MMA/MA-MPEG-4的添加量为20%时,结晶温度下降了8℃;用扫描电镜以及接触角测量仪对PP膜表面形貌结构与亲水性能进行测试,结果表明,其随改性剂用量的增多,亲水性得到提高,微孔膜的孔隙率也得到增大,当改性剂添加量为20%时,接触角降低到59.5°。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2019年07期）

王笑鸽[7]（2019）在《基于官能化POSS改性聚甲基丙烯酸树脂的制备与研究》一文中研究指出近年来,有机材料与无机材料的发展备受挑战,为保留原有材料质轻、透光性好、刚性强、密度小等优点并改善其性能的缺陷,有机/无机纳米改性材料应运而生。笼型低聚倍半硅氧烷(POSS)是一种由硅氧相间的核与有机基团的壳构成的纳米粒子,其拥有较低的表面能以及良好的耐热性,可作为一类新型的聚合物材料的基料。POSS依据Si原子上连接的有机官能团的活性,可通过聚合、接枝、表面键合及物理共混等多种方式引入聚合物材料中,使聚合物在力学性能、热性能、光学性能和磁性能等方面得到显着提升,从而在分子层面实现真正的有机-无机纳米杂化材料的合成。基于此,具体的研究内容和结果如下:(1)采用共水解法合成了七辛基甲基丙烯酰氧丙基POSS(T_8~(MA/7O)-PO SS)和七异丁基甲基丙烯酰氧丙基POSS(T_8~(MA/7i)-POSS)以及完全水解法合成了季铵碱POSS(POSS~-·8N~+(CH_3)_4),通过FT-IR、~1H-NMR、~(29)Si-NMR和MS的表征方法证实了叁种POSS具有实验预期的分子结构。从XRD图中可看出,T_8~(MA/7i)-POSS与POSS~-·8N~+(CH_3)_4都具有规整的晶体结构,且从TEM和SEM图可直观地看到T_8~(MA/7O)-POSS分子呈球形,T_8~(MA/7i)-POSS分子呈四角星形,POSS~-·8N~+(CH_3)_4分子呈扁球状。TGA测试结果表明了T_8~(MA/7O)-POSS与T_8~(MA/7i)-POSS均具备良好的热性能,而POSS~-·8N~+(CH_3)_4的热稳定性一般。(2)通过二次共聚的方法,以AIBN为引发剂,首先采用甲基丙烯酸甲酯(MMA)合成预聚体,而后加入T_8~(MA/7O)-POSS,制备了一系列PMMA-co-T_8~(MA/7O)-POSS聚合物材料。FT-IR、~1H-NMR、XRD和XPS等表征手段表明POSS已与PMMA形成杂化的聚合物结构,且聚合物属于无定形态结构,内部含有C、O、Si叁种元素。断面SEM图可看出聚合物的冲击断裂面呈鳞片状断面,表面粗糙不平且内部包含颗粒状微结构;通过AFM测试发现,聚合物膜的平均粗糙度Ra和均方根粗糙度RMS均因POSS的加入受到影响。据TGA和DSC结果易知,经POSS改性后,聚合物的热稳定性及玻璃化转变温度(Tg)均得以改善。聚合物的光学性能随着POSS含量的增加呈现下降趋势,当T_8~(MA/7O)-POSS含量为15%时,聚合物材料的力学性能最佳。对比T_8~(MA/7O)-POSS的含量为15%的一次共聚物与二次共聚物发现,虽然一次共聚物的热稳定性与Tg较高,但其力学性能及光学性能略有降低。(3)在引发剂BPO的作用下,选择甲基丙烯酸甲酯(MMA)和T_8~(MA/7i)-POSS合成预聚体,利用二次共聚的方法制备了一系列PMMA-co-T_8~(MA/7i)POSS聚合物材料。FT-IR、~1H-NMR、XRD和XPS证实PMMA分子链段中已接枝了POSS,且聚合物属于无定形态结构、不存在结晶现象,其内部包含C、O、Si叁种元素。SEM和AFM图分析可知,聚合物的冲击断面为明显的层状断裂面,表面含有微粒结构,表面粗糙度受到POSS加入的影响。TGA、DSC和力学性能测试结果说明,聚合物的热稳定性和Tg得到提高;当T_8~(MA/7i)-POSS含量为9%时,力学性能最佳。然而透光性测试表明其光学性能因POSS加入略有下降。一次共聚时加入应用量为9%的T_8~(MA/7i)-POSS,与同含量的二次共聚物相比,一次共聚物的热稳定性与Tg明显升高,但光学性能与力学性能明显下滑。(本文来源于《陕西科技大学》期刊2019-06-01）

王增林,马珍福,陈静哲,孙德旭,孙金峰[8]（2019）在《单甲基丙烯酸锌改性氢化丁腈橡胶老化过程的力学性能演变及其老化动力学》一文中研究指出以单甲基丙烯酸锌(HZMMA)为反应型增强剂,制备了HZMMA改性的氢化丁腈橡胶(HNBR)复合材料,研究了无氧、高温条件下HNBR复合材料老化过程的力学性能演变、老化行为及其老化动力学。结果表明,在180℃和200℃的老化温度下,老化前期HNBR/N 990/HZMMA、HNBR/HZMMA复合材料的拉伸强度有所增加,出现极值现象;随着老化时间的延长,材料的拉伸强度呈现逐渐下降的趋势,HNBR/HZMMA复合材料的拉伸强度下降较为缓慢。建立了HNBR/HZMMA复合材料的老化动力学模型,依此模型预测该材料在150℃下的使用寿命超过3年,HNBR/HZMMA复合材料具有优异的耐热老化性能。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊2019年03期）

隋思源[9]（2019）在《等离子体表面改性聚甲基丙烯酸甲酯及其抗菌抗蛋白吸附性能研究》一文中研究指出生物医用复合材料是由基体和增强材料复合而成的生物医学材料,具有机械强度高和化学性质稳定的特点,主要用于人体组织的修复和器官的替代。PMMA材料由于其组织排异小、耐生物老化,是医用复合材料常用的基体材料。随着医用复合材料的发展,医学领域对材料使用寿命的要求越来越高,对减少细菌感染和降低局部炎症也提出了更高的需求。等离子体材料处理技术具有不损伤材料本体,对材料表面性能提高显着的特点,在医用高分子材料改性领域得到越来越多的关注。等离子体表面处理能够提高材料表面的亲水性,增强组分间粘接强度,延长复合材料的使用期限;另一方面能够降低蛋白质在表面的吸附量,减少细菌滋生的几率。本论文工作中应用低气压电容耦合等离子体,在不同工作气氛下进行PMMA的表面改性,分析等离子体输入功率对亲水性、抗菌抗蛋白吸附性能的影响,研究了等离子体处理对材料表面改性的物理化学机制。主要工作及实验结果如下:(1)以空气作为等离子体工作介质,分析了处理时间、放电功率对PMMA表面性质的影响。结果表明,空气等离子体处理能够提高PMMA的亲水性和抗菌抗蛋白性能。当等离子体处理时间小于100 s时,PMMA表面亲水性随着处理时间的增加而增强,之后趋于稳定。当放电功率低于100 W时,增大放电功率对PMMA表面亲水性增强效果明显;继续增大放电功率,对其润湿性影响效果不大。PMMA表面亲水性增强的同时,其表面抗细菌粘附生长和抗蛋白吸附的性能也得到了提升。(2)为了探究空气等离子体中氮和氧的作用,分别以Ar、N2和02作为工作气体,研究放电等离子体对PMMA表面性能的影响及主要作用因素。结果表明,处理后样品表面的亲水性和抗菌抗蛋白吸附性能均有不同程度的改善。Ar等离子体中,物理刻蚀作用占主导。N2和O2等离子体中,物理刻蚀作用发生的同时,反应接枝对表面性能的改变起到主导作用。当等离子体放电功率较低时,提高输入功率可以显着提高表面亲水性,且亲水性能的提高促进了抗菌抗蛋白吸附性能的增强。(3)为了进一步改善PMMA表面抗菌抗蛋白吸附性能,研究了 O2和CF4等离子体中对其表面性能的影响。结果表明,O2/CF4等离子体结合了 O2、CF4等离子体的处理优势:O2等离子体处理对表面亲水性的增强,CF4等离子体对表面抗菌抗蛋白吸附性的增强。O2/CF4等离子体处理后,PMMA并未表现出CF4等离子体处理后的表面疏水性,依旧有较好的亲水性,同时抗菌抗蛋白吸附性优于O2等离子体处理的表面。(本文来源于《安徽大学》期刊2019-05-01）

郭培培,宫铭,杨英,边雷,郭琪[10]（2019）在《聚甲基丙烯酸改性活性炭的制备及其吸附高氯酸铵的研究》一文中研究指出通过表面引发接枝聚合将甲基丙烯酸接枝聚合到活性炭表面,用于处理高氯酸铵污染水的研究。结果表明,改性活性炭吸水率明显提高,高氯酸铵吸附量2. 28 mg/g,吸附平衡时间10 min。与活性炭相比,吸附量提高了2. 2倍,吸附平衡时间降低了60%。(本文来源于《应用化工》期刊2019年01期）

### 甲基丙烯酸改性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用低气压电容耦合放电等离子体对聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)表面进行亲水改性,对比分析了Ar、N_2、Air和O_2四种等离子体放电气体和不同放电功率对其表面的影响。采用静态接触角、原子力显微镜、X射线光电子能谱分别对PMMA表面亲水性、粗糙程度以及元素和官能团的组成进行了表征。以牛血清蛋白作为标准蛋白,检测处理后PMMA表面蛋白吸附量。结果表明,经等离子体处理后的PMMA表面亲水性和抗蛋白性能均有不同程度的改善,其中Ar等离子体主要起刻蚀的作用,N_2、Air和O_2等离子体在对PMMA刻蚀的同时,接枝的官能团对其表面性能的改变起到主导作用。当等离子体放电功率较低时,增加功率可以显着提高表面亲水性,且亲水性能的提高带动抗蛋白性能的增强。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 甲基丙烯酸改性论文参考文献

[1].张磊,唐晓菊,黄有荣,刘汝专,恭德飞.聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥及磷酸钙骨水泥的材料性能及改性的研究进展[J].广西医学.2019

[2].隋思源,倪国华,谢洪兵,林启富,赵彦君.不同气氛低气压电容耦合放电等离子体对聚甲基丙烯酸甲酯表面的改性[J].真空科学与技术学报.2019

[3].杜方凯,李梦汝.甲基丙烯酸乙酰乙酰氧基乙酯改性丙烯酸酯乳液压敏胶的制备及其性能[J].化工新型材料.2019

[4].罗荣森,曹正霖,禤天航,付忠泉,陆伟豪.聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥联合改性骨粉在骨质疏松性椎体压缩骨折中的应用效果[J].广西医学.2019

[5].吴娟,朱宏阳,梅平,陈武,李中宝.聚甲基丙烯酸甲酯改性纳米SiO_2及其Pickering乳液稳定性[J].广西师范大学学报(自然科学版).2019

[6].夏艳平,郑康,纪波印,马文中,陈慧蓉.聚甲基丙烯酸甲酯/聚乙二醇单甲醚接枝共聚物的制备及对聚偏氟乙烯微孔膜的亲水改性[J].高分子材料科学与工程.2019

[7].王笑鸽.基于官能化POSS改性聚甲基丙烯酸树脂的制备与研究[D].陕西科技大学.2019

[8].王增林,马珍福,陈静哲,孙德旭,孙金峰.单甲基丙烯酸锌改性氢化丁腈橡胶老化过程的力学性能演变及其老化动力学[J].合成橡胶工业.2019

[9].隋思源.等离子体表面改性聚甲基丙烯酸甲酯及其抗菌抗蛋白吸附性能研究[D].安徽大学.2019

[10].郭培培,宫铭,杨英,边雷,郭琪.聚甲基丙烯酸改性活性炭的制备及其吸附高氯酸铵的研究[J].应用化工.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/37d01346b1b26be682946d90.html