# 10kV配网故障停电原因及处理措施探讨

（广东电网有限责任公司中山供电局广东中山528400）

摘要：在现代社会中，电力是极为重要的能源，在人们的生活中发挥着重要的作用，对人们的生活质量提升十分重要，所以在新时期，我国的配电网建设就十分关键，配电网的建设质量等对于人们的用电安全和稳定性都会产生至关重要的作用。在配电网络建设中，10KV配网在人们的生活中发挥着重要的作用，但是其运行的过程中很容易发生各种故障，尤其是停电故障，给人们的生活带来极大的不便，所以本文就针对10kv配网停电故障进行分析，并寻找解决的对策。

关键词：10kV配网；停电故障；原因分析；解决对策

10kV配网是我国的配电网络中极为重要的组成部分，对人们的生活有重要的影响，随着我国的电网体系建设不断完善，10kV配网也得到了相当的完善和发展，其配电的质量和安全显著提升，但是稳定性方面仍然存在很多的问题，在人们的使用过程中，经常会发生停电故障，给人们的生活带来极大的不便，所以对10kV配网的停电故障进行分析并解决，是促进我国电力事业发展的重要方法，也是提升人们生活质量的重要途径。

一、10kV配网故障停电的主要原因

1、外力破坏

在配网故障中，外力的因素是十分重要的因素，在配电网的使用过程中，经常会受到外部因素的影响产生故障，很多的配网建设的操作和材料等都十分符合规范，但是在运行的过程中仍然有可能发生停电故障等，这就是外力的影响。比如说，在电缆周围施工，挖坑、钻孔等地面施工会对配网的质量产生影响，在城市中的高空作业或者建筑的施工增多，在施工的过程中也许会对电缆造成影响，农村地则是由于当地可能会出现堆积草木等情况，过高的草木就会使得对配网的安全性和稳定性产生影响。

2、雷击跳闸

跳闸是配网故障停电的主要原因之一，在人们的生活中，该问题也是最常见的停电原因。我国属于热带和亚热带级季风气候，夏季炎热多雨，而且多雷雨，这给我国的配网安全造成了比较大的影响，尤其是现在我国的很多电网建设都是高空架设，这就使得电路对于雷电的反应十分敏感，在雷电天气中，雷电感应就会使设备承受的对地电压大于其耐受值，于是就会发生短路，还有的比较危险的情况就是高空的线路直接受到雷击，这样会产生严重的事故。所以很多的线路为了保证其安全性，都会在感应到雷电时就启动保护系统，线路外部的绝缘子就会在雷电天气中发生跳闸现象，造成停电。

3、小动物影响

小动物对于线路的影响也十分大，小动物无处不在，小动物在运动的过程中，可能会对电路产生影响。小动物在夏季比较活跃，在城市中，老鼠是对线路造成影响最大的动物，在室外，除了老鼠之外，麻雀等鸟类也会对线路产生影响，在户外的铺设电缆周围，由于不能大兴土木，周围经常会被用于堆放垃圾，加上带电设备在使用的过程中会放出热量，造成局部温度升高，这些都会吸引很多的小动物。在户外，老鼠的数目更多，很多的老鼠都会在电线上攀爬和跳跃，部分电气设备比如配电柜等，如果密封状况不良，就很有可能会有老鼠进入。另外，在户外的线路中，也包括很多的高空架设的电线，这些电线暴露在空中，容易受到鸟类的影响，很多的鸟类都喜欢在电线杆上筑巢，筑巢时使用的树木枝干和草叶等，也会对线路的使用造成影响。

4、用户设备故障

在我国的配网系统中，包括了公用设备和专用设备，公用设备主要指的是供电部门安装用于送电等的设备，专用设备指的是专用的变压器、开关柜和线路设备等，配网的故障停电除了是因为公用设备发生故障之外，还可能是因为用户的专用设备发生了故障，在专用设备发生故障时，其维护主要是由设备的使用者进行的。现在的用电设备都是几户住户的设备联系在一起，这样一旦某个设备发生了故障，系统就会自动开启隔离开关，将其对应的几户设备都进行隔离处理，防止问题的扩大，这样就会造成其他的住户发生停电问题。

5、配网设备故障

配网设备的质量对于配网的质量和稳定性也有重要的作用，配网设备的常见问题主要包括设备的质量问题和老化问题。质量问题是因为在采购设备时没有对质量进行检查，老化问题是设备使用的时间比较长。现在的很多的配网设备其本身就存在一些质量问题，但是在采购时，采购人员并没有对其进行认真的检查，很多的设备在运行一段时间之后就暴露出了很多的问题。

二、10kV配网故障停电的解决措施

1、加强线路沿线的施工监控

针对线路因外力造成的故障，需要加强对线路的监控和管理，对线路所在的位置设置警示牌，避免人们在该处施工，在进行施工时，政府的相关部门要先对施工地点周围的配电线路进行检查，标示出线路所在的位置和区域，通知施工人员避开该区域，或者在周围设置比较醒目的提示牌，警示施工队伍。政府部门要加强对施工单位的宣传，对于线路的安全知识进行宣传，减少施工对线路的影响。另外，也要加强对社会民众的宣传，要向民众普及线路安全的重要性，鼓励民众自觉保护线路。在日常也要加强对线路的检查和维护，对线路周围的建筑和树木等也要进行检查，防止高度过高对架设的线路造成影响。

2、提高防雷和绝缘水平

雷电对于线路的安全性和稳定性有重要的影响，所以要想办法提高线路的防雷和绝缘水平，要在空旷的线路上加设防雷设备或者避雷器，提高线路的耐雷性，加强对线路绝缘子的检查，及时发现质量差的绝缘子，提高绝缘的效果，在线路的周围也要加设防雷装置，或者加强对地连接，将雷电的影响降到最低。

3、防止小动物的破坏

对于小动物活动造成的设备故障，可以通过很多的方式避免，其中，对于户外的线路，要注意加上绝缘保护套，尤其是一些有外露接头或者线路接头的位置，或者是将一些线路、设备改为绝缘性比较强的种类，避免小动物在活动时对其产生影响。要注意对配电箱和其他密封设备的管理，要保证密封性，防止小动物进入，最后对于电线杆等，可以在其上安装防鸟物件。

4、加强对用户的宣传

用户的专用配电设备对于线路的配电安全有比较重要的作用，所以政府的相关部门要加强对用户的宣传，要让用户了解配网安全的重要性，还要对用户的设备和线路进行定期的检查，查看是否存在故障，发现的故障及时消除；另外，对于用户的用电习惯也要进行规范，很多的用户都习惯在插板上插另一个插板，这种用电方式会造成比较严重的用电安全隐患，增加线路的负荷，很容易发生故障。

5、加强对设备的运行维护

设备的质量和安全对于配网的稳定性有重要的影响，所以在电网的日常运行中要加强对其的检查和维护，降低停电的发生概率。在平时加强对设备的管理，要能够保证设备正常的运行，在采购相关的设备时要注意加强对其质量的监督，要保证质量过关，在运行了一段时间之后也要及时更换老化的设备，防止设备在使用时发生故障。

结束语：我国的现代化建设中电力系统的建设是十分重要的，尤其是电网的建设和完善，10kV配电网是人们日常生活中比较常用的配网，对人们的用电安全和稳定性有重要的影响，所以对于常见的故障停电问题要及时分析和解决。

参考文献：

[1]云淮.10kV配网故障停电原因分析及解决对策[J].山东工业技术，2017，（17）：211.

[2]崔椿洪.10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究[J].科技风，2016，（20）：122.

[3]郭美君.探讨10kV配网故障停电原因以及提高可靠性的措施[J].通讯世界，2016，（20）：102-103.

[4]刘旸.10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究[J].科技传播，2016，8（16）：202-203.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/37fbcdb08afe226321871e85.html