# 单脉冲跟踪论文-冯林高

导读:本文包含了单脉冲跟踪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:航天测控,球面相控阵,单脉冲测角,角跟踪

### 单脉冲跟踪论文文献综述

冯林高[1]（2019）在《一种全空域电扫球面相控阵单脉冲角跟踪方法》一文中研究指出针对目前全空域球面相控阵测控系统在过顶跟踪时存在跟踪性能下降的问题,对角跟踪系统进行建模分析,得出了常规角跟踪系统过顶性能下降原因,提出了一种基于叁维直角坐标系表示的方向矢量角跟踪方法。该方法通过优化角跟踪系统架构,设计合适的角跟踪环路滤波器参数,能够避免常规角跟踪方法跟踪变量的非线性转化,从而实现对全空域无盲区稳定跟踪。仿真验证显示该方法在全空域均有很好的跟踪性能,具有较好的工程应用价值。(本文来源于《电讯技术》期刊2019年11期）

杨卓凯[2]（2019）在《基于正交0/π调制的单脉冲跟踪接收机研究》一文中研究指出针对单脉冲单通道跟踪系统,提出一种基于正交移位一点相关包络检波技术的正交0/调制方案,提高了跟踪系统的精度。在信噪比为8 dB的条件下,和差通道相位差范围在[-20 20]变化时,测角误差百分比可控制在1/10以内。当和差通道相位完全一致,信噪比范围在[0 10]dB时,测角误差百分比可控制在3‰以内。相比于传统0/π调制方案和四相调制方案,正交0/π调制方案测角误差百分比提高50%。(本文来源于《现代导航》期刊2019年05期）

杨和,翟恒峰,秦轶炜,梁艳[3]（2019）在《单脉冲角跟踪雷达拖曳式干扰角分离方法》一文中研究指出对拖曳式诱饵干扰机理进行详细分析的基础上,从目标与诱饵的空间特性角度出发,利用空间谱估计技术提出基于波束域的等距多目标超分辨方法,实现拖曳式诱饵和目标角度维分离。同时,考虑诱饵与目标信号的相干性,采用了Toeplitz矩阵近似化方法进行信号解相干。通过计算机仿真对算法的有效性进行了验证,同时仿真结果为后续进一步对抗拖曳式干扰提供了研究思路。(本文来源于《电子信息对抗技术》期刊2019年02期）

王宏力,许强,何星,由四海,何贻洋[4]（2018）在《基于强跟踪滤波的单脉冲星/惯性/星光组合导航算法》一文中研究指出在惯性/星光组合导航的基础上,将脉冲星的脉冲到达时间差作为新增观测量,设计了单脉冲星/惯性/星光组合导航算法,并通过引入强跟踪滤波,解决了算法中X射线脉冲星导航对位置、速度误差校正效果不明显的问题。介绍了导航算法中使用的带有次优渐消因子的强跟踪滤波器基本原理;设计了组合导航系统的基本方案及状态方程和观测方程;通过数值仿真分析,证明单脉冲星/惯性/星光组合导航可以实现位置、速度误差的有效补偿,而且使用强跟踪滤波的导航效果明显优于使用传统扩展卡尔曼滤波的导航效果。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2018年12期）

尚朝轩,赵杨,韩壮志,韩宁[5]（2018）在《信号级单脉冲跟踪雷达仿真系统设计与实现》一文中研究指出针对跟踪雷达仿真系统中仿真粒度与跟踪控制反馈难以兼容的问题,基于System Vue仿真平台,构建完整的信号级的单脉冲跟踪雷达仿真系统。围绕仿真系统的设计需求,对仿真系统进行了分层,构建了仿真框架,将仿真过程中的关键环节与技术进行了剖析,并给出了在信号级仿真条件下,加入距离、角度跟踪环路之后的仿真结果,验证了整个单脉冲雷达仿真系统的可行性。该系统的实现对于信息化战争条件下单脉冲雷达的系统设计、装备发展论证、装备试验鉴定及评估以及作战训练及演练具有重要意义,为未来进一步完善与推进数字雷达仿真系统奠定了基础。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2018年03期）

闫丰[6]（2017）在《一种宽频带双圆极化单脉冲自跟踪馈源设计》一文中研究指出给出了一种宽频带双圆极化单脉冲自跟踪馈源的设计方法。该馈源采用六单元对数周期单极子型式,由波束形成网络合成,可实现左右旋圆极化和差波束,从而可实现抛物面天线单脉冲跟踪。实测结果表明,该馈源实现了宽频带自跟踪的独特优点,证明了设计的可行性。(本文来源于《河北省科学院学报》期刊2017年04期）

王中奎[7]（2017）在《单通道单脉冲扩频角跟踪系统信号检测技术研究》一文中研究指出单通道单脉冲技术可以解决多通道传输系统中的相位不一致与增益偏差问题,并可节约大量的设备资源,在天线角跟踪系统中具有很高的实用价值。在单通道单脉冲角跟踪系统中,当天线波束较窄时,为了获得更好的通信质量,接收机的天线波束需精确地对准发射天线波束并能够实时地跟踪目标信号。因此,对单通道单脉冲角跟踪系统中角误差信号的同步与检测技术进行研究具有重要的意义。本文重点研究了单通道单脉冲角跟踪系统中扩频角误差信号的捕获及跟踪技术,与不同单通道合成方式下、不同信号调制方式条件下扩频角误差信号的检测技术。本文的主要研究工作如下:1.对扩频角误差信号的捕获技术进行了研究。给出了串行捕获方法、部分并行捕获方法和基于FFT的并行码相位方法的基本原理,并对它们的捕获性能进行对比分析;同时,设计了一种结合叁点二次差值算法的并行码相位优化捕获方案,并在0/?调制单通道单脉冲系统中对所提捕获方案的性能进行了仿真验证及分析。性能仿真表明,在信噪比为-18dB时,该方案可获得90%以上的信号捕获概率。2.对扩频角误差信号的载波跟踪与码跟踪技术进行了研究。分析了扩频角误差信号的特点并论证了科斯塔斯环对其进行跟踪的可行性,给出了一种基于锁频环级联锁相环和延迟锁定环路的相位跟踪方案。通过性能仿真分析可知,在系统残留频偏为500Hz的条件下,当信噪比为-18dB时,该相位跟踪方案能够获得良好的跟踪性能。3.对扩频角误差信号的检测技术进行了研究。给出了不同单通道合成方式及不同数据调制方式条件下的扩频角误差信号的检测方法,并建立了单通道单脉冲系统的仿真模型。在采用UQPSK调制方式的0/?调制单通道单脉冲系统中,利用高阶累积量方法对所用的数据信号调制方式进行识别,给出了一种角误差信号的检测方案,同时仿真及分析了UQPSK信号的功率因子对特征参数提取和调制方式识别概率的影响,并给出了能够准确识别UQPSK调制信号的功率因子范围。4.针对四相调制单通道单脉冲系统中角误差信号的检测问题,给出了一种移位一点相关检测算法,对角误差信号的包络进行估计。在该方法中,利用数据信号和高斯噪声的相关特性对系统中的噪声干扰进行抑制。性能仿真表明,该方法可获得较好的角误差信号检测性能。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-06-01）

杨芝[8]（2017）在《单脉冲跟踪测量雷达仿真》一文中研究指出单脉冲跟踪测量雷达是一种常用的火控和测控雷达,其广泛应用于空间探测、靶场测量和武器控制等领域中。随着电磁环境的日益变化,对单脉冲跟踪测量雷达的性能要求也在不断提高,而在实际中雷达系统耗费资源巨大,并且无法快速适应需求变化。随着信息化技术的快速发展,将计算机仿真技术应用于雷达系统中可以有效地降低研究成本,提高雷达的更新换代能力。本文结合Matlab Simulink仿真平台来完成单脉冲跟踪测量雷达仿真系统的搭建,仿真系统主要完成在距离维、方位维和俯仰角维以及速度维的四维跟踪。首先对仿真系统进行相应的需求分析,根据需求分析来得到系统仿真模块,包括发射机、环境、天线、接收机、信号处理机以及测量机等模块。其次根据各模块的数学模型编写M语言程序,并对其进行封装、调试和校验,完成标准化模型库的建立。然后将建立的标准化模型库进行功能分级,以降低系统的设计难度,同时增强仿真模型的可重用性。最后按照自下而上的设计方式和雷达信号流向对各模块进行连接,完成单脉冲跟踪测量雷达系统的搭建。单脉冲跟踪测量雷达的大致工作过程为:根据导引信息,使天线波束指向目标附近,并进行小范围搜索;当检测到目标后,系统则进入跟踪状态,通过距离跟踪回路、伺服系统以及速度跟踪回路完成对目标距离、方位角、俯仰角以及速度的四维跟踪信息测量。本文设计开发的单脉冲跟踪测量雷达仿真系统能够真实地模拟现实雷达的工作环境及工作流程,实现目标的跟踪测量功能;同时具有研究成本低、操作简单和可重复利用性强等优良特点,增强了雷达对复杂环境的适应性。与其他单脉冲跟踪测量雷达系统相比,本文设计的雷达系统可以同时实现目标在距离维、方位维、俯仰维和速度维等四维信息的跟踪测量,测量功能更全面且测量精度更高。仿真结果验证了本文所设计的雷达系统的正确性与高效性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-06-01）

亓延斌[9]（2016）在《单脉冲单通道角跟踪算法研究与实现》一文中研究指出角跟踪系统是跟踪与数据中继卫星系统的重要组成部分,其可靠的跟踪能力是完成星间测控和数据传输的基础。目前,常用的跟踪方式有步进跟踪、圆锥扫描跟踪和单脉冲跟踪。单脉冲跟踪具有跟踪实时性好、星上设备简单、动态滞后小等优点,是国内外角跟踪系统的常用实现方式。在星间链路中,信号信噪比低、多普勒动态范围大,使得基带信号处理技术成为整个系统关注的重点。本论文首先分析了单脉冲单通道角跟踪系统的基本原理,并进行了公式推导。在此基础上,对角跟踪接收机基带信号处理中所用到的载波捕获与跟踪技术、检波技术和积累技术进行了研究,并通过仿真验证对部分算法进行了评估,结果表明:基于多次FFT联合的快速频率估计方法可以快速、精确地锁定目标频率,叁阶锁相环可以无误差地跟踪星间链路信号载波,同步检波在低信噪比条件下具有更好的解调性能。研究了宽带数传信号取部分带宽法的角跟踪方案,并对方案进行仿真,仿真结果验证了此种方案的可行性。对不同调制方式的信号,在不同信噪比条件下,使用不同的解调算法进行了仿真,并分析比较了仿真结果,结果表明:二相调制方式虽然只能跟踪单频信号但是解调性能最好。设计了单脉冲单通道角跟踪接收机的基带硬件电路;设计了基于FPGA的基带信号处理方案,并用VHDL语言实现。搭建了单脉冲单通道角跟踪接收机测试系统,并对设计的基带信号处理方案进行了测试验证,最终的测试结果验证了本文基带信号处理方案的可行性和仿真分析的正确性。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-12-01）

张冰,乔建江,金立斌[10]（2016）在《基于单通道单脉冲跟踪接收机的快速校相技术》一文中研究指出航天测控系统中目前普遍采用双通道跟踪体制的多功能跟踪基带进行快速校相,但在遥感卫星接收系统中单通道跟踪接收机应用普遍,动态快速校相技术应用尚未得到广泛应用,本文根据单通道单脉冲跟踪接收机的校相基本原理,提出了单通道单脉冲跟踪接收机快速校相方法,并对传统的快速校相方法进行了改进,有效提高了快速校相精度和遥感接收设备自动化标校水平。(本文来源于《河北省科学院学报》期刊2016年02期）

### 单脉冲跟踪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对单脉冲单通道跟踪系统,提出一种基于正交移位一点相关包络检波技术的正交0/调制方案,提高了跟踪系统的精度。在信噪比为8 dB的条件下,和差通道相位差范围在[-20 20]变化时,测角误差百分比可控制在1/10以内。当和差通道相位完全一致,信噪比范围在[0 10]dB时,测角误差百分比可控制在3‰以内。相比于传统0/π调制方案和四相调制方案,正交0/π调制方案测角误差百分比提高50%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单脉冲跟踪论文参考文献

[1].冯林高.一种全空域电扫球面相控阵单脉冲角跟踪方法[J].电讯技术.2019

[2].杨卓凯.基于正交0/π调制的单脉冲跟踪接收机研究[J].现代导航.2019

[3].杨和,翟恒峰,秦轶炜,梁艳.单脉冲角跟踪雷达拖曳式干扰角分离方法[J].电子信息对抗技术.2019

[4].王宏力,许强,何星,由四海,何贻洋.基于强跟踪滤波的单脉冲星/惯性/星光组合导航算法[J].兵器装备工程学报.2018

[5].尚朝轩,赵杨,韩壮志,韩宁.信号级单脉冲跟踪雷达仿真系统设计与实现[J].系统仿真学报.2018

[6].闫丰.一种宽频带双圆极化单脉冲自跟踪馈源设计[J].河北省科学院学报.2017

[7].王中奎.单通道单脉冲扩频角跟踪系统信号检测技术研究[D].西安电子科技大学.2017

[8].杨芝.单脉冲跟踪测量雷达仿真[D].西安电子科技大学.2017

[9].亓延斌.单脉冲单通道角跟踪算法研究与实现[D].南京理工大学.2016

[10].张冰,乔建江,金立斌.基于单通道单脉冲跟踪接收机的快速校相技术[J].河北省科学院学报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/38182fd60ead317be789982a.html