# 磁场参数论文-张广帅,宋志敏,孙钧,吴平,滕雁

导读:本文包含了磁场参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高功率微波,螺线管脉冲磁体,均匀磁场

### 磁场参数论文文献综述

张广帅,宋志敏,孙钧,吴平,滕雁[1]（2019）在《螺线管结构参数对脉冲磁场的影响》一文中研究指出研究了线圈间距、匝数、个数以及不锈钢套筒对脉冲磁体产生磁场的影响规律。在储能电容和电压不变的前提下,研究结果表明:增加线圈间距会导致磁感应强度降低,磁力线包络增大,但总电流达到峰值时刻减小;增加线圈匝数,峰值电流明显减小,会降低磁感应强度,但有利于抑制磁力线包络;增加并联线圈个数,有利于产生较长的均匀区,但是在供能一定的条件下,磁场强度有所降低,同时总电流达到峰值时刻减小。总体来看,在一定均匀区长度的设计要求下,减少单个线圈匝数,增加并联线圈个数,能够得到磁感应强度更大、均匀性更好的磁场,但要考虑线圈承载电流的能力。另外,不对称的阴阳极金属结构会导致磁场不对称分布,且磁感应强度达到峰值时刻要晚于总电流达到峰值的时刻。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2019年05期）

谢标志,眭敏[2]（2019）在《基于磁场分析的空调器电磁阀结构参数设计》一文中研究指出根据空调器不同工况下针阀开启所需电磁力大小需求,采用虚功原理得到了针阀开启所需电磁力的计算模型,对电磁线圈匝数、针阀材料、磁轭材料进行了选择。通过Maxwell3D/2D软件,建立了空调器工况切换电磁阀磁感应强度、电磁力的预测模型。基于此模型,对某一空调器电磁阀在不同工况下的磁感应强度、电磁力进行预测,得到对应系统的磁感应强度-磁力线分布云图,并计算获得针阀所受电磁力的变化规律。依据检测获得的结果,证明了计算模型具有较高的精度,提出的空调器电磁阀结构与参数合理,研究方法可用于开发空调器用高性能电磁阀。(本文来源于《日用电器》期刊2019年09期）

韩小玉[3]（2019）在《电力变压器漏磁场及电抗参数分析及计算》一文中研究指出电力变压器的电磁参数的设计与变压器的漏磁场密切相关,当变压器漏磁增大时会造成变压器在稳态时附加损耗激增,导致局部过热,其性能变坏,导致变压器不能正常运行。当发生变压器短路时,暂态短路电流不仅会导致局部过热,还可能会产生较大的机械力,对其绝缘性能和绝缘结构造成极大的损害。为了缓解漏磁场在上述中的影响,必须对正常运行和短路运行产生的漏磁场进行分析。为了减少漏磁场对变压器运行特性的影响,本文从电力变压器叁维磁场分析出发,依据变压器的设计原理,在ANSYS/Maxwll软件中对电力变压器进行建模。首先,以单相电力变压器240000kVA/550kV为研究对象,建立叁维仿真模型和耦合外电路激励,对变压器绕组进行短路电抗参数和电感参数设计计算并运用有限元法分析短路状态和正常运行时漏磁场分布规律。其次,以叁相电力变压器150000kVA/220kV为研究对象,分别对高中压绕组,高中压绕组,中低压绕组这叁种情况下电抗参数进行建模,计算了二次侧短路状态下,叁维漏磁场分布和绕组电流,并计算了短路电抗参数,对计算结果进行了对比分析。最后把计算出的电抗及各种参数导入MATLAB中进行仿真,分析单相和叁相电力变压器在空载和短路两种工况下的状态,得出与有限元分析波形和结果相一致。分析两台电力变压器的计算结果可知,叁维场能够较好的模拟变压器的实际运行状态,对变压器漏磁场的分析,能够更好的指导变压器的参数设计。同时,对MATLAB的仿真中变压器参数计算也具有一定的指导意义。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

童思远,冯刚,杨志勇,苗海玉,刘瑜倩[4]（2019）在《导弹四级磁场电枢轨道过盈配合参数优化》一文中研究指出为了促进四级电磁轨道发射器在地空导弹武器发射中的应用,对四级电枢的过盈结构进行了研究。在有限元软件Ansys Workbench叁维过盈装配仿真的基础上,选择最大等效应力、接触面积系数、接触压强均匀系数和相对接触压强系数四个表征接触特性的评价指标,采用正交试验的方法对四级电枢的过盈量、尾翼宽度、尾翼厚度和过盈长度4个过盈结构参数进行了综合优化。结果表明,采用过盈量2mm、尾翼宽度140mm、尾翼厚度40mm、过盈长度270mm的优水平组合能够使发射前期电枢和轨道间接触特性更理想,可为四级电枢结构设计提供参考。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2019年01期）

谭超,王家成,李宗燎[5]（2018）在《质子磁场传感器类方形线圈结构参数设计》一文中研究指出为提高质子磁场传感器输出信号幅度和信噪比,提出了一种针对质子磁场传感器的类方形电感线圈结构。在传感器腔体内径限定的约束条件下,以感应电动势幅值最大化为目标,对类方型线圈和圆形线圈的结构参数进行优化设计,计算线圈尺寸参数;根据计算结果,利用COMSOL软件建立线圈等效仿真模型,得到线圈内部磁场参数,结合实际制作的线圈电感量,理论计算得出类方形线圈接收的感应信号幅度比圆形线圈高1.59倍;对比实验结果表明类方形线圈感应信号的幅度是圆形线圈的1.43倍,且感应信号的信噪比提高了3.1dB。(本文来源于《传感技术学报》期刊2018年11期）

刘强,边刚,殷晓冬,金绍华[6]（2018）在《利用微分进化法确定海洋磁场向下延拓中的最优参数》一文中研究指出位场的解析延拓是实现不同高度海洋地磁场相互转换的主要途径,是构建海洋叁维磁空间背景场模型的关键技术.针对位场向下延拓迭代法中最优正则化参数及最佳迭代次数难以确定问题,尝试引入微分进化法,以正则化参数及迭代次数为种群变量,以延拓结果的熵值为目标函数,以目标函数最小化为搜索准则,实现两种参数的并行全局寻优.采用实测数据对微分进化法在几种常用的迭代法中最优正则化参数及最佳迭代次数的确定进行了分析,与传统L-曲线准则确定的最优正则化参数及多次试验确定的最佳迭代次数进行对比,结果表明:微分进化法确定的最优参数能使叁种迭代法取得最佳迭代效果,延拓结果与真实地磁场最为接近,并且该法计算稳定、自适应强,建议在海洋磁场数据向下延拓中应用.(本文来源于《地球物理学报》期刊2018年08期）

陈丹莹,张立新[7]（2018）在《磁场促进神经修复的作用机制及其参数的研究进展》一文中研究指出磁场在神经再生与修复方面应用广泛,如今热议的话题是磁场的各种参数对治疗效果的影响,以及其作用机制。本文综述近年来有关磁场治疗参数及其在神经修复机制方面的文献,其中,机制部分主要包括离子通道、干细胞分化及细胞通路3个方面,参数部分包括强度、频率和时间等,以期为临床应用提供相关依据。(本文来源于《中国医学物理学杂志》期刊2018年07期）

贠康[8]（2018）在《磁场复合电解微加工电参数对铣削参数的影响》一文中研究指出随着微纳米技术的快速发展,镍基合金、钛合金等难加工金属材料微小结构在航空、航天、军工、精密仪器等行业应用越来越广泛,传统切削加工技术和部分特种技术难以胜任。微细电解加工技术是一种利用电化学阳极溶解原理并以离子态形式去除工件多余材料的加工技术,在难加工金属材料微小结构的成形加工方面具有独特的优势和广阔的应用前景。但目前该技术的加工定域性和加工精度不高,本文将外加磁场引入到微细电解加工技术中,利用磁场会对溶液中的带电离子产生洛仑兹力的作用进而影响溶液中的带电离子运动过程,以提高微细电解加工定域性以及加工精度,并重点研究了电参数对铣削参数的影响,主要研究工作如下:(1)将磁场复合到微细电解加工中,并从电流密度、氢气气泡运动轨迹、溶液对流传质过程等叁方面进行了理论分析,并利用仿真软件对电流密度、传质过程进行仿真分析,结果表明:外加磁场增大了电流密度、增强了溶液的传质过程。(2)针对电参数对铣削参数的影响,从理论和实验两方面展开了研究。在研究过程中结合法拉第定律、微积分、电子电路等相关理论,通过分析电极过程、双电层结构,建立了加工间隙模型,获得了电参数与铣削参数之间的映射关系模型,并通过试验验证了模型的有效性。(3)为了将电参数对铣削参数的影响规律应用于实际加工过程,根据功能需求,利用Visual Basic编程语言以及MySQL数据库等工具开发了一套可以解决电参数对铣削参数的匹配问题的软件系统。(4)以3J21材料为例,采用参数匹配软件匹配加工参数,利用磁场复合微细电解加工技术开展了综合验证实验。加工出了宽度为101μm,深度为15.5μm的微槽结构,该微结构中的30°、90°、135°拐角处轮廓明显清晰,尺寸符合设计要求。结果表明了磁场可以提高加工定域性、验证了所开发的软件系统的有效性以及正确性。本研究为促进微细电解铣削加工技术在难加工金属材料微小结构的成形加工方面的应用奠定了基础,对复合微细电解加工技术的理论基础的完善以及在难加工金属材料微小结构加工方面的推广应用具有意义。(本文来源于《西安工业大学》期刊2018-05-07）

黄永恒[9]（2018）在《高参数平顶脉冲强磁场电源系统的控制策略及拓扑结构研究》一文中研究指出脉冲强磁场作为一种有利于揭示物质未知现象和效应的极端实验环境,被广泛地应用于物理,化学,生物等领域的前沿科学实验中。平顶脉冲强磁场结合了脉冲强磁场和稳态强磁场的优点,成为了强磁场研究领域内科学家和工程师们关注的热点问题之一。随着对物质特性的探索进程的进一步深入,平顶脉冲强磁场的参数水平尚不能满足一些科学实验的严苛要求,因此提高平顶脉冲强磁场的参数水平具有重要的理论意义和实验价值。电源系统是平顶脉冲强磁场系统的核心部件之一,其主要类型包括脉冲发电机整流型电源、电容器型电源、蓄电池型电源等。平顶脉冲强磁场的主要参数(磁场峰值强度、平顶稳定度和平顶持续时间)与脉冲磁体供电方案的选择、控制策略的设计等因素密切相关。因此,本文在广泛阅读相关文献的基础上,结合武汉国家脉冲强磁场科学中心现有电源系统,以实现高参数的平顶脉冲强磁场为目标,针对平顶脉冲强磁场电源系统的关键理论和技术进行了深入研究。研究内容包括:100 MVar脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统的控制策略和动态无功补偿、平顶磁场系统的有源嵌入式磁场调控以及多电源组合供电平顶磁场系统。在脉冲发电机整流型电源的控制策略研究方面,从提高时变非线性复杂系统控制精度的角度出发,提出了硬件电路解耦方案和两种高精度控制策略以提高平顶磁场的平顶稳定度。针对50 T双线圈磁体的电流耦合效应引起的磁场平顶阶段控制困难的问题,在线路中串联了互感与50 T磁体的互感相抵消的去耦变压器,通过硬件电路解耦提高了控制系统的控制精度和鲁棒性;提出了基于遗传算法和BP神经网络的复合控制策略,利用遗传算法优化BP神经网络的初始参数,避免了BP神经网络初始参数整定困难,易陷入局部最优、收敛速度较慢的问题;针对单闭环PI反馈控制、双闭环带前馈控制和PI参数在线自整定等控制策略不能很好的适应非线性时变复杂系统的问题,通过建立12脉波整流器的外特性预测模型和磁体电阻非线性预测模型,提出了适用于12脉波整流器电源供电平顶磁场系统的基于模型预测控制的高精度控制策略;脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统的数字仿真模型验证了硬件电路解耦方案以及控制策略的有效性。在脉冲发电机整流型电源的动态无功补偿研究方面,从减小整流器输入电压波动对控制策略精度影响的角度出发,提出了基于15 MVar单调谐滤波器组和10 MVar STATCOM的无功补偿系统,通过减小整流器输入电压的下降幅值,解决了控制策略随着放电时间深入而出现的控制精度下降问题,延长了平顶磁场的平顶持续时间。在分析负载无功功率变化规律的基础上,对单调谐滤波器组和STATCOM的无功补偿容量进行了优化设计,以保证无功补偿系统具有较高的经济性、稳定性和适应性;提出了基于晶闸管投切并联电容器的单调谐滤波器组和利用移相变压器实现四重化结构的STATCOM电路拓扑结构,以补偿固定值的无功功率并兼顾特定次谐波的滤波功能;提出了基于模型预测方法的控制策略以精确跟踪负载消耗无功功率的变化;在脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统仿真模型的基础上建立了无功补偿系统的仿真模型,并结合基于模型预测控制的脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统控制策略,分析了无功补偿系统的运行状况并验证了补偿效果。在有源嵌入式磁场调控系统的研究方面,从跟踪并补偿磁场在平顶阶段的磁场波动的角度出发,提出了基于磁场迭加原理的有源嵌入式磁场调控系统以提高平顶磁场的平顶稳定度。提出了基于超级电容器的全桥MOSFET电路,以实现能量的双向流动并产生跟踪磁场波动的补偿磁场;在考虑科学实验要求、工程实现性和通用性的基础上提出了可嵌入原磁体的调控系统磁体线圈;提出了串联在放电回路中的平波电抗,避免了调控系统出现互感电压过大导致的过补偿现象;在采用高频率开关器件的基础上,提出了基于双极性PWM的控制策略以满足调控系统对响应速度、补偿精度和鲁棒性的要求,并进一步提出了脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统和有源嵌入式磁场调控系统的协同控制策略;利用数字仿真平台,分别结合电容器型电源供电平顶磁场系统、蓄电池型电源供电平顶磁场系统和脉冲发电机整流型电源供电平顶磁场系统分析了有源嵌入式磁场调控系统的工作过程并验证了调控效果。在多电源组合供电系统的研究方面,从利用多电源组合供电而发挥多种电源系统各自优点的角度出发,提出了多种组合供电系统,以在满足平顶持续时间和平顶稳定度的要求的基础上提高平顶磁场的磁场峰值强度。初步设计了多种组合供电系统的电路拓扑和磁体参数;提出了考量组合供电系统磁体线圈经济性和工程实现性的评价函数;电容器型电源和脉冲发电机并联整流型电源组合供电系统的磁场峰值强度最高且磁体线圈的经济性和工程实现性最优,因此进一步针对基于该组合供电系统的65 T平顶磁场系统的电路拓扑结构和65 T双线圈磁体进行了优化设计;针对65 T平顶磁场系统中两种电源的输出电压差较大而可能出现的短路击穿故障,提出了多电源协同工作时的保护系统;提出了针对65 T平顶磁场系统的多电源协同工作控制策略,以实现线圈电流的高精度控制;在数字仿真平台上建立了65 T平顶磁场系统的仿真模型并验证了系统的有效性。(本文来源于《华中科技大学》期刊2018-05-01）

朱红茜[10]（2018）在《磁场调制型相交轴磁齿轮传动机理及参数优化》一文中研究指出基于磁场调制机理,本文提出了一种相交轴磁齿轮传动机构,不仅具有传统磁锥齿轮无接触、无需润滑、过载自我保护等优点,还具有永磁体利用率高、可传递转矩大的优点。由于该机构中调磁体采用直线结构,机构体积小,使该机构具有较高的转矩密度。基于磁场调制机理及相交轴磁齿轮机构的拓扑结构推导了设计参数约束关系,采用电磁学仿真软件Ansys Maxwell建立了该机构叁维参数化有限元模型,分析得到了机构磁通密度的矢量分布情况,计算了各气隙中间位置磁场径、切向磁密的空间谐波次数,以及输入、输出转子的静态转矩及谐波次数,得到了输入、输出侧气隙磁场主谐波次数,输入、输出转子上转矩主谐波次数均分别与输入、输出转子上永磁体极对数相等的结论,揭示了该机构的传动机理。利用Ansys Maxwell软件有限元仿真分析了磁齿轮机构各主要设计参数对输出转矩及机构转矩密度的影响规律,确定了各主要参数的取值范围。基于Isight参数优化软件建立了该磁齿轮机构主要设计参数与优化目标间的响应面近似模型,利用非支配排序遗传算法在近似模型中自主寻优,获得了磁齿轮机构的最优结构参数。对磁场调制型相交轴磁齿轮机构样机进行了设计、加工和调试,搭建了该样机静态转矩测试平台,完成了样机静态转矩曲线测试,通过与有限元仿真结果对比,验证了仿真计算的正确性和样机设计的合理性。基于磁场调制型相交轴磁齿轮机构的拓扑结构,提出了两类磁场调制型平行轴式磁齿轮机构以及两类磁场调制型交错轴式磁齿轮机构,并对其拓扑结构进行了介绍。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-05-01）

### 磁场参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据空调器不同工况下针阀开启所需电磁力大小需求,采用虚功原理得到了针阀开启所需电磁力的计算模型,对电磁线圈匝数、针阀材料、磁轭材料进行了选择。通过Maxwell3D/2D软件,建立了空调器工况切换电磁阀磁感应强度、电磁力的预测模型。基于此模型,对某一空调器电磁阀在不同工况下的磁感应强度、电磁力进行预测,得到对应系统的磁感应强度-磁力线分布云图,并计算获得针阀所受电磁力的变化规律。依据检测获得的结果,证明了计算模型具有较高的精度,提出的空调器电磁阀结构与参数合理,研究方法可用于开发空调器用高性能电磁阀。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁场参数论文参考文献

[1].张广帅,宋志敏,孙钧,吴平,滕雁.螺线管结构参数对脉冲磁场的影响[J].太赫兹科学与电子信息学报.2019

[2].谢标志,眭敏.基于磁场分析的空调器电磁阀结构参数设计[J].日用电器.2019

[3].韩小玉.电力变压器漏磁场及电抗参数分析及计算[D].沈阳工业大学.2019

[4].童思远,冯刚,杨志勇,苗海玉,刘瑜倩.导弹四级磁场电枢轨道过盈配合参数优化[J].强激光与粒子束.2019

[5].谭超,王家成,李宗燎.质子磁场传感器类方形线圈结构参数设计[J].传感技术学报.2018

[6].刘强,边刚,殷晓冬,金绍华.利用微分进化法确定海洋磁场向下延拓中的最优参数[J].地球物理学报.2018

[7].陈丹莹,张立新.磁场促进神经修复的作用机制及其参数的研究进展[J].中国医学物理学杂志.2018

[8].贠康.磁场复合电解微加工电参数对铣削参数的影响[D].西安工业大学.2018

[9].黄永恒.高参数平顶脉冲强磁场电源系统的控制策略及拓扑结构研究[D].华中科技大学.2018

[10].朱红茜.磁场调制型相交轴磁齿轮传动机理及参数优化[D].燕山大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/385ad86682fe62e89310635f.html