# 水利水电工程金属结构安装质量控制要点分析

身份证号码：13028319850212XXXX河北石家庄050000

摘要：随着我国经济水平的不断提高，国家对于水利水电工程的建设力度也是越来越大，电站装机容量也是越来越大，近年来，针对水利水电工程的建设也是采取了各种新工艺和新技术，电站的规模对水工金属结构的制造质量也提出了越来越高的要求，因此，这就需要对其制造过程的质量进行严格把控。在进行水工金属结构制造中，要清晰的认识到其质量控制的要点，进而采取相应的措施来加强质量的控制，这样才能保证水工金属结构制造的质量，进而更好地服务于水利水电工程的施工和运行。

关键词：水工金属结构；制造；质量控制

引言

近年来，我国水利工程建设得到快速发展，水利工程项目中突出的问题时有发生，如金属结构和机电设备质量问题，给水利工程留下很大的安全隐患。因此，如何加强水利工程建设中金属结构和机电设备的质量管理是工程施工单位亟待解决的重要问题。

1水工金属结构安装流程

1.1水工金属结构的测量放线

在进行水工金属结构安装工作时，第一步就是测量放线工作，测量放线可以确保水工金属结构不出现安装上的偏差，准确无误的安装在所需要的位置，其重要性不言而喻。具体操作时，务必要尽最大努力保障放线测量的准确，不能有差不多、就这样的想法，如果这个步骤出现了错误，那么接下来的工作流程无论怎么准确也是无济于事。所以，在这个步骤结束后，工作人员还需要进行一次复查，检查其中是否存在误差或者是疏漏，保证水工金属结构能够顺利的进行安装。

1.2闸门的制作

水工金属结构中最基本、应用最广泛的是水电工程钢闸门、拦污栅、启闭设备、压力钢管等。闸门是一种常规又关键的设备，其质量的好坏直接与水利水电工程的后期使用有着直接的关系，因此，在闸门的制作中，要严格按照相应的制作规范，保证质量满足要求。在进行弧形闸门的制作时，还要准确搭建弧台，依靠工装，拼焊后保证弧门半径符合设计要求。若采用充压式、偏心铰压紧式止水或有局部开启要求的弧形闸门，通常其面板还需进行机械加工，面板的厚度还应留有加工余量。加工之前要对门叶结构进行准确测量，一般选择水准仪进行测量，然后划出加工基准线，还可以引入MPS工业摄影测量系统进行测量，能够精确的测量整个弧面，进而在计算机上进行三维建模，并对测量的数据进行分析，找出余量不足的地方，然后对其进行修校，从而达到有效加工的目的。

1.3水工金属结构的拼装施工

水工金属结构的拼装施工是水工金属结构安装的第二环节，其实在测量放线对金属结构进行定位后，通过对金属构件的拼装来完成对金属结构的主体安装。在拼装过程中，施工人员要注意做好对金属结构弧度、尺寸、间隙的控制，保证其尺寸能够与图纸上的要求保持一致，为金属结构安装质量提供支持

1.4水工金属结构的焊接施工及探伤检查

结束了结构的拼接工作后，紧接着就是焊接的工序，在这个工序中，务必要确保各个部分连接完毕后能够组成一个整体，绝不能出现漏焊的问题，焊缝外观满足规范要求，保证结构的整体美感。对于焊接结构的形式、材料选择、焊接工艺和流程的选择不合理、不恰当等因素都会造成焊接部件出现不同的缺陷，焊接缺陷对于金属结构的质量以及安全性有着直接的影响。所以需要对金属结构进行探伤检查，通常采取射线探伤的方式对焊缝的质量进行检测。射线探伤技术有着其优势，专业人员能够在检测中很容易判断焊接质量，判断结构可靠性。

1.5防腐施工

除了焊接工作，防腐施工也是我们不能忽略的一个步骤，这个工序对于延长水工金属结构的使用年限有着重要的作用。顾名思义，防腐施工就是利用一些专业技术进行的金属防腐处理，从而避免锈蚀腐烂的情况，为整个水利水电工程的使用质量和安全性能保驾护航。

2水工金属结构安装特点

从水利水电工程建设角度分析，其金属结构安装行为具有以下几方面特点：（1）项目投资大。施工金属结构安装是在水利水电工程建设项目基础上而进行的。相比于其他工程项目而言，水利水电工程本身的项目投资就更大，再加上金属结构安装所需的原材料成本、技术成本以及人力资源成本都较高，这使得水工金属结构安装的项目投资偏大。（2）技术难度大。在水工金属结构安装过程中，其是与水利水电工程建设相互配合而进行的，这使得其所涉及的技术内容偏多。与此同时由于水工金属安装本身的技术难度就偏高，这使得水工金属结构的技术难度相对偏大。（3）质量要求高。由于水利水电工程本身的功能性更高，其建设条件也更为恶劣，因此水利水电工程的质量要求普遍偏高。水工金属结构作为水利水电工程的基础性结构施工内容，其质量要求会直接影响水利水电工程建设质量，因此其质量要求要远远超过水利水电工程的质量要求。（4）施工危险大。由于水利水电工程本身所涉及的内容偏多，再加上施工环境较为恶劣，技术要求偏高，这使得水利水电工程金属结构安装施工的危险性偏大。如果在施工过程中没有做好安全控制，一旦发生安全问题，后果不堪设想。

3水利水电工程金属结构安装质量控制要点

3.1水工金属结构设计中的质量控制

为了保证水工金属结构制造过程的合理性，在制造前，要对其结构进行设计，这就对过程设计质量有一定的要求。首先按照“合同评审→设计输入评审→设计评审、验证、确认”的程序进行设计和开发，相关人员需要根据设计资料来进行分析，从而判断水工金属结构的合理性和可行性，便于后期的制造。在进行水工金属结构的设计审查中，主要是审查其性能、参数、材料、指标以及相关器件等，看它们的设计标准是否符合国家要求的标准以及是否适合水利水电工程的使用标准。

3.2构建质量监督和检测体系

水利工程建设中必须转变金属结构和机电设备质量管理意识，将金属结构和机电设备质量管理放在项目施工的首要位置。如果质量不达标，对工程建设工作的顺利开展、工程质量以及生命财产安全等都会造成影响。而金属结构和机电设备质量管理首先应建立完善的质量监督和检测体系，明确规定监督责任和检测内容。另外，还包括监督人员和检测人员的专业技能培训，以及质量监督、检测资金投入，购置先进的检测设备，引进先进的检测经验等。以上一系列的措施都是为了保障金属结构和机电设备的质量，保证水利工程建设的安全。

3.3提高团队技术水平

施工团队作为水工金属结构安装工作的直接行为人，他们的质量意识、技术水平以及职业道德都会对水工金属结构安装质量产生影响。为了在此方面做好质量控制，施工单位要在施工之前，保证每一个施工人员都是持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。在此基础上要做好对施工团队的专业技术培训，保证施工团队的技术水平能够与水工金属结构安装质量需求保持一致。在实际施工环节中，施工单位要通过恰当的监督与质量控制措施来对施工团队的施工行为进行管理与控制，以保证施工团队的施工行为能够符合施工计划，为水工金属结构安装质量提供保障。

结束语

总而言之，作为水利水电工程中一个重要的组成部分，水工金属结构制造安装工序有着其无可替代的重要意义。所以说，我们必须要对其质量控制管理工作狠下功夫、多加研究，把一切可能带来质量问题和安全事故的因素扼杀在摇篮之中，提升工作人员素质、加强质量管理、做好事前准备，从而提升水利水电工程的使用年限和安全性能，为我们国家的经济进一步发展提供坚实后盾。

参考文献

[1]刘崇先.分析水工金属结构在制造过程中的质量管理措施[J].低碳世界，2016，（35）：141-142.

[2]陈大倩，李阳.水工金属结构安装的工艺及方法分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（24）：193.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3860c241c2695b13fffd49d4.html