# 工民建施工中墙体裂缝的防治措施左国华

身份证号：6401031978****0933宁夏银川750001

【摘要】工民建工程是人们生产生活的主要场所，其施工质量直接影响着人们的使用安全，对于整个社会的稳定以及经济的发展都具有重要影响。在工民建工程中，墙体裂缝是建筑过程中常见的问题，对整个工民建墙体结构往往会带来较大的影响，降低了工程建设质量与用户满意度。因此，在工民建工程施工中，应做好墙体裂缝的防治工作，提高工程建设质量。本文在此将主要对工民建施工中墙体裂缝产生原因和现状进行分析，努力探索预防措施，以供同行参考。

【关键词】工民建施工；墙体裂缝；防治措施

1导言

工民建施工质量与人们居住舒适度有直接联系，良好的工民建施工能够形成优质的建筑物。作为当前建筑工程建设中最为常见的结构形式，钢混结构有着非常显著的优点，但是裂缝问题存在，在很大程度上影响了结构的稳定性和可靠性。因此，做好建筑墙体裂缝的预防和治理，保证建筑结构的稳固性，是非常重要的。

2工民建施工墙体裂缝产生的主要原因

2.1设计施工过程造成墙体裂缝

由于许多建筑商对居民的轻视和对企业的利益的注重，从而忽略了工民建施工中对墙体质量的要求，具体到细节上，有许多较为常见的不良现象，其一是由于工程质量问题引起墙体的裂缝，其二是由于建筑设计的问题，比如说，在设计图上没有详细说明梁柱结构，一些应该设置在图纸上的墙体空洞并没有详细地在图纸上的说明，还有一些细节问题也没有很好地显现在图纸上，这将导致企业在施工时很可能忽视掉这些工作上的细节内容，而假如设计过程中忽视细节部分的处理,如：空调和自然空气孔和排气孔，由于未能详细和建设未能提前储备，完成后还需要挖钻洞，它直接影响墙体的质量，建在墙受损，也会导致裂缝和渗漏的发生，从而产生墙体的裂缝；此外，有些建筑公司盲目地引进一些国外的镂刻艺术，原意是为了使居住环境更加优雅，但结果却是，雕刻在墙上的这些壁画，增加了墙体的破坏，并且为后来的施工埋下了很多隐患。除此之外，施工人员的技术水平将会对墙体的质量建设产生非常大的影响，施工人员技术不足，将使得施工质量不能保证，墙的强度会相对减少。

2.2建筑材料问题造成墙体裂缝

工民建中一般墙体建造的材料有以下这些，比如水泥、矿渣和煤粉等，还有钢筋骨架，以水泥为例解释以下这些材料可能出现的问题,例如，我们在进行水泥搅拌时，由于混凝土冷却和干燥的过程中会生成相应的温度应力，这种压力会直接影响在墙面上，一般来说,墙面并非完全干燥时，墙面看上去是没有裂缝的，完全干燥后,会有很多小裂缝出现。干燥过程的本质是混凝土体积的减少，从而在压力的作用下产生裂缝。另外，若是材料的质量不合格，本来细小的裂缝可能会更加大。

2.3地基铺设不合格造成墙体裂缝

地基铺设不合格造成墙体裂缝是一种比较严重的危害，由于地基铺设不合格,地基的稳定性自然要打折扣，地基的承重能力自然也是不敢多想。由于地基缺乏足够的稳定性,在墙体的重压下，地基会下沉,地基下沉下来会使墙产生位移，当墙体承受不住巨大的张力时，局部墙体会产生破损，进而导致墙体裂缝的产生。与此同时,地基沉降的程度直接与地质构造有关。如果不能做好施工前的调查，从而对地质条件较差的地区做出不合理的处置，那么很容易地导致墙体开裂，这通常会造成一个较大的建筑底部裂缝，而上部的骨折则相对较小。

3工民建施工工程中对墙体裂缝的防治措施

3.1重视对混凝土材料的质量控制

混凝土材料的质量直接关系到整个混凝土工程的强度，所以为了减少混凝土墙体裂缝的产生，就必须加强对混凝土材料质量的重视程度，严把质量关。水泥是构成混凝土材料的主要组成部分，当前工民建墙体最常使用的就是硅酸盐水泥，在建筑市场中水泥的种类繁多，不同的水泥具有不同的特性，施工人员应该根据工程的实际情况选择最佳的水泥类型。工程采购人员在挑选水泥时，应该结合工程实际，选择符合国家工程要求的水泥，要特别注意水泥的生产日期，在施工之前做好水泥试验，一旦水泥质量不符合工程要求，就不能进入施工现场。此外，水泥的保管也需要特别注意，尽量堆放在阴凉通风的地方，如果发现水泥受潮变质，就不可以在施工中使用。

3.2强化设计管理

设计环节是建筑工程质量控制的首要环节，必须得到足够的重视。对于设计人员而言，在针对工民建筑进行设计前，必须做好现场勘查工作，针对不同的施工情况，提供不同的设计方案，做好细节的把握，保证设计方案的合理性。施工单位必须规范施工流程，设置相应的质量目标，尤其是对于一些质量要求较高的建筑，必须在细节层面上进行精雕细琢，确保其外观形状能够符合大众的审美要求，同时保证建筑整体的质量，避免墙体裂缝的产生。在设计过程中，需要依照国家相关标准，明确裂缝的施工控制，同时在正式施工前做好技术交底工作，确保现场施工人员和管理人员都能够明确设计意图。对于一些比较重要或者容易出现质量问题的环节，应该在设计图纸上进行标注，从而对施工人员的行为进行规范，保证工程的施工质量。

3.3施工时对温度控制精准

工民建工程中，因为施工人员对温度控制不当造成的墙体裂缝现象比较普遍，因而，在实际施工中，要求施工企业针对裂缝的温度防治上要注意建筑内部与外部的温度差控制，采取柔性连接的方式来消除温度对建筑施工的影响。柔性连接控制温度裂缝的主要原理时此类连接方式能够对施工中产生的温度应力进行有效转移的分散，使工民建墙体的温度保持在自由流动的状态下，避免因为温度应力的作用与应力束缚导致墙体出现裂缝的情况。在实际施工中，不采用刚性连接方式的主要目的是方式问题应力沿墙体结构向下引导，形成固定的温度应力牵引方式，实际施工中，施工企业在裂缝的防治上可以在建筑受热层与非受热层之间加装一个保温隔热层，目的是使温度时刻保持平衡状态，进行均匀分散，消除温度应力对墙体的影响，阻止裂缝的产生，实现裂缝的有效控制。

3.4注重质量控制

从建筑施工的整体质量着手控制，同样是防治墙体裂缝的重要手段。具体来讲，想要保证工民建施工质量，必须从几个方面进行考虑:一是提高人员素质，施工人员的专业素质是保证施工顺利进行的关键所在，也是提高施工质量的前提条件。施工单位应该加强对于施工人员的管理和培训，在促进施工人员提升专业技能的同时，引导其树立良好的质量意识和责任意识，在施工中严格按照有关规范和标准进行操作，避免人为失误引发的质量问题;二是应该完善质量责任制度，将质量问题落实到每一个岗位和个人，构建起质量管理的良好环境;三是强化细节处理，尤其是对于一些重要部位和容易出现问题的部位，需要采取特殊的管控措施，在保证施工质量的同时，避免安全事故的发生;四是结合目标控制的方法，提出对于墙体质量的具体要求，做好必要的准备工作，对施工中可能出现的质量问题进行预测，设置应急措施来保证工程的施工质量。

4结论

综上所述，墙体裂缝是影响工民建工程质量的重要因素之一，做好墙体裂缝的防治工作对提高工民建工程的整体质量具有非常重要的现实意义。为了提升墙体的美观度与建筑质量，做好墙体裂缝的防治工作至关重要。根据墙体裂缝的产生原因，在实际防治工作上，可以从温度控制、建筑前期设计、施工过程质量控制、施工材料控制等方面着手，从根源上降低墙体裂缝的发生几率，提高工民建施工质量，促使工民建工程安全、健康、稳定发展。

参考文献：

[1]熊志力.浅议工民建施工中墙体裂缝的防治措施[J].企业家天地(理论版),2010,(6):32.

[2]史彦芳.工民建施工中混凝土墙体裂缝的防治对策措施[J].居业,2015,(22):80-81.

[3]李国芳.关于工民建施工中墙体裂缝的防治措施的研究[J].低碳世界,2016,(9):123-124.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/38cfd9ee6316424cc7e7bfde.html