# 电磁材料论文-陈茂军,楼白杨,徐斌,李文珠,吴雄喜

导读:本文包含了电磁材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:竹炭,膨胀石墨,竹炭,膨胀石墨复合材料,电磁屏蔽

### 电磁材料论文文献综述

陈茂军,楼白杨,徐斌,李文珠,吴雄喜[1]（2019）在《膨胀石墨含量对竹炭/膨胀石墨复合材料电磁屏蔽性能的影响》一文中研究指出采用高速粉碎法制备竹炭粉末,使用高温插层氧化的方式制备了膨胀石墨,研究了竹炭、膨胀石墨及竹炭/膨胀石墨复合材料的电磁屏蔽效能。结果表明:竹炭粉末在300kHz～30MHz频段的屏蔽效能最高达21.82dB,而在200～3000MHz范围的屏蔽效能约为5dB;竹炭/膨胀石墨复合材料的屏蔽效能随膨胀石墨含量的增加而提高,低频段,膨胀石墨质量百分含量从0提升到40%时,复合材料的屏蔽效能变化不大;而高频段,复合材料的屏蔽效能随膨胀石墨增加而快速提升,最高可达53.47dB。(本文来源于《材料科学与工程学报》期刊2019年05期）

王广克,吕运强,聂京凯,金文德,杨国亮[2]（2019）在《镀覆工艺对镀镍铝粉/硅橡胶复合材料电磁屏蔽性能的影响》一文中研究指出采用不同镀覆工艺(置换法、还原法和先置换后还原法)制备镀镍铝粉,研究镀覆工艺对镀镍铝粉/甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)复合材料电磁屏蔽性能的影响。结果表明:采用置换法制备的镀镍铝粉镍镀层厚度较小;采用还原法制备的镀镍铝粉镀层结合强度较低;采用先置换后还原法制备的镀镍铝粉镀层厚度较大,镀层结合强度较高;采用先置换后还原法制备的镀镍铝粉/MVQ复合材料电磁屏蔽性能优异,在30～3 000 MHz频段内,其电磁屏蔽效能在55～95 dB之间。(本文来源于《橡胶工业》期刊2019年10期）

李烨,刘世泰,孙健明,李爽,陈俊林[3]（2019）在《石墨烯氧含量对炭纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料力学和电磁屏蔽性能的影响（英文）》一文中研究指出采用湿法制备预浸料成型炭纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料,研究石墨烯片层的含氧量对炭纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料力学性能与电磁性能的影响。结果表明,部分还原石墨烯可以同时提高复合材料的力学性能与电磁屏蔽性能,并且能保持复合材料的热性能。采用直接沉积和间接沉积对石墨烯进行界面沉积,以深入地研究还原石墨烯在复合材料界面处的增强机理。单丝断裂测试结果表明,直接沉积石墨烯使得界面剪切性能降低26.3%,而间接沉积石墨烯提升21.1%界面剪切性能,且石墨烯主要通过增韧机理进行界面增强。本研究制备的炭纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料具有优异的综合性能和广阔的应用前景。(本文来源于《新型炭材料》期刊2019年05期）

李克训,马江将,张泽奎,马晨,贾琨[4]（2019）在《环氧树脂基碳纳米复合电磁屏蔽材料研究》一文中研究指出基于碳纳米材料有序结构优异的结构与功能特点,研究了其在新型电磁防护材料中的应用,结合环氧树脂与碳纳米有序结构在电磁屏蔽效能和力学性能方面表现出的显着优势,论述了环氧树脂基碳纳米管复合电磁屏蔽材料和碳纳米管有序纳米结构研究,通过电磁仿真优化设计构筑叁维导电网络结构,得出8～12GHz电磁波段屏蔽效能≥82.96dB的理想结构模型,为环氧树脂基碳纳米复合电磁屏蔽材料研究开发提供了指导,有利于该新型电磁屏蔽材料在国防、国民经济各领域的应用。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2019年10期）

吕通,张恩爽,原因,樊志敏,马向雨[5]（2019）在《大片单层低缺陷MXene的制备及其膜材料的电磁屏蔽性能》一文中研究指出采用原位生成氢氟酸法刻蚀Ti_3AlC_2制备了单片层二维过渡金属碳化物(MXene),用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)及原子力显微镜(AFM)等表征了MXene的微观形貌.结果表明,所制备的MXene材料具有大片、单层及低缺陷等特点.通过抽滤MXene分散液制备的MXene膜材料具有导电性高(3280 S/cm)及韧性优异等特点.MXene膜的屏蔽性能测试结果表明,8μm厚的MXene膜屏蔽效能为60.6d B,SSE/t值则高达19531.1 d B·cm~2·g~(-1).推测MXene膜的屏蔽机理是一种以吸收为主的电磁干扰屏蔽机制.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2019年10期）

龙天斌,江炳萱,张俊涛,熊汉[6]（2019）在《基于超材料的电磁能量吸收与转换研究现状及发展趋势简析》一文中研究指出电磁超材料吸波器是一种发展迅速、应用日益广泛的空间电磁能量收集装置。文章基于国内外超材料吸波器的发展现状,简述电磁能量吸收和电能整流处理的原理,综合评述电磁能量吸收与转换的方法、技术以及有关吸波与整流装置,从多频段、宽频带以及可调谐3个方面归纳了相应超材料吸波器的特点、应用范围以及在实际应用中存在的优缺点,分析整流电路的改进方法与研究难点,最后对未来电磁能量吸收转换的发展趋势进行展望。(本文来源于《航天器环境工程》期刊2019年05期）

董芳[7]（2019）在《人工微结构电磁材料研发取得系统性成果》一文中研究指出本报讯（ 董芳） 从大同大学微结构电磁功能材料省市共建山西省重点实验室获悉，该实验室研发的人工微结构电磁材料已取得系统性成果，部分成果具有开拓性，可为我市新能源材料应用的一些关键技术问题提供解决方案和途径。人工微结构电磁材料是一种新型人造(本文来源于《大同日报》期刊2019-09-23）

林雪冬,孙建,唐立超,翟彦博,刘玉玺[8]（2019）在《电磁-离心铸造Al-19Si-11Ni梯度复合材料的组织与性能研究》一文中研究指出采用离心铸造工艺制备Al-Si-Ni复合材料铸件,铸件中形成的初生Al3Ni和初生Si颗粒尺寸较大,不利于发挥初生颗粒对铸件的强化作用。为克服这一缺点,本研究在离心场基础上加入电磁场,采用电磁-离心铸造工艺成功制备了Al-19Si-11Ni铸件,获得了初生Al3Ni和初生Si颗粒主要分布于铸件外侧的梯度复合材料。组织和性能对比分析发现,在离心场中加入电磁场后,可以有效降低初生颗粒的粘连与团聚,并细化晶粒。铸件的耐磨性能主要与初生颗粒的体积分数有关,铸件局部区域的初生颗粒含量越高,相应的耐磨性能也更好。(本文来源于《轻合金加工技术》期刊2019年09期）

王若星,薛喻宸,龚瑞,李立[9]（2019）在《基于环形电磁矩超材料的可调谐太赫兹吸收器》一文中研究指出本文提出一种反向开口双金属谐振环超材料集成微流通道的可调谐太赫兹波吸收器.数值分析了超材料环形电磁矩的高效激发,讨论了环形电磁矩的共振吸收谱对微流介质层的介电参数与磁参数调控的响应.采用可电控液晶材料注入微流通道的方案,通过太赫兹透明电极施加外部电场控制液晶折射率变化,实现太赫兹超材料吸收器工作频率的大范围动态调谐.频率移动量超过100%的共振带宽,相对调谐量(Δf/f)可高达15%,频率调谐呈现良好的线性操作特征和近100%吸收率的完美吸收性能.所提出的可调谐太赫兹吸收器在太赫兹探测和微流生化传感领域具有广阔的应用前景.(本文来源于《聊城大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

赵玮[10]（2019）在《材料电磁参数测量中嵌入误差消除方法研究》一文中研究指出材料的介电常数和磁导率反映材料的电磁特性,常见的测量材料的介电常数和磁导率的方法大致可以分为谐振腔法和网络参数法两种。随着矢量网络分析仪技术的发展,网络参数法测量材料的介电常数和磁导率得到了普及。网络参数法采用矢量网络分析仪测量材料样品的S参数,然后由材料的S参数演算得到材料的介电常数和磁导率,但S参数的测量过程往往伴随着夹具效应,夹具效应引入的嵌入误差如何消除,具有重要的研究意义和应用价值。针对实际使用的同轴测试夹具DR-S02屏蔽效能仪,研究夹具的嵌入误差消除方法,具体研究内容如下:(1)通过信号流图法建立数学模型,通过对数学模型的分析研究嵌入误差消除方法,并设计校准样品,得到12个方程,进而解析出左右两侧夹具的S参数,实现理论上的嵌入误差消除。(2)使用HFSS软件对夹具的实物模型进行仿真,得到夹具S参数的仿真值,同时利用仿真的办法得到该模型的12个嵌入误差消除方程,由此计算出夹具的仿真计算值,结果表明计算值和实物仿真值在100MHz～1.2GHz之内基本吻合,最大误差小于2dB。(3)使用提出的嵌入误差消除方法对同轴测试夹具DR-S02屏蔽效能仪进行实际的校准测试,得到DR-S02屏蔽效能仪左右两侧夹具的S参数,并进行聚四氟乙烯材料样品电磁参数的测试,理论方法经实验验证,正确可行。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-09-03）

### 电磁材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用不同镀覆工艺(置换法、还原法和先置换后还原法)制备镀镍铝粉,研究镀覆工艺对镀镍铝粉/甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)复合材料电磁屏蔽性能的影响。结果表明:采用置换法制备的镀镍铝粉镍镀层厚度较小;采用还原法制备的镀镍铝粉镀层结合强度较低;采用先置换后还原法制备的镀镍铝粉镀层厚度较大,镀层结合强度较高;采用先置换后还原法制备的镀镍铝粉/MVQ复合材料电磁屏蔽性能优异,在30～3 000 MHz频段内,其电磁屏蔽效能在55～95 dB之间。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁材料论文参考文献

[1].陈茂军,楼白杨,徐斌,李文珠,吴雄喜.膨胀石墨含量对竹炭/膨胀石墨复合材料电磁屏蔽性能的影响[J].材料科学与工程学报.2019

[2].王广克,吕运强,聂京凯,金文德,杨国亮.镀覆工艺对镀镍铝粉/硅橡胶复合材料电磁屏蔽性能的影响[J].橡胶工业.2019

[3].李烨,刘世泰,孙健明,李爽,陈俊林.石墨烯氧含量对炭纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料力学和电磁屏蔽性能的影响（英文）[J].新型炭材料.2019

[4].李克训,马江将,张泽奎,马晨,贾琨.环氧树脂基碳纳米复合电磁屏蔽材料研究[J].强激光与粒子束.2019

[5].吕通,张恩爽,原因,樊志敏,马向雨.大片单层低缺陷MXene的制备及其膜材料的电磁屏蔽性能[J].高等学校化学学报.2019

[6].龙天斌,江炳萱,张俊涛,熊汉.基于超材料的电磁能量吸收与转换研究现状及发展趋势简析[J].航天器环境工程.2019

[7].董芳.人工微结构电磁材料研发取得系统性成果[N].大同日报.2019

[8].林雪冬,孙建,唐立超,翟彦博,刘玉玺.电磁-离心铸造Al-19Si-11Ni梯度复合材料的组织与性能研究[J].轻合金加工技术.2019

[9].王若星,薛喻宸,龚瑞,李立.基于环形电磁矩超材料的可调谐太赫兹吸收器[J].聊城大学学报(自然科学版).2019

[10].赵玮.材料电磁参数测量中嵌入误差消除方法研究[D].北京交通大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/38eef03523d2c386675b2c10.html