# 双草酸硼酸锂论文-段宾,闫春生,耿梦湍,杨明霞

导读:本文包含了双草酸硼酸锂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:二氟草酸硼酸锂,反应时间,过滤

### 双草酸硼酸锂论文文献综述

段宾,闫春生,耿梦湍,杨明霞[1]（2018）在《二氟草酸硼酸锂的合成研究》一文中研究指出考察了反应物比例、温度、溶剂量对二氟草酸硼酸锂合成效果的影响,滤膜孔径大小、过滤方式对过滤效果的影响,并确定了最佳条件。研究结果表明:优化后合成反应时间短,反应物转化率高,过滤效果好。(本文来源于《河南化工》期刊2018年12期）

赵卫娟,陈明炎,张勇耀,项文勤,盛楠[2]（2018）在《二氟草酸硼酸锂的电化学性能、制备和表征》一文中研究指出二氟草酸硼酸锂是具有很好市场前景的二次锂离子电池电解质锂盐及添加剂。主要介绍了二氟草酸硼酸锂的电化学性能及制备和表征方法。(本文来源于《有机氟工业》期刊2018年03期）

王永勤,郭贤慧,王建萍,许胜霞[3]（2018）在《二氟草酸硼酸锂的制备与性能研究》一文中研究指出以无水氯化铝为催化剂,以四氟硼酸锂和无水草酸为原料,制备高纯二氟草酸硼酸锂(Li ODFB)。研究了反应时间、反应温度和反应物配比(四氟硼酸锂与草酸物质的量比)对产品纯度的影响以及结晶温度和结晶时间对产品收率的影响。实验结果表明,在反应温度为10℃、反应时间为4 h、反应物配比为1∶1、结晶温度为-20℃、结晶时间为4 h条件下,制得Li ODFB的纯度可达99.97%、收率可达95.9%。另外,以Li ODFB作为电解液添加剂,可以有效改善锂电池的高温、常温和低温性能。(本文来源于《无机盐工业》期刊2018年09期）

廖红伟[4]（2018）在《电位滴定法测双草酸硼酸锂中游离酸的方法探索》一文中研究指出建立了电位滴定法测双草酸硼酸锂中游离酸的检测方法,该方法以四丁基氢氧化铵的碳酸丙烯酯溶液为滴定标准溶液,在碳酸丙烯酯溶剂中,以复合玻璃电极为测量电极,采用非水酸碱电位滴定法测试双草酸硼酸锂中游离酸的含量。该方法解决了目前无法检测双草酸硼酸锂中游离酸的问题。测试结果表明:方法检出限在10μg/g以下,相对标准偏差<5.1%,回收率为92~103%。(本文来源于《分析仪器》期刊2018年02期）

周宏明,肖凯文,李荐,肖德敏,蒋逸雄[5]（2018）在《二氟草酸硼酸锂(LiODFB)的制备及其在碳酸二甲酯中的相图和离子缔合规律（英文）》一文中研究指出本文介绍了一种新型两步合成法合成二氟草酸硼酸锂,简化了LiODFB的重结晶分离过程。通过NMR、ICP-AES以及卡尔费休法测定所制备的Li ODFB的纯度,结果表明,制备的LiODFB纯度高达99.95%,所含金属离子及水分均得到了很好的控制。此外,采用FTIR、Raman和DSC-TGA分析了LiODFB的结构信息及热力学性质,发现LiODFB具有非常优异的热力学稳定性和较低的水分敏感性,并且其结构信息与文献报道一致。另外,结合相图以及拉曼光谱技术研究了LiODFB-DMC二元体系的热力学相转变和离子规律,用来指导优化LiODFB的合成及重结晶工艺。结果表明,尽管在LiODFB-DMC二元体系中存在3种类型的分子间相互作用形式(CIPs,AGG-Ⅱa,AGG-Ⅲb),但受成核动力学条件影响,LiODFB仅可以通过缓慢冷却的方式获得较大的单晶溶剂化物—LiODFB·(DMC)_(3/2)。本文所提供的基础数据有助于推动LiODFB在锂离子电池领域的应用。(本文来源于《Journal of Central South University》期刊2018年03期）

李春雷,解莹春,唐凤娟,净洁[6]（2018）在《双草酸硼酸锂的制备及其高温电解液的开发研究》一文中研究指出采用改进的固相法制备出了电解质锂盐双草酸硼酸锂(LiBOB),其方法比原来的固相法更简单、环保,且产品产率和纯度都很高。通过红外光谱、核磁共振氢谱和X射线衍射分析考察了LiBOB复配电解液。结果表明:LiBOB复配电解液不仅在循环伏安测试中表现出了较高的氧化电位(>5.6V),在高温下(30℃)也呈现出了较好的容量保持率,经过100次循环后,容量保持率在90%以上。(本文来源于《化工新型材料》期刊2018年01期）

陈姚,杨倩韵,于欣伟,陈胜洲[7]（2016）在《两步法合成锂离子电池用双草酸硼酸锂》一文中研究指出以草酸、硼酸和氢氧化锂为原料,采用两步法合成锂离子电池用电解质锂盐双草酸硼酸锂(LiBOB)。通过正交实验确定双草酸硼酸酯(HBOB)的最佳合成条件为:n(草酸)∶n(硼酸)=2.2∶1.0,反应温度90℃,反应时间4 h。由单因素实验确定合成LiBOB的最佳工艺条件为:n(HBOB)∶n(Li OH)=1.0∶0.6、中和反应温度100℃,中和反应时间4 h。在此条件下,LiBOB的转化率为83.61%。用XRD、红外光谱(FT-IR)、核磁共振碳谱(NMR)13C-NMR、1H-NMR和热重(TG-DTG)测试等对合成样品进行分析。合成的LiBOB纯度较高,且热稳定性较好。在50℃下,使用Li PF6+LiBOB混合电解液的052545型软包装电池以1 C在3.00~4.35 V循环50次,容量衰减率为7.6%,低于使用纯Li PF6电解液的电池。(本文来源于《电池》期刊2016年05期）

秘军林,黄辉桃,孙新华[8]（2016）在《新型锂盐二氟草酸硼酸锂制备的实验性研究》一文中研究指出以四氟硼酸锂和无水草酸在助剂四氯化硅作用下制备LiBF_2(C_2O_4),研究了反应温度、反应时间、反应物料比及析晶溶剂二氯甲烷与浓缩产品质量比对产品收率的影响,产品结果利用FTIR和TG进行了确认。实验结果表明,反应温度为30℃、反应时间为4 h、反应物料比为1∶0.9、析晶溶剂与浓缩产品质量比为50∶1、析晶溶剂为二氯甲烷时,反应收率为98.3%。电解液体系中添加LiBF_2(C_2O_4)后能有效改善电池的常温循环性能和低温性能。(本文来源于《无机盐工业》期刊2016年10期）

薛宇宙,李世友,崔孝玲,黄远征,吴凯卓[9]（2016）在《双草酸硼酸锂电解液在富锂锰锂离子电池中的应用》一文中研究指出富锂锰(Li2MnO3)材料由四氧化叁锰(Mn3O4)和碳酸锂(Li2CO3)按化学计量比经固相法制备。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对反应产物检测。结果表明:Li2MnO3产物不含杂质,其结晶度良好,是片状球形材料。Li2MnO3在锂离子电池中作为正极材料时,以双草酸硼酸锂(LiBOB)为锂盐的电解液比常规的磷酸铁锂(LiPF6)电解液表现出更稳定的循环性能和良好的倍率性能。(本文来源于《化工新型材料》期刊2016年08期）

张庆,于欣伟,陈姚,郑文芝,余子文[10]（2016）在《超级电容器用双草酸硼酸螺环季铵盐的合成及性能》一文中研究指出以溴代8-氧杂-螺[4,5]季铵盐(ASB)、二水草酸(OD)、硼酸(BA)为原料,通过离子交换法制备电解质双草酸硼酸螺环季铵盐(BSQA),通过核磁共振(~(13) C NMR)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)分析对其进行表征,验证了其结构。采用正交实验对合成工艺进行优化,优化工艺条件为n_(ASB):n_(BA)=2.8:1,反应时间4 h,反应温度90℃,溴代螺环季铵盐的转化率为90.2%。将BSQA、市售四氟硼酸四乙基铵(ET_4NBF_4)分别与乙腈配制成电解液并模拟组装成超级电容器并测试电化学性能。结果表明,BSQA电解液工作电压达3.0 V,充放电效率达94.89%,能量密度达11.63 W·h·kg~(-1),产品电化学性能优于常用的有机电解质ET_4NBF_4,适用于更高的工作电压。(本文来源于《化工学报》期刊2016年04期）

### 双草酸硼酸锂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

二氟草酸硼酸锂是具有很好市场前景的二次锂离子电池电解质锂盐及添加剂。主要介绍了二氟草酸硼酸锂的电化学性能及制备和表征方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双草酸硼酸锂论文参考文献

[1].段宾,闫春生,耿梦湍,杨明霞.二氟草酸硼酸锂的合成研究[J].河南化工.2018

[2].赵卫娟,陈明炎,张勇耀,项文勤,盛楠.二氟草酸硼酸锂的电化学性能、制备和表征[J].有机氟工业.2018

[3].王永勤,郭贤慧,王建萍,许胜霞.二氟草酸硼酸锂的制备与性能研究[J].无机盐工业.2018

[4].廖红伟.电位滴定法测双草酸硼酸锂中游离酸的方法探索[J].分析仪器.2018

[5].周宏明,肖凯文,李荐,肖德敏,蒋逸雄.二氟草酸硼酸锂(LiODFB)的制备及其在碳酸二甲酯中的相图和离子缔合规律（英文）[J].JournalofCentralSouthUniversity.2018

[6].李春雷,解莹春,唐凤娟,净洁.双草酸硼酸锂的制备及其高温电解液的开发研究[J].化工新型材料.2018

[7].陈姚,杨倩韵,于欣伟,陈胜洲.两步法合成锂离子电池用双草酸硼酸锂[J].电池.2016

[8].秘军林,黄辉桃,孙新华.新型锂盐二氟草酸硼酸锂制备的实验性研究[J].无机盐工业.2016

[9].薛宇宙,李世友,崔孝玲,黄远征,吴凯卓.双草酸硼酸锂电解液在富锂锰锂离子电池中的应用[J].化工新型材料.2016

[10].张庆,于欣伟,陈姚,郑文芝,余子文.超级电容器用双草酸硼酸螺环季铵盐的合成及性能[J].化工学报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3961feeadb63c5b9cbc1618b.html