# 损耗因数论文-严贝贝,吴旭翔,郑志曜,刘佩,余绍峰

导读:本文包含了损耗因数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:绝缘油,介质损耗因数,温升试验,影响分析

### 损耗因数论文文献综述

严贝贝,吴旭翔,郑志曜,刘佩,余绍峰[1]（2019）在《变压器温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响分析》一文中研究指出绝缘油的介质损耗因数是判断变压器油老化与污染程度的重要参数之一,现阶段出厂试验中大部分变压器制造厂仅对新油进行检测,忽略了抽检试验中温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响。本文基于检测中心配电变压器的抽检试验规范,通过温升试验过程、温升计算结果和温升试验次数3方面分析温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响。结果表明:温升过程温度升高、温升计算结果温升值增大以及温升试验次数增加都会增大绝缘油的介质损耗因数。最后结合分析结果优化了试验流程,可供厂家参考。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年11期）

黄晓峰,吴胥阳,张健聪,王颖剑[2]（2019）在《一起高压套管更换末屏引出装置后介质损耗因数异常分析》一文中研究指出套管作为变压器的重要组件,其绝缘状况的优劣直接影响着变压器的安全稳定运行,套管介质损耗因数tanδ和电容量Cx能够有效反映设备绝缘的整体老化、受潮、内部集中性缺陷等一系列问题。针对一起220 kV变压器高压侧套管介质损耗因数异常增大的特殊案例,经现场缺陷排查发现,该现象是由于更换套管末屏引出装置时外部气体侵入套管内部绝缘油中形成气泡所引起的,并通过现场模拟和理论分析对此进行了验证,同时对如何预防此类缺陷提出了相关建议。(本文来源于《浙江电力》期刊2019年04期）

王伟[3]（2019）在《介质损耗因数数字测量算法的无人机倾斜摄影测量技术》一文中研究指出针对无人机倾斜摄影测量提出一种介质损耗因数数字测量算法,首先定义了介质损耗因数数字测量算法的数学表达及其测量和计算方法,推导出了介质损耗因数数字测量算法的发生条件;其次,为方便介质损耗因数数字测量,通过参数使用率和频率来计算介质损耗因数数字测量,从而简化了介质损耗因数数字测量算法对无人机倾斜摄影的测量方法。此外,还设计并实施了大量实验,验证了提出的介质损耗因数数字测量算法对无人机倾斜摄影测量的正确性;同时对无人机倾斜摄影测量进行多源分析,总结其介质损耗因数数字测量算法规律和优化办法。理论和实验证明,所提出的介质损耗因数数字测量算法能够准确地对无人机倾斜摄影测量进行多源分析。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2019年04期）

张璧辉,杨知非,阮江军,夏军,杨帮华[4]（2018）在《基于变压器套管电容芯子温度与介质损耗因数非线性关系的一种迭代算法》一文中研究指出高压套管作为变压器重要的附件,研究套管的温度分布是保证其安全可靠运行的关键。以220 k V油纸电容式变压器套管为研究对象,基于电容芯子温度与介质损耗因数(tanδ)的非线性关系提出了一种温度的迭代算法。首先固定tanδ,计算电容芯子的介质损耗;再与其他热源加载到温度场分析中,得到套管初始的温度分布,根据公式对不同温度对应单元的tanδ修正,重新计算介质损耗,再求解温度场,直至相邻计算步之间对应节点温度的相对误差小于0. 01。结果表明在不同环境温度下,采用迭代算法与直接计算的结果进行对比,电容芯子上的最大温差都非常小;在进行套管温度计算时,不必考虑温度与tanδ的非线性关系。研究对于电容式套管温度场的精确计算和tanδ非线性变化的问题具有一定指导意义。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年31期）

赵扬帆[5]（2018）在《介质损耗因数试验中正接线和反接线的比较分析》一文中研究指出在电压的作用下,电介质产生一定的能量损耗,这部分损耗称为介质损耗或介质损失。产生介质损耗的原因主要是电介质的电导、极化和局部放电。反映介质损耗大小可以通过介质损耗因数tanδ来衡量,通过测量tanδ能够发现一系列绝缘缺陷,如绝缘整体受潮、老化,绝缘气隙放电等。影响介质损耗因数tanδ测量的因素很多,如温度的影响,电压的影响,频率的影响,局部缺陷的影响,绝缘表面的影响等。本文主要探讨在实践中接线方式的不同对试验结果的影响。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年07期）

宋楠,谢丽芳,王劲松[6]（2016）在《高压标准电容器电容量和损耗因数测量不确定度的评定》一文中研究指出本文使用高压电容量具和高压电容电桥组成的标准装置,对高压标准电容器进行校准,并分析了电容量和损耗因数校准结果的测量不确定度来源,阐明了评定过程。为相似条件下的高压标准电容器电容量和损耗因数测量不确定度评定提供参考。(本文来源于《计量技术》期刊2016年12期）

李兆林,陈松[7]（2016）在《聚丙烯薄膜相对电容率和介质损耗因数测试方法对比试验研究》一文中研究指出电容器用聚丙烯薄膜属非极性材料,相对电容率εr低、介质损耗因数tanδ小,厚度薄,具有一定的吸附性,因此,在测试过程中受外界的影响较为敏感,要准确地测试其εr和tanδ是非常值得研究的。本文通过对多种测试电极、测试方法的对比研究试验,得出了相互间测试结果的差异,并对差异性的原因进行分析,有利于各测试方法的对比和数据分析。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2016年05期）

黄洪,张杰梁,肖娜丽,董小龙[8]（2016）在《高压介质损耗因数测试仪检定系统的研究》一文中研究指出为解决高压介质损耗因素测试仪的检定问题,在分析高压介质损耗因数测试仪的工作机理的基础上,设计一套高压介质损耗因素测试仪检定系统,并简要说明控制流程的实现。介质损耗因数测量结果不确定度评定结果表明,该装置可作为计量标准解决1级及以下等级高压介质损耗因数测试仪的量值溯源问题。(本文来源于《科技视界》期刊2016年25期）

常宽,厉伟[9]（2015）在《基于全相位FFT的介质损耗因数测量算法的研究》一文中研究指出全相位FFT频谱分析法具有优良的抑制谱泄漏性能及相位不变的特性,在工程上展现出了其重要的应用价值。虽然全相位FFT理论上具有相位不变的特性,相位无需校正,然而实际运用时,由于数据采样时间不能关于零点对称,即无法测得初相位,要想利用全相位FFT算法来求介质损耗因数,依然需要求得精确的频率来求解基波初相位。文章从实际应用出发,提出利用全相位FFT进行介质损耗因数的测量,并利用相位差校正法进行频谱校正,实现了从任意时刻点测量初相位,理论分析了算法实现过程。最终,通过计算机仿真,验证了该算法在频率波动、谐波干扰下能够有效提高介质损耗因数的测量精度。(本文来源于《工程与试验》期刊2015年04期）

张影[10]（2015）在《大型发电机定子线圈介质损耗因数测量方法研究》一文中研究指出1、前言发电机定子线圈介质损耗因数(tanδ)的大小与定子线圈绝缘的固化程度,气隙含量,材料等材料有关,是检验发电机定子线棒制造质量好坏的依据。定子线圈介质损耗因数的大小不仅影响线圈本身寿命,同时也对发电机整体绝缘寿命产生至关重要的影响。2、测试理论线圈绝缘在不同电压下的损耗因数是发生在绝缘结构中诸多现象的最终结果。利用不同电压下介质损耗因数的测试和数据分析(本文来源于《科技与企业》期刊2015年23期）

### 损耗因数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

套管作为变压器的重要组件,其绝缘状况的优劣直接影响着变压器的安全稳定运行,套管介质损耗因数tanδ和电容量Cx能够有效反映设备绝缘的整体老化、受潮、内部集中性缺陷等一系列问题。针对一起220 kV变压器高压侧套管介质损耗因数异常增大的特殊案例,经现场缺陷排查发现,该现象是由于更换套管末屏引出装置时外部气体侵入套管内部绝缘油中形成气泡所引起的,并通过现场模拟和理论分析对此进行了验证,同时对如何预防此类缺陷提出了相关建议。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 损耗因数论文参考文献

[1].严贝贝,吴旭翔,郑志曜,刘佩,余绍峰.变压器温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响分析[J].绝缘材料.2019

[2].黄晓峰,吴胥阳,张健聪,王颖剑.一起高压套管更换末屏引出装置后介质损耗因数异常分析[J].浙江电力.2019

[3].王伟.介质损耗因数数字测量算法的无人机倾斜摄影测量技术[J].国外电子测量技术.2019

[4].张璧辉,杨知非,阮江军,夏军,杨帮华.基于变压器套管电容芯子温度与介质损耗因数非线性关系的一种迭代算法[J].科学技术与工程.2018

[5].赵扬帆.介质损耗因数试验中正接线和反接线的比较分析[J].山东工业技术.2018

[6].宋楠,谢丽芳,王劲松.高压标准电容器电容量和损耗因数测量不确定度的评定[J].计量技术.2016

[7].李兆林,陈松.聚丙烯薄膜相对电容率和介质损耗因数测试方法对比试验研究[J].电力电容器与无功补偿.2016

[8].黄洪,张杰梁,肖娜丽,董小龙.高压介质损耗因数测试仪检定系统的研究[J].科技视界.2016

[9].常宽,厉伟.基于全相位FFT的介质损耗因数测量算法的研究[J].工程与试验.2015

[10].张影.大型发电机定子线圈介质损耗因数测量方法研究[J].科技与企业.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/396e3e7ab1199db1a6000cd1.html