# 金属基复合涂层论文-白华,吕继磊,蒋鼎,蒋芳,杭常东

导读:本文包含了金属基复合涂层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金刚石,复合涂层,金刚石,Cu-Fe-Co复合材料,抗弯强度

### 金属基复合涂层论文文献综述

白华,吕继磊,蒋鼎,蒋芳,杭常东[1]（2019）在《金刚石颗粒表面硼-金属复合涂层构建》一文中研究指出本文通过高温处理工艺对金刚石粉体表面进行涂层处理,首先在金刚石粉体表面生长硼及碳化硼涂层,然后在上述涂层表面涂覆铜、镍等金属涂层。将纯金刚石粉体、表面涂覆有硼及碳化硼涂层、铜、镍等金属涂层的金刚石粉体与金属Cu-Fe-Co复合粉体,在不同的烧结温度下,进行真空热压烧结制备金刚石/Cu-Fe-Co复合材料。结果表明,复合材料的抗弯强度随着烧结温度的升高而升高,同时较低烧结温度情况下,金刚石粉体表面涂层后能显着提高复合材料的抗弯性能。其中在烧结温度为650℃时,这种变化最为明显,在该温度下烧结的镀硼、镀硼-镍、镀硼-铜的金刚石/Cu-Fe-Co复合材料的抗弯强度分别为392、478、565 MPa,与纯金刚石增强Cu-Fe-Co复合材料的抗弯强度(263 MPa)相比分别提高50%、82%、115%。(本文来源于《硬质合金》期刊2019年05期）

赵运才,刘克[2]（2019）在《CeO_2和Y_2O_3对Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层摩擦学性能的影响》一文中研究指出为了改善等离子喷涂涂层表面组织结构性能差和耐磨性能低的问题,以相同质量分数的CeO_2、Y_2O_3作为涂层的添加剂,采用等离子喷涂的方式制备出不同类型的稀土涂层。利用附带有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)以及摩擦磨损试验机对各涂层表面形貌和组织特征以及耐磨性能进行对比和分析。结果表明:当加入稀土后,特别是同时加入CeO_2和Y_2O_3时,等离子喷涂涂层的材料堆积、孔隙等基本消失,涂层内的残余应力下降38%,且摩擦性能和耐磨性能得到明显的提高;单独加入CeO_2和Y_2O_3后涂层的磨损由严重的黏着磨损转变为黏着磨损和磨粒磨损,同时加入CeO_2和Y_2O_3后涂层仅发生磨粒磨损。(本文来源于《润滑与密封》期刊2019年07期）

刘阳,李国栋,蒋文婷[3]（2019）在《SiC_p表面金属化对激光熔覆SiC_p/Al复合涂层组织和性能影响》一文中研究指出本文采用激光熔覆法在4032铝合金表面成功制备了SiC_p/Al-Si复合涂层,研究了SiC_p表面金属化改性对SiC_p/Al-Si复合涂层微观结构、物相成分、显微硬度以及耐磨性的影响。结果表明,对SiC_p分别进行化学镀铜和化学镀镍后,得到的SiC_p/Al-Si复合涂层的显微结构组成有所不同,都可以改善SiC_p/Al-Si复合涂层的性能。SiC_p经化学镀铜/镍后,SiC_p/Al-Si复合涂层的显微硬度和耐磨性与基体相比都有明显提高。SiC_p经化学镀镍之后,得到的SiC_p/Al-Si复合涂层的显微硬度(259 HV_(0.05))最高,是基体(145 HV_(0.05))的1.8倍;磨损量(0.6 mg)最小,仅为基体(3 mg)的1/5。(本文来源于《广东化工》期刊2019年11期）

范鹏飞,孙文磊,王恪典,张冠[4]（2019）在《牙轮钻头钢激光熔覆金属陶瓷复合涂层的组织与性能》一文中研究指出在清除了渗碳层的15MnNi4Mo牙轮钻头钢表面熔覆不同质量配比的WC-Co50复合涂层,为牙轮钻头的修复提供一种新思路。运用OM、SEM和XRD分析了该涂层的微观组织和物相组成;利用显微硬度计和磨损实验机测得了不同质量配比涂层的显微硬度和磨损性能。结果表明,Co50+20%WC与Co50+40%WC试样涂层表面形貌良好,无裂纹与气孔等缺陷。该涂层主要由Co、Co_4W_2C、FeNi_3、WC、W_2C和Ni_(2.9)Cr_(0.7)Fe_(0.36)等物相组成。叁种试样涂层的平均硬度和耐磨性基本都达到了磨损前水平,硬度最高达778.71 HV0.2,最低磨损失重1.7 mg,可满足牙轮钻头再制造要求。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年12期）

金莎城[5]（2019）在《叁元稀土化合物对等离子喷涂Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层组织及性能的影响》一文中研究指出多元稀土化合物添加到金属陶瓷涂层中对复合涂层实施改性,由于不同稀土化合物原子结构和化学活性不同,对复合涂层强韧化机制的影响不尽相同,包括与Ti-Al/陶瓷复合涂层其它元素发生化学反应,改变第二相的形态和性质或涂层中的有害夹杂物,改善涂层的组织结构,增加液体金属陶瓷的流动性,固溶强化的效果,晶格的变形和活化等,所以探究CeO_2、La_2O_3和Y_2O_3对复合涂层强韧化机制的影响有重要意义。采用等离子喷涂方法在45钢基体上制备添加CeO_2、La_2O_3、Y_2O_3稀土氧化物的Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层,利用扫描电镜、显微硬度测试机、X射线粉末衍射仪等设备分别测定涂层组织形貌、显微硬度、物相成分及残余应力,使用摩擦磨损试验机对涂层进行摩擦磨损试验,用扫描电镜观察磨损形貌,并用拉伸试验机对涂层结合强度进行测试,分析CeO_2、La_2O_3、Y_2O_3对其组织及摩擦学等性能的影响,探索叁元稀土化合物添加在Ti-Al/WC陶瓷复合涂层的强韧化和互相影响的机制。结果表明:(1)添加叁元稀土氧化物涂层的组织明显细化,稀土氧化物能吸附有害元素,使得涂层结构由层状向团絮状转变,提高力学性能,促进熔滴的流动性,使得气孔变小和数量减少,降低了孔隙率,涂层致密性更好;通过物相发现涂层发生了固有强化,生成了第二相,使分布在组织中的硬质相增多,改善组织性能,并且促进熔滴蠕动,使得硬质相更加均匀分布在组织中,提高了涂层的强度和硬度。(2)改变了摩擦属性,由黏着磨损转变成磨粒磨损,改善了涂层力学性能,减少表面裂纹的生成,自润滑性良好,降低了摩擦系数,表现出更加优良的性能。(3)添加叁元稀土氧化物涂层的残余应力大大减少,能够提高涂层的抗破坏强度。晶粒的细化使得涂层与基体的面积增加,促进涂层元素渗透到基体,由机械结合变成了扩散结合,减小了涂层与基体的间隙,增大涂层与基体间的结合力,能够提高涂层的使用寿命。(本文来源于《江西理工大学》期刊2019-05-26）

范鹏飞[6]（2019）在《激光熔覆金属陶瓷复合涂层工艺及性能研究》一文中研究指出牙轮钻头具有金刚石钻头、PDC钻头等不可替代的优势,在油气勘探开发中广泛使用。但是牙轮钻头的工作条件恶劣,井底的工况环境复杂,造成其磨损严重,使用寿命偏低。利用激光熔覆技术在磨损后的钻头表面熔覆金属陶瓷复合涂层,可对磨损钻头进行修复,延长其服役周期。本文通过在牙轮钻头常用钢15MnNi4Mo表面制备Co/WC金属陶瓷复合涂层,为牙轮钻头的激光熔覆再制造提供工艺指导。研究了不同工艺参数对单道熔覆层形貌、硬度及稀释率的影响;分析了不同材料成分对涂层组织及性能的影响;熔覆了叁层金属陶瓷梯度复合涂层,并研究其组织性能。为优化激光熔覆工艺参数,采用单因素实验方法进行单道激光熔覆,研究工艺参数对熔覆层形貌、硬度及稀释率的影响规律。设计L_9(3~4)正交试验,以熔覆层平均硬度和稀释率为综合指标,对实验结果分别进行极差分析和方差分析,得出各因素对熔覆层综合性能的影响程度,得到最佳工艺参数。利用优化后的工艺参数,分别制备WC质量分数为0%、20%、40%、60%和80%的单层多道熔覆层,研究各熔覆层的宏观形貌、微观组织、物相成分及硬度、耐磨性等性能。实验表明添加的WC量应小于60%。各熔覆层内晶粒形貌较为复杂,但分布规律基本一致,在熔覆层与基体的结合区晶粒沿平面生长,最终形成平面晶;熔覆层中下部为大体垂直于基体的柱状树枝晶;熔覆层上部则以等轴晶的形态大量存在,未熔的WC颗粒弥散分布于熔覆层中。当磨损量较大时,单层熔覆无法满足修复需求,故通过逐层熔覆的方法,制备了叁层梯度熔覆层。底层为Co50合金粉末,中间层为添加20wt.%WC的金属陶瓷复合粉末,顶层为添加40wt.%WC的复合粉末。研究了梯度涂层的宏微观形貌及其组织性能等。研究发现,梯度涂层很好地缓和了不同材料之间的性能差异,整体熔覆质量较好。(本文来源于《新疆大学》期刊2019-05-24）

赵运才,刘法镇[7]（2019）在《CeO_2对等离子喷涂Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层组织和摩擦学性能的影响》一文中研究指出通过等离子喷涂方法在45钢基体上制备添加不同含量稀土氧化物CeO_2的Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层,利用扫描电镜和能谱仪等检测设备探究CeO_2对涂层组织及摩擦学性能的影响。结果表明:CeO_2细化了等离子喷涂涂层的层片状结构,改善了其结合性;添加不同含量CeO_2的涂层耐磨性均高于未添加涂层,其中2%的添加量,涂层表现出更加优良的性能; CeO_2的加入改变了涂层的磨损机理,由黏着磨损为主过渡为磨粒磨损为主,提高了涂层强度,减轻了磨损程度。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年04期）

范娟娟[8]（2019）在《聚多巴胺/8-羟基喹啉等复合涂层构建及其自修复金属防腐性能的探究》一文中研究指出金属材料因具有良好的导电导热性、良好的机械加工性能、可焊接性以及低温下高强度等优点,被广泛应用于船舶冷凝器管、民用管道和沿海电厂热交换器等领域。诸多金属中金属铜和低碳钢应用更为广泛。铜和低碳钢具有一定的耐腐蚀性能,但是在含氧的水、氧化性酸及含有CN~-、Cl~-的环境中容易被腐蚀。金属腐蚀会对金属材料的力学性能、原有几何形状、以及电学和光学等物理性能带来巨大损坏,进而给工业设施带来巨大的经济损失。众多防护手段中,有机涂层因其具有好的稳定性、成本低、易形成等优点,应用最为广泛。然而,使用涂层防腐时,环境会对涂层带来不良影响,造成涂层内部缺陷加速涂层破坏,进而使金属发生腐蚀。如何提高涂层的主动防腐性和自修复性,是金属涂层防腐研究中亟待解决的科学问题。多巴胺分子(dopamine,DA)可以吸附在很多材料表面,包括金属、氧化物、聚合物、半导体和陶瓷,并都能自发地聚合在材料表面形成聚多巴胺(polydopamine,PDA)涂层,在金属表面的PDA涂层可在腐蚀体系中阻止腐蚀离子迁移和电子传递,从而对金属起到一定的保护性能。但是,PDA涂层在形成过程中会出现一些裂纹,并且当带有PDA涂层的金属,被用于热循环体系或被机械划伤时,金属表面的涂层会被进一步破坏,进而从表面脱落。为了进一步提高PDA涂层的防腐性能和实现涂层的自修复性能,本论文分别在PDA涂层中加入高效缓蚀剂8-羟基喹啉(8-hydroxyquinoline,8-HQ)、装载8-HQ的可智能pH响应的埃洛石纳米管(HNT)和装载8-HQ的可智能pH响应的聚多巴胺纳米(PNT)。本文利用X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶红外光谱(FTIR)等手段证明复合涂层的成功制备,通过电化学交流阻抗谱(Electrochemical Impedance spectroscopy,EIS)、电化学极化曲线(Electrochemical polarization curve)等方法研究了涂层的缓蚀性能,进而求出缓蚀效率(?)。另外电子扫描显微镜(SEM)和X射线能谱(EDS)证明了涂层的自修复性能,具体研究内容如下:工作一在DA聚合过程中加入缓蚀剂8-HQ,在铜表面直接制备含有8-HQ的PDA涂层。探究了加入不同浓度的8-HQ,该复合涂层的缓蚀性能,结果表明当8-HQ浓度为0.02 mol·L~(-1)时涂层的缓蚀效果最佳,缓蚀效率高达97.7%。另外研究发现具有最大缓蚀效率的复合涂层还拥有较好的自修复能力。工作二在负压环境下,使用硫酸酸化后的埃洛石纳米管(HNT)中装载缓蚀剂8-HQ,然后依次在其表面沉积聚电解质聚丙乙烯磺酸钠(PSS)和聚(丙烯胺盐酸盐)(PAH),制备可pH智能响应的HNT/8-HQ/PSS/PAH微纳米容器。在DA聚合过程中加入该微纳米容器,在低碳钢Q235表面制备复合涂层。经探究复合涂层的缓蚀效率高达98.4%,并具有良好的自修复性能。工作叁通过模板法制备高缓蚀剂装载量的PDA纳米管(PNT),负压下装载缓蚀剂8-HQ后,在PDA纳米管外沉积聚电解质聚丙乙烯磺酸钠(PSS)和聚(丙烯胺盐酸盐)(PAH),制备可pH智能响应的PDA/8-HQ/PSS/PAH微纳米容器。同样地,在DA聚合过程中加入该微纳米容器,在低碳钢Q235表面制备复合涂层。研究表明该复合涂层的缓蚀效率高达96.4%,且具有优异的自修复性能。(本文来源于《上海师范大学》期刊2019-03-12）

刘小琴,王超囡,曹宏伟,彭成龙,孙初锋[9]（2018）在《金属基复合涂层的研究进展》一文中研究指出综述了Cu/Co复合涂层、Cu/Ni复合涂层、Ni-Co合金相关复合涂层的制备方法及研究情况,讨论了金属基复合涂层材料的力学性能、摩擦学性能、超疏水性能等相关性能,对金属基复合涂层材料今后发展的趋势做了展望。(本文来源于《安徽化工》期刊2018年06期）

唐建荣,李承宇,晁兵[10]（2018）在《电弧喷涂金属复合涂层质量问题分析与管控》一文中研究指出针对国内外发现的电弧喷涂金属复合涂层存在的防腐失效问题进行了归纳整理,根据现有研究成果以及自主开展的试验总结对各种失效原因进行了认真分析,并提出了相应的解决措施。(本文来源于《第二十一届国际热喷涂研讨会（ITSS'2018）暨第二十二届全国热喷涂年会（CNTSC'2018）论文集》期刊2018-09-25）

### 金属基复合涂层论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了改善等离子喷涂涂层表面组织结构性能差和耐磨性能低的问题,以相同质量分数的CeO_2、Y_2O_3作为涂层的添加剂,采用等离子喷涂的方式制备出不同类型的稀土涂层。利用附带有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)以及摩擦磨损试验机对各涂层表面形貌和组织特征以及耐磨性能进行对比和分析。结果表明:当加入稀土后,特别是同时加入CeO_2和Y_2O_3时,等离子喷涂涂层的材料堆积、孔隙等基本消失,涂层内的残余应力下降38%,且摩擦性能和耐磨性能得到明显的提高;单独加入CeO_2和Y_2O_3后涂层的磨损由严重的黏着磨损转变为黏着磨损和磨粒磨损,同时加入CeO_2和Y_2O_3后涂层仅发生磨粒磨损。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 金属基复合涂层论文参考文献

[1].白华,吕继磊,蒋鼎,蒋芳,杭常东.金刚石颗粒表面硼-金属复合涂层构建[J].硬质合金.2019

[2].赵运才,刘克.CeO_2和Y_2O_3对Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层摩擦学性能的影响[J].润滑与密封.2019

[3].刘阳,李国栋,蒋文婷.SiC_p表面金属化对激光熔覆SiC_p/Al复合涂层组织和性能影响[J].广东化工.2019

[4].范鹏飞,孙文磊,王恪典,张冠.牙轮钻头钢激光熔覆金属陶瓷复合涂层的组织与性能[J].热加工工艺.2019

[5].金莎城.叁元稀土化合物对等离子喷涂Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层组织及性能的影响[D].江西理工大学.2019

[6].范鹏飞.激光熔覆金属陶瓷复合涂层工艺及性能研究[D].新疆大学.2019

[7].赵运才,刘法镇.CeO_2对等离子喷涂Ti-Al/WC金属陶瓷复合涂层组织和摩擦学性能的影响[J].金属热处理.2019

[8].范娟娟.聚多巴胺/8-羟基喹啉等复合涂层构建及其自修复金属防腐性能的探究[D].上海师范大学.2019

[9].刘小琴,王超囡,曹宏伟,彭成龙,孙初锋.金属基复合涂层的研究进展[J].安徽化工.2018

[10].唐建荣,李承宇,晁兵.电弧喷涂金属复合涂层质量问题分析与管控[C].第二十一届国际热喷涂研讨会（ITSS'2018）暨第二十二届全国热喷涂年会（CNTSC'2018）论文集.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/39863d25473adfb693224af6.html