# 绿色施工技术在建筑工程中的应用实施石磊

天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司天津300300

摘要：随着社会公众环保意识的增强、国家对绿色环保产业的大力推进；在建筑领域，绿色施工成为提升企业社会价值、提升核心竞争力，实现社会效益、经济效益、环保效益的重要途径。本文就在建设工程的现场施工环节，通过实施绿色施工技术，实现“四节一环保”目标，所利用的科学管理，技术进步等手段进行浅显描述分析。

关键词：环境保护，节约资源，绿色施工，建筑工程

一、绿色施工技术在现实应用中存在的问题

1、缺乏系统认知

建筑工程行业是一个系统性高、复杂性强、涉及门类多的行业，建筑施工单位在整个建筑工程行业当中只是其中一个环节，在整个行业当中扮演的是产品建造的执行者角色。绿色施工的整个过程，是从立项阶段开始一直延伸到投入使用的全过程。它涉及到政府相关职能部门、建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、材料供应单位等诸多部门单位，贯穿于庞大建筑产业链条当中。

2、绿色施工带来的效益不明显

（1）经济效益方面

绿色施工技术在工程前期工程设计-实施阶段所耗费的成本高、代价大，所需要的各类条件要求也比较高，并且在工程施工期间，对于各类环境及技术方面的要求也比较严苛。在整体施工过程中，整体成本投入较大。但与此同时，我们不能忽略绿色施工带来的积极的经济效益。

（2）环保节能方面

建筑施工过程当中，要做到资源的合理利用，在降低能耗的同时，还要采取必要的措施，控制对环境的污染程度。发展绿色施工技术要考虑经济收益的最大化、环境保护的最大化以及施工成品对人健康与舒适影响度的最优化。目前，绿色施工被局限在封闭施工、减少噪音扰民、减少环境污染、清洁运输等目的，通常要求增加一定的设施及人员投入，或需要调整施工作业时间，一些绿色施工技术的运用也需要增加成本，这就导致其在环保节能方面并不能起到立竿见影的效果。

3、缺乏相关专业人员

行业从业人员包括设计和施工单位人员由于对绿色施工并不了解，可能会增加施工难度和工作量。施工实现存在困难，缺乏相关技术人员，不可否认技术层面和绿色施工产品方面的不成熟仍然是影响绿色施工技术发展的重要方面。技术方面体现在缺少大量具有绿色意识和丰富的绿色专业技能的设计和施工人员，缺少相应的成熟绿色施工配套技术，缺少绿色施工经验，而造成这些方面最主要的原因就是缺乏相应专业技术人才。

二、在实际生产过程中，绿色施工的应用

1、环境保护

（1）绿色施工环境保护措施：

1）设立标识牌：现场施工标牌应包括环境保护内容。施工现场应在醒目位置设环境保护标识。

2）施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施。

3）现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有效健康证明（每年审核一次）。

4）危险品、化学品存放处及污物排放应采取隔离措施。油漆类、溶剂/清洗剂、胶类三类。其中溶剂/清洗剂类主要有稀料、酒精、盐酸、汽油等；胶类主要有白乳胶、万能胶、玻璃胶、结构胶、耐侯胶、大力胶、108胶、903胶、502胶等；存放处地面做防渗处理

5）石（矿、玻璃）棉为吸附性有害物质，采用原包装或裁割后重新封闭存放，避免吸收危害健康。

6）从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员应佩戴与其相应的防护器具。

7）噪音污染。降噪的方式大致分为四种：吸声、消声、隔声、个人防护。降噪措施主要有：搭设封闭机械棚；制作玻璃棉、矿渣棉等棉质吸声屏；设置降噪隔振垫、隔声墙（门、室、罩）；个人佩戴耳塞、耳罩、头盔等。同时可通过控制夜间施工时间段和加强噪音检测，及时控制和调整噪音源。

8）现场应建立洒水清扫制度，配备洒水、喷淋设备以及车辆清洗设备，有专人负责。喷淋设备可采用例如手机远程智能化自动喷淋系统，塔吊远程智能化自动喷淋系统等。

2、材料节约

1）临建设施应采用可拆迁、可回收材料。

2）施工应选用绿色、环保材料。

3）材料运输方法应科学，应降低运输损耗率。

4）对可二次利用材料进行充分利用。如可将模板编号同位置上翻重复使用，减少切割损耗。或采用新型模板及型钢包框模板。费旧方木用木方指节机接长再利用等。

5）采用技术手段，合理进行布局节约材料消耗。如：地砖、幕墙、室内瓷砖预先采用电子排版进行优化，机电管线综合采用BIM三维深化，可大大减少返工浪费。

3、水资源保护与节约

1）应保护场地四周原有地下水形态，减少抽取地下水，工程施工降水应编制降水专项方案，降水井布设长度、间距合理。根据施工进度，分层逐层降水，将地下水位始终保持在施工作业面0.5m以下不超降。。

2）现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟。

3）工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道。

4）现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理。

5）工地厨房应设隔油池，应定期清理。

6）施工生产临时用水及生活用水采用变频泵送系统，根据管路水力压差控制水泵启停，节约用水减少上下水启停。

7）管网和用水器具不应有渗漏。

8）基坑降水抽至提前施工的地下消防水池、沉降池、化粪池等储存使用。

4、能源节约

1）对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施。

2）对主要耗能施工设备应定期进行耗能计量核算。

3）围墙、塔吊照明采用微电脑光控时控开关，根据时间及感光及时启闭。

4）施工临时设施应结合日照和风向等自然条件，合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施。

4、土地节约

1）施工单位应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设施管线分布情况，制订相应保护措施，并应报请相关方核准。

2）施工总平面布置应紧凑，并应尽量减少占地。

3）应对深基坑施工方案进行优化，并应减少土方开挖和回填量，保护用地。

三、绿色施工的意义

1、绿色施工在推动建筑业企业可持续发展中的重要作用

绿色施工是企业转变发展观念、提高综合效益的重要手段。首先，绿色施工是在向技术、管理和节约要效益。绿色施工在规划管理阶段要编制绿色施工方案，方案包括环境保护、节能、节地、节水、节材的措施，这些措施都将直接为工程建设节约成本。其次，环境效益可以转化为经济效益、社会效益。

2、绿色施工有利于保障城市的硬环境

要想实现整体提升城市面貌与形象，提升城市的整体形象，除了提升必要的软环境，必须通过有效措施提升城市的硬环境。这其中就要求在施工程有效落实绿色施工，保障好城市的硬环境秩序良好。工程建设过程中对城市硬环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪音以及施工期对施工段局部生态环境暂时的影响。施工过程开挖路面，压占土地、植被和道路，局部生态环境受到影响。水土流失加重，施工过程的施工噪声、地面扬尘和固体废弃物对局部生态环境也有一定影响。

四、结束语

绿色施工是我国建筑行业走可持续发展之路的必然措施，建筑施工企业应大力推行绿色施工，并采取先进的科学技术，不断优化施工手段，是施工过程中的废气排放、扬尘污染及水污染、光污染等都能得到有效控制，从而降低施工成本，为施工企业创造更多的经济效益和社会效益。

参考文献：

1、中国建筑业协会《绿色施工示范工程实施指南》

2、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010

3、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014

4、建设部发布的《绿色施工导则》

本文来源: https://www.lw00.cn/article/39b61cc576247dcde935ab7f.html