# 尾矿坝稳定性论文-初存吉,于广明,高亚男,李亮

导读:本文包含了尾矿坝稳定性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:尾矿坝,在线监测,稳定性分析

### 尾矿坝稳定性论文文献综述

初存吉,于广明,高亚男,李亮[1]（2019）在《蒙库尾矿坝在线监测系统的实施及稳定性研究》一文中研究指出尾矿坝是矿山工程建设中的重要组成部分,如果发生溃坝事故会造成财产的损失和人员伤亡。结合蒙库铁矿尾矿坝的具体特点,基于尾矿坝失稳机理和近十年在线监测预警的理论研究成果,对蒙库铁矿尾矿坝失稳、现场在线监测和失效预警等问题进行了深入系统的研究和实践。分析了蒙库铁矿尾矿坝的特殊性,研究了蒙库铁矿尾矿坝的稳定性,在此基础上,实施了现场在线监测系统。文中通过对尾矿坝实现智能化的信息处理和安全管理,为防止溃坝事故提供了一定的理论和技术支持。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2019年11期）

王蒙,王斌,王飞[2]（2019）在《基于遗传优化BP神经网络的尾矿库边坡稳定性预测》一文中研究指出针对BP神经网络具有收敛速度慢以及极值容易陷入局部最小的劣势,提出使用遗传算法对BP神经网络进行改进,优化BP神经网络的权值和阈值,并将改进的算法应用于尾矿库边坡稳定性预测中.算例仿真结果表明,所提算法对尾矿库边坡稳定性预测具有较高的精确度.(本文来源于《赤峰学院学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

艾敏,王光进,杨玉婷,许志发,赵怀刚[3]（2019）在《降雨条件下尾矿库稳定性计算分析》一文中研究指出通过相关物理力学试验,分析了尾砂的物理力学性质,用Geo-Studio有限元软件计算和分析降雨条件下尾矿坝的浸润线。通过Slide软件,用极限平衡法中的简化Bishop法和瑞典法对降雨条件下尾矿坝的稳定性进行分析。结果表明,尾矿坝在现状高程下,其坝体在正常运行、洪水运行和饱和运行工况时计算的安全系数均能满足规范要求,计算得到的稳定性滑面大多是经过坝体最底部的深度滑弧面,且滑弧面范围较大。(本文来源于《矿冶》期刊2019年05期）

陈龙[4]（2019）在《地下水对尾矿库扩容后坝体的稳定性影响分析》一文中研究指出尾矿库作为矿山生产中的一项重要基础性设施,其尾矿坝体运行的好坏不仅关系到企业的经济效益,而且对于人们的生命和财产安全具有直接的影响。由于尾矿坝的稳定性遭到破坏的原因导致安全事故的发生,因此引起社会和民众对于尾矿库扩容后坝体稳定性的重视度日益增高。基于我国尾矿坝失事的工程实例而言,事故发生的原因大多和水有关联。本文针对地下水对尾矿库扩容后坝体的稳定性影响分析展开了研究,基于尾矿坝影响因素进行了综合的分析,提出了能够更加方便快捷预测坝体稳定性的建议,仅供参考。(本文来源于《低碳世界》期刊2019年10期）

李文海[5]（2019）在《冶金矿山尾矿库坝体稳定性影响因素分析》一文中研究指出通过利用"瑞典圆弧条分法"分析可知坝体抗滑安全稳定性系数F主要和坝体筑坝材料、角度等因素有关,并通过理论分析和数据统计发现尾矿渣堆积层的内摩擦角和浸润线高度也对坝体稳定性影响较较大,其中内摩擦角角φ每增加1°,安全稳定性系数F增加5%～10%;浸润线高度每相差1m水位,尾矿坝安全稳定性系数F就相差0.02～0.05。(本文来源于《冶金与材料》期刊2019年05期）

高振兴[6]（2019）在《某尾矿库闭库稳定性分析》一文中研究指出为保证尾矿库闭库后的长期稳定安全,需对坝体稳定性进行分析。通过对闭库施工后的现状坝体的定性分析,并运用AUTOBANK软件进行分析计算得出最小安全系数(各种工况下)均满足规范规定,综合分析认为该尾矿库坝体稳定性满足要求。并针对闭库后对安全管理提出了相应的对策措施,以供企业参考。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年10期）

韩露,苗力川[7]（2019）在《强度折减法的边坡稳定性分析——以尾矿库右岸坝肩边坡为例》一文中研究指出矿山工程边坡稳定性是影响安全生产的重要因素之一。本文以云南某尾矿库右岸坝肩废石土边坡为例,简单介绍了强度折减有限元法,并基于大型有限元分析软件Ansys,利用强度折减法对该边坡进行具体分析,并绘制塑性应变云图。结果表明该边坡处于不稳定状态,有待治理,对不稳定边坡提出了合理的治理意见。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年16期）

黄迪森[8]（2019）在《基于尾矿库坝体抗滑稳定性计算分析》一文中研究指出基于尾矿库坝体现有工程地质资料,根据室内试验、取土试样、标准贯入及钻探试验等获取各层岩土的物理力学性质,然后利用系统软件分别计算分析了尾矿库在3种不同工况下的稳定性。研究表明:某尾矿库的安全稳定性符合安全技术规程相关要求,评价结果与实测值保持基本吻合,所采用的计算方法具有一定的科学性与准确性;根据坝体抗滑稳定性分析结果提出的建议措施,可为进一步提升为尾矿库抗滑稳定性和安全管理水平提供一定决策依据。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年09期）

张宇,张树茂,崔旋,周汉民[9]（2019）在《基于强度折减法的尾矿库渗流稳定性分析》一文中研究指出尾矿库在渗流条件下的稳定性是影响整个矿山安全的重要因素。本文以国内某上游法堆筑尾矿库为研究对象,采用强度折减法对尾矿库在渗流条件下的稳定性进行了系统的分析,对比了不同失稳判别准则在尾矿库稳定性分析中的适用性和局限性,提出了以初期坝附近尾砂出现指向坝外、向上的变形矢量为标志的"变形矢量图准则"。研究结果表明,基于强度折减法进行尾矿库稳定性分析时,采用"变形矢量图准则"可以更准确高效地获得尾矿库的稳定安全系数。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年05期）

杜镀,张向阳,王肖辉,刘智振[10]（2019）在《运用非线性Mohr-Coulomb破坏准则分析尾矿坝稳定性》一文中研究指出为了获得尾矿坝上限安全系数,采用切线法将非线性Mohr-Coulomb破坏准则与极限分析上限法相结合,基于尾矿坝对数螺旋破坏模式,建立了基于极限分析上限定理的尾矿坝非线性安全系数上限分析模型。以某尾矿坝为工程背景,求解得到了不同非线性系数和抗拉强度下的安全系数。结果表明,尾矿坝的安全系数随着非线性系数和抗拉强度的增大,呈递减趋势。在满足尾矿坝设计安全的前提下,运用尾矿坝上限非线性安全系数数学模型,反演设计参数,根据反演结果可优化设计方案。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年05期）

### 尾矿坝稳定性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对BP神经网络具有收敛速度慢以及极值容易陷入局部最小的劣势,提出使用遗传算法对BP神经网络进行改进,优化BP神经网络的权值和阈值,并将改进的算法应用于尾矿库边坡稳定性预测中.算例仿真结果表明,所提算法对尾矿库边坡稳定性预测具有较高的精确度.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 尾矿坝稳定性论文参考文献

[1].初存吉,于广明,高亚男,李亮.蒙库尾矿坝在线监测系统的实施及稳定性研究[J].低温建筑技术.2019

[2].王蒙,王斌,王飞.基于遗传优化BP神经网络的尾矿库边坡稳定性预测[J].赤峰学院学报(自然科学版).2019

[3].艾敏,王光进,杨玉婷,许志发,赵怀刚.降雨条件下尾矿库稳定性计算分析[J].矿冶.2019

[4].陈龙.地下水对尾矿库扩容后坝体的稳定性影响分析[J].低碳世界.2019

[5].李文海.冶金矿山尾矿库坝体稳定性影响因素分析[J].冶金与材料.2019

[6].高振兴.某尾矿库闭库稳定性分析[J].四川水泥.2019

[7].韩露,苗力川.强度折减法的边坡稳定性分析——以尾矿库右岸坝肩边坡为例[J].世界有色金属.2019

[8].黄迪森.基于尾矿库坝体抗滑稳定性计算分析[J].黑龙江水利科技.2019

[9].张宇,张树茂,崔旋,周汉民.基于强度折减法的尾矿库渗流稳定性分析[J].有色金属(矿山部分).2019

[10].杜镀,张向阳,王肖辉,刘智振.运用非线性Mohr-Coulomb破坏准则分析尾矿坝稳定性[J].有色金属(矿山部分).2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/39d7258a64b3c3b1c8360c36.html