# 卫星网络管理论文-张永池,赵丽

导读:本文包含了卫星网络管理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:一体化,网络管理,互联互通,资源虚拟化

### 卫星网络管理论文文献综述

张永池,赵丽[1]（2019）在《一体化卫星通信网络管理平台设计》一文中研究指出随着卫星通信应用的快速发展,卫星通信地面系统需要管理的卫星资源、用户资源越来越多,现有的网络管理平台主要采用专网专用的设计方法,通用性差,维护困难,已无法满足资源共享共用、跨网互联互通和易学易用等应用需求。通过对现有卫星通信网络管理平台的组成、特点及应用需求进行分析,利用资源虚拟化思想对物理资源、管理功能、管理流程、界面及接口进行归一化处理,设计了资源统一管理、业务互联互通、统一呈现及灵活扩展的一体化网络管理平台。(本文来源于《无线电通信技术》期刊2019年01期）

Shahid,Jan（简沙德）[2]（2018）在《软件定义卫星网络中有效流表管理的智能动态超时机制》一文中研究指出卫星通信在信息传输中起着至关重要的作用,并被用于军事目的,实况电视,天气广播,导航和定位。然而,传统的卫星通信网络在先进卫星技术及其应用的背景下导致资源利用不足,并且不能保证未来信息传输的要求。软件定义网络(SDN)是一种将当前分布式网络的体系结构改变为集中式控制体系结构的新型网络范例,并且该概念已经用于将传统卫星网络的体系结构改变为软件定义的卫星网络(SDSN)。本研究侧重于Open Flow协议的部署,提出了一种新的叁层SDSN结构。本文提出的SDSN模型是卫星和地面网络的组合,分为叁个平面:数据平面,控制平面和管理平面。卫星网络是数据和控制平面的一部分,而地面网络是管理平面的一部分。LEO卫星位于数据平面内用于数据转发功能,GEO卫星驻留在控制平面内用于控制整个网络。我们考虑SDSN面临的两个严重问题。第一个问题是SDSN中的叁元内容可寻址存储器(TCAM)的有限资源,因为更多用户到网络的连接变得困难。第二个问题是LEO卫星频繁切换。当发生卫星切换时,来自先前小区用户的流规则条目可驻留在流表中,因此增加了流表的大小,这增加了流丢弃的可能性。为了解决这些问题,流量表的正确管理是必要的。这项工作提出了一种智能动态超时(IDT)的启发式算法,以有效利用卫星资源和适当的流表管理。该算法考虑了TCAM空间资源有限的关键点,根据用户不同的优先级进行流量分类和卫星链路切换,根据交换机TCAM中流表占用的空间量预测动态空闲超时。该动态空闲超时用于驱逐流表中未使用的流规则条目,并保持TCAM空间免费,以将更多用户连接到网络。仿真结果和性能分析表明,在减少流表条目数量方面取得了最佳性能,以确保更多用户与网络的连接,减少丢包数量并减少Table Miss数据包的数量。在比较IDT与静态空闲超时50秒的性能时,流表的平均大小减少了39.55%,平均丢包率或丢包率减少了11.2%。类似地,当比较静态空闲超时15秒与IDT的性能时,数据流不存在的数据包(Table Miss Packets)的平均减少数量为10.18%。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

储洪波[3]（2018）在《基于分组管理的多层卫星网络路由算法的研究》一文中研究指出卫星通信作为现代通信的重要组成部分,正受到越来越多的关注。具有功能多样、组网灵活、抗毁性强的多层卫星网络通信系统是卫星通信研究中的重点。由于卫星不断运动,整个卫星网络结构处于动态变化之中,已有的针对地面网络的路由算法不能很好的适应这种变化,为了保证数据的高效传输,设计新的路由策略很有必要。本文对LEO/MEO/GEO叁层卫星网络路由算法进行了研究,具体研究内容及成果如下:多层卫星网络拓扑变化非常剧烈,不仅层内卫星之间的星际链路不断切换,低轨道卫星与中轨道卫星,中轨道卫星与高轨道卫星间的星际链路也由于层间高速相对运动频繁的周期性变化。分组管理作为一种有效的拓扑管理策略广泛地应用于多层卫星网络路由算法的研究中,但是组管理者选取策略及分组切换都会对时隙划分产生影响,在之前的研究中并没有详细说明这些影响。本文通过对层间卫星的连接性计算,求得在不同组管理者选取策略下时隙的划分情况,并对所得结果进行分析,结果表明“覆盖时间最长”的组管理者选取方式具有更好的时隙属性。基于“覆盖时间最长”的组管理者选取方式产生的时隙数量较少,但一个周期内的数量仍然在1600个以上,平均每个时隙长度仅五十几秒。本文针对组管理者选取的特点,对层内卫星的时隙划分进行联合计算,大大减少了时隙数量,提高了时隙的平均长度,为路由稳定性提供了保障。当组管理者为组内成员计算最短时延路径时,会将整个网络拓扑看成加权有向图,利用Dijkstra和Floyd等算法求得最短路径。这种方式虽然可以求得最优解,但是整体计算量非常大,并且随着网络中卫星数量增多,计算量迅速增加,不利于网络扩展。本文针对卫星网络时延及拓扑特点,将网络拓扑图转化成无环加权有向图,并基于拓扑排序计算出最短时延路径,使整体计算量大幅降低。仿真结果表明,优化后的计算方式,在时延和吞吐量上和最优结果非常接近。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-20）

周卫兵[4]（2018）在《卫星网络资源管理与接入技术研究》一文中研究指出随着地面多媒体业务的日益增多,对卫星的带宽、速率要求也逐渐增大,卫星星上有限的资源跟不上业务的飞速发展,卫星网络资源管理成为当前关注的热点[1]。合理的资源管理策略能够提高无线资源利用率,避免发生网络拥塞和保持尽可能小的信令负荷,为更多用户提供高质量的通信服务。低轨卫星通信网络由很多颗卫星组成,一个用户在一次通信可能被多颗卫星覆盖,请求被多颗卫星接收时就要进行接入选择,合理的接入策略能够提高用户通信质量,降低阻塞,减少掉话,传统的卫星接入策略只考虑单方面的因素,无法满足接入需求,所以卫星接入策略还有待研究。传统的卫星通信系统都不具备星上交换功能,虽然通信时延小,设备简单,但是误码率高,无法满足多媒体业务的通信需求,采用星上交换能够减少多地面系统的依赖,同时显着降低误码率,星上交换是未来卫星网络发展的方向。论文在研究卫星网络资源管理技术的基础上,针对卫星网络带宽受限和用户对带宽资源需求不断增加的矛盾,研究了卫星网络跨层动态带宽分配算法。同时通过分析卫星网络接入技术,针对低轨道(Low Earth orbit,LEO)卫星网络,提出基于综合加权策略的LEO卫星接入策略。在研究星上交换技术的基础上,针对星上光突发交换,研究了基于服务质量(Quality of Service,QoS)和长度门限的星上光突发交换数据信道调度算法。论文的主要研究工作如下:1)通过研究卫星资源管理技术,将凸优化理论和卫星跨层资源管理技术结合到一起,提出了基于凸优化理论的跨层动态带宽分配策略,将物理层和上层考虑在到资源分配中,建立效用函数,基于凸优化理论进行求解,仿真研究了系统吞吐量、用户公平性、系统效用和分配时延性能,并与最大最小公平(Maximum-Minimum,Max-Min)和跨层公平注水算法进行了比较。研究结果表明所提出的算法在系统时隙分配的公平性、系统吞吐量和分配时延性能方面优于Max-Min和跨层公平注水,能够保证用户获得足够带宽同时系统性能最优。2)在深入研究卫星网络接入技术的基础上,针对LEO卫星网络多星覆盖下的卫星接入问题,提出一种基于综合加权策略的卫星接入策略,该方法综合考虑LEO卫星处在多颗卫星覆盖下卫星与用户距离、仰角、卫星覆盖时间和卫星的空闲信道数并进行综合加权,设定加权目标函数,仿真研究了系统的新呼叫阻塞率和强制中断率性能,并与不考虑距离、仰角、空闲信道数和覆盖时间的接入策略进行了比较,研究结果表明所提出的接入策略能够降低阻塞率和强制中断率。3)在研究星上交换技术的基础上,考虑到卫星通信业务的突发性和传统电交换技术的瓶颈,针对星上光突发交换,提出一种能保证用户QoS的星上光突发交换数据信道调度算法,该算法能够根据用户的QoS等级决定是否延迟调度突发数据,对于时延要求低的低优先级业务采用缓存组装为大数据包,时延要求高的高优先级业务直接发送到核心节点进行调度,调度时根据突发数据长度决定使用首选算法(First Fit,FF)还是具有空隙填充能力的最近可用信道(Latest Available Unscheduled Channel with Void Filling,LAUC-VF)算法,仿真研究了该算法的时延、丢包率和QoS保证性能,通过与最近可用信道(Latest Available Unscheduled Channel,LAUC)、LAUC-VF、FF进行仿真比较表明所提出的算法能够很好的保证QoS,同时降低时延和丢包率。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2018-03-10）

[5]（2018）在《宁国市人民医院卫星网络直播教学助力现代医院管理》一文中研究指出为贯彻落实"互联网+"的国家战略,提升医院服务能力,让更多医院职工足不出户接受到高质量的医院管理培训课程,2018年1月5日下午,宁国市人民医院领导层、中层干部、骨干医护人员以及基层医院代表200余人参加了"中欧大讲堂"远程视频讲座的学习。(本文来源于《安徽卫生职业技术学院学报》期刊2018年01期）

王朱伟,徐广书,买天乐,杨磊,高宇[6]（2018）在《基于AI的LEO卫星网络资源管理架构设计》一文中研究指出低轨(LEO)卫星作为天地一体化信息网络中天地信息传输的重要枢纽,具有规模大、链路损耗小、传输时延低等特点,已成为天地一体化信息网络研究领域的热点。提出了一种基于人工智能(AI)的LEO卫星网络资源管理架构设计,基于天地一体化信息网络架构,在地面引入软件定义网络(SDN)实现对卫星网络资源状态信息进行实时观测,再结合网络大脑(Network Mind)并应用人工智能算法学习得到资源分配优化策略,实现高效信息传输。(本文来源于《信息技术与网络安全》期刊2018年02期）

李静森[7]（2018）在《卫星通信网络管理和控制系统研究》一文中研究指出随着我国卫星通信事业的快速发展,无论是通信覆盖率,还是在通信容量上,都呈现出十分良好的发展趋势。尤其是在通信技术融合了计算机技术后,使其不仅可以进行远程的运行管理控制,还能获得较高的业务效率。为此,通过对卫星通信网络管理与控制系统进行相关分析,探知其所具有的较强稳定性与可靠性。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年02期）

韩维[8]（2017）在《卫星网络分布式移动性管理关键技术研究》一文中研究指出互联网的蓬勃发展,有力地推动了卫星技术的快速进步。依托卫星网络提供互联网服务,具有覆盖范围广、不受地理条件限制、部署灵活等的特点,已成为当前卫星产业发展的重要方向。然而,卫星高速绕地运动(尤其是中、低轨卫星)导致接入终端在卫星网络内高频、持续的移动切换,给卫星网络移动性管理带来很大挑战。如何设计有效并适用于卫星网络的移动性管理技术,是卫星网络建设发展中亟待解决的问题。现有卫星网络移动性管理技术研究,主要参考地面已有相关技术,均属于集中式移动性管理。随着网络规模的增大以及移动流量的增长,这种集中式管理在现有地面网络逐渐暴露出很多缺陷,如:次优路由过量占用核心网带宽、较差的可扩展性、单点失效等。为此,互联网工程任务组提出了分布式移动性管理,将移动终端集中绑定的锚点分布化,以避免当前集中式管理方法遇到的种种问题。文章基于分布式移动性管理思想,结合卫星网络场景,对其中涉及的各项关键技术进行深入探索,主要研究内容包括:(1)提出基于分布式移动性管理的卫星网络体系结构。该架构去除了终端同集中式锚点的固定绑定关系,采用动态的锚点绑定策略,并由此引申出:基于单个地面网关的区域移动性管理,基于整体地面网关的分布式位置管理,基于地面网关和接入卫星的转发管理等一系列关键技术。同现有集中式移动性管理方法相比,该架构能够有效降低次优路由开销,具有更好的可扩展性,避免了单点失效等问题。理论分析与仿真实验验证了:同传统集中式管理方法相比,该架构在控制开销以及次优路由开销方面的性能优势。(2)对基于地面网关的分布式位置管理方法进行深入探索。对分布式位置管理中的位置信息同步策略进行深入研究,提出了叁种位置信息同步方法:归属网关位置信息同步、精确位置信息同步以及分组网关位置信息同步。从理论分析角度对这叁种方法进行形式化推导并加以比较,得出了在考虑查询开销时,归属网关位置信息同步同精确位置信息同步总体开销相等时的边界条件,并由此推导并证明了该条件下,分组网关的位置信息同步具有最低整体开销。在典型卫星网络场景下的仿真实验验证了理论分析结论,并展示了查询延时特性,为卫星网络分布式位置管理的设计提供了有价值的参考。(3)提出基于最小父节点的移动切换转发管理优化方法。首先将现有地面网络支持无缝移动的典型方法应用于卫星网络并分析其适用性。为降低移动切换导致的次优路由开销,提出了基于最小父节点的转发管理优化方法。该方法从源端的接入卫星到发生移动切换的目的端新、旧接入卫星间,构造一颗最短路径树,并将树中移动切换终端的新、旧接入卫星节点的最小父节点作为移动切换中的转发节点。仿真分析表明,该方法能够降低80%的次优路由开销,同时引入40%的控制开销增加,在不考虑星上处理能力限制时,相应的控制开销保持不变。(4)提出基于网络编码的移动网络位置信息可靠传输优化方法。在提出的基于分布式移动性管理的移动网络管理方法中,利用高轨卫星对移动网络位置信息进行广播传输,以加快位置信息同步。针对高轨卫星通信链路易受环境影响产生高误码的问题,提出了利用网络编码对移动网络位置信息可靠传输进行优化,该方法对广播中多个接收端的报文接收状况统计形成丢包矩阵,并在广播重传的过程中采用网络编码方法进行编码传输,以减少重传次数。结合两种典型卫星网络处理模型及可靠传输机制进行理论分析与仿真分析。结果表明,该方法同传统方法相比能够有效降低位置信息可靠传输开销,并具有良好的可扩展性和相当的延时特性。(本文来源于《国防科技大学》期刊2017-12-11）

董彦磊,李东昂,刘勤,汪春霆,史可懿[9]（2018）在《面向动态外地代理的卫星网络移动性管理机制》一文中研究指出针对低轨卫星网络的高动态特性,提出了一种面向动态外地代理的卫星网络移动性管理机制,把归属于同一位置区的低轨卫星所覆盖区域设置为一个移动代理域,支持域内卫星节点间的周期性信息交互.代理域内的用户以最长视距准则选定托管移动外地代理卫星,以最长滞留时间准则选定归属移动外地代理卫星,并且仅在其归属移动外地代理卫星变更的情况下才会触发用户到家乡代理的绑定更新.该机制可优化低轨卫星网络的移动性管理协议流程,显着降低移动性管理开销.在设定场景下,该机制的移动性管理开销仅为移动IPv6协议的80%,绑定更新次数能降低40%.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2018年03期）

曹菁菁,方芳,戴胜[10]（2017）在《北斗定位导航技术在卫星通信网络管理中的应用研究》一文中研究指出北斗卫星定位导航系统具有授时、导航、卫星通信服务功能,本文研究利用北斗系统扩展宽带卫星通信网络的管理要素,建立了网络离线式管理机制,为健全体系化的卫星通信网络管理提供了手段和方法。(本文来源于《数字通信世界》期刊2017年12期）

### 卫星网络管理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

卫星通信在信息传输中起着至关重要的作用,并被用于军事目的,实况电视,天气广播,导航和定位。然而,传统的卫星通信网络在先进卫星技术及其应用的背景下导致资源利用不足,并且不能保证未来信息传输的要求。软件定义网络(SDN)是一种将当前分布式网络的体系结构改变为集中式控制体系结构的新型网络范例,并且该概念已经用于将传统卫星网络的体系结构改变为软件定义的卫星网络(SDSN)。本研究侧重于Open Flow协议的部署,提出了一种新的叁层SDSN结构。本文提出的SDSN模型是卫星和地面网络的组合,分为叁个平面:数据平面,控制平面和管理平面。卫星网络是数据和控制平面的一部分,而地面网络是管理平面的一部分。LEO卫星位于数据平面内用于数据转发功能,GEO卫星驻留在控制平面内用于控制整个网络。我们考虑SDSN面临的两个严重问题。第一个问题是SDSN中的叁元内容可寻址存储器(TCAM)的有限资源,因为更多用户到网络的连接变得困难。第二个问题是LEO卫星频繁切换。当发生卫星切换时,来自先前小区用户的流规则条目可驻留在流表中,因此增加了流表的大小,这增加了流丢弃的可能性。为了解决这些问题,流量表的正确管理是必要的。这项工作提出了一种智能动态超时(IDT)的启发式算法,以有效利用卫星资源和适当的流表管理。该算法考虑了TCAM空间资源有限的关键点,根据用户不同的优先级进行流量分类和卫星链路切换,根据交换机TCAM中流表占用的空间量预测动态空闲超时。该动态空闲超时用于驱逐流表中未使用的流规则条目,并保持TCAM空间免费,以将更多用户连接到网络。仿真结果和性能分析表明,在减少流表条目数量方面取得了最佳性能,以确保更多用户与网络的连接,减少丢包数量并减少Table Miss数据包的数量。在比较IDT与静态空闲超时50秒的性能时,流表的平均大小减少了39.55%,平均丢包率或丢包率减少了11.2%。类似地,当比较静态空闲超时15秒与IDT的性能时,数据流不存在的数据包(Table Miss Packets)的平均减少数量为10.18%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 卫星网络管理论文参考文献

[1].张永池,赵丽.一体化卫星通信网络管理平台设计[J].无线电通信技术.2019

[2].Shahid,Jan（简沙德）.软件定义卫星网络中有效流表管理的智能动态超时机制[D].哈尔滨工业大学.2018

[3].储洪波.基于分组管理的多层卫星网络路由算法的研究[D].西南交通大学.2018

[4].周卫兵.卫星网络资源管理与接入技术研究[D].北京邮电大学.2018

[5]..宁国市人民医院卫星网络直播教学助力现代医院管理[J].安徽卫生职业技术学院学报.2018

[6].王朱伟,徐广书,买天乐,杨磊,高宇.基于AI的LEO卫星网络资源管理架构设计[J].信息技术与网络安全.2018

[7].李静森.卫星通信网络管理和控制系统研究[J].数字通信世界.2018

[8].韩维.卫星网络分布式移动性管理关键技术研究[D].国防科技大学.2017

[9].董彦磊,李东昂,刘勤,汪春霆,史可懿.面向动态外地代理的卫星网络移动性管理机制[J].西安电子科技大学学报.2018

[10].曹菁菁,方芳,戴胜.北斗定位导航技术在卫星通信网络管理中的应用研究[J].数字通信世界.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3a67222db32e8b47bf9ab523.html