# 市政道路排水管道施工技术要点杨愿成

身份证号码：44011119781224xxxx广东广州510800

摘要：市政道路施工是关系着城市发展的重要工程，在市政道路中排水管道施工所涉及的技术要点比较多。排水管道对人们的日常生活等产生重要的影响，由于排水管道在实际施工中所处的环境比较恶劣，容易引起管道管线、电缆、回填沉降等诸多方面的问题。对于市政道路排水管道施工技术进行分析，在市政工程发展中具有积极的意义。基于此，本文将对市政道路排水管道施工技术要点进行详细探析。

关键词：市政道路；排水管道；施工技术

近年来，随着社会经济水平的快速发展，人们物质文化生活水平的提高，我国的城市化建设步伐不断加快，然后在加快的步伐中暴露出一些问题，其中一个主要的问题就是关于市政道路排水管道施工工程，此项工程的影响范围较广，因此做好此项工程是十分有必要的，它不但影响了城市排水系统，更会影响城市居民的工作与生活。此外，排水管道的建设中质量是关键，只有保证了质量，才能保证城市的快速发展，然而，排水管道施工是一项比较复杂的工程，为了城市的和谐稳定、居民生活的幸福安康，必须将新技术应用于市政道路排水管道工程的建设中，把好质量关，推动现代化城市的快速发展。

1市政道路管道施工的特点

（1）开工较急通常情况下，市政道路排水管道的施工是由政府出资建设，因而对施工单位的水平和能力提出了更高的要求，目的是为了使施工单位能在最短的周期内，最大效能的完成高质量的建设任务，从而能够尽可能的减少对市民和交通所带来的影响。因此，施工单位只要开工只能提前完成任务，不能拖延工期。（2）施工工程量大。城市化进程的加快，城乡一体化，市区改造等等，都需要面临着道路排水管道建设或者重新建设，因此施工的工程量的加大也会建设的质量提出了更高的要求。（3）狭窄的施工场地。施工是一项庞大的系统工程，会对城市各个方面产生重要的影响，因此为了尽可能的减少对市民工作生活产生的影响，施工单位就需要组织专业人员，研究制定合理的施工方案，以最大限度的减少影响为目的，在不延期交工的前提下，减小施工场地。

2市政道路排水管道施工过程中易出现的问题

2.1管道基础平顺度误差

根据实际情况可知，市政道路排水管道基础平顺度误差较大，在施工中必须注意到这个问题，对症下药，才能避免因为管道基础平顺度误差造成的工程质量问题，由以往经验总结得出，产生误差的原因主要有：1）沟槽作业面坡陡并且狭窄，施工难度大，另外，在开挖沟槽时，主要是由施工人员根据已有经验控制沟槽沟底的标高，沟槽基地开挖的标高本来就难以控制，加之施工人员操作的误差，就导致了标高不够精准，对整个施工过程造成很大影响。2）市政道路排水管道施工在进行人工支模时，不仅是平顺度，包括模顶面标高都会出现较大的误差，而这种情况对混凝土浇筑管道基础的平顺度和平整度都会产生直接影响，使模板安装质量和已浇筑混凝土表面质量受到极大影响。以上种种误差都会直接有损施工过程中的质量，因此，在市政道路排水管道施工过程中必须重视这些小小的误差，改善措施，应用新技术，减少失误。

2.2市政道路排水管道发生漏水现象

一般情况下，造成管道漏水的主要原因是管道质量不合格，发生漏水现象，首先管道不能再正常使用，给居民生活带来较大影响，另外还会对管道周围的建筑物造成一定的影响。漏水作为市政道路排水管道一种常见的问题，给人们的生活带来了极大的不便，所以说，当施工单位采购排水管道材料时，要严格把关，采购规格达标的材料，遵循市政道路排水管道施工要求，并且，市政道路排水管道施工之前，要对地基进行回填夯实处理，以此减少甚至排除管道漏水现象的发生。

2.3管道错位

管道错位主要是由于施工过程中测量和施工出现了差错，从而发生倒坡和积水的情况。之所以出现管道错位，主要是由于忽视了对施工场地的人文和地质环境进入详细的了解，同时也缺少对施工现场进行深入的探测。

3市政道路排水管道施工技术要点

3.1准备阶段

在市政道路排水管道施工之前，工作人员首先应研究图纸，弄清设计者的意图，再详细勘察施工现场的地形地貌，编制科学合理的施工组织方案，对于图纸的要求是要有相应的水准高程参照点，有效勘察施工现场，排除故障，当城市道路交叉时，要及时采取有效方式解决。

3.2道路的沟槽开挖

在开挖之前，必须要对地下一些电缆、供电、供气管道等一些设施的安放位置探查明确，协调处理之后，得到各部门的同意，才能开始进行开挖。在开挖的过程中，要随时留意各种政策法规以及天气情况，例如，在施工过程是，如果遇到雨天，就必须在施工的时候采取排水测试，确保水位在工作面的2米以下，避免因为沟槽长期积水出现浮管或基槽泡水的情况发生。

3.3管道施工

为了保证施工工程的质量，在管道施工中，要从经济性和安全性双重角度分析边坡，掌握它科学、合理的一面，当开挖管沟工程之前，要仔细分析开挖的土质情况，并且在开挖管沟时，要准确并持续的测量控制槽底的高程，以免超挖和槽底出现积水，确认合格的土质质量才能够进行回填，施工测量对于整个施工过程来说十分重要，必须由专门、专业的人员来负责。

3.4开展闭水实验

在工程实施完成以后，需要对每一根管道进行闭水实验，目的是为了对每一根管道进行检查，防止出现砂眼或裂缝或者接口不严等情况的出现，如果出现上述情况，应该及时的采取补救措施，用细砂浆来修补处理，或者是用水泥浆将其填死，情况较为严重的管道应该及时予以返工处理。在对所有的管道做完闭水实验之后，下一步就可以根据图纸将排水管道填好。

4结语

在市政道路排水管道施工过程中，无论是管理人员、技术人员还是施工人员，都应当提高自身素质和技能水平，管理人员要加强管理和控制，并对各个施工环节做好管理工作，技术人员要结合具体情况采用有效的施工技术，施工人员在工作中既要提高工作效率，更要保证质量水平，不断提高市政道路排水管道施工质量。市政道路排水管道工程直接影响着人们的日常生活和现代化城市发展，不断地提高市政道路排水管道施工技术水平，才能促进我国城市建设的发展。

参考文献：

[1]李金龙．市政工程道路排水管道施工技术要点探析[J]．中华民居（下旬刊），2014（2）.

[2]张慧兴.浅谈市政道路排水管道施工技术要点[J].四川建材，2015（02）

[3]张守才.市政道路排水管道施工技术要点探析[J].施工技术，2016（07）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3aa006b3bc0db3e5dbe8ae54.html